OR.272.00035.2017						Załącznik nr 4 do SIWZ

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH/OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot  zamówienia: Aparatura do endoskopii – 1 kpl.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIDEOKOLONOSKOP HD – 1 szt |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: 12,8 mm | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
| 7 | Długość robocza min 1500 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: 12,8 mm | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo .1600 -w prawo 1600 | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 11 | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet | Tak |  | Bez punktacji |
| VIDEOGASTROSKOP HD - 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Głębia ostrości 3-100 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,0 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 7 | Długość robocza min 1050 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max. 9,0 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 9 | Średnica kanału roboczego: 2,8 mm | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 2100 -w dół. 900 -w lewo .1000 -w prawo 1000 | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| PROCESOR WIZYJNY HDTV- 1 szt. |
| 1 | Oferent /Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Obrazowanie HDTV 1080 | Tak, PODAĆ |  | 1080p – 10 pkt. 1080i – 0 pkt. |
| 5 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Możliwość przyłączenia wideokolonoskopu z powiększeniem optycznym min 100x (podać typ endoskopu) | Tak |  | Bez punktacji |
| 7 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 8 | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenonowe lub halogenowe | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 9 | Wyostrzenie obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
| 10 | Rozdzielczość obrazu 1920x1080 | Tak |  | Bez punktacji |
| 11 | Automatyczny balans bieli | Tak |  | Bez punktacji |
| 12 | Wyjście DVI, S-VHS, USB, RGB | Tak |  | Bez punktacji |
| 13 | Edycja opisów na ekranie | Tak |  | Bez punktacji |
| 14 | Zamrażanie obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
| 15 | Wbudowany czytnik na kartę pamięci lub pendrive | Tak |  | Bez punktacji |
| 16 | Zoom elektroniczny | Tak |  | Bez punktacji |
| 17 | Wybarwianie wybraną wiązką światła w czasie rzeczywistym (min. 3 wiązki) | Tak |  | Bez punktacji |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 1szt. |
| 18 | Źródło światła xenon | Tak |  | Bez punktacji |
| 19 | Moc oświetlenia – 300W | Tak |  | Bez punktacji |
| 20 | Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej | Tak |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 21 | Zapasowa lampa halogenowa min. 35W | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
| 22 | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy | Tak |  | Bez punktacji |
| MONITOR MEDYCZNY 1 szt |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Rok produkcji 2016/2017 | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Przekątna min. 24 cale | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Matryca TFT LCD (LED) | Tak |  | Bez punktacji |
| 7 | Rozdzielczość obrazu1920 x 1200 pixeli | Tak |  | Bez punktacji |
| 8 | Jasność 300 cd/m2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 9 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak |  | Bez punktacji |
| 10 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 11 | Format obrazowania 16:10 | Tak |  | Bez punktacji |
| 12 | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | Tak |  | Bez punktacji |
| 13 | Sygnał wyjścia: SDI | Tak |  | Bez punktacji |
| 14 | Czas reakcji max. 14 ms | Tak |  | Bez punktacji |
| 15 | Waga max. 8 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY- 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Rok produkcji 2016/2017 | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Podstawa jezdna z blokadą kół | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami | Tak |  | Bez punktacji |
| 7 | Zasilanie centralne wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 8 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka | Tak |  | Bez punktacji |
| 9 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | Tak |  | Bez punktacji |
| 10 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy | Tak |  | Bez punktacji |
| 11 | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak |  | Bez punktacji |
| SSAK ENDOSKOPOWY – 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Ssak na dwa zbiorniki (butelki/pojemniki) | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Zbiorniki (butelki/pojemniki) wielorazowe do sterylizacji 2x2 lub 2x4 litrowe | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Możliwość zastosowania zbiorników jednorazowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 7 | Przełącznik zbiorników jedno-dotykowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 8 | Włącznik nożny | Tak |  | Bez punktacji |
| 9 | Wybór trybu pracy: ciągła/przerywana | Tak |  | Bez punktacji |
| 10 | Kosz na akcesoria | Tak |  | Bez punktacji |
| 11 | Podstawa jezdna na antystatycznych kółkach (dwa kółka z hamulcami) | Tak |  | Bez punktacji |
| 12 | Pompa tłokowa bezobsługowa, bezolejowa, nie wymaga konserwacji 10 000 godzin pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 13 | Włącznik nożny i przełącznik do wyboru butli ssącej bez konieczności manualnego rozłączania węży | Tak |  | Bez punktacji |
| 14 | Przepływ max 60 l/ min, -90 kPa | Tak |  | Bez punktacji |
| 15 | Wyposażenie: - regulator podciśnienia - wskaźnik podciśnienia - filtry bakteryjne - komplet węży silikonowych - włącznik drenów | Tak, wymienić |  | Bez punktacji |
| APARAT DO ELEKTROCHIRURGII – 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 5 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane nowoczesnym procesorem minimum 32-bitowym | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 6 | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 7 | Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 8 | Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 1W lub mniejszym | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 9 | System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 10 | Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 12 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kodu błędu | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 13 | Wyświetlanie mocy: - cięcia monopolarnego - koagulacji monopolarnej - koagulacji bipolarnej - stopnia i poziomu hemostazy na oddzielnych wyświetlaczach | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 14 | Gniazda przyłączeniowe: - jedno gniazdo monopolarne - jedno gniazdo bipolarne - jedno gniazdo elektrody neutralnej | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 15 | Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz 1-pinowych 4mm i 8mm do gniazda monopolarnego, 2-pinowych do bipolarnego | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 16 | Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 17 | Urządzenie z możliwością zapamiętania 100 programów z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora. | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 18 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy. | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 19 | Możliwość zmian głośności dźwięków dla wszystkich trybów pracy | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 20 | Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330 kHz | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 21 | Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii 1 MHz | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 22 | Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 23 | Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 250 W | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 24 | Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji w programie Mikro do maksymalnie 30 W | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 25 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów koagulacji | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 26 | Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, forsowna, spray | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 27 | 3 tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 28 | Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej 120 W | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 29 | Ograniczenie mocy dla Mikro koagulacji bipolarnej do 50W | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 30 | Aktywacja funkcji monpolarnej i bipolarnej przez włącznik nożny lub z uchwytu | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 31 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 32 | Programy do polipektomii, papilotomii, koagulacji argonowej | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 33 | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa, pompa ssącco płucząca. | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 34 | Program do polipektomii z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 35 | Program do papilotomii/dyssekcji podśluzówkowej z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum 3 tryby) | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 36 | Minimum 4 programy, w których można używać argonu, zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak i endoskopowej | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 37 | Zalaminowana, skrócona instrukcja obsługi oraz wykaz kodów błędów, wysuwane i chowane pod aparatem | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 38 | Uchwyt przytrzymujący kable, zabezpieczający przed przypadkowym wyrwaniem wtyczki z gniazda | TAK/podać |  | Bez punktacji |
|  | Przystawka argonowa |
| 39 | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 40 | Aparat połączony z generatorem za pomocą dwóch wiązek światłowodowych | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 41 | Wartości mocy cięcia i koagulacji regulowane z panelu generatora | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 42 | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 43 | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 44 | Wskaźniki napełnienia butli | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 45 | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 46 | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 47 | Regulacja przepływu w zakresach: - 0,1-1,0 l/min, krok regulacji co 0,1 l/min - 1,0-3,0 l/min, krok regulacji co 0,2 l/min - 3,0-9,5 l/min, krok regulacji co 0,5 l/min | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 48 | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5W | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 49 | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 50 | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 51 | Wykrywanie niedrożności sondy | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 52 | Wyświetlanie kodów błędów na wyświetlaczu | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 53 | Zalaminowana, skrócona instrukcja obsługi oraz wykaz kodów błędów, wysuwane i chowane pod aparatem | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| 54 | Uchwyt przytrzymujący kable, zabezpieczający przed przypadkowym wyrwaniem wtyczki z gniazda | TAK/podać |  | Bez punktacji |
| Wyposażenie |
| 55 | Wózek pod diatermię z uchwytem do zamocowania butli argonowej | szt |  | Bez punktacji |
| 56 | Podwójny wyłącznik nożny | szt. |  | Bez punktacji |
| 57 | Butla argonowa 5l | szt. |  | Bez punktacji |
| 58 | Reduktor ciśnienia do przystawki argonowej | szt. |  | Bez punktacji |
| 59 | Kabel przyłączeniowy do sond argonowych dł. 2,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe Luer Lock, od strony sondy wtyczka okrągła; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | szt. |  | Bez punktacji |
| 60 | Kabel monopolarny do endoskopii, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø2,8mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt. |  | Bez punktacji |
| 61 | Monopolarna, elastyczna sonda argonowa wielorazowego użytku, długość 2,2m, Ø2,3mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka okrągła; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | szt. |  | Bez punktacji |
| 62 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. | opak |  | Bez punktacji |
| 63 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt. |  | Bez punktacji |
| AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA – 1 szt. |
| 1. | Oferent / Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2016/2017 | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Myjnia na dwa endoskopy | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu mycie zasadnicze, dezynfekcję chemiczno-termiczna płukanie płukanie alkoholem kanałów - suszenie | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Dozownik płynu detergentu min 1 litr | Tak |  | Bez punktacji |
| 14 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa kwasoodpornego | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 15. | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  | Bez punktacji |
| 16 | Panel sterujący w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | 4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 21 | Posiada filtr węglowy pochłaniający opary smrodków dezynfekcyjnych | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Posiada dodatkowy system filtracji wody | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 25 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Wbudowany tester szczelności endoskopu | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Możliwość wykonania dezynfekcji w temp. do 50 st. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 28. | Otwieranie pokrywy wanny za pomocą przycisku nożnego | Tak |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 29. | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarcie pokrywy | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Mobilność urządzenia z blokadą min. dwóch kół | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość płukania kanałów wodno powietrznych na koniec cyklu | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | System identyfikacji endoskopów przez myjnię (typ, numer serii) | Tak |  | Bez punktacji |
| 34 | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | Tak |  | Bez punktacji |
| 35 | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | podać |  | Bez punktacji |
| INSUFLATOR CO2 – 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Stałe ciśnienie insuflacji CO2 | Tak/Nie |  | Bez punktacji |
| 5 | Przełącznik umożliwiający wybór rodzaju zasilania CO2 – z butli lub z instalacji centralnej Szpitala | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Wskaźnik na panelu frontowym o ciśnieniu zasilania CO2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 7 | Ciśnienie podawania CO2 min. 65 kPa dla zwiększenia efektu płukania soczewek endoskopu oraz szybszego „rozdmuchania” jelita szczególnie w kolonoskopii i enteroskopii | Tak |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 8 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | Tak |  |  |
| POMPA INSUFLACYJNA – 1 szt. |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Zbiornik wody o pojemności min.1 litr | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Element pompujący rolkowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 7 | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami | Tak |  | Bez punktacji |
| 8 | Regulowany manualnie przepływ w zakresie od 80 ±15 ml/min. do 190 ±30 ml/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9 | Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu | Tak |  | Bez punktacji |
| 10 | Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 11 | Zasilanie 230V 50Hz 0,15 A | Tak |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA POZOSTAŁE |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Rok produkcji nie starszy niż 2017 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 3 | Instrukcja w j. polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 5 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 6 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 7 | Czas reakcji serwisu 48 godz. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |

W kolumnach parametr wymagany i punktacja:

- Sformułowanie „TAK” oznacza bezwzględny wymóg

- Sformułowanie „TAK/NIE” oznacza że Wykonawca winien wybrać opcję właściwą dla oferowanego przez siebie parametru

- Sformułowania „<; >; ≥; ≤” oznaczają bezwzględny wymóg oraz konieczność podania precyzyjnej wartości w zakresie danego parametru.

- Sformułowanie „podać” oznacza konieczność podania wymaganych informacji.

W przypadku, gdy zaoferowany parametr uzyskał wartość graniczną, nie otrzymuje punktów za wartość największą/najmniejszą.

Wymagania graniczne oznaczają wartości minimalne lub maksymalne do spełnienia (dotyczy pozycji podlegających ocenie i „bez punktacji”).

W pozycjach podlegających ocenie wykonawca otrzyma dodatkowe punkty:

- za wartości wyższe, przy wartości granicznej minimalnej;

- za wartości niższe, przy wartości granicznej maksymalnej.

Nie spełnienie wymagań granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Miejscowość ................................ data ........................

.............................................................................

pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej