OR.272.00034.2017							Załącznik nr 4 do SIWZ

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH/OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot  zamówienia: Aparat USG do badań ginekologicznych – 1 szt.

Producent (podać): ……………………………………………….……………..

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy. Wyklucza się aparaty powystawowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent posiada upoważnienie do sprzedaży i serwisu na terenie Polski wystawione przez producenta. Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga max. 60 kg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 10 cm | TAK, PODAĆ |  | 10 cm. – 0 pkt >10 cm – 10 pkt |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu min. 8 cali z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – co najmniej 3 gniazda | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 19 cali, zamontowany na ramieniu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fizyczna ilośc kanałów nadawczych TX min. 192 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika systemu min. 220 dB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-20 MHz | TAK, PODAĆ |  | 1-20 – 0 pkt >20 – 10 pkt |
|  | Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb 2D (B-mode) - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku - wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 2-20 MHz - maksymalna głębokość penetracji min. 40 cm - powiększanie obrazu (zoom) - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode -możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 1400 Hz | TAK, PODAĆ |  | 1400 Hz - 0 pkt >1400 Hz -10 pkt |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-12 MHz - automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku - możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie - automatyczna analiza widma dopplerowskiego - maksymalna mierzona prędkość min. 19 m/sek - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej +/- 90 stopni - wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-12 MHz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni - ilość map kolorów – co najmniej 18 map - funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego - możliwość odbicia lustrzanego ugięcia bramki Dopplerowskiej na obrazie w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb Power Doppler (tryb angiologiczny PD) Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje użytkowe: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic – nielimitowana ilość - możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania - archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG, MPEG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesny zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne pod jednym przyciskiem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 250 GB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | min. 5 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym co najmniej 2 porty umieszczone bezpośrednio na konsoli operatorskiej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyjście HDMI lub DVI | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG i wyeksportowanych w formacie RAW DATA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych: jama brzuszna, małe narządy, tarczyca, sutek, mięśniowo – szkieletowe, a także: naczyniowe, transkranialne oraz ginekologiczno-położnicze | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów min. 192 Pole widzenia min. 60° Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego –min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 40 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 47 mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-13 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna typu endo do badań przezpochwowych oraz przezodbytniczych Liczba elementów min. 192 Polewidzenia (FOV) min. 200 stopni Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-10 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  | Bez punktacji |
| Wymagane możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |
|  | Możliwość rozbudowy o eksport danych przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.) | TAK/ NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o pedał do zamrażania obrazu – min. 3 programowalne przyciski nożne | TAK/ NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o oprogramowanie do wizualizacji igły podczas biopsji przy zachowaniu pełnej jakości obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie zabiegu, wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy dedykowane do min. reumatologii, anastezjologii, fizjoterapii oraz badań naczyniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o wysokich częstotliwościach pracy, posiadającej w trybie B (2D) możliwość wyboru częstotliwości co najmniej 18 MHz oraz posiadającą min 3 programowalne przyciski sterujące na głowicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych, pracującą na wysokich częstotliwościach min. 10-20 MHz | TAK |  | Bez punktacji |
| Wymagania pozostałe: |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2017 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja w j. polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu 48 godz. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |

Przedmiot  zamówienia: Aparat USG do badań ogólnodiagnostycznych – 1 szt.

Producent (podać): ……………………………………………….……………..

Model/typ (podać): ……………………………………………….……………..

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat USG fabrycznie nowy. Wyklucza się aparaty powystawowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferent posiada upoważnienie do sprzedaży i serwisu na terenie Polski wystawione przez producenta. Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawąo wyrobach medycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga max. 70 kg | TAK, PODAĆ |  | 70 – 0 pkt <70 – 5 pkt |
|  | Konsola sterowania ruchoma w dwóch płaszczyznach (góra-dół, lewo-prawo) regulacji położenia konsoli na boki co najmniej +/- 90 stopni oraz możliwość rotacji konsoli o 180 stopni ułatwiającej transport aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli min 20 cm | TAK, PODAĆ |  | 20 – 0 pkt >20 – 5 pkt |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu min. 8 cali z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro | TAK |  | Bez punktacji |
|  | 2 rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wyświetlana na ekranie dotykowym oraz wysuwana spod konsoli | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – co najmniej 4 gniazda | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 19 cali, na ruchomym ramieniu, z możliwością regulacji położenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczychTX min. 192 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dynamika systemu min. 220 dB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość matrycy obrazowej min. 500.000 punktów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-20 MHz | TAK, PODAĆ |  | 1-20 – 0 pkt >20 – 10 pkt |
|  | Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku - wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 2-20 MHz - maksymalna głębokość penetracji min. 40 cm - powiększanie obrazu (zoom) - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode -możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 2000 Hz | TAK, PODAĆ |  | 2000 Hz - 0 pkt >2000 Hz –10 pkt |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-12 MHz - automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku - możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie - automatyczna analiza widma dopplerowskiego - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej +/- 90 stopni - wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływy w trybie PWD min. 19 m/s | TAK, PODAĆ |  | 19 m/s – 0 pkt >19 m/s –10 pkt |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-12 MHz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni - ilość map kolorów – co najmniej 18 map - funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego - możliwość odbicia lustrzanego ugięcia bramki Dopplerowskiej na obrazie w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb Power Doppler (tryb angiologiczny PD) Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych: jama brzuszna, małe narządy, tarczyca, sutek, mięśniowo – szkieletowe, naczyniowe, transkranialne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg - Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Doppler tkankowy spektralny i kolorowy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne obliczanie Frakcji Wyrzutowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tryb anatomiczny M-mode min. 3 linie proste | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje użytkowe: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - co najmniej 500 presetów - możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania - archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG, MPEG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesny zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne pod jednym przyciskiem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 250 GB | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Min. 6 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym co najmniej 2 porty umieszczone bezpośrednio na konsoli operatorskiej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyjście HDMI lub DVI | TAK |  |  |
|  | Moduł wifi do łączności bezprzewodowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG i wyeksportowanych w formacie RAW DATA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa do badań naczyniowych i malych narządów Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 47 mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-13 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów min. 192 Pole widzenia min. 60° Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 40 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica elektroniczna typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkanialnych Liczba elementów min. 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-4 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  | Bez punktacji |
| Wymagane możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pedał do zamrażania obrazu – min. 3 programowalne przyciski nożne | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Strain Rate umożliwiającego stworzenie objętościowego modelu lewej komory (LV) za pomocą obrazów wykonanych w trzech projekcjach w trybie 2D bez użycia głowicy wolumetrycznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Stress-Echo z możliwością definiowania nazw i ilości etapów, a także zaimplementowania stress-testu farmakologicznego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie zabiegu, wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy dedykowane do min. reumatologii, anastezjologii, fizjoterapii oraz badań naczyniowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkanialnych, pracującą na częstotliwościach min. 5-13 MHz, posiadającą pole widzenia min.89° | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną przezprzełykową, pracującą na częstotliwościach min. 3-7 MHz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych, pracującą na wysokich częstotliwościach min. 10-20 MHz | TAK |  | Bez punktacji |
| Wymagania pozostałe: |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2017 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja w j. polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu 48 godz. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |

W kolumnach parametr wymagany i punktacja:

- Sformułowanie „TAK” oznacza bezwzględny wymóg

- Sformułowanie „TAK/NIE” oznacza że Wykonawca winien wybrać opcję właściwą dla oferowanego przez siebie parametru

- Sformułowania „<; >; ≥; ≤” oznaczają bezwzględny wymóg oraz konieczność podania precyzyjnej wartości w zakresie danego parametru.

- Sformułowanie „podać” oznacza konieczność podania wymaganych informacji.

W przypadku, gdy zaoferowany parametr uzyskał wartość graniczną, nie otrzymuje punktów za wartość największą/najmniejszą.

Wymagania graniczne oznaczają wartości minimalne lub maksymalne do spełnienia (dotyczy pozycji podlegających ocenie i „bez punktacji”).

W pozycjach podlegających ocenie wykonawca otrzyma dodatkowe punkty:

- za wartości wyższe, przy wartości granicznej minimalnej;

- za wartości niższe, przy wartości granicznej maksymalnej.

Nie spełnienie wymagań granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Miejscowość ................................ data ........................

.............................................................................

pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej