ZARZĄD POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

# DLA POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

NA LATA 2004 –2011

SIERPIEŃ, 2003

zespół opracowujący:

dr hab. inż. Wojciech Halicki

mgr inż. Joanna Pniewska

mgr inż. Sylwia Jędrzejowska
mgr inż. Tomasz Warężak

SIERPIEŃ, 2003

# Spis rysunków

Rys. 1.  Podmioty działające w poszczególnych branżach na terenie powiatu krośnieńskiego 
             w V 2003 roku
Rys. 2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych.

Rys. 3. Budowa warstwy przykrywjącej składowisko odpadów komunalnych.
Rys. 4. Porównanie kosztów transportu bezpośredniego i transportu z przeładunkiem 
            w zależności od ilości transportowanych odpadów.

# Spis tabel

Tab. 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych gminach w I 2002 roku.	26

Tab. 2. Struktura ludności powiatu wg wieku w  I  2002 r.	26

Tab. 3. Struktura ludności gmin powiatu krośnieńskiego wg wieku w I 2002 roku.	27

Tab. 4. Powierzchnia gmin, gęstość zaludnienia oraz liczba miejscowości w gminach powiatu krośnieńskiego w I 2002 roku.	28

Tab. 5. Zasoby złóż nie będących przedmiotem eksploatacji.	29

Tab. 6.  Złoża kruszyw naturalnych w powiecie krośnieńskim.	30

Tab. 7.   Jeziora znajdujące się na terenie powiatu.	32

Tab. 8. Ilość odpadów komunalnych powstałych w powiecie krośnieńskim w 2002 roku.	39

Tab. 9. Ilość odpadów komunalnych z gospodarstwach domowych wytworzonych w 2002 roku w poszczególnych gminach powiatu krośnieńskiego.	40

Tab.10. Ilość poszczególnych frakcji odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych w powiecie.	40

Tab. 11. Ilość odpadów organicznych i podatnych na segregację wytworzonych w gospodarstwach domowych w gminach powiatu w roku 2002.	41

Tab. 12. Ilość poszczególnych frakcji odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie powiatu krośnieńskiego w 2002 roku.	42

Tab. 13. Struktura odpadów budowlanych wytworzonych w powiecie krośnieńskim (na podstawie danych z KPGO).	42

Tab. 14. Ilość odpadów z obiektów infrastruktury powstających w poszczególnych gminach powiatu.	43

Tab. 15. Ilość odpadów powstających w obiektach infrastruktury na terenie powiatu.	43

Tab. 16. Struktura odpadów powstających w obiektach infrastruktury i ilość poszczególnych frakcji.	44

Tab. 17. Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie krośnieńskim.	44

Tab. 18. Ilość odpadów komunalnych wywiezionych w 2002 roku w powiecie krośnieńskim.	45

Tab. 19. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w mieście Gubin.	46

Tab. 20. Ilość i rodzaj odpadów komunalnych poddanych procesom odzysku z miasta Gubin.	47

Tab. 21 . Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w gminie Gubin.	49

Tab. 22. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002 roku w gminie Krosno Odrz.	52

Tab. 23. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w gminie Bytnica.	55

Tab. 24. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w gminie Maszewo.	57

Tab. 25. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w gminie Bobrowice.	59

Tab. 26. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w gminie Dąbie.	61

Tab. 27. Ilość osadów ściekowych wytwarzanych w powiecie krośnieńskim.	66

Tab. 28.  Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych, wykorzystanych i nagromadzonych w roku 2002 w powiecie krośnieńskim.	67

Tab. 29. Ilość odpadów innych niż niebezpieczne z poszczególnych grup wytwarzana w powiecie krośnieńskim w sektorze gospodarczym.	68

Tab. 30. Ilość odpadów niebezpiecznych  z poszczególnych grup wytwarzana w powiecie                 krośnieńskim w  sektorze gospodarczym.	70

Tab. 31. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w mieście Gubin w sektorze gospodarczym.	72

Tab. 32. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Gubin w sektorze gospodarczym.	74

Tab. 33. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Krosno Odrzańskie w sektorze gospodarczym.	76

Tab. 34. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Bytnica w sektorze gospodarczym.	79

Tab. 35. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Maszewo w sektorze gospodarczym.	81

Tab. 36. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Bobrowice w sektorze gospodarczym.	83

Tab. 37. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Dąbie w sektorze gospodarczym.	85

Tab. 38. Ilość odpadów, które trafiły na składowisko w Drzeńsku Małym w 2002 r.	104

Tab. 39.  Ilość odpadów składowanych na składowisku w Łochowicach w 2002 r.	106

Tab. 40. Stan demograficzny powiatu krośnieńskiego w rozbiciu na poszczególne gminy na I 2002 rok.	116

Tab. 41. Prognoza ludności w powiecie krośnieńskim.	117

Tab. 42. Ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych powstałych w powiecie krosnieńsim w 2002 roku.	117

Tab. 43. Prognozowana ilość odpadów komunalnych w powiecie krośnieńskim.	118

Tab. 44. Prognoza ilości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w powiecie krośnieńskim do roku 2011.	119

Tab. 45. Prognozowana ilość odpadów z grupy 02 do roku 2011.	122

Tab. 46. Prognozowana ilość odpadów z grupy 09 do roku 2011.	123

Tab. 47. Prognozowana ilość odpadów z grupy 10 do roku 2011.	124

Tab. 48. Prognozowana ilość odpadów z grupy 13 do roku 2011.	124

Tab. 49. Prognozowana ilość wyekspolatowanych pojazdów do roku 2011.	125

Tab. 50. Prognozowana ilość odpadów z grupy 17 do roku 2011.	126

Tab. 51. Prognozowana ilość odpadów z grupy 18 do roku 2011.	127

Tab. 52. Przykładowe tematy szkoleń dla poszczególnych grup wiekowych.	133

Tab. 53. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Krosno Odrz.	149

Tab. 54. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Gubin.	150

Tab. 55. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w mieście Gubin.	152

Tab. 56. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Dąbie.	152

Tab. 57. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Bytnica	153

Tab. 58. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Bobrowice.	153

Tab. 59. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Maszewo.	154

Tab. 60. Stopień wykorzystania instalacji gospodarki odpadami.	177

Tab. 61. Proponowana przynależność poszczególnych gmin do poszczególnych obiektów gospodarki odpadami.	179

Tab. 62. Dawki komunalnych osadów ściekowych.	200

Tab. 63. Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań w poszczególnych fazach ekploatacji.	208

Tab. 64. Harmonogram rekultywacji składowisk na terenie powiatu	209

Tab. 65. Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych	240

Tab. 66. Koszt zbiórki surowców wtórnych z terenu miast.	245

Tab. 67. Średnia odległość miast powiatu od przyporządkowanych ZZO.	246

Tab. 68. Koszt transportu surowców wtórnych powstających na terenie miast do ZZO.	246

Tab. 69. Zestawienie kosztów zbiórki i transportu z miast powiatu.	246

Tab. 70. Przybliżony koszt zakupu worków foliowych dla mieszkańców gmin.	247

Tab. 71. Koszty zbiórki surowców wtórnych.	248

Tab. 72. Łączny koszt proponowanego wariantu.	249

Tab. 73. Koszty zbiórki surowców wtórnych.	249

Tab. 74. Łączny koszt proponowanego wariantu.	250

Tab. 75. Koszt zbiórki surowców wtórnych z terenu powiatu.	251

Tab. 76. Średnia odległość gmin powiatu do przyporządkowanych im ZZO.	252

Tab. 77. Koszt transportu surowców wtórnych zebranych na terenie gmin do ZZO.	252

Tab. 78. Zestawienie kosztów zbiórki i transportu z terenu powiatu.	253

Tab. 79. Koszt sortowania odpadów surowcowych.	253

Tab. 80. Koszt zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych z terenu powiatu.	254

Tab. 81. Koszt transportu odpadów komunalnych pozostałych po selektywnej zbiórce z terenu gmin do ZZO.	255

Tab. 82. Zestawienie kosztów zbiórki i transportu odpadów komunalnych z terenu gmin powiatu.	256

Tab. 83. Koszty składowania odpadów komunalnych	256

Tab. 84. Koszt zbiórki odpadów biodegradowalnych.	257

Tab. 85. Koszty zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych	258

Tab. 86. Koszt odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych.	258

Tab. 87. Koszty zbiórki i wywozu odpadów budowlanych	259

Tab. 88. Koszt odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych.	259

Tab. 89. Koszty zbiórki odpadów niebezpiecznych z terenu gmin powiatu.	260

Tab. 90. Koszty odzysku i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z terenu gmin powiatu.	261

Tab. 91. Zawartość mediów w agregacie chłodniczym oraz w izolacji termicznej	265

Tab. 92.  Wskaźniki monitorowania planu.	293

Spis treści

Spis rysunków	1

Spis tabel	4

1. Wprowadzenie	20

1.1. Przedmiot opracowania	20

1.2. Zakres i cel opracowania	20

1.3. Podstawa opracowania	21

1.4. Obowiązujące akty prawne	21

2. Informacje wstępne charakteryzujące powiat krośnieński	25

2.1. Położenie geograficzne powiatu krośnieńskiego	25

2.2. Powierzchnia powiatu	25

2.3. Warunki demograficzne	25

2.4. Warunki geologiczne	28

2.5. Warunki hydrogeologiczne	30

2.6. Warunki klimatyczne	30

2.7. Warunki hydrologiczne	31

2.8. Warunki glebowe w powiecie	33

2.9. Sytuacja gospodarcza powiatu krośnieńskiego	33

2.9.1. Podmioty gospodarcze w powiecie	33

2.9.2.  Ogólna charakterystyka rolnictwa w powiecie krośnieńskim	34

2.9.3. Usługi	35

2.9.4. Inwestycje	35

3. Aktualny stan gospodarki odpadami	37

3.1. Rodzaj, ilość, skład oraz źródła powstawania odpadów z sektora komunalnego	37

3.1.1 Wstęp	37

3.1.2. Ilość odpadów powstających na terenie powiatu	39

3.1.3. Ilość i rodzaj odpadów oraz istniejąca gospodarka odpadami na terenie	45

poszczególnych gmin powiatu krośnieńskiego	45

3.1.3.1. Miasto Gubin	45

3.1.3.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	45

3.1.3.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku	46

3.1.3.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania	47

3.1.3.1.4. Istniejący system zbiórki odpadów	47

3.1.3.1.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki,	48

odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Gubinie	48

3.1.3.2. Gmina Gubin	49

3.1.3.2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	49

3.1.3.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku	50

3.1.3.2.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania	50

3.1.3.2.4. Istniejący system zbiórki odpadów	51

3.1.3.2.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki,	51

odzysku i unieszkodliwiania odpadów	51

3.1.3.3. Gmina Krosno Odrzańskie	51

3.1.3.3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	51

3.1.3.3.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku	52

3.1.3.3.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania	52

3.1.3.3.4. Istniejący system zbiórki odpadów	53

3.1.3.3.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki, odzysku i	53

unieszkodliwiania odpadów w gminie	53

3.1.3.4. Gmina Bytnica	55

3.1.3.4.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	55

3.1.3.4.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku	56

3.1.3.4.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania	56

3.1.3.4.4. Istniejący system zbiórki odpadów	56

3.1.3.4.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki, odzysku i	57

unieszkodliwiania odpadów w gminie	57

3.1.3.5. Gmina Maszewo	57

3.1.3.5.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	57

3.1.3.5.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku	58

3.1.3.5.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania	58

3.1.3.5.4. Istniejący system zbiórki odpadów	58

3.1.3.5.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki, odzysku i	59

unieszkodliwiania odpadów w gminie	59

3.1.3.6. Gmina Bobrowice	59

3.1.3.6.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	59

3.1.3.6.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku	60

3.1.3.6.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania	60

3.1.3.6.4. Istniejący system zbiórki odpadów	60

3.1.3.6.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki, odzysku i	61

unieszkodliwiania odpadów w gminie	61

3.1.3.7. Gmina Dąbie	61

3.1.3.7.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów	61

3.1.3.7.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku	62

3.1.3.7.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania	62

3.1.3.7.4. Istniejący system zbiórki odpadów	62

3.1.3.7.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki,                              odzysku i unieszkodliwiania odpadów w gminie	63

3.2. Stan gospodarki osadami ściekowymi na terenie powiatu	63

3.2.1. Miasto Gubin	63

3.2.2. Gmina Gubin	64

3.2.3. Gmina Dąbie	64

3.2.4. Gmina Krosno Odrzańskie	64

3.2.5. Gmina Bytnica	65

3.2.6. Gmina Maszewo	65

3.2.7. Gmina Bobrowice	65

3.3. Odpady inne niż komunalne	67

3.3.1. Rodzaj, ilość, skład oraz źródła powstawania odpadów innych niż komunalne                 i sposób postępowania z nimi w powiecie krośnieńskim	67

3.3.1.1. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w mieście Gubin	72

3.3.1.2. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Gubin	74

3.3.1.3. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Krosno                        Odrz.	76

3.3.1.4. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Bytnica	78

3.3.1.5. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Maszewo	81

3.3.1.6. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Bobrowice	83

3.3.1.7. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Dąbie	85

3.3.2. Źródła powstawania i ilość odpadów innych niż komunalne w powiecie	87

3.3.2.1. Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu,	87

fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin	87

3.3.2.2. Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,                       rybołóstwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności	87

3.3.2.3. Grupa 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli,                        masy celulozowej, papieru i tektury	88

3.3.2.4. Grupa 04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego	89

3.3.2.5. Grupa 05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu                       ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla	89

3.3.2.6. Grupa 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania                          produktów przemysłu chemii nieorganicznej	89

3.3.2.7. Grupa 07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania                        produktów przemysłu chemii organicznej	89

3.3.2.8. Grupa 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania	90

powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów,          szczeliw i farb drukarskich	90

3.3.2.9. Grupa 09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych	90

3.3.2.11. Grupa 11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali                          oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych	91

3.3.2.12. Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki                         powierzchni metali i tworzyw sztucznych	91

3.3.2.13. Grupa 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ( z wyłączeniem                         olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)	91

3.3.2.14. Grupa 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i                         propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)	93

3.3.2.15. Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,                          materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach	93

3.3.2.16. Grupa 16 – Odpady różne nie ujęte w innych grupach	93

3.3.2.17. Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów                            budowlanych oraz drogowych	96

3.3.2.18. Grupa 18 – Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych                           oraz związanych z nimi badań	96

3.3.2.19. Grupa 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zgospodarowaniu                           odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i do celów                           przemysłowych	97

3.3.3. Firmy obsługujące przedsiębiorstwa powiatu w zakresie odbioru odpadów                  niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów gospodarczych	99

3.4. Rodzaj, rozmieszczenie i moc przerobowa instalacji do odzysku i	102

unieszkodliwiania odpadów w powiecie krośnieńskim	102

3.4.1. Istniejące instalacje do unieszkodliwiania odpadów	102

3.4.1.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Drzeńsku Małym	102

3.4.1.2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Łochowicach	104

3.4.2. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji do	107

odzysku odpadów na terenie powiatu krośnieńskiego	107

3.4.3. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki,                  odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	107

3.4.4. Składowiska o nie uregulowanym statucie prawnym (tzw. składowiska                  „dzikie”)	111

3.4.4.1. Gmina i miasto Gubin	111

3.4.4.2. Gmina Dąbie	111

3.4.4.3. Gmina Krosno Odrzańskie	111

3.4.4.4. Gmina Bytnica	111

3.4.4.5. Gmina Maszewo	112

3.4.4.6. Gmina Bobrowice	112

3.5. Aspekty społeczne dotyczące gospodarki odpadami na terenie powiatu	112

3.5.1. Nastawienie społeczeństwa do zagadnienia odpadów, składowisk,                   spalarni itp.	112

3.5.2. Poziom edukacji ekologicznej w powiecie	113

3.6. Planowane prace nad budową kolejnych zakładów zagospodarowywania           odpadów na terenie powiatu	114

3.7. Planowane prace nad budową kolejnych instalacji zagospodarowywania odpadów	114

na terenie województwa	114

4. Prognozowe zmiany w zakresie gospodarki odpadami	115

4.1. Prognoza zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	115

4.1.1. Obecny stan i prognoza demograficzna	116

4.1.2. Prognoza zmiany ilości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych                  w powiecie krośnieńskim	117

Strumienie odpadów komunalnych	117

4.2. Prognoza zmian ilości powstających odpadów innych niż komunlane (w tym z sektora gospodarczego)	120

4.2.1. Prognozowane zmiany w poszczególnych gałęziach przemysłu	121

4.2.1.1. Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu,	121

fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin	121

4.2.1.2. Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,                        rybołóstwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności	122

4.2.1.3. Grupa 03 - Przetwórstwo drewna oraz produkcja papieru, tektury, masy                        celulozowej, płyt i mebli	122

4.2.1.4. Grupa 04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego	122

4.2.1.5. Grupa 05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu                       ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla	123

4.2.1.5. Grupa 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania	123

powłok ochronnych (lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw                        i  farb drukarskich	123

4.2.1.6. Grupa 09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych	123

4.2.1.7. Grupa 10 – Odpady z procesów termicznych	123

4.2.1.8. Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki                       powierzchni metali i tworzyw sztucznych	124

4.2.1.9. Grupa 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ( z wyłączeniem                        olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)	124

4.2.1.10. Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,                           materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach	125

4.2.1.11. Grupa 16 – Odpady różne nie ujęte w innych grupach	125

4.2.1.11.1. Wyeksploatowane pojazdy (16 01 04)	125

4.2.1.11.2. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (16 02)	126

4.2.1.11.3. Akumulatory (16 06)	126

4.2.1.12. Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów                        budowlanych oraz drogowych	126

Ilość odpadów w poszczególnych latach	126

4.2.1.13. Grupa 18 – Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych                          oraz związanych z nimi badań	127

4.2.1.14. Grupa 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zgospodarowaniu                         odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i do celów                         przemysłowych	127

5. Polityka, cele i przyjęty system gospodarki  odpadami	128

5.1. Sektor komunalny	128

5.1.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym	128

5.1.1.1. Cel ogólny średniookresowy do roku 2011 dla powiatu                        krośnieńskiego	128

5.1.1.2. Cele na lata 2004 – 2006 dla powiatu krośnieńskiego	128

5.1.1.3. Cele na lata 2007 – 2010 dla powiatu krośnieńskiego	129

5.1.1.4. Cele na rok 2011	129

5.1.1.5. Kierunki działań	130

5.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania i minimalizacji powstawania                  odpadów oraz ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko	130

5.1.2.1. Działania edukacyjno – informacyjne	131

5.1.2.1.1. Partnerzy w programach informacyjnych	134

5.1.2.1.2. Zestawienie przykładowych działań w zakresie edukacji	135

5.1.2.1.3. Przykładowe treści materiałów informacyjnych	136

5.1.2.1.4. Przykładowe treści ulotek	137

5.1.2.2. Działania organizacyjne	141

5.1.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w                  zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów	142

5.1.3.1. Zbiórka i transport odpadów	142

5.1.3.1.1. Selektywna zbiórka odpadów surowcowych	144

5.1.3.1.2. Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych	160

5.1.3.1.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	161

5.1.3.1.4. Zbiórka i transport odpadów budowlanych	162

5.1.3.1.5. Zbiórka i transport odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w                             grupie odpadów komunalnych	162

5.1.3.1.6. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych biodegradowalnych                              kierowanych na składowisko	168

5.1.3.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów	171

5.1.3.2.1. Pozyskane selektywnie odpady opakowaniowe (metal, szkło, plastik,                              makulatura itp.)	171

5.1.3.2.2. Odpady tekstylne	172

5.1.3.2.3. Odpady wielkogabarytowe	173

5.1.3.2.4. Odpady budowlane	173

5.1.3.2.4. Odpady niebezpieczne wytwarzane w strumieniu odpadów                                komunalnych	174

5.1.3.2.5. Odpady biodegradowalne	175

5.1.3.2.6. Zmieszane odpady komunalne i pozostałe po selektywnej zbiórce	176

5.1.3.2.6.1. Istniejące Zakłady Zagospodarowywania Odpadów (ZZO) na                                    terenie województwa	176

5.1.3.2.6.2. Planowane Zakłady Zagospodarowywania Odpadów (ZZO) na                                   terenie województwa	177

5.1.3.2.6.3. Składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z                              terenu powiatu	178

5.1.4. Działania niezbędne do prawidłowego zarządzania systemem gospodarki                  odpadami	180

5.1.4.1.  Prawo lokalne	180

5.1.4.2. Analiza struktury organizacyjnej	181

5.1.4.3. Analiza możliwości współpracy z sektorem prywatnym	181

5.1.4.4. Analiza możliwości współpracy międzygminnej	181

5.1.4.5. Ustanowienie sprawnego mechanizmu zwrotu nakładów	182

5.1.4.6. Doskonalenie kadr	183

5.2. Odpady inne niż komunalne w tym z sektora gospodarczego	183

5.2.1. Cele do osiągnięcia w sektorze odpadów innych niż komunalne w tym z sektora               gospodarczego	184

5.2.2. Kierunki działań	184

5.2.3. Plan działań w gospodarce odpadami inymi niż komunalne w tym z sektora                   gospodarczego	185

5.2.3.1. Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu,	185

fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin	185

5.2.3.2. Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych,               rybołóstwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności	186

5.2.3.3. Grupa 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli,                        masy celulozowej, papieru i tektury	187

5.2.3.4. Grupa 04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego	187

5.2.3.5. Grupa 05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu                       ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla	187

5.2.3.6. Grupa 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania                          produktów przemysłu chemii nieorganicznej	188

5.2.3.7. Grupa 07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obgrotu i stosowania                       produktów przemysłu chemii organicznej	188

5.2.3.8. Grupa 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania	188

powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów,                      szczeliw i farb drukarskich	188

5.2.3.9. Grupa 09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych	189

5.2.3.10. Grupa 10 – Odpady z procesów termicznych	189

5.2.3.11. Grupa 11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali                                             oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali                                             nieżelaznych	190

5.2.3.12. Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki                          powierzchni metali i tworzyw sztucznych	190

5.2.3.13. Grupa 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ( z wyłączeniem                         olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)	191

5.2.3.14. Grupa 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i                        propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)	191

5.2.3.15. Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania,                          materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach	192

5.2.3.16. Grupa 16 – Odpady różne nie ujęte w innych grupach	192

5.2.3.16.1. Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (16 01 04)	192

5.2.3.16.2. Zużyte opony (16 01 03)	194

5.2.3.16.3. Podgrupa 16 02 – Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych	194

5.2.3.16.4. Podgrupa 16 04 – Odpady materiałów wybuchowych	195

5.2.3.16.5. Podgrupa 16 06 – baterie i akumulatory	195

5.2.3.16.6. Podgrupa 16 07 – Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych i                                cystern  transportowych (z wyjątkiem grup 05 12)	196

5.2.3.16.7. Podgrupa 16 08 – Zużyte katalizatory	196

5.2.3.17. Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów                          budowlanych oraz drogowych	196

5.2.3.18. Grupa 18 – Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych                          oraz związanych z nimi badań	197

5.2.3.19. Grupa 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zgospodarowaniu                         odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i do celów                           przemysłowych	198

5.2.3.19.1. Proponowany system gospodarki osadami ściekowymi	198

5.2.3.20. Sposób postępowania z niektórymi składnikami grup odpadów	202

6. Sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów nie spełniających wymagań ochrony środowiska	204

6.1. Sposób rekultywacji składowisk	204

6.2. Monitoring składowisk w fazie poeksploatacyjnej	207

6.3. Harmonogram realizacji zamykania składowisk odpadów nie  spełniających	208

wymagań ochrony środowiska	208

6.4. Instytucje odpowiedzialne za realizację zamykania i rekultywację składowisk	211

7. Zadania strategiczne obejmujące okres 8 lat	212

7.1. Odpady komunalne	212

7.2. Odpady inne niż komunalne wraz z odpadami z sektora gospdarczego	217

8. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres 4 lat, koszty implementacji i możliwości finansowania PGO	221

8.1. Finansowanie zamierzonych celów	221

8.1.1. Sposoby pokrywania kosztów inwestycyjnych	221

8.1.2. Sposoby pokrywania kosztów eksploatacyjnych	222

8.1.3. Inne źródła finansowania PGO	223

8.1.4. Wybrane źródła finansowania PGO	224

8.1.4.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	224

8.1.4.1.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	225

8.1.4.1.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	225

8.1.4.1.3. Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i  Gospodarki	226

Wodnej	226

8.1.4.2. Ekofundusz	228

8.1.4.3. Banki	229

8.1.4.4.	Fundusze inwestycyjne	229

8.1.4.5. Programy pomocowe Unii Europejskiej	230

8.1.4.5.1. SAPARD	230

8.1.4.5.2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	232

8.1.4.5.3. CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju	233

Technologicznego	233

8.1.4.5.4.Programy bilateralne	233

8.1.4.5.5. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności	234

8.2. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres 4 lat i koszty realizacji            zamierzonych celów	237

9. Analiza opcji ekonomicznych realizacji zamierzonych celów i szacunkowe koszty realizacji PGO	245

9.1. Analiza opcji ekonomicznych proponowanych wariantów prowadzenia selektywnej zbiórki	245

9.2. Koszty transportu, zbiórki i składowania odpadów komunalnych	254

9.3. Koszty zbiórki odpadów biodegradowalnych	257

9.4. Koszty zbiórki i wywozu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów            wielkogabarytowych i budowlanych	257

9.5. Koszt zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów             komunalnych	260

9.6. Koszty budowy kompostowni	261

9.7. Koszty budowy zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych	262

9.8. Koszty budowy stacji przeładunkowej	262

9.9. Koszt budowy i eksploatacji GPZON	264

9.10. Koszt przewoźnego zakładu do kruszenia i przesiewania gruzu budowlanego	264

10. Analiza opcji technologicznych	265

10.1. Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych	265

10.2. Gminna kompostownia odpadów biodegradowalnych	266

10.3. Gminne magazyny surowców wtórnych	267

10.4. Stacje przeładunkowe	268

10.5. Transport odpadów	269

10.6. Stacja demontażu wyeksploatowanych pojazdów	270

10.7. Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	274

10.8. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	275

10.9. Gminne punkty gromadzenia	277

11. Wnioski z analizy oddziaływania Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu krośnieńskiego na środowisko	278

12. Wdrożenie	287

12.1. Zasady zarządzania systemem	287

12.1.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i      samorządów w zakresie gospodarki odpadami	287

12.1.1.1. Zadania gmin	287

12.1.1.2. Zadania powiatów	289

12.1.2. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami	290

12.1.3. Aktualizacja planów	290

12.1.4. Raportowanie wdrażania planów	290

12.2. Monitoring gospodarki odpadami w powiecie (w zakresie wytwarzania i              gospodarowania odpadami)	291

12.3. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów	292

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	295

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest „Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu krośnieńskiego do 2011 roku”. Niniejsze opracowanie jest integralną częścią „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu krośnieńskiego do 2011 roku”.

## 1.2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami, prognoza zmian oraz sprecyzowanie kierunków działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.

Opracowanie zawiera:

- Analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami,

- Prognozę zmian

- Określenie polityki, celów i przyjętego systemu gospodarki odpadami

- Określenie zadań strategicznych obejmujących okres 8 lat,

- Określenie harmonogramu realizacji przedsięwzięć obejmujących okres 4 lat,

- Analiza opcji ekonomicznych i technologicznych,

- Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko,

- Określenie sposobu wdrożenia planu,

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Program uwzględnia i analizuje istniejący „Program Gospodarki Odpadami w Powiecie Krośnieńskim do 2025 r.”, „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na Lata 2003 – 2010”, „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego do Roku 2015” oraz  „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Województwa Lubuskiego”.
 Zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami,  poza niniejszym programem, każda gmina z osobna powinna posiadać „Plan Gospodarki Odpadami ...”. Termin Realizacji gminnych planów mija 30 VI 2004 roku.

## 1.3. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Umowa nr 6 zawarta w dniu 18 lipca 2003 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Krośnie Odrzańskim, ul. Pionierów 17 a Instytutem Ekologii Stosowanej w Skórzynie, Maszewo 66-614,

- Program Gospodarki Odpadami w Powiecie Krośnieńskim do 2025 r.,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na Lata 2003 – 2010,

- Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego do Roku 2015,

- Strategię Zrównoważonego Rozwoju Województwa Lubuskiego,

- „Ochrona środowiska w województwie lubuskim w latach 2000-2001” – Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,

- „Biuletyn Statystyczny Województwa Lubuskiego, maj 2003” Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,

- „Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2002” Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,

## 1.4. Obowiązujące akty prawne

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627) z późn. zm.,

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późn. zm.,

- ustawa z dnia  27  lipca  2001  r.  o  wprowadzeniu  ustawy  -  Prawo  ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78),

- ustawa  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie gospodarowania  niektórymi  odpadami  oraz  o  opłacie  produktowej  i  opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639) z późn. zm.  -  tzw.  ustawa  o  opłacie  produktowej

- ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638) z późn. zm.,

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622) z późn. zm. z późn. zm.,

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz.43) z późn. zm.,

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) z późn. zm.,

- ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 (Dz.U.Nr 91 poz. 578) z późn. zm.,

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 142, poz. 1591) z późn. zm.,

- rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2003  r.  w  sprawie  opłat  za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477),

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001  r.  w  sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  listopada  2001  r.  w  sprawie stwierdzania  kwalifikacji w  zakresie  gospodarowania  odpadami  (Dz.  U.  Nr  140, poz. 1584),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku  uzyskiwania  zezwoleń  oraz  sposobu  rejestracji  (Dz.  U.  Nr  152,  poz. 1734),

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001  r.  w  sprawie rodzajów  odpadów  lub  ich  ilości,  dla  których  nie  ma  obowiązku  prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić  uproszczoną  ewidencję  odpadów  (Dz.  U.  Nr  152,  poz.  1735),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 122, poz.1055),

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  28  maja  2002  r.  w  sprawie  listy rodzajów  odpadów,  które  posiadacz  odpadów  może  przekazywać osobom fizycznym  lub  jednostkom  organizacyjnym,  niebędącym  przedsiębiorcami,  do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  1  sierpnia  2002  r.  w  sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz.) z późn. zm.,

- rozporządzenie Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  października  2002  r.  w  sprawie rodzajów  odpadów,  których  zbieranie  i  transport  nie  wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575) z późn. zm.,

- rozporządzenie Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002  r.  w  sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr  191,  poz.  1595),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,  sposobu  oraz  warunków  prowadzenia  monitoringu  składowisk  odpadów (Dz.  U.  Nr  220,  poz.  1858),

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  marca  2003  r.  w  sprawie szczegółowych  wymagań  dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji  i zamknięcia,  jakim powinny odpowiadać poszczególne  typy  składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549),

- rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  kwietnia  2003  r.  w  sprawie sporządzania  planów  gospodarki  odpadami  (Dz.  U.  Nr  66,  poz.  620).

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art. 14.2) i specyfikacją do umowy zawartą pomiędzy Starostwem Powiatowym w Krośnie Odrzańskim a Instytutem Ekologii Stosowanej, niniejszy program gospodarki odpadami zawiera:

- aktualny stan gospodarki odpadami,
   - prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami,
   - działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,
   - instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
   - system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Zgodnie z ustawą o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (art. 15.3) i specyfikacją do umowy zawartą pmiędzy Starostwem Powiatowym w Krośnie Odrzańskim a Instytutem Ekologii Stosowanej, niniejszy program gospodarki odpadami określa w szczególności:
     - rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,
     - działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarki odpadami.

Treść niniejszego Projektu Planu uwzględnia zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620).

# 2. Informacje wstępne charakteryzujące powiat krośnieński

## 2.1. Położenie geograficzne powiatu krośnieńskiego

Powiat krośnieński leży w środkowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Od północy graniczy on z powiatem słubickim i sulęcińskim, od wschodu z powiatem zielonogórskim i świebodzińskim, od strony  południowej z powiatem żarskim, a od zachodu z Republiką Federalną Niemiec co obrazuje załącznik 1. Powiat krośnieński leży w centrum przewężenia rozległego Niżu Europejskiego w dorzeczu środkowego biegu Odry, między 14030I i 15030I długości geograficznej, a 51010I i 52010I szerokości geograficznej. 
   W granicach administracyjnych powiatu usytuowane są następujące gminy: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie, Maszewo i miasto Gubin ( co obrazuje 
załącznik 2, w tym dwa miasta (Gubin i Krosno Odrz.) oraz 154 wsie i osady.

## 2.2. Powierzchnia powiatu

Powiat krośnieński należy do relatywnie większych pod względem obszaru

w województwie lubuskim. Powierzchnia tej jednostki samorządowo-administracyjnej wynosi 138991 ha.

W strukturze gruntów 28,8% powierzchni powiatu zajmują użytki rolne, 60,2% lasy, zaś 11% pozostałe grunty i nieużytki.

## 2.3. Warunki demograficzne

W I 2002 roku w powiecie mieszkało 59601 osób, zaś gęstość zaludnienia wynosiła 43 osoby na 1 km2. Liczebność w poszczególnych gminach przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych gminach w I 2002 roku.

| Nazwa gminy | Rodzaj gminy | Liczba mieszkańców | Obszar (km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gubin | miejska | 18371 | 21 |
| Krosno Odrzańskie | miejsko-wiejska | 19445 | 211 |
| Bobrowice | wiejska | 3293 | 185 |
| Bytnica | wiejska | 2661 | 209 |
| Dąbie | wiejska | 5186 | 170 |
| Gubin | wiejska | 7618 | 380 |
| Maszewo | wiejska | 3027 | 214 |

Źródło informacji: Rocznik Statystyczny dla województwa lubuskiego

Zróżnicowanie struktury ludności według płci jest niewielkie. Populacja mężczyzn liczy 29627, a kobiet 29974. Na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet. Prawie połowa ludności powiatu (28395 mieszkańców – 47,6 %) zamieszkuje tereny wiejskie.
 Ilość ludzi w powiecie w poszczególnych przedziałach wiekowych przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Struktura ludności powiatu wg wieku w  I  2002 r.

|  | osoby w wieku przedprodukcyjnym | osoby w wieku produkcyjnym | osoby w wieku poprodukcyjnym |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość mieszkańców | 14785 | 37436 | 7380 |
| procent ogółu | 25 % | 63 % | 12 % |

Źródło informacji: Rocznik Statystyczny dla województwa lubuskiego

Sytuacja demograficzna w powiecie jest korzystna, 63 % całej ludności, to ludzie w wieku produkcyjnym, a 25 % stanowi ludność w wieku przedprodukcyjnym. 
W tabeli 3 przedstawiono strukturę ludności gmin powiatu krośnieńskiego według wieku.

Tab. 3. Struktura ludności gmin powiatu krośnieńskiego wg wieku w I 2002 roku.

| Wyszczególnienie | Gmina Bobro-wice | Gmina Bytni-ca | Gmina Dąbie | Gmina Gubin | Miasto Gubin | Gmina Krosno Odrz. | Gmina Maszewo | Powiat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym | 805 | 676 | 1322 | 2077 | 4472 | 4687 | 746 | 14785 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 2001 | 1636 | 3231 | 4461 | 11733 | 12580 | 1794 | 37436 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 487 | 349 | 633 | 1080 | 2166 | 2178 | 487 | 7380 |

Źródło informacji: Rocznik Statystyczny dla województwa lubuskiego

Najkorzystniejsza sytuacja demograficzna występuje na terenie gminy Krosno Odrz., w której 24% ogółu jej mieszkańców stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym, 65% w wieku produkcyjnym i tylko 11% w wieku poprodukcyjnym. Najbardziej niekorzystne warunki rozwojowe z uwzględnieniem czynnika demograficznego kształtują się na obszarze gminy Bytnica.

Gęstość zaludnienia w powiecie krośnieńskim należy do najniższych w województwie lubuskim. Powierzchnię gmin, gęstość zaludnienia oraz liczbę miejscowości w gminach powiatu krośnieńskiego przedstawia tabela 4.

Tab. 4. Powierzchnia gmin, gęstość zaludnienia oraz liczba miejscowości w gminach powiatu krośnieńskiego w I 2002 roku.

| Gmina | Liczba miejscowości | Powierzchnia w km ² | Liczba mieszkańców | Gęstość zaludnienia na 1 km ² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gubin ( M) | - | 21 | 18371 | 874,8 |
| Gubin (UG) | 51 | 380 | 7618 | 20 |
| Krosno Odrz. | 23 | 211 | 19445 | 92,2 |
| Bytnica | 15 | 209 | 2661 | 12,7 |
| Dąbie | 20 | 170 | 5186 | 30,5 |
| Maszewo | 23 | 214 | 3027 | 14,1 |
| Bobrowice | 22 | 185 | 3293 | 17,8 |
| Ogółem: | 154 | 1390 | 59601 | 42,9 |

Źródło informacji: Rocznik Statystyczny dla województwa lubuskiego

## 2.4. Warunki geologiczne

Teren powiatu krośnieńskiego leży na platformie paleozoicznej w regionie monokliny przedsudeckiej.

W budowie geologicznej na terenie powiatu uczestniczą utwory paleozoiczne głównie permu w obrębie, którego były udokumentowane historyczne już złoża ropy naftowej „Rybaki-Połęcko” i „Maszewo” oraz obecnie eksploatowane złoże „Kosarzyn” i „Retno”. Ze złoża „Kosarzyn” wykorzystywany jest gospodarczo gaz ziemny towarzyszący wydobywanej ropie naftowej.

Istnieją prognozy udokumentowania nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Radnica-Gryżyna. Wierceniami poszukiwawczymi i eksploatacyjnymi stwierdzono obecność soli oraz wód mineralnych chlorkowych towarzyszących złożom ropy naftowej o mineralizacji powyżej 100 g/dm3.

W utworach mezozoicznych w triasie rejonu Gubina stwierdzone były wody mineralne chlorkowe o mineralizacji powyżej 100 g/dm3, których strop występował na głębokości do 200 m.

Wierceniami wykonanymi w rejonie Krosna Odrz. i Gubina potwierdzono istnienie złóż wód termalnych, znajdujących się w utworach dolnej jury. Znaczna mineralizacja tych wód może być jednak przeszkodą w gospodarczym ich wykorzystaniu.

Na utworach mezozoicznych zalegają osady kenozoiczne, wśród, których udokumentowane są złoża węgla brunatnego, zalegające obszar powiatu krośnieńskiego. Są to: złoże „Gubin” o zasobach bilansowych ca 280 mln ton oraz „Cybinka” i „Sądów”, usytuowane częściowo na terenie powiatu krośnieńskiego i sąsiednich.

W trakcie prac poszukiwawczych wód podziemnych w rejonie Retna z utworów trzeciorzędowych na głębokości 135 m p.p.t., uzyskano wodę na wypływie o temperaturze 200C, zawierającą siarkowodór w ilościach mogących mieć znaczenie balneologiczne.

Osady trzeciorzędowe przykryte są czwartorzędowymi utworami piaszczystymi

i gliniastymi, których grubość jest mniejsza w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej i dolinach rzek Nysy i Bobru natomiast większa na Wysoczyźnie Lubuskiej.

W osadach doliny rzecznej Bobru udokumentowane są zasoby złóż kruszywa naturalnego „Bobrowice”, „Chojnowo”, „Tarnawa Krośnieńska”, „Żarków”, „Raduszec Stary E”, „Stary Raduszec”. Aktualnie eksploatowane jest złoże „Tarnawa Krośnieńska”. Zasoby złóż nie będących przedmiotem eksploatacji przedstawia tabela 5.

Tab. 5. Zasoby złóż nie będących przedmiotem eksploatacji.

| Lokalizacja | Stan zagospodarowania | Zasoby bilansowe geologiczne tys. Mg |
| --- | --- | --- |
| 1. Bobrowice 2. Bobrowice 3. Chojnowo 4.Raduszec Stary 5. Stary Raduszec | wstępnie rozpoznane rozpoznane wstępnie rozpoznane | 18 500 244 29 700 7 100 5 700 |

Źródło informacji: „Strategia zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego”

Rozpoznane są też złoża kruszywa naturalnego powstałe w wyniku akumulacyjnej działalności wód lądolodu. Takimi złożami są głównie złoża piasku. Zasoby złóż kruszyw naturalnych w powiecie krośnieńskim obrazuje tabela 6.

Tab. 6.  Złoża kruszyw naturalnych w powiecie krośnieńskim.

| Lokalizacja | Stan zagospodarowania | Zasoby bilansowe geologiczne /tys. Mg/ |
| --- | --- | --- |
| 1. Bieżyce 2. Bronków 3. Bronków - Północ 4. Markosice 5. Pław 6. Pole 7. Połupin 8. Czarnowice | przerwana eksploatacja złoże zaniechane złoże rozpoznane złoże zaniechane złoże rozpoznane - „ - - „ - - „ - | 781 5540 430 190 195 129 1600 2000 |

Źródło informacji: „Strategia zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego”

## 2.5. Warunki hydrogeologiczne

Woda do celów pitnych na terenie powiatu jest pobierana głównie z warstw piaszczystych czwartorzędu. Tak jak w przypadku wszystkich wód podziemnych, woda ta charakteryzuje się nadmierną zawartością związków żelaza i manganu o pochodzeniu naturalnym.

Na terenie powiatu znajdują się dwa główne zbiorniki wód podziemnych nr 148 „Sandr rzeki Pliszki” i 149 „Sandr Krosno – Gubin”. Ze zbiornika nr 149 zaopatrywane jest w wodę miasto Gubin oraz wiejskie jednostki osadnicze. Na części zbiornika 148 zostały udokumentowane zasoby wód podziemnych w ilości 2000 m3/h, obecnie nieeksplatowane. Obszar zasobowy tych wód leży na terenie powiatów krośnieńskiego i zielonogórskiego. Wody z tych zbiorników są dobrej jakości.

## 2.6. Warunki klimatyczne

Położenie powiatu krośnieńskiego sprawia, że nad ten obszar napływają różnorodne masy powietrzne, z których główne to powietrze polarnomorskie i podzwrotnikowo-morskie oraz polarno-kontynentalne kształtujące układ pogód.   Ścieranie się mas powietrznych o różnych cechach termiczno-wilgotnościowych powoduje, że klimat określa się jako „przejściowy” z wyraźną przewagą cech oceanicznych.

Amplitudy roczne i dobowe temperatur powietrza są mniejsze niż w centrum kraju, a okres wegetacyjny dłuższy (223 dni). Występuje przewaga wiatrów z kierunków zachodnich przy ilościowym ich wzroście w ostatnich latach. Średnia roczna temperatura wynosi 80C. Średnia temperatura powietrza w półroczu zimowym wynosi 1,80C, w półroczu letnim 14,60C. Średnie sumy roczne promieniowania słonecznego całkowitego wynoszą 355 kJ/cm2 energii słonecznej. W ciągu roku na obszar powiatu spada ca 550 mm deszczu z tym, że na południu od Odry latem spada 350-400 mm, a na północ od Odry poniżej 350 mm.

Czas trwania zjawisk lodowych na Odrze wynosi średnio 45 dni, na Bobrze 20 dni a na Nysie Łużyckiej 15 dni. Początek zjawisk lodowych występuje na Odrze w II dekadzie grudnia, a na Bobrze i Nysie Łużyckiej w końcu grudnia.

Według atlasu W. Okołowicza teren powiatu należy do 27 krainy klimatycznej - Środkowe Nadodrze, którą cechują następujące dane:

- temperatura stycznia	- 1,00C

- temperatura lipca 		- 18,10C

- czas trwania zimy		- 60 dni

- czas trwania lata 		- 95 dni

- dni pogodnych 		- 60

- dni pochmurnych 		- 110

- opady roczne		- poniżej 600 mm

- pokrywa śnieżna 		- 45 dni

## 2.7. Warunki hydrologiczne

Przez obszar powiatu równoleżnikowo przepływa rzeka Odra, do której uchodzą płynące południkowo z południa rzeki Bóbr i Nysa Łużycka. Na podstawie badań jakości wody w rzece Odrze - w przekroju Krosno Odrz. i Połęcko, stwierdzono, że jakość wody na tym odcinku nie odpowiada wymaganiom czystości, zaliczając ją do pozaklasowych ze względu na zanieczyszczenia bakteriologiczne oraz stężenia fosforu ogólnego i azotu azotynowego, występujące okresowo w ponadnormatywnych ilościach. Wieloletnie badania potwierdzają natomiast poprawę jakości wody w Odrze.

Woda w Nysie Łużyckiej - na całym odcinku w obrębie powiatu, pod względem fizyko-chemicznym, odpowiada wymaganiom III klasy, natomiast pod względem bakteriologicznym jest pozaklasowa. Woda w rzece Bóbr - na odcinku powiatu krośnieńskiego, pod względem fizyko-chemicznym uległa w stosunku do lat poprzednich poprawie i obecnie odpowiada III klasie czystości, jednak w dalszym ciągu jest pozaklasowa pod względem sanitarnym. Wody nie odpowiadające normom czystości płyną również w mniejszych rzekach, do których zakwalifikować należy Wardawę i Lubszę. Wody rzeki Pliszki zaliczone zostały do III klasy.

Bogactwem powiatu są niewielkie, ale liczne jeziora. Listę i charakterystykę jezior usytuowanych na obszarze powiatu krośnieńskiego zawiera tabela nr 7.

Załącznik nr 3 obrazuje lokalizację i przebieg cieków i jezior znajdujące się na terenie powiatu.

Tab. 7.   Jeziora znajdujące się na terenie powiatu.

| Gmina | Nazwa jeziora | Miejscowość | Powierzchnia [ha] | Największa głębokość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrzańskie | Glibiel | Łochowice | 26,2 | 15,3 |
|  | Moczydło | Osiecznica | 12 | 4,3 |
|  | Jelito | Szklarka Radnicka | 46,6 | 36,3 |
|  | Czyżykowo | Szklarka Radnicka | 25,4 | 5,4 |
| Gubin | Borek | Kosarzyn | 62 | 8,0 |
| Bytnica | Kałek | Gryżyna | 24,3 | 22,6 |
|  | Bytnickie | Bytnica | 53,4 | 2,1 |
|  | Głębokie | Głębokie | 74,3 | 2,6 |
|  | Kokno | Bytnica | 33,5 | 2,0 |
| Bobrowice | Bronków | Bronków | 51,9 | 5,0 |
|  | Piaszno | Bronków | 25,4 | 2,5 |
|  | Jańsko | Strużka | 153 | 2,9 |
| Dąbie | Wielkie | Dąbie | 34,8 | 14,3 |
| Maszewo | Graniczne | Lubogoszcz | 48,6 | 2,4 |

Źródło informacji: „Strategia zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego”

## 2.8. Warunki glebowe w powiecie

Wśród gruntów ornych jak również użytków zielonych występuje duża różnorodność gleb. Są to gleby bielicowe, gliniaste, mady, czarne ziemie, lessy, rędziny, torfy, brunatne i murszowo-mineralne. W większości są to gleby słabe o niskiej wartości produkcyjnej (IV, V, i VI klasy). Warto w tym miejscu odnotować, że gleby torfowe w gminie Gubin zajmują jeden z większych obszarów ziemi rolniczej tego rodzaju w województwie lubuskim.

## 2.9. Sytuacja gospodarcza powiatu krośnieńskiego

### 2.9.1. Podmioty gospodarcze w powiecie

Z uwagi na fakt, że teren powiatu w przeważającej większości zajmują obszary leśne i użytki rolne, a sfera przemysłowa w ostatnich latach uległa znacznym przekształceniom, głównymi gałęziami przemysłu jest gospodarka zasobami leśnymi i rolnictwo. Z danych z Urzędu Statystycznego wynika, że w powiecie krośnieńskim w maju 2003 roku działało 5421 podmiotów gospodarczych z czego najwięcej zajmujących się handlem i naprawami. Ilość podmiotów działających w poszczególnych branżach przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1.  Podmioty działające w poszczególnych branżach na terenie powiatu krośnieńskiego 
             w V 2003 roku. (Źródło informacji: Biuletyn Statystyczny dla województwa lubuskiego)

W powiecie krośnieńskim dominują małe przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowo -  usługowe zatrudniające do 5 osób. Znaczna jest ilość średniej wielkości zakładów o liczbie pracowników od 21 do 100.

Do zakładów zatrudniających powyżej 100 pracowników należą:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ CAROLA” Sp. z o.o. w Wałowicach,

2. Zakład Płyt Pilśniowych „Hardex” S.A. w Krośnie Odrzańskim,

3. Zespół Elektrowni Wodnych Dychów S.A.,

4. Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych „ KROMET SPOMASZ” w Krośnie

Odrz.,

5. „HOREX” s.c. w Gubinie.

### 2.9.2.  Ogólna charakterystyka rolnictwa w powiecie krośnieńskim

Na terenie powiatu krośnieńskiego przeważają gospodarstwa małe do 5 ha. Stanowią one blisko 66% spośród 2 136 gospodarstw. Gospodarstw powyżej 100 ha jest jedynie 1% ogółu.

W strukturze użytkowania gruntów przeważają lasy i grunty leśne (ok. 60% powierzchni), grunty orne zajmują ok. 18% powierzchni. Nieużytki są systematycznie zalesiane. W strukturze zasiewów dominują zboża: żyto, jęczmień, pszenżyto, owies oraz rośliny przemysłowe – kukurydza, ziemniaki i rzepak. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej, głównie w gminie Dąbie i Gubin. Hodowla koni stanowi jedynie 2,3% produkcji zwierzęcej.

Słaba koniunktura w rolnictwie, dekapitalizacja maszyn i budynków oraz brak środków finansowych powodują nieopłacalność produkcji rolniczej. Stan ten pogłębia ucieczka młodych ludzi do miast, starzenie się wsi oraz niski poziom wykształcenia ludności zamieszkującej obszary wiejskie. Czynniki te znajdują swoje odzwierciedlenie w sposobie gospodarowania. Niska wydajność powodowana jest słabą jakością gleb, nie stosowaniem kwalifikowanego materiału siewnego, nieprawidłową uprawą roślin oraz niewłaściwym zmianowaniem.

### 2.9.3. Usługi

Coraz większego w ostatnich latach znaczenia dla gospodarki powiatu krośnieńskiego nabierają usługi. Rozwinięte są tutaj dobrze usługi handlowe, pocztowe, telekomunikacyjne, a także bankowe. Zaspokajają one najpilniejsze potrzeby lokalnej społeczności. Analiza struktury bazy turystyczno – wypoczynkowej powiatu krośnieńskiego, w porównaniu z powiatami graniczącymi wskazuje, na stosunkowo niewielką w nim liczbę ośrodków wypoczynkowych. Jedynie dwa powiaty sąsiadujące z powiatem krośnieńskim dysponują mniejszą ilością obiektów, w pozostałych natomiast ich liczba sięga ok.40.

Na terenie powiatu krośnieńskiego w sferze usług najkorzystniej rozwija się handel oraz baza noclegowa. Na jego obszarze istnieje ok. 17 gospodarstw agroturystycznych. Działalność gospodarczą rozwijają liczne firmy telekomunikacyjne.

### 2.9.4. Inwestycje

Walory przyrodniczo – klimatyczne, duża lesistość oraz uwarunkowania społeczno – polityczne (dwa garnizony wojskowe, uspołecznione rolnictwo) ukształtowały powiat jako typowo rolniczo – przemysłowy. Zmiany społeczno – gospodarcze lat 90 spowodowały upadek przemysłu lekkiego w Gubinie, a także uspołecznionego rolnictwa. Stopień koncentracji inwestycji w gospodarce jest bardzo niski. Średnia lokata inwestycji powiatu krośnieńskiego, w porównaniu z powiatem świebodzińskim, czy żarskim jest kilkakrotnie niższa. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w 2002 r. w powiecie krośnieńskim wynosiły 55,3  mln zł.

# 3. Aktualny stan gospodarki odpadami

## 3.1. Rodzaj, ilość, skład oraz źródła powstawania odpadów z sektora komunalnego

### 3.1.1 Wstęp

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpady komunalne (stanowiące 20 grupę wg katalogu,odpadów), to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z ustawy wynika, że do odpadów komunalnych nie zalicza się odpadów przemysłowych oraz odpadów z laboratoriów i innych źródeł, które ze względu na masowość lub szkodliwość wymagają odrębnego postępowania. Odpady komunalne są mieszaniną wielu materiałów zużytych w wyniku konsumpcji.
Odpady komunalne dzielą się na 3 podgrupy:

odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie - podgrupa 01

odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) – podgrupa 02

inne odpady komunalne (m. in. z czyszczenia ulic i placów, zmieszane odpady komunalne, wielkogabarytowe) – podgrupa 03.

Skład odpadów jest zmienny w czasie i zależny od wielu czynników m.in. od charakteru i wielkości miejscowości, od stopnia zamożności mieszkańców, od świadomości ekologicznej społeczności, pory roku, sposobu ogrzewania budynku, rodzaju zabudowy mieszkalnej, nasycenia obiektami infrastruktury. Dlatego też określenie ilości powstających odpadów i ich składu można dokonać w oparciu o badania przeprowadzone w cyklu rocznym, na podstawie porównania z podobnymi jednostkami urbanistycznymi  bądź na podstawie odpowiednich wskaźników. Roczne nagromadzenie odpadów w Polsce wynosi ok. 12 mln ton, co odpowiada ok. 0,85 [kg/Md]. Jednostkowe nagromadzenie odpadów w Polsce nadal rośnie i w niektórych miastach przekracza nawet średnią europejską. 
   Odpady pochodzące z dużych miast różnią się znacznie zarówno składem jak i ilością od tych powstających w małych miastach i tych powstających na terenach wiejskich. Wynika to głównie z różnic w sposobie prowadzenia gospodarstw domowych. Odpady miejskie charakteryzują się dużą zawartością materii organicznej, znacznie większą zawartością papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych w porównaniu z małymi miastami, a zwłaszcza wsiami. We wsiach i w małych miastach powstaje znacznie więcej drobnej frakcji (0 – 10 mm) niż w dużych aglomeracjach. Różnice w składzie morfologicznym odpadów obrazuje rys. 2.

Rys. 2. Skład morfologiczny odpadów komunalnych.

### 3.1.2. Ilość odpadów powstających na terenie powiatu

W tabeli 8 zestawiono ilośc odpadów komunalnych powstałych w 2002 roku w powiecie krosnieńskim.

Tab. 8. Ilość odpadów komunalnych powstałych w powiecie krośnieńskim w 2002 roku.

| Źródło powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów [kg/M/rok] | Ilość odpadów powstałych w ciągu roku [t] |
| --- | --- | --- |
|  | miasta | wsie | miasta | wsie |
| Odpady z gospodarstw domowych | 224 | 116 | 6990,2 | 3293,9 |
| Odpady z obiektów infrastrukturalnych | 110 | 45 | 3432,7 | 1277,8 |
| Odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 | 624,1 | 425,9 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 40 | 40 | 1248,2 | 1135,8 |
| Odpady z ogrodów i parków | 12 | 5 | 374,5 | 142 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 15 | - | 468,1 | 0 |
| Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych | 3 | 2 | 93,6 | 56,8 |
| Razem: | 424 | 223 | 13 231,4 | 6332,2 |
| Razem: | 19 563,6 |

W poniższej tabeli 9 zestawiono obliczoną ilość odpadów komunalnych powstałych w 2002 roku na terenie gmin powiatu krośnieńskiego w gospodarstwach domowych.

Tab. 9. Ilość odpadów komunalnych z gospodarstwach domowych wytworzonych w 2002 roku w poszczególnych gminach powiatu krośnieńskiego.

| Gmina | Wskaźnik nagromadzenia [kg/Md] | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- | --- |
| miasto Gubin | 224 | 4115,1 |
| Gmina Gubin | 116 | 883,7 |
| Gmina Krosno Odrz. | miasto: 224 wsie: 116 | miasto: 2875,1 wsie: 766,8 |
| Bobrowice | 116 | 382 |
| Bytnica | 116 | 308,7 |
| Dąbie | 116 | 601,6 |
| Maszewo | 116 | 351,1 |
|  | Razem: | 10 284,1 |

Źródło informacji: Wskaźnik nagromadzenia przyjęty w oparciu o KPGO.

Strukturę i ilość odpadów poszczególnych frakcji obrazuje tabela 10.

Tab.10. Ilość poszczególnych frakcji odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych w powiecie.

| Składnik | Procentowy udział poszczególnych frakcji | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- | --- |
|  | miasto | wieś | miasto | wieś |
| Odpady organiczne kuchenne | 36 | 16 | 2516,5 | 527 |
| Papier i tektura | 19 | 13 | 1328,1 | 428,2 |
| Tworzywa sztuczne | 14 | 13 | 978,6 | 428,2 |
| Tekstylia | 4 | 3 | 279,6 | 98,8 |
| Szkło | 8 | 8 | 559,2 | 263,5 |
| Metale | 4 | 4 | 279,6 | 131,8 |
| Odpady mineralne | 5 | 10 | 349,5 | 329,4 |
| Drobna frakcja < 10 mm | 10 | 33 | 699 | 1087 |
| Razem: | 100 | 100 | 6990,2 | 3293,9 |

Źródło informacji: Procentowy udział poszczególnych frakcji przyjęty w oparciu o KPGO.

Ilośc odpadów surowcowych i organicznych powstałych w powiecie w 2002 roku przedstawiono w tabeli 11.

Tab. 11. Ilość odpadów organicznych i podatnych na segregację wytworzonych w gospodarstwach domowych w gminach powiatu w roku 2002.

| Gmina: | Odpady organiczne [t/rok] | Odpady surowcowe [t/rok] | Pozostałe odpady [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Papier i tektura | Tw. sztuczne | szkło | Metale |  |
| Krosno Odrz. -miasto -wsie | 1035,04 122,69 | 546,27 99,68 | 402,51 99,68 | 230,01 61,34 | 115,0 30,67 | 546,27 352,74 |
| Miasto Gubin | 1481,44 | 781,87 | 576,11 | 329,21 | 164,6 | 781,87 |
| Gmina Gubin | 141,39 | 114,88 | 114,88 | 70,7 | 35,35 | 406,5 |
| Boborowice | 61,12 | 49,66 | 49,66 | 30,56 | 15,28 | 175,72 |
| Bytnica | 49,39 | 40,13 | 40,13 | 24,7 | 12,35 | 142 |
| Dąbie | 96,26 | 78,21 | 78,21 | 48,13 | 24,06 | 276,73 |
| Maszewo | 56,18 | 45,64 | 45,64 | 28,09 | 14,04 | 161,51 |
| Wsie | 527 | 428,2 | 428,2 | 263,5 | 131,8 | 1515,2 |
| Miasta | 2516,5 | 1328,1 | 978,6 | 559,2 | 279,6 | 1328,2 |
| Razem: | 3043,5 | 1756,3 | 1406,8 | 822,7 | 411,4 | 2843,4 |

Źródło informacji:Opracowanie własne.

Skład odpadów z ogrodów i parków (podgrupa 20 02), to wg KPGO w 80 % odpady organiczne (20 02 01) co daje 382,6 t/a, a 20 % to odpady mineralne, co daje 95,7 t/a.

Skład odpadów wielkogabarytowych (tab. 12) obliczono na podstawie danych z KPGO.

Tab. 12. Ilość poszczególnych frakcji odpadów wielkogabarytowych powstałych na terenie powiatu krośnieńskiego w 2002 roku.

| Skład odpadów wielkogabarytowych | Procentowy udział frakcji [%] | Ilość poszczególnych frakcji odpadów wielkogabarytowych [t/a] |
| --- | --- | --- |
| Drewno | 60 | 630 |
| Metale | 30 | 315 |
| Inne (balastowe, materace, plstik itp. | 10 | 105 |
| Razem: | 1050 [t/a] |

Źródło informacji: Procentowy udział przyjęty w oparciu o KPGO.

W tabeli poniżej (tab. 13) przedstawiono strukturę odpadów budowlanych powstałych w powiecie krośnieńskim w 2002 roku.

Tab. 13. Struktura odpadów budowlanych wytworzonych w powiecie krośnieńskim (na podstawie danych z KPGO).

| Rodzaj frakcji | Procentowy udział frakcji [%] | Ilość odpadów poszczególnych frakcji |
| --- | --- | --- |
| Cegła | 40 | 953,6 |
| Beton | 20 | 476,8 |
| Tworzywa sztuczne | 1 | 23,8 |
| Bitumiczne powierzchnie dróg | 8 | 190,7 |
| Drewno | 7 | 166,9 |
| Metale | 5 | 119,2 |
| Piasek | 15 | 357,6 |
| inne | 4 | 95,36 |
| Razem: | 2384 |

Źródło informacji: Procentowy udział przyjęty w oparciu o KPGO.

W tabeli 14 podano ilość odpadów wytworzonych w obiektach infrastruktury w 2002 roku w poszczególnych gmianch.

Tab. 14. Ilość odpadów z obiektów infrastruktury powstających w poszczególnych gminach powiatu.

| Gmina | Wskaźnik nagromadzenia [kg/Md] | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- | --- |
| miasto Gubin | 110 | 2021 |
| Gmina Gubin | 45 | 342,8 |
| Gmina Krosno Odrz. | miasto: 110 wsie: 45 | miasto: 1411,8 wsie: 297,4 |
| Bobrowice | 45 | 148,2 |
| Bytnica | 45 | 119,7 |
| Dąbie | 45 | 233,4 |
| Maszewo | 45 | 136,2 |
| Razem: | 4710,5 |

Źródło informacji: Wskaźniki nagromadzenia przyjęte w oparciu o KPGO.

Ogólna ilość odpadów powstających w obiektach infrastruktury na terenie powiatu krośnieńskiego przedstawiono w tabeli 15 .

Tab. 15. Ilość odpadów powstających w obiektach infrastruktury na terenie powiatu.

| Wskaźnik nagromadzenia odpadów z obiektów z infrastruktury [kg/mrok] | Liczba mieszkańców | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- | --- |
| Wsie: 45 | 28 395 | 1277,8 |
| Miasta: 110 | 31 206 | 3432,7 |
| Razem: | 4710,5 |

W tabeli 16 przedstawiono strukturę odpadów powstających w obiektach infrastruktury w w powiecie krośnieńskim.

Tab. 16. Struktura odpadów powstających w obiektach infrastruktury i ilość poszczególnych frakcji.

| Składnik | Procentowy udział danej frakcji | Ilość odpadów danej frakcji [t/rok] |
| --- | --- | --- |
| Odpady organiczne kuchenne | 10 | 471 |
| Papier i tektura | 30 | 1413,2 |
| Tworzywa sztuczne | 30 | 1413,2 |
| Tekstylia | 3 | 141,3 |
| Szkło | 10 | 471,1 |
| Metale | 5 | 235,5 |
| Odpady mineralne | 5 | 235,5 |
| Drobna frakcja < 10 mm | 7 | 329,7 |
| Razem: | 100 | 4710,5 |

Źródło informacji: Opracowanie własne w opraciu o dane z KPGO.

W tabeli 17 zestawiono obliczenia ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych w strumieniu odpadów komunalnych.

Tab. 17. Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie krośnieńskim.

| Gmina | Liczba mieszkańców | Wskaźnik nagromadzenia [kg/Mrok] | Ilość odpadów niebezpiecznych [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. -miasto -wsie | 12 835 6610 | 3 2 | 38,5 13,2 |
| Miasto Gubin | 18 371 | 3 | 55,1 |
| Gmina Gubin | 7618 | 2 | 15,2 |
| Bobrowice | 3293 | 2 | 6,6 |
| Bytnica | 2661 | 2 | 5,3 |
| Dąbie | 5186 | 2 | 10,4 |
| Maszewo | 3027 | 2 | 6 |
| Razem: | 59 601 | Razem: | 150,4 |

Źródło informacji: Wskaźniki nagromadzenia przyjęte w oparciu o KPGO.

Ilość wywiezionych odpadów komunalnych w 2002 roku w powiecie krośnieńskim przedstawia tabela 18.

Tab. 18. Ilość odpadów komunalnych wywiezionych w 2002 roku w powiecie krośnieńskim.

|  | Odpady komunalne |
| --- | --- |
|  | tys. m3 | tys. Mg/a |
| Cały powiat | 38,42 | 9,97 |
| miasto Gubin | 14,91 | 3,9 |
| gmina Krosno Odrz. | 16,14 | 4,2 |
| gmina Gubin | 1,17 | 0,3 |
| Bobrowice | 2,7 | 0,7 |
| Bytnica | 1,17 | 0,3 |
| Dąbie | 2,13 | 0,55 |
| Maszewo | 0,2 | 0,05 |

Źródło informacji:Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

### 3.1.3. Ilość i rodzaj odpadów oraz istniejąca gospodarka odpadami na terenie

### poszczególnych gmin powiatu krośnieńskiego

#### 3.1.3.1. Miasto Gubin

##### 3.1.3.1.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Na terenie miasta Gubin odpady komunalne pochodzą w głównej mierze z gospodarstw domowych, zakładów usługowych,  poza tym wywtwarzane są odpady z pielęgnacji zielenii miejskiej , czyszczenia ulic i placów, targowisk. Ilości powstałych odpadów na terenie miasta przedstawia tabela 19.

Tab. 19. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w mieście Gubin.

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- |
| Odpady komunalne wytworzone przez gospodarstwa domowe | 4115,1 |
| Odpady wielkogabarytowe | 367,4 |
| Odpady z ogrodów i parków | 220,45 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 275,6 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 734,8 |
| Odpady z obiektów infrastruktury | 2021 |
| Odpady niebezpieczne wytworzone w strumieniu odpadów komunalnych | 55,11 |
| Razem : | 7789,46 |

Źródło informacji: Wskaźnik nagromadzenia przyjęty w oparciu o KPGO.

##### 3.1.3.1.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku

Odzyskowi poddawane są głównie surowce zebrane selektywnie na terenie miasta czyli makulatura i wcześniej sprasowany plastik. W najbliższym czasie planowane jest także przekazywanie do odzysku szkła. Poza tym odzyskowi poddawane są również odpady metalowe. W tabeli 20 przedstawiono ilość odpadów poddanych odzyskowi w ostatnim roku z miasta Gubin.

Tab. 20. Ilość i rodzaj odpadów komunalnych poddanych procesom odzysku z miasta Gubin.

| Rodzaj i kod odpadu | Ilość odpadów poddana odzyskowi w roku 2002 [t] |
| --- | --- |
| Metale | 2,8 |
| Makulatura (20 01 01) | 9,104 |
| Sprasowany plastik (20 01 39) | 1,6 |
| Razem: | 13,504 |

Źródło informacji: PUM w Gubinie

##### 3.1.3.1.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Zmieszane odpady komunalne i te pozostałe po selektywnej zbiórce zebrane na terenie miasta są unieszkodliwiane na składowisku odpadów w miejscowości Drzeńsk Mały.

UM w Gubinie nie posiada danych na temat ilości zebranych odpadów na jego terenie, a PUM (do którego skierowani zostali prowadzący wywiad) prowadzące zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Gubin, nie było w stanie podać odrębnych danych dla miasta i gminy Gubin. Z danych  US w Zielonej Górze (tab. 18) wynika, iż w 2002 roku

3900 t odpadów komunalnych zostało wywiezionych do unieszkodliwienia z terenu miasta Gubin.

##### 3.1.3.1.4. Istniejący system zbiórki odpadów

Na terenie miasta  znajdują się następujące rodzaje pojemników:

- kontenery  KP- & (budynki mieszkalne, szkoły, szpital, przychodnia, przedszkola, sklepy, firmy)

- pojemniki 1.100 l (budynki mieszkalne, sklepy, przedsiębiorstwa)

- pojemniki 110 l (budynki mieszkalne, sklepy, przedsiębiorstwa)

Wywóz pojemników 110 l,  1100 l odbywa się raz  w tygodniu wg harmonogramu ulic w mieście. Koszt wywozu odpadów z terenu miasta, to 28,50 zł/m3
    Na terenie miasta rozpoczęto wprowadzanie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie osiedli domków jednorodzinnych odpady segregowane są w domach w specjalnie do  tego przeznaczonych workach. Około 8200 mieszkańców segreguje w ten sposób odpady. Poza tym na terenie miasta zlokalizowane są 23 punkty selektywnej zbiórki odpadów z pojemnikami o pojemności 1100 l do selektywnej zbiórki makulatury, szkła białego i kolorowego oraz plastiku. Odbiór odpadów następuje raz w tygodniu. Odpady składowane są w wydzielonych boksach na składowisku odpadów w Drzeńsku Małym.

##### 3.1.3.1.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki,

##### odzysku i unieszkodliwiania odpadów w Gubinie

Zbiórką, transportem i wywożeniem odpadów z terenu miasta zajmują się następujące podmioty:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. (ul. Śląska 36, 66-620 Gubin)

Sprzęt jakim dysponuje firma, to:

- Star- kontener do wywozu nieczystości stałych

- Jelcz- śmieciarka,

- Jelcz- śmieciarka,

- Liaz- śmieciarka,

- prasa do butelek plastikowych.

Przedsiębiortswo prowadzi także na terenie miasta selektywną zbiórkę odpadów.

Pan Jan Mackojć

Zakład Usług Transportowych

Połupin, ul. 40- lecia PRL

66-600 Krosno Odrzańskie

Firma obsługuje budynki  administrowane przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

Rodzaj sprzętu jakim dysponuje firma, to:

- Star z urządzeniami SMW – 20 służącymi do wywozu kontenerów.

Surowce wtórne odbierają następujące firmy:

- makulaturę i tworzywa sztuczne odbiera firma „Export – Import” Niedźwiecki, ul.

Dąbrowskiego 5, 66- 630 Cybinka

- złom odbiera :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CB-TRANSPORT” s. c.,

ul. 1-go Maja 2a, 66- 620 Gubin

Cena skupu: 20 gr/kg

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Czarneccy” s.c.

ul. Krakowska, 66-620 Gubin

Cena skupu:

złom – 200 zł/t (20 gr/kg),

metale szlachetne:

Aluminium - 3,6 zł/kg

Miedź - 5,2 zł/kg

Mosiądz – 3,00 zł/kg

Puszki aluminiowe – 2,5 zł/kg

Stal nierdzewna – 2,00 zł/kg

Ołów – 0,50 zł/kg

Wraki samochodów 0,20 gr/kg.

#### 3.1.3.2. Gmina Gubin

##### 3.1.3.2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Na terenie gminy Gubin odpady komunalne pochodzą w głównej mierze z gospodarstw domowych, zakładów usługowych, ogrodów. Ilość odpadów wytworzonych w gminie Gubin przedstawiono w tabeli 21.

Tab. 21 . Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w gminie Gubin.

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- |
| Odpady komunalne wytworzone przez gospodarstwa domowe | 883,7 |
| Odpady wielkogabarytowe | 114,3 |
| Odpady z ogrodów i parków | 33,05 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | - |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 304,7 |
| Odpady z obiektów infrastruktury | 342,8 |
| Odpady niebezpieczne wytworzone w strumieniu odpadów komunalnych | 15,24 |
| Razem : | 1693,8 |

Źródło informacji: Wskaźnik nagromadzenia przyjęty w oparciu o KPGO.

##### 3.1.3.2.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku

Ze względu, że na terenie gminy nie są gromadzone selektywnie odpady trudno oszacować ilość odpadów poddawanych odzyskowi. Należy się spodziewać, że są to niewielkie ilości.

##### 3.1.3.2.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Zmieszane odpady komunalne zebrane z terenu gminy są unieszkodliwiane na składowisku odpadów w miejscowości Drzeńsk Mały. UG w Gubinie nie posiada danych na temat ilości zebranych odpadów na jego terenie, a PUM (do którego skierowani zostali prowadzący wywiad) prowadzące zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gminy i miasta Gubin, nie było w stanie podać odrębnych danych dla miasta i gminy Gubin. Według danych uzyskanych z UG w Gubinie zorganizowana zbiórką odpadów jest objętych 50 % mieszkańców. Z danych z US w Zielonej Górze wynika, iż w roku 2002 z terenu gminy zostało wywiezionych 300 ton przy ilości odpadów komunalnych wytworzonych w 2002 równej 1693,8 t. Stąd wynika, że informacje posiadane przez UG na temat ilości mieszkańców objętych zorganizowanym odbiorem odpadów są nieprawdziwe.

##### 3.1.3.2.4. Istniejący system zbiórki odpadów

Na terenie gminy  znajdują się następujące rodzaje pojemników:

- kontenery  KP- & (budynki mieszkalne, szkoły, sklepy, firmy)

- pojemniki 1.100 l (budynki mieszkalne, sklepy, przedsiębiorstwa)

- pojemniki 110 l (budynki mieszkalne, sklepy, przedsiębiorstwa)

Wywóz pojemników 110 l,  1100 l odbywa się raz  w tygodniu.

Koszt wywozu odpadów wynosi 28,50 zł/m3.

##### 3.1.3.2.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki,

##### odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Zbiórką, transportem i wywożeniem odpadów z terenu gminy zajmują się następujące

podmioty:
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o. (ul. Śląska 36, 66-620 Gubin)

Sprzęt jakim dysponuje firma, to:

- Star- kontener do wywozu nieczystości stałych

- Jelcz- śmieciarka,

- Jelcz- śmieciarka,

- Liaz- śmieciarka,

- prasa do butelek plastikowych.

#### 3.1.3.3. Gmina Krosno Odrzańskie

##### 3.1.3.3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Głównym źródłem odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe, sklepy i przedsiębiorstwa, a  poza tym wytwarzane są odpady z pielęgnacji zielenii miejskiej , czyszczenia ulic i placów, z targowisk. Ilość odpadów wytworzonych w gminie w 2002 roku obrazuje tabela 22.

Tab. 22. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002 roku w gminie Krosno Odrz.

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- |
| Odpady komunalne wytworzone przez gospodarstwa domowe | 3641,9 |
| Odpady wielkogabarytowe | 355,8 |
| Odpady z ogrodów i parków | 154,02 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 777,8 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 192,5 |
| Odpady z obiektów infrastruktury | 1709,2 |
| Odpady niebezpieczne wytworzone w strumieniu odpadów komunalnych | 51,72 |
| Razem : | 6882,94 |

Źródło informacji: Wskaźnik nagromadzenia przyjęty w oparciu o KPGO.

##### 3.1.3.3.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku

Ze względu na to, iż na terenie gminy nie istnieje system selektywnej  zbiórki odpadów, odpady komunalne w niewielkiej części są poddawane odzyskowi, a ilości te są niemożliwe do oszacowania.

##### 3.1.3.3.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy są unieszkodliwiane na składowisku odpadów w Łochowicach. Około 95 % odpadów z gospodarstw domowych jest tam deponowana, gdyż  5% mieszkańców z terenu gminy nie jest objętych zorganizowaną zbiórką odpadów. Pewien procent ludności (dotyczy to przede wszytskim mieszkańców Łochowic) przywozi odpady własnym transportem na składowisko w Łochowicach nie wnosząc za to opłat. W niedalekiej przyszłości planowane jest rozpoczęcie współpracy z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów w Długoszynie, gdzie miałyby trafiać zarówno zmieszane odpady komunalne jak i odpady z selektywnej zbiórki. Ilość odpadów wywiezionych z terenu gminy przez poszczególne frimy, to:

- ZGKiM - w pierwszej połowie 2003 roku wywiezionych na składowisko zostało 
6483 m3 odpadów,

- Tew – podano informacje tylko dla całego powiatu bez podziału na poszczególne gminy,

- Scotman – w 2002 roku wywieziono 288 ton.

##### 3.1.3.3.4. Istniejący system zbiórki odpadów

Na terenie miasta nie istnieje system selektywnej zbiórki odpadów. Z danych uzyskanych od Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim wynika, iż w najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie częściowej selektywnej zbiórki odpadów. W mieście planuje się rozmieszczenie 11 punktów segregacji odpadów. Na terenach wiejskich segeragcja odpadów ma się odbywać systemem workowym.

Nie uzyskano danych na temat sposobu zbiórki odpadów z terenu gminy. Koszt wywozu 1 m3 odpadów komunalnych przez nastepujące firmy obsługujące gminę:

ZGKiM  - 37,90 zł/m3(z czego 15 zł, to opłata za składowanie odpadów),

Scotman - 28,0 zł/ m3 ,

Tew – 23 zł/ m3 .

##### 3.1.3.3.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki, odzysku i

##### unieszkodliwiania odpadów w gminie

Zbiórką, transportem i wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmują się następujace podmioty:

- Skotmann Export – Import Joint Venture Sp. Z o. o. w Kożuchowie, ul. Legnicka 9/5,

- Pan Jan Mackojć  Zakład Usług Transportowych Połupin, ul. 40- lecia PRL
 66-600 Krosno Odrzańskie,

- „Tew Gospodarowanie Odpadami” w Nowej Soli,

- ZGKiM Krosno Odrzańskie.

Surowce wtórne na terenie gminy odbierają następujące firmy:

- „Newtór” S.C. Owczarek E., Wojnar N., Bohaterów Wojska Polskiego 28, Krosno Odrz.

Cena skupu:

złom (stalowy) 	– 0,20 zł/kg

miedź 		            - 5,60 zł/kg

mosiądz		- 3,50 zł/kg

puszki aluminiowe      – 2,50 zł/kg

aluminium		- 3,80 zł/kg

cynk		            - 1,20 zł/kg

stop ołów + stal	- 0,60 zł/kg

stal nierdz.	            - 2,80 zł/kg

chłodnice samochodowe – 2,50 zł/kg

folia aluminiowa, stare żaluzje, pojemniki po dezedorantach – 1,00 zł/kg

makulatura	- 0,07-0,10 zł/kg

butelki		- 0,03-0,25 zł/kg

folia spożywcza	- 0,10 zł/kg

plastik twrady	- 0,10 zł/kg

- skup złomu „Klusek SC” Krosno Odrz.

Cena skupu:

złom  	– 0,20 zł/kg

miedź 	- 5,50 zł/kg

mosiądz	- 3,20 zł/kg

aluminium – 2,50 zł/kg

stal nierdzewna – 2,20 zł/kg.

Na terenie gminy Krosno Odrz. znajduje się firma zajmująca się odzyskiem opon „ABC Recykling”.

#### 3.1.3.4. Gmina Bytnica

##### 3.1.3.4.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Głównym źródłem powstawania odpadów w gminie są gospodarstwa domowe, a także sklepy i drone przedsiębiorstwa. W tabeli 23 zestawiono ilość odpadów powstałych w 2002 roku na terenie gminy.

Tab. 23. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w gminie Bytnica.

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- |
| Odpady komunalne wytworzone przez gospodarstwa domowe | 308,7 |
| Odpady wielkogabarytowe | 39,9 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 106,4 |
| Odpady z ogrodów i parków | 13,3 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | - |
| Odpady z obiektów infrastruktury | 119,7 |
| Odpady niebezpieczne wytworzone w strumieniu odpadów komunalnych | 5,32 |
| Razem : | 593,32 |

Źródło informacji: Wskaźnik nagromadzenia przyjęty w oparciu o KPGO.

##### 3.1.3.4.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku

Chociaż na terenie gminy nie istnieje zorganizowany system selektywnej zbiórki odpadów, to z informacji uzyskanych z UG Bytnica wynika, że duża część surowców z gospodarstw domowych jest poddawna odzyskowi. Są to odpady biodegradowalne, które są kompostowane, a także złom, który jest skupowany przez osoby objeżdżające wsie. Niektórzy mieszkańcy we własnym zakresie wywożą złom do skupów w Krośnie Odrz. bądź Świebodzinie. Gmina podała, że nie ma możliwości określenia ilości odpadów z terenu gminy poddawanych odzyskowi.

##### 3.1.3.4.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Odpady komunalne zebranych z terenu gminy są unieszkodliwiane na składowisku odpadów w Łochowicach. Około 75 % ludności gminy objęte jest zorganizowanym odbiorem odpadów pozostała część mieszkańców deponuje odpady na „dzikich” składowiskach. Ilość odpadów wywiezionych z terenu gminy przez poszczególne frimy, to:

ZGKiM - w pierwszej połowie 2003 roku wywiezionych na składowisko zostało 
132 m3 odpadów,

Tew – podano informacje tylko dla całego powiatu bez podziału na poszczególne gminy,

Scotman – w 2002 roku wywieziono 360 ton.

##### 3.1.3.4.4. Istniejący system zbiórki odpadów

Na ternie gminy użytkowane są pojemniki o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l. Koszt wywozu 1 m3 odpadów komunalnych przez nastepujące firmy obsługujące gminę:

- ZGKiM  - 37,90 zł/m3(z czego 15 zł, to opłata za składowanie odpadów),

- Scotman – 48,50 zł/ m3 ,

- Tew – 23 zł/ m3 .

W gminie nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

##### 3.1.3.4.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki, odzysku i

##### unieszkodliwiania odpadów w gminie

Zbiórką, transportem i wywożeniem odpadów komunalnych z terenu gminy zajmują się nastepujące podmioty:
- ZGKiM w Krośnie Odrzańskim,

- Skotmann Export – Import Joint Venture Sp. Z o. o. w Kożuchowie, ul. Legnicka 9/5.

- „Tew Gospodarowanie Odpadami” w Nowej Soli

#### 3.1.3.5. Gmina Maszewo

##### 3.1.3.5.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Głównym źródłem odpadów powstających w gminie są gospodarstwa domowe, drobne przedsiebiorstwa i sklepy. Ilość odpadów wytworzonych w gminie w 2002 roku obrazuje tabela 24.

Tab. 24. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w gminie Maszewo.

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- |
| Odpady komunalne wytworzone przez gospodarstwa domowe | 351,1 |
| Odpady wielkogabarytowe | 45,4 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 121,2 |
| Odpady z ogrodów i parków | 15,13 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | - |
| Odpady z obiektów infrastruktury | 136,2 |
| Odpady niebezpieczne wytworzone w strumieniu odpadów komunalnych | 6,05 |
| Razem : | 675,08 |

Źródło informacji: Wskaźnik nagromadzenia przyjęty w oparciu o KPGO.

##### 3.1.3.5.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku

Odpady komunalne z terenu gminy jedynie w niewielkim stopniu są poddawane odzyskowi przez indywidualnych mieszkańców. Ilość ta jest niemożliwa do oszacowania.

##### 3.1.3.5.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Wszystkie odpady zebrane na terenie gminy są unieszkodliwiane na składowisku odpadów w miejscowości Łochowice. Z danych uzyskanych od ZGKiM wynika, że ilość odpadów wywiezionych z terenu gminy w pierwszej połowie 2003 r. wynosiła 146 m3.

##### 3.1.3.5.4. Istniejący system zbiórki odpadów

Zbiórka odpadów w gminie odbywa się głównie w pojemnikach o pojemności 120 l. Koszt wywozu odpadów, to 37,90 zł/m3.  W gminie nie istnieje system selektywnej zbiórki odpadów.

##### 3.1.3.5.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki, odzysku i

##### unieszkodliwiania odpadów w gminie

Zbiórką, transportem i wywożeniem odpadów z terenu gminy zajmuje się ZGKiM Krosno Odrz.

#### 3.1.3.6. Gmina Bobrowice

##### 3.1.3.6.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

W gminie głównym źródłem odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe, a także przedsiębiortswa usługowo-handlowe na terenie całej gminy. Tabela 25 obrazuje ilość odpadów wytworzonych w gminie w 2002 roku.

Tab. 25. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w gminie Bobrowice.

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- |
| Odpady komunalne wytworzone przez gospodarstwa domowe | 382 |
| Odpady wielkogabarytowe | 49,4 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 131,7 |
| Odpady z ogrodów i parków | 16,46 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | - |
| Odpady z obiektów infrastruktury | 148,2 |
| Odpady niebezpieczne wytworzone w strumieniu odpadów komunalnych | 6,59 |
| Razem : | 734,35 |

Źródło informacji: Wskaźnik nagromadzenia przyjęty w oparciu o KPGO.

##### 3.1.3.6.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku

Z terenu gminy zostaje poddanych odzyskowi ok. 14 ton szkła rocznie. Poza tym odzyskowi poddawana jest także makulatura i papier ( w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym „Tartex” sp. z o.o. w Bobrowicach), złom i metale kolorowe (B&F Trans w Bobrowicach) oraz sporadycznie opony (ABC Recykling w Krosnie Odrz.).

##### 3.1.3.6.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Wszystkie odpady zebrane na terenie gminy do końca 2002 roku były unieszkodliwiane na składowisku odpadów w miejscowości Klępina (koło Nowogrodu Bobrzańskiego), w budowie którego gmina uczestniczyła w ramach Związku Nadbobrzańskich Gmin Ekologicznych. Obecnie od początku 2003 roku wywóz odpadów z terenu gminy zaczęła druga firma, która zebrane odpady wywozi na składowisko w Sulechowie. Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2002 r. wynosiła 420 t (firma Skotmann). Około 80-90% mieszkańców gminy Bobrowice jest objętych zorganizowanym odbiorem odpadów.

##### 3.1.3.6.4. Istniejący system zbiórki odpadów

Na terenie gminy używane są pojemniki o objętości 40 l (przy przystankach autobusowych), 80 l, 110 l, 240 l, 1100 l, 7000 l (dwa na cmentarzu komunlanym).

Pojemniki rozstawione są przy każdej posesji oraz w szkołach, zakładach, cmentarzach, itp. Pojemniki są opróżniane ok. raz w miesiącu bądź na wezwanie wytwarzjącego odpady. Koszt wywozu 1 m3 odpadów komunalnych przez nastepujące firmy obsługujące gminę:

Skotmann – 46,68 zł/ m3 ,

Tew – 23 zł/ m3 .

W gminie rozpoczęto selektywną zbiórkę szkła. W miejscowościach Bronków, Dychów i Bobrowice znjadują się punkty slektywnej zbiórki szkła (po jednym punkcie w każdej miejcowości). Zbierane są do osobnych pojemników (o pojemności 
1100 l) szkło białe i kolorowe.

##### 3.1.3.6.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki, odzysku i

##### unieszkodliwiania odpadów w gminie

Transportem i zbieraniem odpadów na trenie gminy Bobrowice zajmują się firmy:
- Skotmann Export – Import Joint Venture Sp. Z o. o. w Kożuchowie, ul. Legnicka 9/5, , do której należą pojemniki na selektywną zbiórkę szkła,

- „Tew Gospodarowanie Odpadami” w Nowej Soli,

- „Tartex” sp. z o.o. w Bobrowicach (papier).

#### 3.1.3.7. Gmina Dąbie

##### 3.1.3.7.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów

Na terenie gminy głównym źródłem powstawania odpadów są gospodarstwa domowe, sklepy, drobne przedsiębiorstwa. Ilośc odpadów wytworzonych w gminie w 2002 przedstawia tabela 26.

Tab. 26. Rodzaj i ilość odpadów powstałych w 2002  roku w gminie Dąbie.

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [t/rok] |
| --- | --- |
| Odpady komunalne wytworzone przez gospodarstwa domowe | 601,6 |
| Odpady wielkogabarytowe | 77,8 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 207,4 |
| Odpady z ogrodów i parków | 25,93 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 0 |
| Odpady z obiektów infrastruktury | 233,4 |
| Odpady niebezpieczne wytworzone w strumieniu odpadów komunalnych | 10,4 |
| Razem : | 1156,53 |

Źródło informacji: Wskaźnik nagromadzenia przyjęty w oparciu o KPGO.

##### 3.1.3.7.2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku

Odzyskowi poddawana jest makulatura, szkło i plastik. Dane na temat ilości tych odpadów nie są znane, ale ze względu na początkowy etap prowadzenia selektywnej zbiórki przewiduje się, że ilości są niewielkie.

##### 3.1.3.7.3. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Wszystkie odpady zebrane na terenie gminy są unieszkodliwiane na składowisku odpadów w miejscowości Łochowice. Z danych dostarczonych przez gminę wynika, iż ok. 90 % mieszkańców ma podpisaną umowę z firmami . Ilość odpadów wywiezionych z terenu gminy przez poszczególne frimy, to:

- ZGKiM - w pierwszej połowie 2003 roku wywiezionych na składowisko zostało 
35 m3 odpadów,

- Tew – podano informacje tylko dla całego powiatu bez podziału na poszczególne gminy,

- Scotman – w 2002 roku wywieziono 400 ton.

##### 3.1.3.7.4. Istniejący system zbiórki odpadów

Na terenie gminy używane są pojemniki 80 l, 120 l, 1100 l umiejscowione na posesjach nieruchomości i przy budynkach użyteczności publicznej. Pojemniki są wywożone raz lub dwa razy w miesiącu. Koszt wywozu 1 m3 odpadów komunalnych przez nastepujące firmy obsługujące gminę:

ZGKiM  - 37,90 zł/m3(z czego 15 zł, to opłata za składowanie odpadów),

Scotman – 47,08 zł/ m3 ,

Tew – 23 zł/ m3 .

W gminie wprowadzany jest system selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 6 punktów selektywnej zbiórki odpadów z pojemnikami do selektywnej zbiórki makulatury, szkła i plastiku. Jeden z punktów znajduje się przy Urzędzie Gminy w Dąbiu, a pięć pozostałych w pobliżu szkół na terenie gminy.

##### 3.1.3.7.5. Podmioty zajmujące się działalnością w zakresie zbiórki, 
                            odzysku i unieszkodliwiania odpadów w gminie

Zbiórką, transportem i wywożeniem odpadów z terenu gminy zajmują się cztery podmioty uprawnione. Są to:

- „Tew Gospodarowanie Odpadami” w Nowej Soli

- Skotmann Export – Import Joint Venture Sp. Z o. o. w Kożuchowie, ul. Legnicka 9/5

- ZGKiM Krosno Odrz.

- Jan Mackojć Zakład Usług Transportowych, Połupin, ul. 40- lecia PRL

Surowce wtórne na terenie gminy odbierają następujące firmy:

- Skup i sprzedaż surowców wtórnych Kaczanowski, ul. Zacisze 7, Dąbie

Cena skupu:

blacha stalowa   – 0,28 zł/kg

gruby złom stalowy – 0,35 zł/kg

mosiądz	- 3,20 zł/kg

gazety		– 3,80 zł/kg

karton		- 2,20 zł/kg.

## 3.2. Stan gospodarki osadami ściekowymi na terenie powiatu

### 3.2.1. Miasto Gubin

W mieście Gubin znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków, która obsługuje całe miasto, a także Guben i wsie w promieniu 20 km z terenu Niemiec. Osady ściekowe powstające w ilości ok. 2400 ton rocznie są zagęszczane, podawane fermentcji,  odwadniane i higienizowane. Osady z omawianej oczyszczalni są wykorzystywane rolniczo na monitorowanych polach o powierzchni 70 ha we wsi Brzozów.

### 3.2.2. Gmina Gubin

Na terenie gminy Gubin istnieją dwie oczyszczalnie ścieków w Dzikowie i Sękowicach. Osady ściekowe z oczyszczalni w Sękowicach (według danych uzyskanych od eksploatatora) trafiają na składowisko, ale z danych uzyskanych z PUM, które jest zarządcą składowiska w Drzeńsku Małym wynika, iż żadne osady ściekowe nie zostały zdeponowane na składowisku w 2002 roku. Przypuszczalnie osady są zagospodarowywane w nieuregulowany prawnie sposób. Nie uzyskano danych na temat gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalni ścieków w Dzikowie i ilości osadów powstających w obu oczyszczalniach.

### 3.2.3. Gmina Dąbie

Na terenie gminy Dąbie istnieją trzy oczyszczalnie ścieków w Połupinie, Gronowie i Łagowie. 
Osady z oczyszczalni ścieków w Łagowie są wywożone na oczyszczalnię ścieków w Połupinie na poletka osadowe.

Osady z oczyszczalni ścieków w Połupinie trafiają na poletka osadowe znajdujące się na terenie oczyszczalni.

Na temat oczyszczalni ścieków w Gronowie gmina nie posiada danych. 
Gmina nie posiada danych na temat ilości osadów powstających w oczyszczalniach.

### 3.2.4. Gmina Krosno Odrzańskie

Na terenie gminy Krosna Odrzańskiego znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków, w Krośnie Odrzańskim, Wężyskach i Brzózce. Osad ściekowy z oczyszczalni w Krośnie Odrzańskim jest zagęszczany grawitacyjnie, następnie kondycjonowany (za pomoca polimerów), odwadniany mechanicznie i na końcu higienizowany wapnem. Rocznie na oczyszczalni powstaje ok. 1600 ton osadów. Osady trafiają w sposób niezorganizowany na wylewisko w Bielowie.

Osady ściekowe z oczyszczalni scieków w Brzózce powstają w ilości 4 t/a. Są one wywożone do szkółki leśnej gdzie są mieszane z torfem i stosowane jako nawóz.

W oczyszczalniach ścieków w Wężyskach powstaje 15 m3/a osadów ściekowych, które trafiają na poletka osadowe.

### 3.2.5. Gmina Bytnica

Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków w Bytnicy. Osady z oczyszczalni po tlenowej stabilizacji, odwodnieniu trafiają początkowo do kontenera, a następnie na „dzikie” składowisko w Bytnicy, a właściwie są deponowane (w workach) obok tego składowiska (poza jego ogrodzeniem). Rocznie na oczyszczalni ścieków powstaje około 23 m3 osadów rocznie.

### 3.2.6. Gmina Maszewo

Na terenie gminy Maszewo nie istnieją oczyszczalnie ścieków.

### 3.2.7. Gmina Bobrowice

Na terenie gminy istnieją dwie oczyszczlnie ścieków, w Bronkowie i Dychowie. 
Osady ściekowe z oczyszczalni  ścieków typu RECO 300SB w Bronkowie są magazynowane na terenie oczyszczalni w workach foliowych. Osad ściekowy ma bezpośredni kontakt z gruntem, gdyż prawie wszystkie worki są są układane na płytach ażurowych, a większość z nich jest popękana. Osad jest sukcesywnie poddawny badaniom (co kilka miesięcy), gdyż planowane jest jego rolnicze wykorzystanie pod uprawy plantacji wierzby energetycznej. W 2002 roku w oczyszczalni ścieków w Bronkowie powstało około 4,5 ton osadów ściekowych.

Ze względu na to, iż oczyszczalnia ścieków w Dychowie została przejęta przez gminę na końcu 2002 roku, dane na temat ilości osadów powstających w omawianej oczyszczalni dotyczą roku 2003. W okresie od stycznia do września  powstało 8 ton osadów, a spodziewana ilość osadów do końca roku 2003, to ok. 9 ton.

Poniżej w tabeli 27 zestawiono ilość osadów ściekowych powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków w powiecie:

Tab. 27. Ilość osadów ściekowych wytwarzanych w powiecie krośnieńskim.

| Oczyszczalnia | Ilość wytwarzanych osadów ściekowych | Sposób postępowania z osadami |
| --- | --- | --- |
| Gubin | 2400 [t/a] | Wykorzystywane rolniczo |
| Dzikowo | - | - |
| Sękowice | - | składowisko |
| Łagowo | Gmina nie posiada danych | Poletka osadowe |
| Połupin |  | Poletka osadowe |
| Gronów |  | - |
| Krosno Odrz. | 1500 [t/a] | Deponowane w sposób niuregulowany |
| Wężyska | 15 [m3/a] | Poletka osadowe |
| Brzózka | 4 [t/a] | Mieszany z torfem i wykorzystywany jako nawóz |
| Bytnica | 23 [m3/a] | Składowane na „dzikim” składowisku |
| Bronków | 4,5 [t/a] | Magazynowany na terenie oczyszczalni (planowane rolnicze wykorzystanie) |
| Dychów | 9 [t/a] | - |

W przeważającej części osady ściekowe z oczyszczalni ścieków z terenu powiatu, trafiają na składowiska odpadów często w sposób nieuregulowany. Jedynie osady z oczyszczalni ścieków w Gubinie są prawie w całości wykorzystywane rolniczo na monitorowanych polach jak i powstające w niewielkich ilościach osady z oczyszczalni ścieków w Brzózce są stosowane jako nawóz w szkółce leśnej. Największy problem z osadami ściekowymi mają mniejsze oczyszczalnie ścieków, które często magazynują osady na terenie oczyszczalni w sposób zagrażający środowisku bądź wywożą je na „dzikie” składowiska, chociaż należy zwócić uwgę na fakt, iż gospodarka osadami ściekowymi w dużej oczyszczalni ścieków jaką jest ta w Krośnie Odrz. jest również nie uregulowana.

## 3.3. Odpady inne niż komunalne

### 3.3.1. Rodzaj, ilość, skład oraz źródła powstawania odpadów innych niż komunalne
                i sposób postępowania z nimi w powiecie krośnieńskim

Odpady powstające w sektorze gospodarczym stanowią największy strumień odpadów wytwarzanych w powiecie krośnieńskim. W roku 2002 wytworzono na terenie  powiatu

19,4 tys. Mg odpadów przemysłowych (Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego).

W tabeli 28 przedstawiono ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych, wykorzystanych  i unieszkodliwionych w roku 2002 w powiecie krośnieńskim.

Tab. 28.  Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych, wykorzystanych i nagromadzonych w roku 2002 w powiecie krośnieńskim.

| Wytworzone odpady | Wykorzystane | Unieszkodliwione w sposób inny niż składowanie | Nagromadzone przejściowo | Gromadzone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,4 tys.ton | 9,8 tys. ton | 9,6 tys. ton | 0 | 0 |

Źródło informacji:Rocznik Statystyczny  Województwa Lubuskiego

Z tabeli 28 wnika, że w roku 2002 zostało wytworzonych 19,4 tys. ton odpadów innych niż komunlane, z czego 50,5 % zostało wykorzystane, a pozostała część unieszkodliwiona w sposób inny niż składowanie. Należy uwzglęnić, iż dane zamieszczone w tabeli uwzględniają tylko odpady wytwarzane w zakładach wytwarzających powyżej 1000 t rocznie odpadów.

Poniżej (w tab. 29) przedstawiono ilość wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w powiecie krośnieńskim na podstawie treści decyzji na wytwarzanie odpadów i informacji o wytwarzanych odpadach. Z tabeli 29 wynika, że najwięcej z sektora gospodarczego w powiecie krośnieńskim powstaje odpadów innych niż niebezpieczne z grup 10 (ok. 31%), 02 (25,5), 19 (ok. 23 %),  i 03 (ok. 18%).

Tab. 29. Ilość odpadów innych niż niebezpieczne z poszczególnych grup wytwarzana w powiecie krośnieńskim w sektorze gospodarczym.

| Grupa | Nazwa odpadu | Ilość [t/rok] | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | - | - |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 11 005,5 | 25,46 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 8060,93 | 18,648 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | - | - |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | - | - |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | - | - |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | - | - |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 2,92 | 0,0067 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | - | - |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 13383,54 | 30,962 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 0,3 | 0,0007 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 9 | 0,021 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | - | - |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | - | - |
| 15 poza 15 01 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 22,7 | 0,052 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 22,238 | 0,051 |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) | 22,188 |  |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | - | - |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 0,05 |  |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) | - | - |
| 16 08 | Zużyte katalizatory | - | - |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 812,28 | 1,879 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 21,712 | 0,05 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 9885,08 | 22,868 |
| Suma: | 43 226,2 | 100,0 |  |

Zródło informacji:Opracowanie własne na podstawie decyzji i informacji o wytwarznych odpadach.

Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w powiecie w sektorze gospodarczym przedstawia tabela 30.

Tab. 30. Ilość odpadów niebezpiecznych  z poszczególnych grup wytwarzana w powiecie      
          krośnieńskim w  sektorze gospodarczym.

| Grupa | Nazwa odpadu | Ilość [t/rok] | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | - | - |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 499,5 | 20,901 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | - | - |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | - | - |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 11,1 | 0,464 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 0,6 | 0,025 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | - | - |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 0,5 | 0,021 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 2,4 | 0,1 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | - | - |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 8,0 | 0,335 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | - | - |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 364,4 | 15,25 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | - | - |
| 15 poza 15 01 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 18,555 | 0,776 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 590,48 | 24,708 |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 551,288 |  |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 0,16 |  |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 44,68 |  |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) | 16,48 |  |
| 16 08 | Zużyte katalizatory | 0,01 |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 892,07 | 37,328 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 2,145 | 0,09 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | - | - |
| Suma: | 2 389,79 | 100,0 |  |

Źródło informacji: Opracowanie własne na podstawie decyzji i informacji o wytwarznych odpadach.

Dodatkowo w zakładach produkcyjno-usługowych powiatu powstają odpady z grupy

20 01 21 (lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć) w ilości około 714,6 t/rok.

W powiecie krośnieńskim w sektorze gospodarczym najwięcej powstaje odpadów niebezpiecznych z grupy 17 (34,8 %), 13 (22,8%), 16 (21,2 %) i 02 (19,5).

Po zsumowaniu ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne innych niż komunalne wytworzonych w powiecie krośnieńskim w 2002 roku  uzyskano wartość

45 615,99 tony. Ze względu na to, iż wytwórcy, którzy wytwarzają poniżej 0,1 t/rok odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w ilości poniżej 5 ton/rok nie są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadów i złożenia informacji o wytwarzanych odpadach w Starostwie oraz ze względu na możliwość istnienia tzw. „szarej strefy” (wytwórców, którzy pomimo obowiązku nie złożyli stosownych dokumentów w Starostwie) łączną ilość odpadów wytworzonych w powiecie  powiększono o 8% jej pierwotnej wartości w wyniku czego uzyskano łączną ilość odpadów innych niż komunalne wytwarzanych w powiecie równą  ok. 49 262,27 t/a.

#### 3.3.1.1. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w mieście Gubin

W tabeli  31 zestawiono ilość odpadów innych niż komunalne z poszczególnych grup wytworzonych w mieście Gubin.

Tab. 31. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w mieście Gubin w sektorze gospodarczym.

| Grupa | Nazwa odpadu | Ilość [t/rok] | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | - | - |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 305 | 8,325 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | - | - |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | - | - |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 1 | 0,027 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | - | - |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | - | - |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 2,0 | 0,054 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | 2,4 | 0,065 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 40 | 1,092 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 2,1 | 0,057 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | - | - |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 6,29 | 0,172 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | - | - |
| 15 poza 15 01 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 17,92 | 0,489 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 147,57 | 4,028 |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 144,4 |  |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 0,09 |  |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 1,48 |  |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) | 1,5 |  |
| 16 08 | Zużyte katalizatory | - | - |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 181,15 | 4,945 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 12,684 | 0,346 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 2945,5 | 80,399 |
| Suma: | 3663,614 |  |  |

W mieście Gubin powstają głównie odpady z grupy 19, które stanowią 80,4 % całej ilości odpadów wytwarzanych w Gubinie. Ponadto ponad 8 % udział w ogólnej masie odpadów innych niż komunalne mają odpady z grupy 02, odpady z grupy 17 prawie 5% udział.

#### 3.3.1.2. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Gubin

W tabeli 32 zestawiono ilośc odpadów innych niż komunalne z poszczególnych grup wytworzonych w gminie Gubin.

Tab. 32. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Gubin w sektorze gospodarczym.

| Grupa | Nazwa odpadu | Ilość [t/rok] | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | - | - |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 280 | 35,629 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | - | - |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | - | - |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 10 | 1,272 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | - | - |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | - | - |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | - | - |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | - | - |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | - | - |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | - | - |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | - | - |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 302,87 | 38,539 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | - | - |
| 15 poza 15 01 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 3,0 | 0,382 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 50,41 | 6,414 |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 48,11 |  |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 0,02 |  |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | - | - |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) | 2,28 |  |
| 16 08 | Zużyte katalizatory | - | - |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 46,56 | 5,924 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,04 | 0,005 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 93 | 11,834 |
| Suma: | 785,88 | 100,0 |  |

W gminie Gubin powstają głównie odpady z grupy 13, które stanowią około 39 % całej ilości odpadów wytwarzanych w gminie Gubin i odpady z grupy 02 (prawie 36% ogólnej masy). Ponadto prawie 12 % udział w ogólnej masie odpadów innych niż komunalne mają odpady z grupy 19, a odpady z grupy 16 i 17 około 6% udział.

#### 3.3.1.3. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Krosno 
                      Odrz.

W tabeli 33 zestawiono ilośc odpadów innych niż komunalne z poszczególnych grup wytworzonych w gminie Krosno Odrz.

Tab. 33. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Krosno Odrzańskie w sektorze gospodarczym.

| Grupa | Nazwa odpadu | Ilość [t/rok] | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | - | - |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 600 | 2,038 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 8060,8 | 27,376 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | - | - |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | 0,1 | 0,0003 |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | - | - |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | - | - |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | 1,42 | 0,005 |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | - | - |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 13050 | 44,321 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | 6,2 | 0,021 |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | 9 | 0,03 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 36,75 | 0,125 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | - | - |
| 15 poza 15 01 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 9,8 | 0,033 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 170,928 | 0,58 |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 149,338 |  |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 0,03 |  |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 20,45 |  |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) | 1,1 |  |
| 16 08 | Zużyte katalizatory | 0,01 |  |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 1059,6 | 3,6 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 10,967 | 0,037 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 6428,8 | 21,834 |
| Suma: | 29444,37 | 100,0 |  |

W gminie Krosno Odrzańskie powstają głównie odpady z grupy 10, które stanowią około

44% całej ilości odpadów wytwarzanych w gminie Krosno Odrz. i odpady z grupy 03 (prawie 27,4% ogólnej masy) i 19 ( prawie 22%).

#### 3.3.1.4. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Bytnica

W tabeli 34 zestawiono ilośc odpadów innych niż komunalne z poszczególnych grup wytworzonych w gminie Bytnica.

Tab. 34. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Bytnica w sektorze gospodarczym.

| Grupa | Nazwa odpadu | Ilość [t/rok] | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | - | - |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 80 | 20,71 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | 0,13 | 0,034 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | - | - |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | - | - |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | - | - |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | - | - |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | - | - |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | - | - |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 53,54 | 13,86 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | - | - |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | - | - |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 2,1 | 0,544 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | - | - |
| 15 poza 15 01 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 2 | 0,518 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 77,05 | 19,947 |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 64,1 |  |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | - | - |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 1,9 |  |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) | 11,05 |  |
| 16 08 | Zużyte katalizatory | - | - |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 51,46 | 13,322 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,001 | 0,0002 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 120 | 31,065 |
| Suma: | 386,281 | 100,0 |  |

W gminie Bytnica powstają głównie odpady z grupy 19, które stanowią prawie 31 % całej ilości odpadów wytwarzanych w gminie Bytnica i odpady z grupy 02 (prawie 21% ogólnej masy) i z grupy 16 (prawie 20%). Ponadto około 13 % udział w ogólnej masie odpadów innych niż komunalne mają odpady z grupy 17 i 10 .

#### 3.3.1.5. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Maszewo

W tabeli 35 zestawiono ilośc odpadów innych niż komunalne z poszczególnych grup wytworzonych w gminie Maszewo.

Tab. 35. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Maszewo w sektorze gospodarczym.

| Grupa | Nazwa odpadu | Ilość [t/rok] | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | - | - |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 10 080 | 97,001 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | - | - |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | - | - |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | - | - |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | - | - |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | - | - |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | - | - |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | - | - |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 120 | 1,155 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | - | - |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | - | - |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 0,4 | 0,04 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | - | - |
| 15 poza 15 01 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 2,225 | 0,021 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 48,36 | 0,465 |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 48,1 |  |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 0,01 |  |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | - | - |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) | 0,25 |  |
| 16 08 | Zużyte katalizatory | - | - |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 50,56 | 0,486 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,07 | 0,0007 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 90 | 0,866 |
| Suma: | 10 392 | 100,0 |  |

W gminie Maszewo powstają głównie odpady z grupy 02, które stanowią ponad 97 % całej ilości odpadów wytwarzanych w gminie Maszewo. Ponadto w gminie wytwarzane są odpady z grupy 10 i 19, które stanowią około 1 % wszystkich odpadów innych niż komunalne wytwarzanych w gminie.

#### 3.3.1.6. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Bobrowice

W tabeli 36 zestawiono ilośc odpadów innych niż komunalne z poszczególnych grup wytworzonych w gminie Bobrowice.

Tab. 36. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Bobrowice w sektorze gospodarczym.

| Grupa | Nazwa odpadu | Ilość [t/rok] | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | - | - |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 80 | 18,642 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | - | - |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | - | - |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | - | - |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | 0,6 | 0,14 |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | - | - |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | - | - |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | - | - |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 120 | 27,963 |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | - | - |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | - | - |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 9,08 | 2,116 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | - | - |
| 15 poza 15 01 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 4,2 | 0,979 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 48,92 | 11,399 |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 48,12 |  |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | - | - |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 0,6 |  |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) | 0,2 |  |
| 16 08 | Zużyte katalizatory | - | - |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 48,56 | 11,316 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | - | - |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 117,78 | 27,445 |
| Suma: | 429,14 | 100,0 |  |

W gminie Bobrowice powstają głównie odpady z grupy 10 i 19, które stanowią około 28 % całej ilości odpadów wytwarzanych w gminie Maszewo. Ponadto w gminie w większych ilościach wytwarzane są odpady z grupy 17 stanowiące 11 % i z grupy 02, które stanowią około 19 % wszystkich odpadów innych niż komunalne wytwarzanych w gminie.

#### 3.3.1.7. Ilość odpadów innych niż komunalne wytworzonych w gminie Dąbie

W tabeli 37 zestawiono ilość odpadów innych niż komunalne z poszczególnych grup wytworzonych w gminie Dąbie.

Tab. 37. Ilość odpadów z poszczególnych grup wytwarzana w gminie Dąbie w sektorze gospodarczym.

| Grupa | Nazwa odpadu | Ilość [t/rok] | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin | - | - |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | 80 | 15,531 |
| 03 | Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury | - | - |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | - | - |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | - | - |
| 06 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej | - | - |
| 07 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | - | - |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | - | - |
| 09 | Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych | - | - |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | - | - |
| 11 | Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych | - | - |
| 12 | Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych | - | - |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) | 6,95 | 1,349 |
| 14 | Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) | - | - |
| 15 poza 15 01 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach | 2,11 | 0,41 |
| 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | 69,48 | 13,489 |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 49,12 |  |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | 0,01 |  |
| 16 06 | Baterie i akumulatory | 20,25 |  |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) | 0,1 |  |
| 16 08 | Zużyte katalizatory | - | - |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 266,46 | 51,73 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne | 0,095 | 0,018 |
| 19 | Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych | 90 | 17,472 |
| Suma: | 515,095 | 100,0 |  |

W gminie Dąbie powstają głównie odpady z grupy 17, które stanowią około 52 % całej ilości odpadów wytwarzanych w gminie Dąbie. Ponadto w gminie w większych ilościach wytwarzane są odpady z grupy 02  (15,5%) i z grupy 19, które stanowią około 17,5 % wszystkich odpadów innych niż komunalne wytwarzanych w gminie.

### 3.3.2. Źródła powstawania i ilość odpadów innych niż komunalne w powiecie

#### 3.3.2.1. Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu,

#### fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Ta grupa odpadów ma marginalne znaczenie w przypadku powiatu krośnieńskiego.

#### 3.3.2.2. Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, 
                     rybołóstwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

Głównym wytwórcą odpadów grupy 02 w powiecie krośnieńskim są następujące zakłady:

- Lerca sp. z o.o. w Trzebiechowie, który wytwarza 10 000 t/a odpadów (wywary).

Poza tym w powiecie powstają odpady tej grupy w niżej wymienionych zakładach:

- ubojnie i masarnie ( Zakład Ubojowo- Masarniczy „Bekon” w Krośnie Odrz., Zakład Wędliniarsko-Garmażeryjny Budkiewicz w Krośnie Odrz., Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Witkowski w Dobrosułowiu, Zakła przetwórstwa mięsnego „Horex”)

Każdy z zakładów przekazuje odpady specjalistycznym firmom.

- cukiernie (cztery cukiernie w mieście Gubin, trzy cukiernie w Krośnie Odrz. i Zakład Cukierniczo-Piekarniczy w Krośnie Odrz.,),

- piekarnie (Gminna Spółdzielnia „SCH” w Gubinie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bytnicy, trzy piekarnie w Gubinie, piekarnia w Jaromierowicach, dwie piekarnie w Krośnie Odrz., piekarnia w Połupinie, dwie piekarnie w Wężyskach, piekarnia GS w Osiecznicy),

- mleczarnie (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krośnie Odrzańskim, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Gubinie). Głównym odpadem z mleczarni jest serwatka, która powstaje w wyniku wytwarzania serów. Około 50% skupionego mleka jest przerabiane z powstawaniem serwatki,

- Lasy Państwowe Nadleśnictwa ( m.in. Brzózka, Gubin)

Dodatkowo wytwórcami tej grupy odpadów są również małe gospodrastwa rolne.

Dominującym kierunkiem postępowania z wytworzonymi odpadami tej grupy jest ich odzysk polegający głównie na sprzedaży odpadów na pasze, nawozy i komponenty do kompostu.

Powstające w powiecie opakowania po pestycydach w dużej mierze trafiają do strumienia odpadów komunalnych.

#### 3.3.2.3. Grupa 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, 
                      masy celulozowej, papieru i tektury

Odpady z grupy 03 powstają na wszystkich etapach obróbki drewna, produkcji mebli  i płyt, a także podczas produkcji papieru i celulozy. Odpady te w powiecie krośnieńskim powstają w zakładach produkujących meble, wytwórni płyt pilśniowo-wiórowych oraz zakładach stolarskich i tartakach. W powiecie głównym wytwórcą tych odpadów jest Zakład Płyt Pilśniowych S.A. w Krośnie Odrzańskim „HARDEX”, który wytwarza ich 8060 ton rocznie. Poza tym wytwórcami są następujące mniejsze zakłady:

- Gospodarstwo Rybackie „Karp” w Osiecznicy, które wykonuje usługi tartaczne

- PPHU „Meblostyl” w Krośnie Odrzańskim – produkcja mebli,

- Zakład Przemsyłu Drzewnego „Lubtar” w Bytnicy,

- Zakład Stolarski „Stelmet” w Czarnowie

- Zakład Produkcyjny „Polset” w Krośnie Odrz. – produkcja mebli,

- PPH „Jamalex” w Stargardzie Gubińskim – produkcja mebli,

- PPHU „Aron” w Chociejowie - produkcja mebli.

Odpady z przetwórstwa drewna i produkcji mebli i płyt nie stanowią obecnie istotnego problemu w zakresie gospodarki odpadami w powiecie krośnieńskim. Znaczna większość wytwarzanej ilości tych odpadów jest poddawana odzyskowi. Firma „Hardex” spala powstałe na jej terenie odpady z tej grupy w zakładowej kotłowni.

#### 3.3.2.4. Grupa 04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

W powiecie krośnieńskim odpady przemysłu skórzanego i tekstylnego są wytwarzane w niewielkich ilościach. Odpady tej grupy powstają w zakładach produkujących obuwie i odzież, a także w garbarniach. Zakładami wytwarzającymi tą grupę odpadów są:

- firma „Ekos” z Poznania,

- „Guliana” Zakład Produkcji Obuwia w Gubinie,

- „Ratex” Zakład Usługowo-Handlowy w Gubinie – produkcja obuwia,

- Wyprawa Skór Futerkowych w Jaromierowicach,

- Zakład Garbarski w Bronkowie,

- „Goflan” Zakłady Przemysłu Odzieżowego w Gubinie.

#### 3.3.2.5. Grupa 05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu
                      ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

W powiecie głównymi wytwórcami tej grupy odpadów są:

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa S.A. w gminie Gubin, które produkuje 10 ton
   rocznie tej grupy odpadów.

#### 3.3.2.6. Grupa 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania  
                       produktów przemysłu chemii nieorganicznej

Na terenie powiatu krośnieńskiego ta grupa odpadów  ma marginalne znaczenie,

#### 3.3.2.7. Grupa 07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 
                      produktów przemysłu chemii organicznej

Na terenie powiatu krośnieńskiego ta grupa odpadów  ma marginalne znaczenie.

#### 3.3.2.8. Grupa 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania

#### powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, 
        szczeliw i farb drukarskich

Wytwórcą tej grupy odpadów są następujące zakłady:

- Kromet Spomasz w Krośnie Odrz.

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CB-Trnasport” s.c. Gubin

- Euro-auto Rogowski Krosno.

W powiecie odpady należące do tej grupy, powstają poza tym w małych lakierniach i drukarniach. W powiecie istnieje ok. 5 lakierni (w Dąbiu, Gubinie i Połupinie) i 2 drukarnie (Drukarnia „Falkowska” w Krośnie Odrz., „Status-Druk” w Gubinie, Studio Pligraficzne w Gubinie).

#### 3.3.2.9. Grupa 09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

Odpady z grupy 09 w powiecie krośnieńskim powstają w zakładach usługowych fotograficznych („Kodak-Express” Labortoium fotograficzne w Gubinie; Zakład fotograficny „Foto” w gubinie), w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej posiadających pracownie rentgenowskie. Główne strumienie odpadów fotograficznych to: roztwory utrwalaczy oraz wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów będące odpadami niebezpiecznymi.

3.3.2.10. Grupa 10 – Odpady z procesów termicznych

W powiecie krośnieńskim odpady tej grupy powstają w lokalnych, przyzakładowych i szkolnych kotłowniach. Wytwórcami tej grupy odpadów są m.in.:

„Hardex“ w Krośnie Odrz. (13 000 t/a),

„LERCA” Trzebiechów (120 t/a),

„Tartex” Bobrowice (120 t/a),

„Kromet Spomasz” (90 t/a)

J.W. nr 3036 w Radnicy  (53,54 t/a).

W powiecie krośnieńskim duża część kotłowni węglowych (zwłaszcza szkolnych) została już przekształcona na  kotłownie olejowe bądź gazowe. W związku z tym ilość odpadów z tej grupy  maleje i należy się spodziewać, że przez najbliższe lata nadal będzie maleć. Znaczna część masy tych odpadów jest wykorzystywana do niwelacji terenów.

#### 3.3.2.11. Grupa 11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali 
                        oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych

Ta grupa odpadów wytwarzana jest w większości przez firmę Kromet-Spomasz w Krośnie Odrz. w ilości 8,3 t/a i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w ilości 0,05 t/a. Są one przekazywane specjlaistycznym firmom do unieszkodliwiania.

#### 3.3.2.12. Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki
                        powierzchni metali i tworzyw sztucznych

W powiecie krośnieńskim głównym wytwórcą tego rodzaju odpadów jest Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych „Kromet-Spomasz” w Krośnie Odrzańskim oraz firma „Intercastor” w Połupinie produkująca konstrukcje stalowe.  Z wywiadu przeprowadzonego w firmach wynika, iż w procesie produkcyjnym powstają  poza odpadami niebepiecznymi również odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów (12 01 01), cząstki żelaza i jego stopów (12 01 02) i są one sprzedawane firmom zajmującymi się tego rodzajem odpadów. Odpady niebezpieczne są przekazywane specjalistycznym firmom. Dużym wytwórcą tej grupy odpadów w powiecie jest firma ”Laminart” Zakład Handlowo Produkcyjny w Krośnie Odrz., która wytwarza ok. 9 t odpadów rocznie, które trafiają w całości na składowisko.

#### 3.3.2.13. Grupa 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ( z wyłączeniem
                        olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)

Do grupy 13 należą wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe, a w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany:

- olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych;

- olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii;

- olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe);

- olejów transformatorowych;

- olejów grzewczych.

W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w separatorach.

Odpady z grupy 13 w powiecie krośnieńskim, wytwarzane są w zakładach przemysłowych, kotłowniach olejowych oraz przez małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie zakłady mechaniki pojazdowej.

Wśród wytwórców odpadów tej grupy można wymienić:

- „Euro-Auto” Rogowski Krosno Odrz. (0,33 t/a),

- Przdsiębiorstwo PKS (0,8 m3/a),

- Stacje paliw (Aral – 1 m3/a; Apexim AB –300,3 t/a; Statoil – 2t/a; CPN-15 m3/a, Ergomax-0,2 t/a; Horex – 5,4 m3/a),

- Garnizon wojskowy w Krośnie Odrz. (2,8 t/a),

- JW. w Nowogrodzie (20,5 t/a),

- „Wepa motor” (8 t),

- “Hardex” (4,5 t/a),

- ZEW Dychów (4,18 t/a),

- „Eldeks” w Dychowie (4,2 t/a),

- „Nafta” (1,5 t/a),

- „Lubtar” (0,4 m3/a),

- „Auto-Stodoła” Dąbie (6 t),

- „Thomas Beton Vertrieb” Połupin (0,13 t/a),

- „Kontrakt“ (0,7 t/a),

- „Keram“ (2,6 t/a),

- „Krostahl” Krosno Odrz. (0,1 m3/a),

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (0,25 t/a),

- PPHU „Inter Castor” w Połupinie (0,15 m3/a),

- Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben (0,6 m3/a),

- „B&F Trans” Dąbie (0,5 t/a),

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krosno (0,3 t/a),

- Zakład Przemysłu Odzieżowego „Goflan” Gubin (0,03 t/a),

- „Tar Kros” w Tarnawie Krośnieńskiej (0,4 m3/a),

- „Diament” Krosno (2,2 t/a),

- „CB-Transport” (1,4 m3/a),

- Nadleśnictwa w Brzózce i Gubinie (0,25 t/a).

Odpady z tej grupy w większości odbierane są przez wyspecjalizowane firmy.

#### 3.3.2.14. Grupa 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i
                        propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

Na terenie powiatu nie są wytwarzane w znaczących ilościach odpady z tej grupy.

#### 3.3.2.15. Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 
                        materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

System zagospodarowania odpadów opakowaniowych (15 01) omówiono w rozdz. 5.1.1.3. Pozostałe odpady z grupy 15, takie jak sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach powstają prawie w każdym przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym. Wytwórcami tej grupy odpadów są m.in.:

„Hardex” (1,5 t/a),

J.W. nr 3036 w Radnicy (0,3 t/a),

„Statoil” Pleśno (0,3 t/a),

“ABC Recykling” Krosno Odrz. (0,3 t/a),

„Keram” (1,3 t/a),

„Ekos” (25 t/a).

#### 3.3.2.16. Grupa 16 – Odpady różne nie ujęte w innych grupach

Na terenie powiatu odpady z podgrupy 16 01, 16 02, 16 03, 16 06, 16 08 powstają w w zakładach produkcyjnych i usługowych, przedsiębiorstwach, firmach, urzędach, szkołach, sklepach i in.

16 01 (zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, odpady z dmontażu, przeglądu i konserwcji pojazdów) odpady tej grupy, to przede wszystkim wyeksplotowane pojazdy, które były w użytkowaniu indywidulanych mieszkańców jak i firm, jednostek wojskowych i in. Poza tym, źródłem powstawania tej podgrupy odpadów w powiecie są warsztaty samochodowe, stacje benzynowe i zakłady przemysłowe i usługowe. Powstają w nich poza zużytymi oponami i częściami filtry olejowe, płyny hamulcowe i in. Poniżej przedstawiono część wytwórców odpadów z podgrupy 16 01:

„Euro-Auto” Rogowski w Krośnie Odrz. (0,36 t/a),

J.W. w Nowogrodzie Bobrzańskim (70 t/a),

firma motoryzacyjna „WEPA” Krosno Odrz. (1,8 t/a),

„Kromet-Spomasz” Krosno Odrz. (0,2 t/a),

J.W. 3036 Radnica (16 t/a),

„ABC Recykling” (0,1 t/a),

„Auto-Stodoła” Dąbie (0,5 t/a),

„Thomas Beton Vertieb” Połupin (0,52 t/a),

„Kontrakt“ Krosno Odrz. (2,3 t/a),

„Diament” Krosno Odrz. (0,7 t/a).

Odpady niebezpieczne z tej podgrupy są przekazywane specjalistycznym firmom.

Odpady surowcowe są odzyskiwane.

Ilość powstających wraków samochodów w powiecie jest trudna do oszacowania. Zgodnie z szacunkowymi danymi około 2-2,5 % pojazdów wycofuje się z eksploatacji., przy czym tylko połowa z nich trafia do firm zajmujących się ich demontażem i recyklingiem. Pozostała część trafia do słabo wyposażonych auto-złomów (często stanowiących zagrożenie dla środowiska).

W powiecie krośnieńskim w liczba zarejestrowanych pojazdów w b.r. roku (2003), to:

25 606 sztuk (wg danych z Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrz.)

Przyjmując zgodnie z KPGO nastepujące założenia:

- średnia masa jednego samochodu, to ok. 0,94 t,

- 85,3 % masy wraku stanowią materiały możliwe do recyklingu materiałowego i energetycznego,

można oszacować, że w powiecie powstaje rocznie około 512 (2%) – 640 (2,5%) wraków samochodów. Masa WP, to 481,3 t/a - 601,5 t/a, z czego 410,5 t – 546 t, to odpady nadające się do odzysku.

16 02 (odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych) ta grupa odpadów powstaje w punktach gastronomii i innych obiektach.

16 04 (odpady materiałów wybuchowych). Odpady z tej podgrupy powstają w garnizonie wojskowym w Krośnie Odrz. i jednostkach wojskowych (Nowogród Bobrzański, Szklarka). W procesie ich funkcjonowania mogą powstawać odpady materiałów wybuchowych jako :

- odpadowa amunicja,

- odpadowe wyroby pirotechniczne,

- inne materiały wybuchowe.

16 06 (Baterie i akumulatory).Ta grupa odpadów powstaje w warsztatch smochodowych, jednostkach wojskowych, przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych i in. Do głównych wytwórców tej grupy odpadów w powiecie należą:

„Euro-Auto” Rogowski w Krośnie Odrz. (0,24 t/a),

garnizon wojskowy w Krośnie Odrz. (19,1 t/a),

ZEW Dychów (0,6 t/a),

„Kromet-Spomasz” Krosno Odrz. (0,5 t/a),

J.W. 3036 Radnica (1,4 t/a),

Budownictwo-Hydroenergetyka Dychów (0,6 t/a),

„ABC Recykling” (0,03 t/a),

„Auto-Stodoła” Dąbie (20 t/a),

„Lubtar” S.A. Bytnica (0,5 t/a),

„Kontrakt“ Krosno Odrz. (0,08 t/a),

‘B&F Trans” Dąbie  (0,2 t/a),

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krosno Odrz. (0,12 t/a),

„Diament” Krosno Odrz. (0,5 t/a).

„CB Transport” Gubin (1,2 t/a).

Znaczna większość jest przekazywna specjalistycznym firmom.

16 07  (odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych i cystern transportowych z wyjątkiem grup 05 12) powstają w powiecie krośnieńskim głównie  na stacjach paliw, w jednostkach wojskowych i w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Głównymi wytwórcami tej grupy odpadów są:

„Apexim AB” dwie stacje paliw, Sękowice (2 t/a),

„Statoil” Pleśno (0,08 t/a),

CPN S.A. Krosno Odrz. (0,6 t/a),

Stacja paliw„Ergomax” Bytnica (0,45 t/a),

Stacja paliw „Horex” (1,5 m3/a),

„Keram” (1,3 t/a),

J.W. Radnica (10,5 t/a).

Odpady tej grupy są przekazywane specjalistycznym firmom.

#### 3.3.2.17. Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
                          budowlanych oraz drogowych

Odpady z tej grupy powstają na terenie całego powiatu przy wykonywaniu wszelkich prac remontowo-budowlanych i w przedsiębiorstwach usługowo-produkcyjnych. Wytwórcami  tej grupy odpadów są m.in.:

- firma „Kontrakt” z Połupina (875 t/a)

- „Thomas – Beton” (220 t/a) Połupin,

- „Ekos” (250 t/a).

Większość odpadów powstających w tej grupie na terenie powiatu jest wykorzystywana do niwelowania terenu.

#### 3.3.2.18. Grupa 18 – Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych 
                         oraz związanych z nimi badań

Na terenie powiatu wytwórcami tej grupy odpadów są przychodnie lekarskie, gabinety lekarskie, szpitale (w Krośnie Odrz. i Gubinie), apteki oraz lecznice weterynaryjne (dwie w Gubinie, dwie w Krośnie Odrz., po jednej w Dąbiu i Grabicach).

Poniżej przestawiono skład odpadów powstających w placówkach medycznych (PGO dla woj. lubukiego):

70,5% - odpady komunalne

17,5 % - odpady infekcyjne

8,5 % - odpady powstające na skutek odwiedzania pacjentów

2% - odpady specjalne

0,4 % - baterie

0,3 % - odpady radioaktywne

0,4 % - inne.

Skład odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych (na podstawie danych z WPGO dla woj. lubuskiego) przedstawia się następująco:

tkanka zwierzęca – 39%

sprzęt jednorazowy – 37 %

środki opatrunkowe – 21%

opatrunki gipsowe – 3%.

W powiecie powstaje około 2,2 t/a odpadów odpadów medycznych z gabinetów stomatologicznych i aptek. W powiecie istnieją dwa szpitale w Gubinie (108 łóżek) i Krośnie Odrz. (89 łóżek). Zgodnie z KPGO ilość odpadów medycznych powstających w szpitalach, to 0,3 kg/łóżko/d. Łączna ilość łóżek w szpitalach powiatu krośnieńskiego, to 197 szt. Stąd ilość odpadów medycznych ze szpitali powiatu, to 21,3 t/rok.

Stąd łączna ilość odpadów medycznych powstających w powiecie, to ok. 23,5 t/a.

Wszystkie odpady tej grupy są przekazywane specjalistycznym firmom zajmującym się ich utylizacją. Jest to głównie firma „Geppo”, która transportuje je do Spalarni Odpadów przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie.

#### 3.3.2.19. Grupa 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zgospodarowaniu 
                         odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i do celów 
                         przemysłowych

Do grupy 19 zaliczane są odpady ze spalania i termicznego rozkładu odpadów komunalnych, fizykochemicznej przeróbki odpadów przemysłowych, odpady z tlenowej i beztlenowej fermentacji odpadów stałych raz odpady z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. W powiecie, głównymi wytwórcami tych odpadów są komunalne oczyszczalnie ścieków (Gubin, Dzikowo, Sękowice,  Połupin, Gronów, Łagów, Krosno Odrz., Wężyska, Brzózka, Bytnica, Bronków, Dychów), przyzakładowe oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody i hydrofornie również przyzakładowe.

Obecny stan gospodarki osadami ściekowymi opisano w punkcie 3.1.2.

Piasek z oczyszczalni ścieków (19 08 02):

Krosno Odrz. – nie uzyskano informacji na temat ilości piasku powstającego na oczyszczalni. Gubin – 100 t/a

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gubin – 3 t/a. Piasek jest dezynfekowany wapnem chlorowanym i wywozone na składowisko.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka –3 t/a.

Nie uzyskano danych na temat ilości piasku powstającego w oczyszczalniach ścieków w powiecie. W przeważającej ilości jest on deponowany na składowiskach.

Skratki z oczyszczalni ścieków (19 08 01):

Bronków-w 2003 roku (od II do IX) powstało 0,9 tony skratek, to  daje w przybliżeniu około 1,2 t/rok.

Dychów- w 2003 roku (od II do IX) powstało 0,36 tony, to daje rocznie około 0,5 t/a.

Skratki z obu oczyszczalni są przekazywane firmie Skotmann.

Gubin – rocznie powstaje 100 t/a. Trafiają one na składowisko w Drzeńsku Małym.
Wężyska – rocznie powstaje ok. 1,5 t skratek

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gubin – 5 t/a. Skratki są dezynfekowane wapnem chlorowanym i wywozone na składowisko.

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzózka – 5 t/a.

Nie uzyskano danych na temat ilości skratek powstających w pozostałych oczyszczalniach. W większości skratki z oczyszczalni w powiecie są sładowane.

Osady ściekowe z oczyszczalni przyzakładowych (19 08 05):

„Hardex” Krosno Odrz. – 64,8 t/a. Osady są kompostowane, a następnie wykorzystywane do rekultywacji .

Ilość osadów ściekowych z komunalnych oczyszczlni ścieków przedstwiono w punkcie 3.2.

Dodatkowo w powiecie powstają odpady podgrupy 19 12 w firmie „ABC Recykling“ w Krośnie Odrz. w następujących ilościach:

19 12 08 (tekstylia) – 1000 t/a,

19 12 03 (metale nieżelazne) – 3000 t/a,

19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) – 400 t/a.

Odpady z uzdatniania wody pitnej i do celów przemysłowych (podgrupa 19 09):
W większości gmin nie uzyskano danych na temat ilości i sposobu postępowania odpadami z tej grupy. Jedynie gmina Bobrowice dostarczyła dokładne dane na ten temat. Ilość odpadów tej grupy powstała w II kwartale 2003 roku, to:

w SUW w Bronkowie: 5,52 tony odpadów o kodzie 19 09 99,

w hydroforni w Bobrowicach: 0,8 tony odpadów o kodzie 19 09 99,

w hydroforni w Wełmicach: 6,26 tony odpadów o kodzie 19 09 99.

Gmina Bobrowice przekazuje odpady firmie „Skotmann”.

J.W. nr 3036  w Radnicy: powstają 2 t/a żwirków, które sa wykorzystywane do utwardzania dróg.

### 3.3.3. Firmy obsługujące przedsiębiorstwa powiatu w zakresie odbioru odpadów 
                niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów gospodarczych

Firmy obsługujące zakłady wytwarzjące odpady inne niż komunalne na terenie powiatu (na podstawie danych uzyskanych z informacji składanych Starostwu Powiatowemu o ilości wytwarzanych odpadów i wniosków w o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów):

PPHU „Abba-Ekomed” sp. z o.o. Toruń (akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne),

„LECH” (skupuje lampy fluorescenceyjne, baterie i akumulatory, płyny hamulcowe),

Philips Lightining Poland S.A. w Pile (neutralizuje lampy fluorescencyjne),

Huta Orzeł Biały w Bytomiu (akumulatory),

A.L.V. “Link” Wałbrzych (akumulatory, baterie, elektrolity)

PH „Uniwer” Zielona Góra (akumulatory, baterie),

PPHU „Rodpol” Nowa Wieś (akumultory),

PH „Felis” Wrocław (lampy fluorescencyjne),

„Hydrobudowa Śląsk” S.A. Mikołów (lampy fluorescencyjne),

„Wastrol” sp. z o.o. Poznań (lampy fluorescencyjne),

„Tempeks” Poznań (lampy fluorescencyjne),

„Maja” sp. z o.o. Warszawa (lampy fluorescencyjne),

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RPR w Zielonej Górze (lampy fluorescencyjne),

„C.H.O.S.S.C.” Hurtownia Smarów i Olejów w Gubinie (przepracowane oleje),

„Eko-gas” Jelenia Góra (oleje odpadowe),

BSC „Ekopal” Szczecin (odpady zgrup 03,04,05,07,08,12,13,14,16,18,19),

„Lech” Rąpice (oleje odpadowe),

CPN (substancje ropopochodne),

Sp. z o.o. Siutac –Polska (usuwanie i unieszkodliwianie zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych przy użyciu preparatów z powierzchni zanieczyszczonych gleb, powierzchni utwardzonych, części maszyn, powierzchni wody),

Awas-Polska (odbiór odpadów płynnych i stałych z separatorów-do termicznego spalania),

„Renower” Kędzierzyn Koźle (substancje ropopochodne),

PKN S.A. Zakład Produktów Naftowych w Czerwieńsku (olej przepracowany),

PPHU „Ral” sp. z o.o. Poznań (przepracowane oleje),

„Lant” Leszno Górne (oleje, odpady niebepieczne zawierające subst. ropopochodne, gleba zanieczyszczona subst. niebezpiecznymi),

„GEPPO” s.c. Nowa Sól (odpady medyczne-transportuje je do Spalarni Odpadów przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Woj. w Gorzowie),

„Merck” Warszawa (zużyte opakowania po chemikaliach),

Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „Nowista” Bielsko-Biała (chemikalia),

Zakład Doświadczalno-Produkcyjny „Naftochem” Kraków (odpady z procesów hartowania),

„Lobbe” sp. zo.o. Dąbrowa Górnicza (odpady ze stosowania i obrotu farb i lakierów),

Pol-Dan-Eko” Łodź (odpady z chemicznej obróbki i powlekania metali),

Firmy posiadające zezwolenia na działalność w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wydane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrz.:

-    „Geppo” s.c. Nowa Sól

Zezwolenie na usuwanie i transport do 12 t/a odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań. Firma prekazuje je do unieszkodliwienia w Spalarni Odpadów w wojewódzkim szpitalu w Gorzowie.

- „Kastor” Tomasz Janiszewski Leszno Górne

Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie powiatu krosnieńskiego w zakresie zbierania odpadów oznaczonych kodem 17 06 05 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest),

- Polski koncern Naftowy Orlen S.A. w Szczecinie

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania na stacji paliw nr 1555 w krosnie Odrz. odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe).

- Hurtownia „C.H.O.S” Gubin

zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie zbierania odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

- sklep Ogrodniczo-Przemysłowy „Ogrodnik” w Krośnie Odrz.

Zezwolenie na zbieranie i mgazynowanie odpadów agrochemiklaiów innych niż wymienionych w 02 01 08 (02 01 09) na terenie sklepu.

- PHU „Avah” Gubin

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (akumulatory i baterie ołowiowe) na terenie sklepu.

- Sklep motoryzacyjny P. Klichowicz Krosno Odrz.

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

- Firma motoryzacyjna „WEPA motor” Krosno Odrz.

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

- „Agromarket” Krosno Odrz.

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

- Sklep Motoryzacyjny R. Szarkowicz Krosno Odrz.

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

- Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa – Składnica Maszyn Rolniczych w Krośnie Odrz.

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie składnicy.

- Firma Usługowo-Handlowa „Batter-Pol” T. Garbarczyk Dąbrowa Górnicza

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu przy ul. Żymierskiego 61 w Krośnie Odrz. i przy ul. Kunickiego 2a w Gubinie.

- Firma „Klusek S.C.” Krosno Odrz.

Zezwolenie na zbieranie złomu.

- Firma „B&F Trans” Dąbie

Zezwolenie na zbiórkę, transport i odzysk odpadów z grupy 17 01 06.

- J.W. Nr 3036 w Nowogrodzie  Bobrzańskim

Zezwolenie na gromadzenie odpadów niebezpiecznych w składzie MPS w Szklarce o kodach:
- 13 02 03 
- 13 05 02
- 13 03 04.

- Zakład Produkcyjno-Usługowy „Tartex” sp. z o.o.

Zgoda na prowadzenia działalności w zakresie odzysku obejmującego jednocześnie zezwolenie na transport ( na terenie Rzeczpospolitej polskiej) odpadów o kodach 
19 12 01 i  20 01 01.

- „ABC Recykling” Krosno Odrz.

Zgoda na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku, transportu i magazynowania odpadów o następujących kodach:
- 16 01 03 (zużyte opony),
- 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10).

## 3.4. Rodzaj, rozmieszczenie i moc przerobowa instalacji do odzysku i

## unieszkodliwiania odpadów w powiecie krośnieńskim

### 3.4.1. Istniejące instalacje do unieszkodliwiania odpadów

Na terenie powiatu krośnieńskigo istnieją dwa prawnie unormowane składowiska odpadów. Jedno z nich znajduje się w Drzeńsku Małym w gminie Gubin, a drugie w Łochowicach w gminie Krosno Odrzańskie.

#### 3.4.1.1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Drzeńsku Małym

Drzeńsk Mały jest oddalony od centrum miasta Gubin o 4,5 km. Dokładną lokalizację składowiska przedstawiono w załączniku 4. 
Wszelkie informacje dotyczące omawianego składowiska uzyskano w PUM w Gubinie (z Instrukcji eksploatacji składowiska i od pracowników), z Przeglądu Ekologicznego Składowiska Odpadów Komunalnych w Drzeńsku Małym i WPGO dla woj. lubuskiego. Dane z dokumentów, z których korzystano są bardzo rozbieżne. Dlatego jako najprawdziwsze uznano te z WPGO.

Parametry składowiska:

- powierzchnia składowiska		- 3,35 ha
- przeznaczenie:			- do składowania odpadów innych niż niebezpieczne

- data rozpoczęcia eksploatacji 
  składowiska: 			- 1987 r. 
- data zakończenia eksploatacji:  	- 2006 rok
- założona pojemność składowiska 	- 220 400 m3  
- ilość zdeponowanych

obecnie odpadów:			- 152 800 ton
- ilość odpadów trafiających

rocznie na składowisko:		- 8 000 – 10 000 ton
- stopień wypełnienia:		- 75 %
- ilość odpadów trafiających
  dziennie na składowisko:		- 20 ton
 
Wyposażenie składowiska:
- kontenery socjalne		            - 2 szt.
- waga do 25 ton			- 1 szt.
- garaż na sprzęt			- 1 szt.
- boksy na segregowane odpady	- 3 szt.
- belownica do dopadów  wtórnych:  - 1 szt.
- spychacz DT – 75			- 1 szt.
 Składowisko posiada tylko warstwę naturalnego uszczelnienia o współczynniku filtracji wynoszącym 0,000073 – 0,000094 m/s. Wysypisko nie jest uszczelnione folią, nie posiada instalacji do zbierania odcieków i do ujmowania gazu oraz wód opadowych, nie posiada systemu drenżu i innych zapezpieczeń technicznych, w związku z czym nie spełnia wymagań stawianych przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Dlatego też do 2009 roku składowisko to będzie musiało zostać zamknięte. Jednak objętość tego składowiska zostanie wyczerpana znacznie wcześniej i przewiduje się, że zostanie ono zamknięte za około 3-4 lata (wg danych z Przeglądu Ekologicznego) lub w 2005 roku (wg danych z WPGO).

Ilość odpadów, które trafiły na składowisko w 2002 r. przedstawiono w tabeli 38.

Tab. 38. Ilość odpadów, które trafiły na składowisko w Drzeńsku Małym w 2002 r.

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadów zdeponowanych na składowisku [t/a] |
| --- | --- | --- |
| 200301 | Odpady komunalne niesegregowane | 4983 |
| 190802 | Skratki z oczyszczalni ścieków | 217,5 |
| 030105 | Odpady z produkcji mebli | 236,8 |
| 170504 | Gruz budowlany | 103,9 |
| 100115 | Szlaka i popioły | 42,9 |
|  | Razem: | 5584,1 |

Źródło informacji: PUM w Gubinie.

Ilość odpadów, które trafiły rocznie na składowisko w 2002 roku jest znacznie mniejsza od średniej rocznej podanej w opisie parametrów składowiska wynoszącej 8 tys. – 10 tys. ton/a. Wynika, to między innymi ze znacznego spadku liczby mieszkańców w gminie Gubin jak i w mniejszym stopniu, z prowadzenia selektywnej zbiórki na terenie miasta Gubin.

#### 3.4.1.2. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Łochowicach

Łochowice sa oddalone o ok. 1,5 km od miasta Krosna Odrz. Dokładną lokalizację składowiska przedstawiono w załączniku 4. Wszystkie informacje na temat omawianego składowiska uzyskano z Instrukcji eksploatacji składowiska, od jego zarządcy, z Przegladu Ekologicznego dla składowiska w Łochowicach i z WPGO dla woj. lubuskiego. Dane z dokumentów, z których korzystano są bardzo rozbieżne. Dlatego jako najprawdziwsze uznano dane z WPGO.

Parametry składowiska:

- powierzchnia składowiska		- 3,9 ha

- przeznaczenie:			- do składowania odpadów innych niż niebezpieczne

- rok rozpoczęcia eksploatacji:          - 1977 rok

- data zakończenia eksploatacji:  	- 2005 rok 
- ilość odpadów trafiających

rocznie na składowisko:		- 4 500 ton
- ilość odpadów trafiających
  dziennie na składowisko:		- 14,8 – 16,5 ton
- stopień wypełnienia:		- 86 %
- założona pojemność składowiska 	- 64 700 m3
- ilość zdeponowanych

obecnie odpadów:			- 96 600 t

 
Wyposażenie składowiska:
- pomieszczenie socjalne		
- pomieszczenie magazynowe	
- łazienka
- ubikacja spłukiwana				
- waga samochodowa do 25 ton	
- garaż na spycharkę gąsienicową			
- spycharka gąsienicowa DT – 75			          
- podręczny sprzęt do prowadzenia bieżących prac porządkowych na składowisku (grabie, szpadle, łopaty, pilarki spalinowe, opryskiwacz spalinowy, kosiarki).

Aparatura kontrolno – pomiarowa składowiska:

Składowisko posiada zorganizowany system monitoringu wód podziemnych składający się z 5 piezometrów, z których dwa zlokalizowane są na terenie składowiska, a trzy pozostałe poza jego terenem. Na składowisku prowadzony jest kwartalny cykl obserwacji hydrogeologicznych i fizykochemicznych wód. Zakres analiz obejmuje następujące wskaźniki: pH, zasadowość, przewodnictwo właściwe, żelazo, mangan, chlorki, fosforany, siarczany, ChZT, utlenialność, azot amonowy, azot azotanowy, metale ciężkie. Stopień czystości wód określany jest w oparciu o Klasyfikację Jakości Zwykłych Wód Podziemnych dla Potrzeb Monitoringu Środowiska, PIOŚ Warszawa 1993, zweryfikowane w 1995 roku. Z wykonywanych badań przez okres około 6 – 7 lat wynika, iż woda pobierana z piezometrów znajdujących się poza terenem składowiska wykazywała jakość klasy IIB czystości wody, natomiast w piezometrach z terenu składowiska III klasy czystości. Jedynie jednym z kwartałów 2001 roku w wodzie z piezometrów znajdujących się poza składowiskiem woda wykazywała właściwości III klasy czystości wód powierzchniowych.
 Składowisko posiada tylko warstwę naturalnego uszczelnienia,  nie jest uszczelnione folią, nie posiada instalacji do zbierania odcieków i do ujmowania gazu oraz wód opadowych, nie posiada systemu drenżu. Obecnie 2 z kwater są już zrekultywowane, a dwie pozostałe są w użytku. 
Na składowisko trafiają odpady z gminy Krosno Odrz. i Maszewo, Dąbie, Bytnica.
Planowane zakończenie eksploatacji składowiska to 2004 rok. Ilośc odpadów składowanych na składowisku w 2002 roku przedstawiono w tabeli 39.

Tab. 39.  Ilość odpadów składowanych na składowisku w Łochowicach w 2002 r.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Kwartał | Razem: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |
| 20 01 28 | lepiszcze i żywice | 0,00 | 0,00 | 4,05 | 1,48 | 5,53 |
| 20 03 03 | odpady z czyszczenia ulic i placów | 4,50 | 54,70 | 7,30 | 6,43 | 72,93 |
| 03 01 05 | trociny, wióry, ścinki,drewno, płyta wiórowa, fornir | 18,10 | 19,62 | 62,47 | 51,15 | 151,34 |
| 10 01 01 | żużle, popioły paleniskowe, pyły z kotłów | 19,60 | 40,00 | 0,00 | 25,15 | 84,75 |
| 20 03 01 | niesegregowane odpady komunalne | 1432,7 | 1414,42 | 1385,68 | 1605,82 | 5838,62 |
| 19 12 08 | tekstylia | 0,00 | 102,00 | 204,00 | 99,80 | 405,80 |
| Suma [t]: | 1474,9 | 1630,74 | 1663,5 | 1789,83 | 6558,97 |

Źródło informacji:Dane uzyskane od zarządcy składowiska

Ilość odpadów, które trafiły w 2002 roku na składowisko przekracza wartość średnią roczną  podaną w opisie parametrów składowiska. Z ilości odpadów, która trafiła na składowisko w 2002 roku wynika, że dziennie na składowisko trafia ok. 21 ton odpadów, a nie jak wynika z instrukcji 14,8 – 16,5 t/d.

### 3.4.2. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa istniejących instalacji do

### odzysku odpadów na terenie powiatu krośnieńskiego

Na terenie powiatu znajdują się następujące instalacje do odzysku odpadów:

-  firma „ABC Recykling” z Krosna Odrzańskiego

Firma ma przystosowaną linię do recyklingu opon samochodowych (odpad o kodzie16 01 03) oraz kabli (odpad o kodzie 17 04 11). Obecnie jednak ze względu na małą ilość kabli firma nie skupuje tego surocwa i nie przerabia go. Uzyskano informacje, że dopiero przy ilości kabli 1000 t/rok mogłaby zostać uruchomiona linia produkcyjna do przerobu kabli jednak z przeprowadzonego przez „ABC Recykling” wywiadu na lokalnym rynku wynika, iż nie ma możliwości pozyskania takiej ilości odpadu. Firma nie była w stanie podać jaką maksymalną ilośc kabli mogłaby przerabiać. Rocznie firma ABC Recykling może przerabiać ok. 18 000 ton opon samochodowych. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że wolne moce przerobowe wynoszą 6000 ton/rok.

- firma „TARTEX” Wytwórnia Papieru Toaletowego sp. z o.o. w Bobrowicach

Firma „TARTEX” sp. z o.o. obecnie przerabia 220 t makulatury (odpady o kodach 19 12 01, 20 01 01) miesięcznie. Obecna moc przerobowa zakładu wynosi 2700 Mg/rok.Obecnie wytwórnia jest w trakcie modernizacji i w przeciągu najbliższych trzech miesięcy zwiększy swoje moce przerobowe do 300 t/m-c. Koszt skupu makulatury w omawianym zakładzie, to 0,2 – 0,3 zł/kg w zależności od rodzaju makulatury.

- Firma „B&F Trans” S.C. Dąbie

Firma prowadzi odzysk odpadów z grupy 17 01 06 w ilości 10 000 ton/rok. W roku 2002 firma zebrała około 3 000 ton tego odpadu.

Rozmieszczenie instalacji do odzysku odpadów na terenie powiatu przedstawiono w załączniku 4.

### 3.4.3. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki, 
                odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

Wykaz podmiotów obsługujących gminy z terenu powiatu w dziedzinie gospodarki odpadami zamieszono w załączniku 5.

Dodatkowo w załączniku 6 przedstawiono wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa lubuskiego. 
Firmy prowadzące działalność w zakresie zbiórki odpadów niebezpiecznych, to:

- „LECH” (skupuje lampy fluorescenceyjne, baterie i akumulatory, płyny hamulcowe),

- firma Handlowo-Usługowa „Trans Skup” ul. Grobli 61/3, Krosno Odrzańskie (złomowanie pojazdów)

- „Firma Wielobranżowa Klusek” Krosno Odrz. (m.in. złomowanie pojazdów),

- PPHU „Abba-Ekomed” sp. z o.o. Toruń (akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne),

- Philips Lightining Poland S.A. w Pile (neutralizuje lampy fluorescencyjne),

- Huta Orzeł Biały w Bytomiu (akumulatory),

- A.L.V. “Link” Wałbrzych (akumulatory, baterie, elektrolity)

- PH „Uniwer” Zielona Góra (akumulatory, baterie),

- PPHU „Rodpol” Nowa Wieś (akumultory),

- PH „Felis” Wrocław (lampy fluorescencyjne),

- „Hydrobudowa Śląsk” S.A. Mikołów (lampy fluorescencyjne),

- „Wastrol” sp. z o.o. Poznań (lampy fluorescencyjne),

- „Tempeks” Poznań (lampy fluorescencyjne),

- „Maja” sp. z o.o. Warszawa (lampy fluorescencyjne),

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RPR w Zielonej Górze (lampy fluorescencyjne),

- „C.H.O.S.S.C.” Hurtownia Smarów i Olejów w Gubinie (przepracowane oleje),

- „Eko-gas” Jelenia Góra (oleje odpadowe),

- BSC „Ekopal” Szczecin (odpady zgrup 03,04,05,07,08,12,13,14,16,18,19),

- „Lech” Rąpice (oleje odpadowe),

- CPN (substancje ropopochodne),

- Sp. z o.o. Siutac –Polska (usuwanie i unieszkodliwianie zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych przy użyciu preparatów z powierzchni zanieczyszczonych gleb, powierzchni utwardzonych, części maszyn, powierzchni wody),

- Awas-Polska (odbiór odpadów płynnych i stałych z separatorów-do termicznego spalania),

- „Renower” Kędzierzyn Koźle (substancje ropopochodne),

- PKN S.A. Zakład Produktów Naftowych w Czerwieńsku (olej przepracowany),

- PPHU „Ral” sp. z o.o. Poznań (przepracowane oleje),

- „Lant” Leszno Górne (oleje, odpady niebepieczne zawierające subst. ropopochodne, gleba zanieczyszczona subst. niebezpiecznymi),

- „GEPPO” s.c. Nowa Sól (odpady medyczne-transportuje je do Spalarni Odpadów przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Woj. w Gorzowie),

- „Merck” Warszawa (zużyte opakowania po chemikaliach),

- Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „Nowista” Bielsko-Biała (chemikalia),

- Zakład Doświadczalno-Produkcyjny „Naftochem” Kraków (odpady z procesów hartowania),

- „Lobbe” sp. zo.o. Dąbrowa Górnicza (odpady ze stosowania i obrotu farb i lakierów),

- Pol-Dan-Eko” Łodź (odpady z chemicznej obróbki i powlekania metali).

Firmy posiadające zezwolenia na działalność w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów wydane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrz.:

„Geppo” s.c. Nowa Sól

Zezwolenie na usuwanie i transport do 12 t/a odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań. Firma prekazuje je do unieszkodliwienia w Spalarni Odpadów w wojewódzkim szpitalu w Gorzowie.

„Kastor” Tomasz Janiszewski Leszno Górne
Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie powiatu krosnieńskiego w zakresie zbierania odpadów oznaczonych kodem 17 06 05 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest).

Polski koncern Naftowy Orlen S.A. w Szczecinie

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania na stacji paliw nr 1555 w krosnie Odrz. odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe).

Hurtownia „C.H.O.S” Gubin
zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie zbierania odpadów o kodzie

16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

Sklep Ogrodniczo-Przemysłowy „Ogrodnik” w Krośnie Odrz.
Zezwolenie na zbieranie i mgazynowanie odpadów agrochemiklaiów innych niż wymienionych w 02 01 08 (02 01 09) na terenie sklepu.

PHU „Avah” Gubin
Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (akumulatory i baterie ołowiowe) na terenie sklepu.

Sklep motoryzacyjny P. Klichowicz Krosno Odrz.
Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

Firma motoryzacyjna „WEPA motor” Krosno Odrz.
Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

„Agromarket” Krosno Odrz.
Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

Sklep Motoryzacyjny R. Szarkowicz Krosno Odrz.
Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa – Składnica Maszyn Rolniczych w Krośnie Odrz.
Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie składnicy.

Firma Usługowo-Handlowa „Batter-Pol” T. Garbarczyk Dąbrowa Górnicza
Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu przy ul. Żymierskiego 61 w Krośnie Odrz. i przy ul. Kunickiego 2a w Gubinie.

J.W. Nr 3036 w Nowogrodzie  Bobrzańskim
Zezwolenie na gromadzenie odpadów niebezpiecznych w składzie MPS w Szklarce o kodach:
- 13 02 03 
- 13 05 02
- 13 03 04.

Zakład Produkcyjno-Usługowy „Tartex” sp. z o.o.
Zgoda na prowadzenia działalności w zakresie odzysku obejmującego jednocześnie zezwolenie na transport ( na terenie Rzeczpospolitej polskiej) odpadów o kodach 
19 12 01 i  20 01 01.

„ABC Recykling” Krosno Odrz.
Zgoda na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku, transportu i magazynowania odpadów o następujących kodach:
- 16 01 03 (zużyte opony),
- 17 04 11 (kable inne niż wymienione w 17 04 10),

Firma „B&F Trans” S.C. Dąbie

Firma posiada zezwolenie na zbiórkę i transport odpadów z grupy 17 01 06,

Firma „Klusek” Krosno Odrz.

Firma posiada zezwolenie na zbiórkę złomu.

### 3.4.4. Składowiska o nie uregulowanym statucie prawnym (tzw. składowiska 
                „dzikie”)

#### 3.4.4.1. Gmina i miasto Gubin

Na terenie gminy Gubin istnieją dwa dzikie składowiska w Grabicach i Jaromierowicach, przy czym pierwsze z nich jest w trakcie rekultywacji. Na terenie miasta Gubin nie wystepują „dzikie” składowiska.

#### 3.4.4.2. Gmina Dąbie

Na terenie gminy istnieje jeszcze 5 dzikich składowisk odpadów w następujących miejscowościach:
- Szczawno,
- Trzebule,
- Kosierz,
- Lubiatów,
- Połupin.

#### 3.4.4.3. Gmina Krosno Odrzańskie

Na terenie gminy Krosno Odrzańskie wszystkie dzikie składowiska zostały zrekultywowane.

#### 3.4.4.4. Gmina Bytnica

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 7 „dzikich” składowisk, które znajdują się w następujących miejscowościach:
- Dobrosułów (pn część)
- Budachów
- Grabin
- Struga
- Bytnica
- Gryżyna
- Drzewica.
 Powyżej wymienione składowiska są według uzyskanych informacji z UG w Bynticy okresowo porządkowane i utzymywane przez gminę, gdyż korzysta z nich ok. 25 % mieszkańców gminy.

#### 3.4.4.5. Gmina Maszewo

Na terenie gminy Maszewo wszystkie dzikie składowiska zostały zrekultywowane.

#### 3.4.4.6. Gmina Bobrowice

Na terenie gminy istniały dwa dzikie składowiska w Prądocinku o powierzchni 0,7 ha i Bronkowie o powierzchni 0,8 ha. Obecnie składowisko w Bronkowie zostało zlikwidowane, a odpady z tego składowiska przewieziono do Prądocinka. 
Składowisko w Prądocinku zostało zamknięte i  posiada dokumentację rekultywacji, ale nie zostałe jeszcze zrekultywowane ze względu na brak środków finansowych. 

Lokalizację wszystkich „dzikich” składowisk na terenie powiatu przedstawiono w 
załączniku 7.

## 3.5. Aspekty społeczne dotyczące gospodarki odpadami na terenie powiatu

### 3.5.1. Nastawienie społeczeństwa do zagadnienia odpadów, składowisk, 
                 spalarni itp.

Tylko w niektórych gmianch przeprowadzono badania na temat nastawienia mieszkańców do problemu odpadów, składowisk tip. W gminie Bobrowice społeczne nastawienie do zagadnienia jest różne w zależności od wieku i wiedzy na ten temat. Społeczeństwo gminy Dąbie popiera natomiast zorganizowany system odbioru odpadów, co może mieć związek z istnieniem w omawianej gminie Ekologicznej  Szkoły Podstawowej.
   Pewnym wykładnikiem podejścia społeczeństwa do problemu odpadów może być procent ludności, która wyraziła zgodę na podpisanie umowy z firma wywozową. Z wywiadu przeprowadzonego w gminach bądź zakładch prowadzących działalność w zakresie zbiórki odpadów wynika, iż mieszkańcy terenów wiejskich niechętnie zawierają umowy na wywóz odpadów. Na terenie gminy Gubin tylko 50 % ludności jest objęte zorganizowanym odbiorem odpadów i wynika to, w głównej mierze z niechęci społeczeństwa. W gminach, w których sytuacja prezentuje się znacznie lepiej, na ogół zastosowane zostały instrumenty prawne do wyegzekwowania od mieszkańców korzystania z usług podmiotów działających w zakresie zbiórki odpadów.

### 3.5.2. Poziom edukacji ekologicznej w powiecie

W mieście Gubin od 1995 r. w klasach IV-VI szkół podstawowych prowadzone są lekcje ekologii. Poza tym w przedszkolach w formie zabawy, poruszane są tematy dotyczące ochrony środowiska. Od 1994 r. wszystkie szkoły uczetniczą w akcji „Sprzątanie Świata”.
   W gminie Bobrowice edukacja ekologiczna skupia się jedynie wokół akcji „Sprzątanie Świata”. Wówczas organizowane są rozmaite konkursy i wyjazdy ekologiczne.
   Na terenie gminy Dąbie znajduje się Ekologiczna Szkoła Podstawowa i jedynie tam prowadzone są zajęcia dotyczące ochrony środowiska. Ponadto szkoły uczestniczą w akcji „Sprzątanie Świata”.

W szkołach gminy Krosno Odrz. prowadzone są lekcje ekologii i edukacja ekologiczna.
W pozostałych gminach edukacja ekologiczna nie jest prowadzona bądź nie uzyskano danych na ten temat.

## 3.6. Planowane prace nad budową kolejnych zakładów zagospodarowywania
          odpadów na terenie powiatu

W powiecie krośnieńskim planowana jest budowa ZZO wstępnie zlokalizowanego w gminie Gubin przez związek gmin „Odra-Nysa-Bóbr” będący w rejestracji. Jest możliwość transgranicznego oddziaływania planowanego ZZO gdyż do niego planowane jest przyłączenie również niemieckich jenostek podziału administracyjnego.

## 3.7. Planowane prace nad budową kolejnych instalacji zagospodarowywania odpadów

## na terenie województwa

Planowane są prace nad budową następujących instalacji zagospodarowywania odpadów:
- Zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie (realizacja w latach 2005/2008 przez Łużycki Związek Gmin.

- Budowa budynku socjalno – administracyjnego, sortowni odpadów i wiaty na surowce wtórne na Wysypisku Odpadów Komunalnych w Kunowicach (realizacja w latach 2003/2004– gmina Słubice)

- Zakład unieszkodliwiania odpadów w Nowej Soli (11 gmin, w tym Powiat Wschowski).

- Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów w Nowym Kurowie, gm. Stare Kurowo.

- spalarnia odpadów problemowych w ZUO Gorzów i gospodarstwo eko-bio-energetycznego w Stanowicach gm. Bogdaniec (inwestycja ZUO Gorzów).

# 4. Prognozowe zmiany w zakresie gospodarki odpadami

## 4.1. Prognoza zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu krośnieńskiego jest tworzony dla lat przyszłych, wobec czego przewidywania co do ilości i jakości odpadów, które w przyszłości będą zagospodarowywane, stanowią podstawę całego planu. Zmiany jakości i ilości odpadów następują wolno, tak jak wolno następują zmiany w przyzwyczajeniach czy zmiany w poziomie dochodów ludności. Na prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów składają się zasadniczo 2 czynniki:

- liczba ludności,

- jednostkowy wskaźnik emisji odpadów, liczony w kg bądź m3 odpadów na mieszkańca rocznie.

Trendy zmian wyżej wymienionych czynników wynikają głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego. Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano w oparciu o dane zamieszczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (październik 2002). Przyjęto w nim na najbliższe 12 lat „optymistyczny” wariant rozwoju sytuacji, który w przyszłości będzie kształtował skład odpadów.

Przewidywanie zmian składu opierało się m.in. na następujących przesłankach:

- rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań i struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich,

- rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, spowoduje m.in. rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach,

- powoli następować będzie rozwój sieci gastronomicznej, w tym rozwój punktów zbiorowego żywienia w zakładach pracy, co spowoduje równocześnie „przemieszczanie się” odpadów spożywczych z dzielnic mieszkalnych do centrów miast. Rozwojowi sieci gastronomii sprzyjać też będzie zmiana systemu pracy wzorowana na standardach zachodnich, czyli praca z przerwą na lunch,

- zakłada się, że przez najbliższe 5 lat dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce „odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki odpadów. Uwidoczni się to również m.in. spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację czy łatwo degradowalnych jak papier czy drewno,

- po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac remontowo-budowlanych, co z drugiej strony zaowocuje wzrostem ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu), w strukturze odpadów da to wzrost ilości odpadów „innych mineralnych”.

Powyżej przedstawiony scenariusz rozwijać będzie się wolno, wobec czego założone zmiany „emisji” poszczególnych składników będą nie większe niż 3% w skali roku.

### 4.1.1. Obecny stan i prognoza demograficzna

Tabela 40 przedstawia obecny stan demograficzny powiatu krośnieńskiego w rozbiciu na poszczególne gminy na rok 2002.

Tab. 40. Stan demograficzny powiatu krośnieńskiego w rozbiciu na poszczególne gminy na I 2002 rok.

| Gmina | Ilość mieszkańców |
| --- | --- |
| Krosno Odrzańskie: - miasto - wsie | 12 835 6610 |
| Miasto Gubin | 18 371 |
| Gmina Gubin | 7618 |
| Bytnica | 2661 |
| Bobrowice | 3293 |
| Dąbie | 5186 |
| Maszewo | 3027 |
| Razem: | 59 601 |

Źródło informacji: Rocznik Statystyczny dla województwa lubuskiego

Na podstawie danych z US, prognoza liczby ludności w poszczególnych latach w powiecie krośnieńskim, prezentuje się nastepująco (tab. 41):

Tab. 41. Prognoza ludności w powiecie krośnieńskim.

| Rok | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 2002 | 59 601 |
| 2006 | 60 000 |
| 2010 | 61 300 |
| 2011 | 61 400 |

Źródło informacji: Urząd Statystczny w Zielonej Górze

### 4.1.2. Prognoza zmiany ilości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych   
              w powiecie krośnieńskim

W tabeli 42 zamieszczono ilośc poszczególnyc strumieni odpadów komunalnych powstałych w powiecie krośnieńskim w 2002 roku.

Tab. 42. Ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych powstałych w powiecie krosnieńsim w 2002 roku.

| L.p. | Strumienie odpadów komunalnych | Wskaźnik nagromadzenia [kg/Mk a] | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto | wieś | miasto | wieś |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 90,2 | 22,11 | 2814,2 | 627,2 |
| 2 | Odpady zielone | 10 | 4,16 | 312,0 | 118,1 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 28,62 | 10,64 | 893,1 | 302,1 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 41,52 | 15,43 | 1295,3 | 438,1 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 4,66 | 1,73 | 145,2 | 49,1 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 48,27 | 21,03 | 1506,2 | 597,1 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15,53 | 6,77 | 484,4 | 192,1 |
| 8 | Odpady tekstylne | 12,10 | 4,65 | 376,3 | 132,0 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 2 | 1 | 62,3 | 28,3 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 28,12 | 18,89 | 877,2 | 536,1 |
| 11 | Metale | 12,79 | 4,55 | 399,1 | 129,1 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 4,57 | 1,63 | 142,2 | 46,2 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 1,33 | 0,47 | 41,5 | 13,3 |
| 14 | Odpady mineralne | 14,3 | 13,25 | 446,1 | 376,2 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 46,7 | 40,28 | 1457,2 | 1143,5 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 | 624,1 | 425,5 |
| 17 | Odpady budowlane | 40 | 40 | 1248,1 | 1135,4 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 3 | 2 | 93,3 | 56,4 |
| Suma: | 13 217,8 | 6345,8 |

Źródło informacji:Opracowanie własne na podstawie wskaźników  z  KPGO.

Ze względu na przewidywany rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności społeczeństwa, przez pierwsze 5 lat przewiduje się, że większość ludności powiatu będzie prezentowało postawy konsumpcyjne. Spowoduje to, że przez najbliższe 5 lat ilość odpadów będzie wzrastać. Tempo wzrostu masowego wskaźnika nagromadzenia utrzymuje się srednio na poziomie 1,0 % w skali roku.

Przewidywane są w przyszłości następujące zmiany w udziale procentowym materiałów odpadów:
- wzrost ilości papieru w odpadach,

- po okresie ok. 5 lat stopniowo będzie spadać ilość tworzyw sztucznych na korzyść ilości szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim podatnych na recyrkulację czy łatwo degradowalnych jak papier czy drewno,

- wzrost ilości odpadów poremontowych (w tym gruzu), w strukturze odpadów da to wzrost ilości odpadów „pozostałe nieorganiczne”.

W tabeli poniżej (tab. 43)  przedstawiono prognozę ilości odpadów komunalnych wytwrzanych w powiecie krośnieńskim do 2011 roku.

Tab. 43. Prognozowana ilość odpadów komunalnych w powiecie krośnieńskim.

| Rok | Liczba mieszkańców | Ilość odpadów komunalnych [t/a] |
| --- | --- | --- |
|  | wsie | miasta | wsie | miasta | Razem |
| 2002 | 28 395 | 31 206 | 13 217,8 | 6 345,8 | 19 563,6 |
| 2006 | 28 584 | 31 416 | 13 805,5 | 6 550,8 | 20 356,3 |
| 2010 | 29 203 | 32 097 | 14 324,8 | 6 748,8 | 21 073,6 |
| 2011 | 29 251 | 32 149 | 14 410,6 | 6 772,3 | 21 182,9 |

Źródło informacji:Opracowanie własne na podstawie wskaźników i prognozy zmian wskaźników z  KPGO.

W tabeli 44 przedstawiono prognozę ilości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych w powiecie krośnieńskim do roku 2011. Prognozę wykonano w oparciu o wskaźniki i prognozy zmian wskaźników nagromadzenia odpadów.

Tab. 44. Prognoza ilości poszczególnych strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w powiecie krośnieńskim do roku 2011.

| L.p. | Strumienie odpadów komunalnych | OGÓŁEM [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2006 | 2010 | 2011 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 3441,4 | 3533,8 | 3616,3 | 3622,0 |
| 2 | Odpady zielone | 430,1 | 443,6 | 460,5 | 461,2 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 1195,2 | 1230,2 | 1266,9 | 1268,9 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 1733,4 | 1862,3 | 1984,2 | 2013,3 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 194,3 | 209 | 222,6 | 225,9 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 2103,3 | 2147 | 2193,5 | 2186,1 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 676,5 | 723,4 | 768,2 | 778,1 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 508,3 | 524,5 | 540,2 | 543,8 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 90,6 | 94,4 | 98,5 | 98,9 |
| 10 | Metale | 1413,3 | 1487,5 | 1565,4 | 1581,3 |
| 11 | Opakowania z blachy stalowej | 528,2 | 537,4 | 549,0 | 549,9 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 188,4 | 197,2 | 206,2 | 208,0 |
| 13 | Odpady tekstylne | 54,8 | 57,2 | 59,7 | 60,2 |
| 14 | Odpady mineralne | 822,3 | 835,1 | 863,7 | 868,5 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 2600,7 | 2550,6 | 2543,3 | 2528,3 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 1049,6 | 1135,7 | 1160,3 | 1162,2 |
| 17 | Odpady budowlane | 2383,5 | 2631,1 | 2815,5 | 2866,4 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 149,7 | 156,3 | 159,6 | 159,9 |
| Suma: | 19563,6 | 20 356,3 | 21 073,6 | 21 182,9 |

Źródło informacji:Opracowanie własne na podstawie wskaźników i prognozy zmian wskaźników z  KPGO.

## 4.2. Prognoza zmian ilości powstających odpadów innych niż komunlane (w tym z sektora gospodarczego)

Zgodnie z KPGO, przyjmując wariant „optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję, przewiduje się wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie najbliższych 15 lat. Budowa nowoczesnej gospodarki będzie pociągać ze sobą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (KPGO, 2002).

Do roku 2015 sytuacja demograficzna nie będzie ulegać większym zmianom. Upowszechniane będą, wzorem ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życiowego produktu. Dotyczyć to będzie przede wszystkim grup produktów o wysokiej materiałochłonności i odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska.

Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców. W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców. Tendencji tej towarzyszyć będzie trend odwrotny polegający na ujawnianiu przez kontrolerów, odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów oraz jednostek weterynaryjnych. Ocenia się, że udział tzw. „Szarej strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5 – 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce (KPGO, 2002). Zmiany w ilości i rodzaju wytwarzanych w sektorze gospodarczym odpadów w perspektywie czasowej do roku 2015 będą zależały przede wszystkim od rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. W najbliższej przyszłości (lata 2003—2006) zakłada się utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów lub ich nieznaczny wzrost. Wynika to z jednej strony z prowadzonej konsekwentnie polityki ekologicznej promującej metody minimalizacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, z drugiej zaś zwiększenia kontroli nad wytwórcami odpadów i odkrycia tzw. szarej strefy odpadowej.

Zakładany do 2006 roku wzrost ilości wytwarzanych odpadów wynikać będzie z nastepujących czynników:

— powstawania nowych inwestycji i podmiotów gospodarczych, wytwórców odpadów,

— zwiększania produkcji lub jej asortymentu przez istniejących wytwórców odpadów, co w okresie poprzedzającym wprowadzenie nowych technologii spowoduje proporcjonalny wzrost ilości odpadów,

— wzrostu ilości urządzeń do oczyszczania spalin oraz poprawy efektywności ich oczyszczania, a także wzrostu stopnia sakanalizowania gmin powiatu,

— zwiększenia ilości odpadów rozbiórkowych i poremontowych typu budowlanego w wyniku przebiegu procesów restrukturyzacji przemysłu i usług.

W dalszej perspektywie należy się spodziewać relatywnego zmniejszenia (w stosunku do wzrostu produkcji) ilości wytwarzanych odpadów związanego z wprowadzaniem technologii mało- i bezodpadowych. Szacuje się, że w pierwszym, bezkapitałowym okresie wprowadzania zasad minimalizacji odpadów, redukcja ich ilości wytwarzanych przez sektor gospodarczy może wynieść 5–25%. Na etapie wdrożenia i eksploatacji nowych technologii spadek ilości generowanych odpadów może sięgnąć kilkudziesięciu procent. Należy jednak zdać sobie sprawę z faktu, że duża część technologii jest w fazie projektowej lub wstępnych badań i obecnie ich konkurencyjność ekonomiczna jest niska. Wprowadzanie technologii przyjaznych środowisku dotyczyć będzie przede wszystkim nowo budowanych zakładów, które będą musiały uwzględnić konieczność prowadzenia właściwej gospodarki odpadami z punktu widzenia środowiskowego i ekonomicznego, a także dużych zakładów przemysłowych, dla których modernizacja procesów produkcyjnych pod kątem wymagań środowiska nie będzie oznaczać znacznego podwyższenia ich kosztów.

### 4.2.1. Prognozowane zmiany w poszczególnych gałęziach przemysłu

#### 4.2.1.1. Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu,

#### fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Odpady te mają  marginalne znaczenie w powiecie. Nie przewiduje się znaczących zmian co do ilości i składu odpadów z tej grupy na terenie powiatu.

#### 4.2.1.2. Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, 
                      rybołóstwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

Prognozowanie ilości odpadów w przemyśle rolno - spożywczym jest trudne z uwagi na zmiany restrukturyzacyjne, jakie są planowane w rolnictwie w najbliższym

okresie. Wzrost ogólnej ilości odpadów w końcowej dacie należy wiązać ze spodziewanym w kraju wzrostem spożycia produktów przemysłu rolno – spożywczego i wzrostem jego pozycji na rynkach europejskich. Według KPGO szacuje się, że przy sprzyjającej koniunkturze gospodarczej ilość odpadów w poszczególnych sektorach tego przemysłu wzrośnie do roku 2006 o średnio 10%.

Dlatego też na podstawie powyższych danych i prognozy wykonanej dla kraju (KPGO) w tabeli 45 przedstawiono prognozę dla powiatu krośnieńskiego wytwarzania odpadów z grupy 02.

Tab. 45. Prognozowana ilość odpadów z grupy 02 do roku 2011.

| Grupa | Ilośc odpadów w poszczególnych latach [t/a] |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2006 | 2010 | 2011 |
| 02 | 11505 | 12655,5 | 13921 | 14199 |

#### 4.2.1.3. Grupa 03 - Przetwórstwo drewna oraz produkcja papieru, tektury, masy 
                      celulozowej, płyt i mebli

Do roku 2011 nie przewiduje się  zmian w ilości i jakości wytwarzanych na terenie powiatu krośnieńskiego odpadów związanych z przetwórstwem drewna oraz produkcją papieru, tektury, masy celulozowej, płyt i mebli.

#### 4.2.1.4. Grupa 04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

Nie przewiduje się znaczących zmian co do ilości i składu odpadów z tej grupy na terenie powiatu.

#### 4.2.1.5. Grupa 05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu
                      ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

Prognoza tej grupy odpadów będzie zależeć od stopnia rozwoju przemysłu petrochemicznego. Zgodnie z KPGO przewiduje się rozwój tej gałęzi przemysłu, a ilość odpadów tej grupy bęzie zależna od wzrostu produkcji.

#### 4.2.1.5. Grupa 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania

#### powłok ochronnych (lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw 
                      i  farb drukarskich

Ilość odpadów powstających w tej grupie nie powinna wzrastać, przewiduje się

natomiast zmniejszenie ogólnej toksyczności tych odpadów.

#### 4.2.1.6. Grupa 09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

W związku z szybkim rozwojem nowych technik fotograficznych (cyfrowych) można się spodziewać w przyszłych latach ograniczenia strumienia odpadów tej grupy.

W tabeli 46 przeprowadzono prognozę odpadów z przemysłu i usług fotograficznych.

Tab. 46. Prognozowana ilość odpadów z grupy 09 do roku 2011.

| Grupa | Ilośc odpadów w poszczególnych latach [t/a] |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2006 | 2010 | 2011 |
| 09 | 2,4 | 1,87 | 1,35 | 1,21 |

#### 4.2.1.7. Grupa 10 – Odpady z procesów termicznych

W najbliższych latach przewiduje się spadek ilości wytwarzanych odpadów z tej grupy w związku z tendencją do modernizacji kotłowni na te opalane innymi nośnikami energii niż węgiel. W tabeli 47 przedstawiono prognozę odpadów z procesów termicznych w powiecie do roku 2011.

Tab. 47. Prognozowana ilość odpadów z grupy 10 do roku 2011.

| Grupa | Ilośc odpadów w poszczególnych latach [t/a] |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2006 | 2010 | 2011 |
| 10 | 13 380,5 | 13 246,5 | 12 319,5 | 12 196,5 |

#### 4.2.1.8. Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki
                      powierzchni metali i tworzyw sztucznych

Nie przewiduje się istotnych zmian zarówno ilości jak i jakości odpadów metalicznych

z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw

sztucznych.

#### 4.2.1.9. Grupa 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ( z wyłączeniem
                       olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)

Prognoza ilości olejów hydraulicznych, smarowych i przemysłowych  ma tendencje malejącą. Prognozowane ilości możliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych,

(uwzględniające zmagazynowane ilości tych odpadów) oraz rozwój sieci ich zbiórki

szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz od ludności przedstawiają się

następująco (tab. 48):

Tab. 48. Prognozowana ilość odpadów z grupy 13 do roku 2011.

| Grupa | Ilośc odpadów w poszczególnych latach [t/a] |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2006 | 2010 | 2011 |
| 13 | 584,9 | 567,3 | 538,9 | 598,0 |

Spadek możliwych do pozyskania z rynku olejów odpadowych związany jest z

prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże oraz zwiększeniem czasu ich

eksploatacji.

#### 4.2.1.10. Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 
                         materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

Prognoza odpadów opakowaniowych przerpowadzono powyżej w punkcie 4.1.

Ilość pozostałych odpadów tej grupy jest ściśle związana z liczbą zakładów produkcyjnych oraz zakładów, w których dokonuje się konserwacji, napraw maszyn lub używa odzieży ochronnej. W związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym, liczba takich zakładów będzie rosła, proporcjonalnie zwiększy się także ilość odpadów sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin i ubrań ochronnych. W obecnej chwili obliczenie ilości odpadów tej grupy w przyszłych latach jest niemożliwe.

#### 4.2.1.11. Grupa 16 – Odpady różne nie ujęte w innych grupach

##### 4.2.1.11.1. Wyeksploatowane pojazdy (16 01 04)

Prognoza ilości złomowanych samochodów w skali kraju wykazała nieprzerwany wzrost ilości złomowanych pojazdów od ok. 500 tys. sztuk w roku 2006 do ok. 950 tys. sztuk w 2014 roku. W odniesieniu do powiatu krośnieńskiego nie można przeprowadzić wiarygodnej prognozy, w związku z brakiem informacji o czynnikach kształtujących prognozę na poziomie powiatu. Niemniej jednak nawiązując do prognozy krajowej widoczny jest szacunkowy wzrost ilości złomowanych pojazdów i przeprowadzające analogicznie jak dla kraju prognozę ilości pojazdów w powiecie krośnieńskim uzyskano następujące dane (tab. 49):

Tab. 49. Prognozowana ilość wyekspolatowanych pojazdów do roku 2011.

|  | Ilośc odpadów w poszczególnych latach |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2006 | 2010 | 2011 |
| Sztuk/a | 512 | 1025 | 1332 | 1452 |
| t/a | 481 | 963 | 1252 | 1365 |

Przy obliczaniu powyższej prognozy założono, że 2% użytkowanych pojazdów w powiecie jest rocznie wyrejestrowywanych.

##### 4.2.1.11.2. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (16 02)

Dynamika przyrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest trzykrotnie wyższa

niż pozostałych odpadów. Szacunki prowadzone w UE zakładają, że ilość tych odpadów

przyrasta o 3-5% w skali roku, co oznacza, że w 2014 r. ilość tych odpadów ulegnie

podwojeniu. Jakość odpadów będzie ulegać zmianie wskutek ograniczenia stosowania ilości

substancji niebezpiecznych typu ołów, kadm, rtęć i chrom oraz substancji bromowanych.

##### 4.2.1.11.3. Akumulatory (16 06)

Prognoza ilości akumulatorów wiąże się m.in. z ilością używanych samochodów, która w skali kraju wykazuje nieprzerwany wzrost. Prognozuje się, że ilość odpadów o kodzie 16 06 01 (akumulatory ołowiowe) będzie systematycznie wzrastać, natomiast w przypadku akumulatorów niklowo-kadmowych (16 06 02) tendencja będzie odwrotna co wynika z faktu, że ich ilość wprowadzana na rynek ciągle maleje.Ze względu na bardzo długi okres żywotności tych akumulatorów ( 10 do 12 lat) do odpadów przechodzą akumulatory wprowadzone na rynek w latach 90-tych.

#### 4.2.1.12. Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
                      budowlanych oraz drogowych

Prognoza tej grupy odpadów uzależniona jest od rozwoju lub recesji w poszczególnych sektorach gospodarki, a w szczególności w budownictwie, drogownictwie i kolejnictwie.

Należy się liczyć ze zwiększeniem ilości powstających odpadów. Także ilość odpadów tej grupy wytwarzanych przez mieszkańców wrośnie wraz ze zwiększającym się standardem życia.

Tab. 50. Prognozowana ilość odpadów z grupy 17 do roku 2011.

| Grupa | Ilość odpadów w poszczególnych latach |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2006 | 2010 | 2011 |
| 17 | 1641,35 | 1805,5 | 1968 | 2007 |

Źródło informacji: Opracowanie własne na podstawie KPGO.

#### 4.2.1.13. Grupa 18 – Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych 
                        oraz związanych z nimi badań

Z zakładaną poprawą warunków życia wzrastać będzie średnia wieku mieszkańców, co spowoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne. Skutkiem tego będzie wzrost ilości odpadów z jednostek służby zdrowia. Zgodnie z danymi Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (2002) należy założyć, że do roku 2014 systematycznie wzrastać będzie ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych. W tabeli 51 przeprowadzono prognoze tej grupy odpadów.

Tab. 51. Prognozowana ilość odpadów z grupy 18 do roku 2011.

| Grupa | Ilośc odpadów w poszczególnych latach |
| --- | --- |
|  | 2002 | 2006 | 2010 | 2011 |
| 18 | 23,86 | 24,56 | 25,54 | 25,85 |

#### 4.2.1.14. Grupa 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zgospodarowaniu 
                       odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i do celów 
                       przemysłowych

Ilośc odpadów z tej grupy będzie wzrastać co będzie miało związek z kanalizowaniem coraz większych terenów powiatu. Na tym etapie trudno jest przewidzieć ilość odpadów jaka będzie powstawać w przyszłych latach. Według prognozy wykonanej dla kraju w 2014 roku ilośc osadów ściekowych wzrośnie dwukrotnie.

# 5. Polityka, cele i przyjęty system gospodarki  odpadami

## 5.1. Sektor komunalny

### 5.1.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym

#### 5.1.1.1. Cel ogólny średniookresowy do roku 2011 dla powiatu 
                      krośnieńskiego

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być priorytetowym zadaniem ze względu na to, iż odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Dlatego też zgodnie z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami komunalnymi, ogólnym celem śrdniookresowym jest:

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania.

#### 5.1.1.2. Cele na lata 2004 – 2006 dla powiatu krośnieńskiego

1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu.

2. Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

3. Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

opakowania z papieru i tektury: 45%,

opakowania ze szkła: 35%,

opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,

opakowania metalowe: 35%,

opakowania wielomateriałowe: 20%,

odpady wielkogabarytowe: 26%

odpady budowlane: 20%

odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%

4. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

#### 5.1.1.3. Cele na lata 2007 – 2010 dla powiatu krośnieńskiego

1. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 65% wszystkich odpadów komunalnych.

2. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

3. Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

opakowania z papieru i tektury: 50%,

opakowania ze szkła: 45%,

opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,

opakowania metalowe: 45%,

opakowania wielomateriałowe: 30%,

odpady wielkogabarytowe: 50%

odpady budowlane: 40%

odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50 %.

#### 5.1.1.4. Cele na rok 2011

1. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 64% wszystkich odpadów

komunalnych.

2. Skierowanie w roku 2011 na składowiska nie więcej niż 74% (wagowo)

całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do

roku 1995).

3. Osiągnięcie w roku 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

opakowania z papieru i tektury: 51%,

opakowania ze szkła: 46%,

opakowania z tworzyw sztucznych: 31%,

opakowania metalowe: 46%,

opakowania wielomateriałowe: 31%,

odpady wielkogabarytowe: 53%

odpady budowlane: 42%

odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 53 %.

#### 5.1.1.5. Kierunki działań

Dla osiągnięcia wyżej założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze powiatu krośnieńskiego:

Kierunki działań:

1.	Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

2.	Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

3.	Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

4.	Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych

5.	Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych.

6.	Intensyfikacja działań w zakresie zamykania i rekultywacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych

### 5.1.2. Działania zmierzające do zapobiegania i minimalizacji powstawania 
                odpadów oraz ograniczania ich negatywnego wpływu na środowisko

Zgodnie z ustawą o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r., priorytetem w polityce odpadowej jest zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów. Zobowiązany jest do tego każdy wytwórca odpadów czyli każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, stąd też zadanie to dotyczy wszystkich uczestników życia produktu czyli producentów, dystrybutorów i konsumentów, a w momencie gdy produkt staje się odpadem, również władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W celu zapobiegania i zmniejszania ilości powstających odpadów należy prowadzić działania edukacyjno – informacyjne oraz działania organizacyjne.

#### 5.1.2.1. Działania edukacyjno – informacyjne

Działania edukacyjno – informacyjne powinny służyć zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i kreowaniu zachowań konsumentów w kierunku:
- zakupu produktów o minimalnej, niezbędnej ilości opakowań,
- preferowaniu produktów o długim czsie użytkowania,
- zakupu produktów w zwrotnych opakowaniach,
- zakupu produktów wykonanych z surowców z recyklingu,
- ograniczania zakupu produktów jednorazowego użytku,
- popularyzacji stosowania materiałów wysokiej trwałości,
- oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zużywanych materiałów (np. papieru w biurach, wprowadzanie wewnętrznych sieci informatycznych, poczty elektronicznej),

Edukacja społeczna powinna być prowadzona:
- w formie zajęć w szkołach podstawowych i średnich, 
- za pomocą środków masowego przekazu np. w lokalnej prasie, w radio i

telewizji, 
- za pomocą rozpowszechnionych ulotek, akcji plakatowej,
- w formie konkursów organizowanych na festynach, w szkołach.

Działania edukacyjno-informacyjne powinny być szczególnie skierowane na dzieci i młodzież, gdyż to one będą tworzyć nowe społeczeństwo w nadchodzących latach, od którego będzie zależała realizacja zamierzonych celów w dziedzinie gospodarki odpadami. Proces zmiany dotychczasowego postępowania społeczeństwa jest procesem długotrwałym i wymagającym ciągłego działania, dlatego należy go prowadzić na różne sposoby i angażując w niego w sposób czynny społeczeństwo (zwłaszcza dzieci i młodzież). Edukację ekologiczną można prowadzić poprzez różnego rodzaje kampanie.

Do głównych zadań kampanii należą:

- przegląd istniejących na terenie gminy materiałów, których celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa,

- przygotowanie kampanii na rzecz podniesienia świadomości społeczeństwa,

- identyfikacja problemów, których nie omawiają dostępne materiały informacyjne,

- opracowanie dodatkowych materiałów informacyjnych,

- wprowadzenie w życie powyższej kampanii.

Strategia prowadzenia kampanii składa się z następujących elementów:

- krótka kampania (6 miesięcy) opracowana w celu osiągnięcia największych i najwcześniej dostrzegalnych efektów,

- program podstawowy (2 lata),

- program długoterminowy (10 lat i więcej).

Istnieją różne rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej:

- kampania „fali nośnej” dotyczy problemu środowiska jako całości, nie zaś tylko jednego jego aspektu. Jest przewidziana do popierania „przyjaznych środowisku” wartości i wymogów wśród społeczeństwa. Można ją stosować dla szerokiej opinii publicznej.

- kampanie tematyczne mogą przekazywać wiedzę dotyczącą pewnych aspektów problemów środowiskowych lub zachęcania do bardziej świadomych zachowań.

Bazując na płaszczyźnie stworzonej w czasie powyższych kampanii, można podejmować akcje dotyczące np. selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych.

Kampanie powinny być kierowane do poszczególnych grup wiekowych i społecznych:

- dzieci,

- dorośli:

- osoby odpowiedzialne za decyzje polityczne dotyczące gospodarki odpadami,

- kadra techniczna biorąca udział w realizacji programu gospodarki odpadami,

Tematy szkoleń powinny być dobrane do ww. grup przy uwzględnieniu ich specyfiki. W tabeli 52 przedstawiono przykładowe tematy szkoleń dla poszczególnych grup wiekowych.

Tab. 52. Przykładowe tematy szkoleń dla poszczególnych grup wiekowych.

| Temat | Grupa |
| --- | --- |
| Ochrona środowiska naturalnego | dzieci i dorośli |
| Wspólna odpowiedzialność za stan środowiska | dzieci i dorośli |
| Trucizny w śmieciach domowych | dzieci i dorośli |
| Nadmierne opakowania | dzieci, dorośli i producenci |
| Zapobieganie powstawaniu odpadów | dzieci i dorośli |
| Recykling | dorośli i dzieci |
| Czysta produkcja – eliminowanie toksycznych odpadów, technologii i produktów | dorośli |
| Idea czystego regionu | dzieci i dorośli |
| Kompostowanie odpadów w przydomowym ogródku | dzieci i dorośli |
| Problematyka dzikich składowisk | dzieci i dorośli |
| Konieczność zachowania surowców i paliw naturalnych | dzieci i dorośli |

Kampanie można prowadzić wybierając różne formy przekazu:

Materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów:

- krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki, ulotki typu „pytania i odpowiedzi”,

- zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, zwykłe obwieszczenia i powiadomienia służb komunalnych;

- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych, takie jak: artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji, artykuły redakcyjne;

- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych;

- plakaty;

- obszerne, starannie wydrukowane broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie;

- opracowane graficznie obwieszczenia służb komunalnych;

- materiały kształceniowe: programy nauczania, materiały samokształceniowe, materiały dla nauczycieli;

- okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).

Materiały audiowizualne:

- wywiady dla radia i telewizji;

- pokazy przezroczy;

- ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji;

- filmy;

- wystawy.

Imprezy promocyjne:

- konferencje prasowe;

- wizyty oficjalne;

- zebrania mieszkańców;

- imprezy specjalne (festiwale, akcje, festyny);

- warsztaty, seminaria, konferencje.

Każda z proponowanych form posiada swoją specyfikę, swoje zalety i wady. Często, wybór formy przekazu jest wyborem pomiędzy jej przydatnością, a możliwościami finansowymi.

##### 5.1.2.1.1. Partnerzy w programach informacyjnych

Współpraca ze szkołam i uczelniami

Szkoły są dobrymi partnerami w programach informacyjnych, ponieważ nastawione są na szerzenie oświaty, a poza tym skupiają społeczność lokalną. Dyrektorzy szkół i nauczyciele często pełnią rolę liderów lokalnej społeczności i ich autorytet może być ważny, szczególnie przy poruszaniu kwestii potrzebnych lecz niepopularnych. Szkoły są ponadto dobrymi partnerami w programach informacyjnych ponieważ:

- mogą być miejscem rozpowszechniania materiałów informacyjnych,

- wyposażone są w sprzęt, który może być pomocny w przygotowaniu materiałów informacyjnych (komputery, kserokopiarki),

- są miejscem funkcjonowania różnych kół zainteresowań, które mogą czynnie uczestniczyć w przygotowaniu materiałów informacyjnych,

- są źródłem ekspertów w dziedzinie edukacji,

- uczniowie mogą pomagać przy realizacji programów, ankiet itp.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Władze samorządowe powinny mieć dokładną listę instytucji pozarządowych działających na terenie gminy. Gdy zamierzenia gminy będą zbieżne z interesami tych organizacji, aktywnie pomogą one w kształtowaniu i realizacji programu informacyjnego. Poniżej podano możliwe formy współpracy z instytucjami pozarządowymi:

- doradztwo w sprawach merytorycznych i w sprawach przekazu informacji - organizacje pozarządowe współpracują ze znanymi ekspertami, dysponują bazami danych na temat specjalistów, mają doświadczenie w docieraniu do odbiorców;

- wsparcie finansowe lub współpraca w finansowaniu projektu - niektóre organizacje posiadają fundusze przeznaczone na informowanie i mogą uczestniczyć w kosztach projektu;

- ocena przekazu - w chwili gdy materiał został przygotowany może być przetestowany na członkach organizacji pozarządowej;

- udostępnianie kanałów informacyjnych - dysponują listami adresowymi, są dystrybutorami różnego typu materiałów i biuletynów, mogą pomagać w roznoszeniu materiałów informacyjnych;

- działania równoległe - niektóre informacje mogą być publikowane w biuletynach organizacji pozarządowych.

##### 5.1.2.1.2. Zestawienie przykładowych działań w zakresie edukacji

Poniżej zestawiono przykładowe działania w zakresie edukacji i informacji społecznej:

- Druk materiałów informacyjnych.

- Produkcja filmów reklamowych i szkoleniowych.

- Szkolenia dla:

- przedstawicieli gmin,

- przedstawicieli Rad Osiedli,

- nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- Odczyty i wystawy poświęcone problematyce odpadów niebezpiecznych.

- Konkursy dla przedszkolaków na „rysunek ekologiczny”.

- Konkursy dla szkół i turystów:

- najładniejszy plakat ekologiczny,

- największa ilość zebranych baterii.

- Sympozjum: odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.

##### 5.1.2.1.3. Przykładowe treści materiałów informacyjnych

Trucizny w śmieciach domowych

Nasze śmieci domowe są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Zawierają bowiem one, poza resztkami pokarmu, papieru, tworzyw sztucznych, także zużyte oleje silnikowe i smarowe, popsute świetlówki, baterie, termometry rtęciowe, przeterminowane lekarstwa, resztki farb, lakierów, i rozpuszczalników, a także przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich. Choć nie wszystkie te substancje, w świetle obowiązującej ustawy o odpadach, należą do grupy odpadów niebezpiecznych, to są one powszechnie uważane za niezwykle szkodliwe. Uwalniane w trakcie ich rozkładu związki mogą dostać się do gleby, wód powierzchniowych, podziemnych, gdzie powodują ogromne szkody. Zdarza się, że związki te trafiają w końcu do produktów spożywczych.

Jakie zagrożenia powstają przy niewłaściwym obchodzeniu się z niektórymi odpadami?

Zużyte akumulatory są bardzo groźnym źródłem skażeń środowiska z powodu zawartego w nich ołowiu i jego związków oraz kwasu siarkowego. Ołów jest pierwiastkiem trującym i praktycznie niezniszczalnym. Związki ołowiu mają negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, na rozwój roślin i procesy zachodzące w środowisku wodnym. U ludzi ołów uszkadza praktycznie wszystkie komórki i narządy. Jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży.

Większość farb i lakierów, rozpuszczalników, klejów, lepików itp. zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje, takie jak np. formaldehyd, fenole, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, a także metale ciężkie (m.in. cynk, ołów, miedź, tytan). Mogą mieć one działanie mutagenne, rakotwórcze i niszczące układ nerwowy.

Baterie maja bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza. Niemal wszystkie one zawierają szkodliwe dla środowiska metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, nikiel, cynk, kadm.

Przepracowany olej jest prawdziwą beczką trucizn, ponieważ zawiera m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chlorowcopochodne i metale ciężkie (cynk, ołów, kadm, miedź). Ustalono, że:

- 1 litr przepracowanego oleju może zanieczyścić do 5 milionów litrów czystej wody pitnej;

- 1 litr oleju może pokryć cienką warstwą 1 ha powierzchni wody, utrudniając dostęp tlenu i powodując śmierć wielu organizmów żywych;

- spalenie w niewłaściwych warunkach 1 tony oleju powoduje wydzielanie się do atmosfery ok. 10 kg substancji trujących.

Jedna świetlówka zawiera średnio ok. 40 mg rtęci, co przy 25 mln zużywanych w Polsce lamp tego typu daje ok. 1000 kg rtęci. W przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytymi świetlówkami, zawarta w nich rtęć może bardzo poważnie zanieczyścić wszystkie elementy środowiska. Zatrucie rtęcią powoduje u ludzi bardzo poważne zmiany w układzie nerwowym, co w najcięższych przypadkach może się zakończyć nawet śmiercią.

Poza wyżej wymienionymi odpadami, bardzo groźne dla środowiska są trucizny, które mogą powstawać przy niewłaściwym postępowaniu z :

termometrami i przeterminowanymi lekarstwami,

zużytymi odczynnikami fotograficznymi,

kosmetykami typu “spray”,

używanymi w ogródkach przydomowych środkami ochrony roślin i opakowaniami po nich.

Jak zmniejszać ilość odpadów niebezpiecznych?

Dbaj o prawidłową eksploatację akumulatora samochodowego, co znacznie przedłuży jego żywotność.

Na stacjach benzynowych nazleży zbierać osobno przepracowane oleje,

W dużych sklepach z materiałami budowlanymi należy zbierać osobno resztki farb i lakierów.

Po zebraniu tych odpadów, będą one unieszkodliwione w warunkach i przy zastosowaniu technologii bezpiecznych dla środowiska.

##### 5.1.2.1.4. Przykładowe treści ulotek

Odpady surowcowe segreguj w domu, osobno zbieraj makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Wypełnione worki odbierze firma wywozowa w wyznaczonym terminie.

Z odpadów organicznych roślinnych (liście, trawa, drobne gałęzie, obierki) możesz we własnym zakresie wytworzyć kompost, który wykorzystasz jako nawóz w swoim ogrodzie. Jeśli nie chcesz lub nie możesz kompostować we własnym zakresie, zgromadź te odpady w specjalnym worku. Zostaną one wówczas odebrane i przetworzone w kompostowni.

Odpady budowlane, powstające przy remontach lub budowie domu, usuwaj wyłącznie do wcześniej zamówionych kontenerów, które na twoje zlecenie podstawi i odbierze firma wywozowa.

Pozostałe odpady w ramach usług komunalnych odbierze firma wywozowa i przewiezie na składowisko.

Odpady niebezpieczne (akumulatory, baterie, farby, przeterminowane lekarstwa, jarzeniówki) możesz oddać w wyznaczonym terminie do specjalnego samochodu, który będzie czekał w określonym punkcie.

Odpady wielkogabarytowe, takie jak stare meble, sprzęt AGD, RTV, odbierane będą w wyznaczonych terminach, w ramach tzw. wiosennych i jesiennych „wystawek”.

PAMIĘTAJ!

Każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia objętości wywożonych na składowisko śmieci. Wystarczy tylko już w domu zgnieść przed wyrzuceniem do śmietnika kartonik po napojach, plastikową butelkę lub puszkę po napojach.

Spalanie śmieci w domowych piecach może być źródłem bardzo silnego zanieczyszczenia środowiska. Dotyczy to szczególnie różnego rodzaju wyrobów z tworzyw sztucznych, których spalanie jest źródłem trujących gazów.

Do worka na makulaturę:

wrzucaj – stare gazety, książki, zeszyty, prospekty, katalogi, papierowe torby i worki, pudełka kartonowe i tekturowe.

nie wrzucaj – kalek, papierów przebitkowych, papieru i tektury pokrytych folią, kartoników po napojach i mleku, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, np. z opakowań po maśle, margarynie i mięsie.

Do worka na szkło:

wrzucaj – butelki i słoiki bez nakrętek, inne pojemniki szklane, stłuczkę szklaną bez dodatków metalowych i plastikowych.

nie wrzucaj – szkła okiennego i zbrojonego, luster, pobitych naczyń z fajansu i porcelany, szkła kryształowego, zużytych żarówek i świetlówek, nakrętek, kapsli i korków.

Do worka na plastik:

wrzucaj – czyste, bez nakrętek butelki po napojach oraz opakowania po środkach chemii gospodarczej i kosmetykach.

nie wrzucaj – folii gospodarczej, ogrodniczej i budowlanej, plastikowych siatek i toreb (tzw. reklamówek), woreczków foliowych, butelek po oleju silnikowym, tworzyw piankowych, styropianu.

Do worka na metale:

wrzucamy – puszki po konserwach, folie metalowe, tubki metalowe, naczynia do gotowania, narzędzia, druty, puszki po napojach, rury, metalowe zakrętki.

nie wrzucaj – puszek po lakierach i aerozolach, puszek po farbach i olejach.

Co możesz zrobić, aby zmniejszyć ilość odpadów?

- unikaj przedmiotów jednorazowego użytku!

- napoje kupuj tylko w butelkach zwrotnych!

- unikaj opakowań z materiałów problemowych, takich jak np. z PCW, ze zmiękczonych tworzyw piankowych. Lepiej jest kupować towary nie opakowane!

- w trakcie zakupów korzystaj z toreb tekstylnych i siatek!

- odpady niebezpieczne, takie jak zużyte akumulatory, baterie, świetlówki odstawiaj do miejsc specjalnie do tego celu wyznaczonych!

Unikajmy produktów zawierających agresywne substancje szkodliwe dla środowiska:

- zamiast agresywnych środków czyszczących używaj środków delikatnych, szarego mydła, octu,

- zamiast aerozoli z gazem kupuj kosmetyki  w sztyfcie,

- zamiast nawozów sztucznych stosuj w ogrodzie kompost.

Jak wykorzystać kompost z odpadów domowych

Kompostu należy używać tylko na powierzchni gleby - nie przekopuj go.

Rozsadzanie młodych roślin – 20 – 30% kompostu zmieszać z 70 – 80% ziemi;

Kwiaty doniczkowe - 20 – 30% kompostu zmieszać z 70 – 80% ziemi;

Grządki warzywne – płytko rozprowadzić na powierzchni grządki warstwą o grubości 1 – 2 cm lub też 1 – 3 kg/1 m2 jesienią lub wiosną. Dokarmianie można prowadzić tez w sezonie wegetacyjnym;

Trawnik – na wiosnę rozprowadzić ok. 1 kg na 1 m2 trawnika i przysypać lekko zwiędłą trawą;

Grządki z kwiatami – płytko rozprowadzić jesienią lub wiosną ok. 1 kg na 1 m2 grządki.

Ty też możesz chronić środowisko

Recykling 1 tony papieru pozwala na zaoszczędzenie:

- 7 m3 miejsca na składowisku;

- 26 500 litrów wody;

- 1 476 litrów ropy;

- 4 200 kWh energii – wystarczającej do ogrzania przeciętnego mieszkania przez okres pół roku.

Wyprodukowanie papieru z makulatury zamiast z pulpy drzewnej ogranicza ilość:

- zużycia energii o 75%;

- zanieczyszczeń powietrza o 74%;

- ścieków przemysłowych o 35%.

Aby zapewnić wysoką skuteczność edukacji i kształtownia świadomości społecznej należy zapewnić:

- ciągłość (informacje musz być udostepniane przez długi czas),

- rozpoznanie (podobne znaki rozponawcze – logo we wszytskich rodzjach mediów),

- różnorodność (łączenie różnych rodzajów mediów i form przekazu),

- skoncentrowane wykorzystanie różnych mediów (wykorzystanie mediów lokalnych skupiających się na wybranych grupach odbiorców),

- profesjonalizm (wykorzystanie zawodowych dziennikarzy i pracowników branży reklamowej),

- wizualizacja (materiały pisemne muszą być wzbogacone obrazem),

- wyzwanie dla odbiorcy (informacje powinny zmuszać odbiorcę do myslenia),

- zaangażowanie innych zainteresowanych stron (szkoły, stowarzyszenia),

- drobne darmowe usługi dla mieszkańców (np. darmowy kompost),

- dialog z mieszkańcami,

- kontrola i wizyty powtórne w wybranych miejscach, jeśli pojawią się problemy.

#### 5.1.2.2. Działania organizacyjne

Do działań organizacyjnych można zaliczyć np.:
- wprowadzenie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach,
- recykling tonerów z drukarek i kopiarek,
- zbieranie selektywne odpadów na budowach,
- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną i wiejskich,
- dalsze etapowe wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów w miastach i wsiach.

- oddziaływanie na istniejących bądź przyszłych właścicieli zakładów produkcyjnych, w kierunku stosowania technologii bezodpadowych i zastępowania surowców naturalnych surowcami wtórnymi. Decyzje administracyjne mogą nakłonić przedsiębiorstwa do przyjęcia norm technologicznych dla wytwarzania produktów i opakowań przy użyciu mniejszych ilości surowca, mniejszych ilości substancji niebezpiecznych lub substancji, które ostatecznie znalazłyby się w strumieniu odpadów.

Poprzez uczestnictwo w obrocie towarowym (zakup produktów) powiaty i gminy są również wytwórcami odpadów. Zmieniając odpowiednio swoją politykę dokonywania zakupów będą mogły zredukować ilość wytwarznych przez siebie odpadów i używanych substancji niebezpiecznych.

W celu zachęcenia mieszkańców do zbiórki selektywnej i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

-  Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).

-  Wykorzystywanie przepisów lokalnych czyli stwarzanie regulaminów utrzymania porządku i czytości. Prawo lokalne obligujące gospodarstwa domowe i innych wytwórców odpadów może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnej zbiórki, poprzez zalecania dotyczące sposobu zbiórki, typów pojemników oraz częstotliwości ich wystawiania do zbiórki (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).

-  Instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbiórką odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być obniżenie opłaty za usuwanie odpadów dla gospodarstw prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie. Można również prowadzić selektywną zbiórkę odpadów głównie na wsiach w formie skupu odpadów nadających się do ponownego użycia, odzyskiwania bądź przekształcania.

-  Edukacja społeczna. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami. Jej celem jest zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, a następnie do ich segregacji „u źródła”.

### 5.1.3. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w 
                zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów

#### 5.1.3.1. Zbiórka i transport odpadów

W gospodarce odpadami gromadzenie stanowi ważny element, gdyż prawidłowo zorganizowane, rzutuje na sprawne działanie całego systemu gospodarki odpadami. Usuwanie odpadów z mieszkań i sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości wpływają na czystość i stan sanitarny miast i wsi. Dlatego też gromadzenie odpadów powinno stanowić krótkotrwały i przejściowy etap. Odpady mogą być gromadzone w zbiornikach o różnych kształtach, pojemnościach i wykonanane z różnych materiałów. Zbiorniki mogą być przetaczane, przenośne lub przesypowe. Gromadzenie odpadów może odbywać się również w workach.  
   Odpady powinny być gromadzone w sposób selektywny. Podstawowe cele, a zarazem korzyści wynikające z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to przede wszystkim:

- zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko

W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50 - 60%. Jest to wskaźnik bardzo znaczący, biorąc pod uwagę, że koszty budowy nowych składowisk są bardzo wysokie i ciągle rosną. Ich budowa powoduje poza tym duże trudności np. jeśli chodzi o lokalizację, odpowiednie zabezpieczenie środowiska itp. Pod każdym względem warto więc wydłużać żywotność składowisk odpadów. Selektywna zbiórka jest jednym z najważniejszych działań w tym kierunku.

- zmniejszenie szkodliwości tych odpadów

Selektywna zbiórka powinna obejmować również odpady tzw. niebezpieczne. Powoduje to m.in. znaczne zmniejszenie toksyczności odpadów komunalnych trafiających na składowisko. Obniża przez to koszty jego eksploatacji (utylizacja odcieków jest np. tym droższa im bardziej toksyczny jest ich skład) oraz zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Wysegregowane odpady niebezpieczne muszą jednak mieć zapewniony odbiór i być poddane przeróbce (np. akumulatory, oleje, rtęciówki) lub jeśli utylizacja jest niemożliwa, składowane w odpowiedni sposób, gwarantujący bezpieczeństwo dla środowiska i pozwalający na odzyskanie lub utylizację tych odpadów w przyszłości.

- pozyskanie surowców wtórnych

Przetworzenie surowców wtórnych ponownie na produkt wymaga najczęściej dużo mniejszych nakładów (energii, surowców itd.) niż w przypadku produkcji wykorzystującej surowce pierwotne. Np. przy produkcji wyrobów szklanych ze stłuczki, oszczędność energii w procesie produkcyjnym w stosunku do produkcji z surowca pierwotnego wynosi około 30%, zaś przy wytopie stali ze złomu sięga ona aż 95%. Jest to szczególnie ważne wobec zagrożenia kryzysem surowcowym i energetycznym na świecie. 
Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska. Dobrym przykładem może tu być makulatura. Przy jej zastosowaniu do produkcji papieru, zużycie energii zmniejsza się średnio 2,5-krotnie, zużycie wody w procesie produkcyjnym o około 60%, zanieczyszczenia powietrza o około 75%, toksycznych ścieków papierniczych o około 35%. Ograniczona zostaje także wycinka drzew. 
Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych zmniejsza się udział surowców pierwotnych w produkcji, co stanowi ich oszczędność i nie wpływa na degradację krajobrazu.

##### 5.1.3.1.1. Selektywna zbiórka odpadów surowcowych

Po analizie obecnego stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu, a także po uwzględnieniu specyfiki tego obszaru, przyjęto, że selektywna zbiórka odpadów może być prowadzona w następujący sposób:

wariant I – dotyczy terenów wiejskich

Na terenach wiejskich, które stanowią większą część powierzchni powiatu, selektywna zbiórka będzie prowadzona u źródła czyli w gospodarstwach domowych za pomocą worków foliowych. Zaopatrzenie w worki powinno być zagwarantowane przez służby organizujące zbiórkę. Koszty zakupu worków powinna ponosić gmina lub służby komunalne. Worki powinny być przeźroczyste w celu łatwej kontroli ich zawartości. W worku będą gromadzone  szkło kolorowe i białe, tworzywa sztuczne, metale i makulatura. Każde z gospodarstw otrzyma także ulotkę informacyjną na temat rodzaju odpadów, które powinny być gromadzone w worku i sposobu ich gromadzenia. Worki będą odbierane od mieszkańców co tydzień.
Przykładowa treść ulotki:

”Do worka wrzucaj:

stare gazety, książki, zeszyty, prospekty, katalogi, papierowe torby i worki, pudełka kartonowe i tekturowe, butelki i słoiki bez nakrętek, inne pojemniki szklane, stłuczkę szklaną, czyste, bez nakrętek plastikowe butelki po napojach oraz plastikowe opakowania po środkach chemii gospodarczej i kosmetykach, puszki po konserwach, folie metalowe, tubki metalowe, naczynia do gotowania, narzędzia, druty, puszki po napojach, rury, metalowe zakrętki.
Do worka nie wrzucaj:

kalek, papierów przebitkowych, papieru i tektury pokrytych folią, kartoników po napojach i mleku, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru (np. z opakowań po maśle, margarynie i mięsie), szkła okiennego i zbrojonego, luster, pobitych naczyń z fajansu i porcelany, szkła kryształowego, zużytych żarówek i świetlówek, folii gospodarczej, ogrodniczej i budowlanej, plastikowych siatek i toreb (tzw. reklamówek), woreczków foliowych, butelek po oleju silnikowym, tworzyw piankowych, styropianu, puszek po lakierach i aerozolach, puszek po farbach i olejach. Przed wrzuceniem do worka plastikowej butelki bądź puszki zgnieć ją!”

Jednym z głównych środków zachęcających mieszkańców wsi do segregacji odpadów, powinny być instrumenty finansowe. W wyniku selektywnej zbiórki zmniejsza się ilość pozostałych odpadów trafiających do tzw. kubłów na śmieci, w związku z czym zmniejsza się częstotliwość wywozu odpadów, a równocześnie i koszty. Jednak w pierwszej fazie wdrażania omawianego systemu zaleca się zastosowanie dodatkowych instrumentów finansowych jak np. zniżka za wywóz odpadów. Zachęci to mieszkańców do rozpoczęcia segregowania odpadów. Z czasem, gdy ludzie przyzwyczają się segregować odpady i wyuczą dobrych nawyków możliwe będzie zniesienie zniżek.
 Z terenu gminy worki zbierane będą możliwie tanim środkiem transportu i wywożone do magazynu odpadów zlokalizowanego na terenie każdej gminy. Opis magazynu surowców wtórnych zamieszczono w rozdziale 10, punkcie 10.3. Proponuje się transportowanie zebranych z terenu gmin surowców do stacji przeładunkowych, które będą zaopatrzone w prasy do sprasowywania odpadów. Dzięki temu surowce będą wyższej jakości (co wiąże się z łatwiejszym znalezieniem na nie odbiorcy). Wówczas surowce wymagające sprasowania będą po wysegregowaniu trafiać do stacji przeałdunkowych.

Lokalizacja magazynu odpadów powinna zostać określona przez gminy. 
Osoba odpowiedzialna za zbiórkę odpadów, segreguje surowce w magazynie odpadów, zaopatrzonym w boksy na:

- szkło kolorowe (lub w zależności od wymagań odbiorcy na brązowe i zielone),
- szkło białe,
- plastik, 
- metal,
- makulatura,
- odpady nieużyteczne (nie nadające się do recyklingu).

Rodzaj odpadów wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych zależeć będzie od obecnej sytuacji na rynku zbytu surowców.

Jako osobę odpowiedzialną za zbiórkę, transport i segregację odpadów zaleca się zatrudnienie jednego z mieszkańców wsi z trenu gminy, co wspomoże przeciwdziałanie bezrobociu na trenach wiejskich.

Na mocy wcześniej zawartych umów z recyklerami bądź firmami współpracującymi z recyklerami (np. powstałe na mocy ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. i ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych konfederacje odzysku) odpady będą odbierane i transportowane do zakładów recyklingu.

wariant II – dotyczy terenów wiejskich

W gminach, z terenów wiejskich odpady skupowane będą przez objazdowe punkty skupu surowców wtórnych. Odpady będą segregowane w gospodarstwach domowych na:
- szkło kolorowe (lub w zależności od wymagań odbiorcy na brązowe i zielone),
- szkło białe,
- plastik, 
- metal,
- makulatura.

Objazdowy skup będzie zaoptarzony w wagę i pojemniki na posegregowane odpady. Jako środek transportu może służyć bryczka, ciągnik z przyczepą itp. Każdy kilogram danego surowca będzie skupowany za kowtę ustaloną na podstawie cen możliwych do uzyskania od recyklerów. Taki system zapewni wysoką jakość skupowanego odpadu i zaangażowanie mieszkańców każdej z gmin w selektywną zbiórkę odpadów. Biorąc pod uwagę wysoki stopień bezrobocia na wsiach powiatu i niski standard życia społeczności wiejskiej, do skupu mogą trafiać również odpady „zaśmiecające” tereny gmin. Ze skupu odpady będą trafiały do gminnych magazynów skąd będą odbierane przez recyklerów bądź firmy współpracujące z recyklerami (np. konfederacje odzysku). Lokalizację magazynów surowców powinny określić gminy.
Rodzaj odpadów wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych zależeć będzie od obecnej sytuacji na rynku zbytu surowców.

Jako osobę odpowiedzialną za zbiórkę, transport i magazynwoanie odpadów zaleca się zatrudnienie jednego z mieszkańców wsi z trenu gminy, co wspomoże przeciwdziałanie bezrobociu na trenach wiejskich.

Każde z gospodarstw otrzyma także ulotkę informacyjną na temat rodzaju odpadów, które nadają się do recyklingu.

Przykładowa treść ulotki:

Do makulatiury zalicza się:

stare gazety, książki, zeszyty, prospekty, katalogi, papierowe torby i worki, pudełka kartonowe i tekturowe.

Nie skupowane są:

kalki, papiery przebitkowe, papier i tektura pokryte folią, kartoniki po napojach i mleku, zabrudzony i zatłuszczony papier, np. z opakowań po maśle, margarynie i mięsie.

Do szkła zalicza się::

butelki i słoiki bez nakrętek, inne pojemniki szklane, stłuczkę szklaną bez dodatków metalowych i plastikowych.

Nie skupuje się:

szkła okiennego i zbrojonego, luster, pobitych naczyń z fajansu i porcelany, szkła kryształowego, zużytych żarówek i świetlówek, nakrętek, kapsli i korków.

Skupowane są następujące rodzaje plastiku:

czyste, bez nakrętek butelki po napojach oraz opakowania po środkach chemii gospodarczej i kosmetykach.

Nie skupuje się:

folii gospodarczej, ogrodniczej i budowlanej, plastikowych siatek i toreb (tzw. reklamówek), woreczków foliowych, butelek po oleju silnikowym, tworzyw piankowych, styropianu.

Skupowane metale, to:

puszki po konserwach, folie metalowe, tubki metalowe, naczynia do gotowania, narzędzia, druty, puszki po napojach, rury, metalowe zakrętki.

Nie skupowane są:

puszki po lakierach i aerozolach, puszki po farbach i olejach.

wariant III – dotyczy terenów wiejskich i miejskich

Selektywna zbiórka odpadów będzie się odbywać w kontenerach ustawionych w sąsiedztwie w tzw. centrach zbiórki. Odpowiednio oznaczone pojemniki na wybrane użyteczne składniki odpadów będą ustawiane w kilku miejscach na terenie wsi lub miasta. W początkowym okresie wdrażania tego systemu na maksymalnie 1000 mieszkańców powinien przypadać jeden punkt zbiórki. Docelowo jeden punkt zbiórki powinien być używany przez maksymalnie 500 mieszkańców. Pojemniki powinny być wyraźnie oznaczone różnymi kolorami dla danego rodzaju odpadów i wyraźnie opisane. Pożądane byłoby zamieszczenie na każdym z pojemników tablicy informującej jakie odpady mogą być do niego wrzucane. Pojemniki dla danego rodzaju powinny posiadać odpowiednie wloty dostosowane do rodzaju surowca jaki będzie w nich gromadzony (np. okrągły dla butelek, podłużny dla tektury i papieru). Wielkość pojemników powinna być dostosowana do ich przeznaczenia i środków transportu stosowanego w systemie transportu odpadów. Z doświadczeń wynika, iż pod względem ilości poszczególnych surowców, zebranych w punktach selektywnej zbiórki, hierarchia  przedstawia się następująco:
- makulatura,
- tworzywa sztuczne,
- szkło,
- metale, tekstylia.

Stąd wynika, że największe powinny być pojemniki na makulaturę i tworzywa sztuczne. 
Korzystne jest ustawianie pojemników w zestawach trzy- lub czterokontenerowych z podziałem na poszczególne odpady surowcowe w określonych i trwale oznakowanych miejscach. W pierwszych latach selektywnej zbiórki odpadów, zaleca się dowozić je do jednego punktu ich gromadzenia, z którego sukcesywnie będą wywożone do punktów skupu. Taki system selektywnej zbiórki nie gwarantuje czystego odpadu i dlatego proponuje się w przypadku gdy surowce będą zanieczyszczone dosortowywanie ich. Może to się odbywać w stacjach przeładunkowych bądź w ZZO, do których będą wywożone odpady.

Na terenach wiejskich proponuje się stosowanie zestawów czteropojemnikowych na:
- stłuczkę szklaną kolorową,

-  stłuczkę szklaną bezbarwną,
- metale (głównie puszki),
- tworzywa sztuczne (głównie butelki PET).
Kontenery na makulaturę byłyby nie zapełniane, gdyż na terenach wiejskich papier w znacznej większości jest spalany w piecach. 

Na terenach miejskich zaleca się stosowanie zestawów pięciopojemnikowych na:
- stłuczkę szklaną kolorową,
- stłuczkę szklaną bezbarwną,
- metale (głównie puszki),
- tworzywa sztuczne (głównie butelki PET).
- papier.

Lokalizacja punktów gromadzenia :
Lokalizację wybranych punktów selektywnej zbiórki przyjęto kierując się lokalizacją (odległość dowozu-koszty transportu) oraz wielkością miejsowości. 
I etap (do zrealizowania do 2007 roku)
   W pierwszym etapie przyjęto, że jeden punkt będzie obsługiwał maksymalnie 1000 mieszkańców.

II etap (do zrealizowania do 2011 roku)
   W drugim etapie przyjęto jeden punkt gromadzenia na około 500 mieszkańców i odległość dojścia do punktu nie większa niż 200 m obejmując również mniejsze miejscowości.
 
- gmina Krosno Odrzańskie

Tab. 53. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Krosno Odrz.

| Miejscowość | Ilość mieszkańców | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
|  |  | w I etapie | w II etapie |
| Krosno Odrzańskie | 12835 | 13 | 13 |
| Bielów | 125 |  | 1 |
| Brzózka | 251 | 1 |  |
| Chojna | 44 |  | 1 |
| Chyże | 190 | 1 |  |
| Czarnowo | 486 | 1 |  |
| Czetowice | 180 |  | 1 |
| Gostchorze | 300 | 1 |  |
| Kamień | 151 |  | 1 |
| Łochowice | 251 | 1 |  |
| Marcinowice | 426 | 1 |  |
| Morsko | 26 |  | 1 |
| Raduszec Nowy | 154 |  | 1 |
| Osiecznica | 974 | 1 | 1 |
| Radnica | 642 | 1 | 1 |
| Sarbia | 156 |  | 1 |
| Raduszec Stary | 504 | 1 |  |
| Strumienna | 199 |  | 1 |
| Szklarka Radnicka | 408 | 1 |  |
| Wężyska | 873 | 1 | 1 |
| Retno | 166 |  | 1 |
| Razem: | 19 341 | 24 | 25 |

- gmina Gubin

Tab. 54. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Gubin.

| Miejscowość | Ilość mieszkańców | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
|  |  | w I etapie | w II etapie |
| Bieżyce | 355 | 1 |  |
| Brzozów | 73 |  | 1 |
| Budoradz | 63 |  | 1 |
| Chęciny | 39 |  | 1 |
| Chlebowo | 655 | 1 | 1 |
| Chociejów | 76 |  | 1 |
| Czarnowice | 329 | 1 |  |
| Dobre | 41 |  | 1 |
| Dobrzyń | 118 | 1 |  |
| Drzeńsk Mały | 153 | 1 |  |
| Drzeńsk Wielki | 139 | 1 |  |
| Dzikowo | 66 |  | 1 |
| Gębice | 114 |  | 1 |
| Grabice | 311 | 1 |  |
| Grochów | 81 |  | 1 |
| Gubinek | 133 | 1 |  |
| Jaromirowice | 382 | 1 |  |
| Jazów | 118 |  | 1 |
| Kaniów | 90 |  | 1 |
| Komorów | 238 | 1 |  |
| Koperno | 58 |  | 1 |
| Kosarzyn | 68 |  | 1 |
| Kozów | 104 | 1 |  |
| Kujawa | 81 |  | 1 |
| Luboszyce | 151 | 1 |  |
| Łazy | 75 |  | 1 |
| Łomy | 184 | 1 |  |
| Markosice | 177 | 1 |  |
| Mielno | 115 |  | 1 |
| Nowa Wioska | 102 |  | 1 |
| Pleśno | 116 | 1 |  |
| Polanowice | 80 |  | 1 |
| Pole | 173 | 1 |  |
| Późna | 96 | 1 |  |
| Przyborowice | 54 |  | 1 |
| Sadzarzewice | 105 |  | 1 |
| Sękowice | 305 | 1 |  |
| Sieńsk | 106 |  | 1 |
| Stargard Gubiński | 206 | 1 |  |
| Starosiedle | 324 | 1 |  |
| Strzegów | 309 | 1 |  |
| Wałowice | 298 | 1 |  |
| Węgliny | 138 | 1 |  |
| Wielotów | 112 |  | 1 |
| Witaszkowo | 33 |  | 1 |
| Zawada | 86 |  | 1 |
| Żenichów | 149 | 1 |  |
| Żytowań | 114 | 1 |  |
| Razem: | 7140 | 25 | 24 |

- miasto Gubin

Tab. 55. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w mieście Gubin.

| Miejscowość | Ilość mieszkańców | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
|  |  | w I etapie | w II etapie |
| Gubin-miasto | 18849 | 5 | 10 |

- gmina Dąbie

Tab. 56. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Dąbie.

| Miejscowość | Ilość mieszkańców | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
|  |  | W I etapie | W II etapie |
| Brzeźnica | 226 |  | 1 |
| Budynia | 49 |  | 1 |
| Ciemnice | 471 | 1 |  |
| Dąbie | 391 | 1 |  |
| Dąbki | 29 |  | 1 |
| Gola | 107 |  | 1 |
| Gronów | 497 | 1 |  |
| Lubiatów | 216 | 1 |  |
| Kosierz | 493 | 1 |  |
| Łagów | 468 | 1 |  |
| Nowy Zagór | 266 | 1 |  |
| Pław | 249 | 1 |  |
| Połupin | 819 | 1 | 1 |
| Stary Zagór | 197 |  | 1 |
| Szczawno | 495 | 1 |  |
| Trzebule | 191 |  | 1 |
| Godziejów | 6 |  |  |
| Mokry Młyn | 8 |  |  |
| Suchy Młyn | 8 |  |  |
| Razem: | 5186 | 10 | 7 |

- gmina Bytnica

Tab. 57. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Bytnica

| Miejscowość | Ilość mieszkańców | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
|  |  | W I etapie | W II etapie |
| Bytnica | 1045 | 1 | 1 |
| Budachów | 663 | 1 | 1 |
| Dobrosułów | 322 | 1 |  |
| Głębokie | 35 |  | 1 |
| Gryżyna | 108 | 1 |  |
| Grabin | 110 | 1 |  |
| Drzewica | 116 | 1 |  |
| Kępiny | 17 |  |  |
| Pliszka | 26 |  | 1 |
| Przewodowo | 13 |  |  |
| Smolary Bytnickie | 20 |  | 1 |
| Struga | 106 | 1 |  |
| Szklarka | 79 |  | 1 |
| Garbowo | 1 |  |  |
| Razem: | 2661 | 7 | 6 |

- gmina Bobrowice

Tab. 58. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Bobrowice.

| Miejscowość | Ilość mieszkańców | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
|  |  | W I etapie | W II etapie |
| Bobrowice | 942 | 1 | 1 |
| Bronków | 294 | 1 |  |
| Dychów | 652 | 1 | 1 |
| Wełmice | 278 | 1 |  |
| Przychów | 124 | 1 |  |
| Janiszowice | 178 | 1 |  |
| Strużka | 145 | 1 |  |
| Dachów | 101 | 1 |  |
| Dęby | 72 | 1 |  |
| Barłogi | 95 | 1 |  |
| Chojnowo | 61 |  | 1 |
| Żarków | 63 |  | 1 |
| Kukadło | 47 |  | 1 |
| Tarnawa | 62 |  | 1 |
| Chromów | 77 | 1 |  |
| Prądocinek | 58 |  | 1 |
| Brzezinka | 43 |  | 1 |
| Kołatka | 11 |  |  |
| Lubnica | 7 |  |  |
| Młyniec | 1 |  |  |
| Bronkówek | 0 |  |  |
| Czeklin | 4 |  |  |
| Razem: | 3293 | 11 | 8 |

- gmina Maszewo

Tab. 59. Ilość i rozmieszczenie punktów selektywnej zbiórki w gminie Maszewo.

| Miejscowość | Ilość mieszkańców | Ilość punktów |
| --- | --- | --- |
|  |  | W I etapie | W II etapie |
| Bytomiec | 144 | 1 |  |
| Chlebów | 38 |  | 1 |
| Gęstowice | 159 | 1 |  |
| Granice | 91 |  | 1 |
| Korczyców | 120 |  | 1 |
| Luchogoszcz | 234 | 1 |  |
| Maszewo | 456 | 1 |  |
| Miłów | 149 |  | 1 |
| Połęcka | 363 | 1 |  |
| Radomicko | 152 |  | 1 |
| Rybaki | 493 | 1 |  |
| Rzeczyca | 66 |  | 1 |
| Siedlińsko | 19 |  |  |
| Skarnona | 79 |  | 1 |
| Skórzyn | 249 | 1 |  |
| Tczebiechów | 215 | 1 |  |
| Razem: | 3027 | 8 | 7 |

Poniższe punkty powinny stanowić uzupełnienie już istniejących. Dokładną lokalizację punktów gromadzenia powinna określić każda z gmin, starając się usytuować pierwsze z nich w najbardziej newralgicznych miejscach wsi czy miasta. Punkty gromadzenia surowców wtórnych należy ustawiać tak, aby nie kolidowały z już istniejącymi, lecz je uzupełniały i aby nie przeszkadzały w poruszaniu się mieszkańców.

Przy wyborze pojemników na selektywną zbiórkę poszczególnych surowców należy uwzględnić następujące uwagi:

Szkło 
Ilość szkła zbieranego do pojemników jest zależna od m.in.:

gęstości rozstawienia pojemników;

czasu trwania selektywnej zbiórki (co wiąże się z przyzwyczajeniami mieszkańców);

informacji na ten temat;

ogólnej dostępności miejsca, w których stoi pojemnik i wygody w użytkowaniu.

Pojemniki przeznaczone do zbiórki szkła powinny być wyposażone w otwory o kształcie i wielkości przystosowanym do tego typu odpadów. Najczęściej stosowane są otwory okrągłe, dodatkowo zabezpieczone przed opadami lub dostawaniem się do wewnątrz zanieczyszczeń. Poza tym odpowiedni kształt i wymiar otworu ogranicza wrzucanie innego typu odpadów. Takie pojemniki dobrze nadają się do zastosowania na osiedlach mieszkaniowych oraz w śródmieściu, szczególnie w obrębie stref handlowych, gdzie występuje duża ilość tzw. fałszywych wrzutów. W dzielnicach o zabudowie jednorodzinnej można stosować zwykłe pojemniki 110 l - 1100 l zamykane klapą lub worki na szkło.

Przy wyborze pojemników na szkło oraz miejsca ich ustawienia ważnym kryterium jest hałas, powstający zarówno przy wrzucaniu oraz opróżnianiu. Dostępne są pojemniki na szkło o ścianach dźwiękochłonnych są one jednak drogie. Dlatego ważne jest odpowiednie ustawienie pojemników, tak aby zmniejszyć tę uciążliwość. Można także stosować ekrany wyciszające lub wykorzystywać istniejące już ściany i inne osłony, szczególnie jeśli pojemnik ma stać w pobliżu budynków mieszkalnych.

W rejonach, gdzie 1 pojemnik na szkło przeznaczony jest dla 500 - 3000 ludzi, stopień odzysku szkła szacowany jest na około 30% całej ilości szkła zawartej w odpadach.  Na terenach wiejskich i zabudowy indywidualnej stopień ten jest wyższy, chociaż bardzo zróżnicowany i trudny do ścisłego określenia. Zależy od wielu różnych czynników. Może wynosić nawet powyżej 90%.

Zdaża się, że wymogiem odbiorcy (przetwórcy) jest dostarczanie szkła rozdzielonego według koloru. Powoduje to konieczność ustawiania dwóch lub trzech pojemników na szkło, gdyż późniejsze rozdzielanie mieszanki szkła wielobarwnego, szczególnie gdy jest to stłuczka, jest kłopotliwe, praktycznie niemożliwe.

Makulatura 
   Efektywność selektywnej zbiórki makulatury jest zależna od podobnych czynników, jak w przypadku szkła. Najczęściej stosowane pojemniki mają pojemności 110 l-550 l i wydłużone otwory przystosowane do wrzucania makulatury i tektury. W dzielnicach domów jednorodzinnych można stosować pojemniki tradycyjne. 
   Pojemniki na makulaturę powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Trzeba też wziąć pod uwagę możliwość powstania w pojemniku ognia. W związku z tym pojemnik powinien być zbudowany z materiałów niepalnych i nietopliwych. Również przy usytuowaniu pojemników na makulaturę, powinno się uwzględniać bezpieczeństwo pożarowe. 
   Ocenia się, że jeden pojemnik przypada na 500 - 3000 osób, to należy liczyć na odzysk makulatury w granicach 10% - 70% jej całkowitej ilości. Przy odbiorze makulatury korzystne jest, jeśli pojazdy zbierające ten surowiec wyposażone są w urządzenia zgniatające.

Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne mają niewielki ciężar, a dużą objętość, co podnosi bardzo koszty wywozu. Ponadto są zwykle bardzo zanieczyszczone, często pozostałościami pochodzenia organicznego lub resztkami substancji szkodliwych, trujących albo niebezpiecznych dla zdrowia. W związku z tym należy traktować je jako odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska. Zanieczyszczenia organiczne powodują problemy natury sanitarnej. Stąd też konieczna jest większa częstotliwość opróżniania pojemników oraz ich dezynfekcji. Powstają także wody odciekowe, przy czym należy zadbać, aby nie przedostawały się one do środowiska. Bardzo ważne jest aby brać pod uwagę możliwość zapalenia się odpadów z tworzyw sztucznych w pojemniku, co stwarza poważny problem w związku z wydzielaniem się gazów toksycznych.

Złom metali

Złom trafiający do pojemników, to najczęściej puszki. Odbiorca wymaga zwykle, aby dostarczany złom był sprasowany.

Metale kolorowe

Przygotowanie tych metali nie jest w szczególny sposób określone. Znajdują one najczęściej zbyt w punktach skupu. Jeśli chodzi o wymogi konstrukcyjne pojemników do zbiórki, to występuje tu większa dowolność, niż w przypadku szkła czy makulatury. Powinny być one jednak ujednolicone pod względem formy i sposobów eksploatacji z pozostałymi. 

Inne zalecenia co do lokalizacji i wyboru pojemników do selektywnej zbiórki, to:

Jeżeli pojemniki lokalizowane są przy zatłoczonych ulicach, placach odwiedzanych często przez przyjezdnych (np. w śródmieściu), to ustawienie pojemników powinno zapewniać ich dobrą widoczność.

Powinna być zapewniona łatwość dostępu do pojemników. Zachęca to do korzystania z nich oraz ogranicza koszty dodatkowe, które musiałyby być poniesione na budowanie dodatkowej infrastruktury (dodatkowe dojścia, chodniki itp.).

Powinna być zapewniona odpowiednio duża przestrzeń wokół pojemników, tak aby umożliwić ich swobodne obejście oraz opróżnienie.

Podłoże powinno być utwardzone i płaskie, w miarę możliwości także izolujące grunt.

Powinien być zapewniony dozór kontenerów, najlepiej codzienny, aby w razie ich przepełnienia możliwy był jak najszybszy odbiór. Można w tym celu nawiązać współpracę np. z osobami mieszkającymi w pobliżu.

Usytuowanie kontenerów musi uwzględniać ochronę przed hałasem oraz możliwością powstania ognia.

Poza tym pojemniki powinny spełniać następujące warunki:

- powinny być funkcjonalne (stabilne, łatwe w obsłudze, dostępne dla dzieci i ludzi starszych);

- trwałe;

- posiadać ujednolicone barwy na terenie całej gminy, w zależności od rodzaju odpadów, dla którego są przeznaczone oraz jako jeszcze jeden czynnik informacyjny dla ludności; ułatwia to również odbiór odpadów służbom komunalnym;

- powinny być estetyczne, zachęcając do korzystania z nich (doświadczenia gmin, które wprowadziły selektywną zbiórkę pokazują, że pojemniki o estetycznym wyglądzie nie są dewastowane);

- korzystne jest kojarzenie barwy pojemnika z jego przeznaczeniem np:

niebieski: makulatura

biały: szkło białe 
zielony: szkło zielone i brązowe 
pomarańczowy: złom lub tworzywa sztuczne 
brązowy: bioodpady 
czarny: odpady resztkowe

Taka kolorystyka jest w chwili obecnej w Polsce oraz w innych krajach najbardziej rozpowszechniona.

Podsumowanie:

- selektywna zbiórka na terenach wiejskich

Ze względu na to, iż najskuteczniejszą formą selektywnej zbiórki, która pozwala na uzyskanie czystego i jednorodnego odpadu jest zbiórka indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów na każdej posesji tzw. „u źródła” i ze względu na specyfikę wsi, zaleca się zastosowanie na terenach wiejskich wariantu I lub II. 
   W przypadku obydwu wariantów ważnym czynnikiem są korzyści finansowe dla  prowadzących selektywną zbiórkę. Przy obecnej niskiej świadomości ekologicznej społeczności wiejskiej jest, to najmocniejszy bodziec skłaniający mieszkańców wsi do segregacji odpadów. Dopóki działania ekologiczno – informacyjne nie przyniosą rezultatów i nie zostaną „zaszczepione” u ludności terenów wiejskich prawidłowe zachowania w dziedzinie postępowania z odpadami, powinien to być główny instrument wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów. Dodatkowo jakość uzyskanego odpadu zwłaszcza w przypadku wariantu II jest  wysoka.

Zastosowanie wariantu III na terenach wiejskich jest mało uzasadnione ze względu na specyfikę zachowań i przekonań wiejskich społeczności. 
Z doświadczeń wynika, iż pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów ustawione we wsiach pozostawały puste nawet przez kilka miesięcy. Świadomość ekologiczna mieszkańców wsi jest niewystarczająca aby taki system selektywnej zbiórki był efektywny. Poza tym koszt transportu odpadów  z terenów wiejskich jest wysoki ze względu na rozproszoną zabudowę. 

- selektywna zbiórka na terenach miejskich

Na terenach miejskich zaleca się prowadzenie slektywnej zbiórki odpadów w punktach gromadzenia surowców wtórnych. Przy tym sposobie segregacji odpadów niezbędna jest jednak intensywna i skuteczna edukacja ekologiczna społeczeństwa.

   W przypadku wariantu III należy się liczyć z tym, iż szczególnie w początkowej fazie prowadzenia selektywnej zbiórki, surowce wtórne będą zanieczyszczone innego rodzaju odpadami. Wynika to z tego, że mieszkańcy często z niedoinformowania, niezrozumienia lub po prostu lenistwa, wrzucają swoje odpady do nieodpowiednich pojemników. Dlatego niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej edukacji i informacji o celach i metodach zbiórki. Mimo wszystko, nawet przy prowadzeniu akcji informacyjnej, konieczne jest w większości przypadków dosortowanie wyselekcjonowanych i zebranych surowców w specjalnie do tego celu przeznaczonej sortowni. Zawsze bowiem występuje pewien stopień zanieczyszczeń. Dosortowanie będzie mogło się odbywać w stacjach przeładunkowych bądź w ZZO.

   W przypadku wariantu I głównym problemem jest konieczność późniejszego dodatkowego wyselekcjonowania worków z odpadów i składowania ich na składowisku. Przyrost objętości odpadów, wynikający z używania worków, wynosi 
ok. 3% .

Należy również uwzględnić możliwość zastosowania wariantu I i II jako uzupełniającego zbiórkę selektywną metodą „donoszenia”.

Dodatkowo zaleca się prowadzenie zbiórki surwców wtórnych w biurach, szkołach, archiwach, sądach i innych instytucjach. Jest to duże źródło odpadów, a co za tym idzie także i surowców wtórnych (szczególnie makulatury). Może być ona wystawiana w paczkach lub workach w wyznaczonym miejscu i czasie. Wywóz makulatury i innych odpadów wtórnych może następować "na życzenie" danej instytucji. Zbiórka taka powinna być w swoich założeniach długofalowa i organizowana w sposób umożliwiający jej sprawne przeprowadzenie. Zachęci to do współdziałania i korzystania z tego typu usług. 

Zbiórki pilotażowe

Aby rozwinąć dobrze funkcjonujący system selektywnej zbiórki w gminie, zaleca się przeprowadzenie tzw. zbiórek pilotażowych. Oznacza to wprowadzanie zbiórki początkowo tylko w pewnych rejonach miasta i gminy. Celem jest zebranie praktycznych doświadczeń w tej dziedzinie. Dzięki zbiórce pilotażowej istnieje możliwość określenia pewnych parametrów i czynników, które nie są modelowe i nie dają się przewidywać, mogą mieć jednak bardzo istotny wpływ na sposób funkcjonowania i efektywność selektywnej zbiórki. Ważnym elementem w tym przypadku, jest też przyzwyczajenie społeczeństwa do nowego typu postępowania z odpadami.

Wybór rejonów do zbiórki pilotażowej powinien być taki, aby dać przegląd sytuacji w gminie. Czas jej trwania jest uzależniony od momentu stwierdzenia pewnej stabilizacji w funkcjonowaniu. Dopiero wtedy można przeprowadzić właściwą analizę i stworzyć plan już dla całej gminy. Zbiórki pilotażowe powinny wyjaśniać następujące zagadnienia:

- Oczekiwana ilość odzyskiwanych surowców wtórnych

- Stopień zanieczyszczenia wysegregowanych surowców.

- Ilości surowców wtórnych, które nie zostały wysegregowane.

- Określenie ilości surowców potencjalnie możliwych do odzyskania.

Bardzo istotne jest aby surowce wtórne zebrane w ramach zbiórek pilotażowych były przekazane do ponownego przetworzenia. W niektórych miejscowościach zdażało się bowiem, że trafiały one w pewnych okresach, częściowo lub w całości, na wysypiska co wywoływało słuszne oburzenie społeczeństwa oraz skutecznie i trwale zniechęcało je do dalszego segregowania odpadów.

##### 5.1.3.1.2. Selektywna zbiórka odpadów tekstylnych

Zbiórka odpadów tekstylnych powinna być prowadzona odrębnie od systemów selektywnej zbiórki odpadów w specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach, do których trafiałyby czyste, możliwe do powtórnego wykorzystania ubrania. Prowadzenie tego rodzaju zbiórki na terenach wiejskich jest nieuzasadnione, gdyż przy obecnym standardzie życia na wsi, czas użytkowania odzieży jest dużo dłuższy. W przypadku miast, takie punkty powinny być ustawiane w newralgicznych punktach miejscowości.
Dodatkowo zaleca się skupowanie pozostałości ze sklepów z używaną odzieżą.
Proponuje się organizowanie (np. we współpracy z organizacjami charytatywnymi) zbiórek odzieży dla ubogich. W konkretny dzień (np. raz w roku) w określonych godzinach mieszkańcy wystawiają niepotrzebne ubrania przez budynek.

##### 5.1.3.1.3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe to odpady, których wymiary nie pozwalają na umieszczenie ich w typowych pojemnikach dla odpadów komunalnych. Zaliczyć do nich można np: stare sprzęty gospodarstwa domowego, meble, dywany, opony oraz plastik, szkło, metale o dużych wymiarach itp. Odpady te stanowią duży problem, ponieważ najczęściej trafiają one na tzw. "dzikie wysypiska". Wiele z odpadów wielkogabarytowych można również zaliczyć do odpadów niebezpiecznych.

Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych proponuje się prowadzić w następujący sposób:
-  poprzez okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli

Organizowany jest system tzw. „wystawek odpadów wielkogabrytowych”, który polega na tym, że w określone miesiące mieszkańcy np. przez okres 1 tygodnia, wystawiają odpady przed posesję bądź też gromadzą je w dostarczanych przez firmę wywozową kontenerach. Odbywać się to będzie około  2-3 razy do roku w zależności od potrzeb. Z doświadczeń wynika, że tego typu zbiórki najlepiej jest organizować na wiosnę i na jesieni.
- stworzenie warunków do zamówienia usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych indywidualnie jako „usługa na telefon”

Należy zapewnić możliwość telefonicznego złożenia zamówienia konteneru przez każdego z mieszkańców. Kontener taki zostawiany jest w okolicach posesji zamawiającego na okres kilku dni i po zapełnieniu odbierany jest przez firmę wywozową.
- porzez dostarczanie sprzętu do zakładu unieszkodliwiania odpadów lub centrum recyklingu przez właścicieli własnym transportem,

Jednostki handlowe, usługowe i przemysłowe powinny być zobowiązane do samodzielnego dostarczania odpadów wielkogabarytowych do zakładu unieszkodliwiania bądź też korzystania z usług firm wywozowych.

- poprzez bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego)

Ta forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych.
- poprzez system wymienny polegający na przekazaniu jeszcze dobrego, ale konstrukcyjnie przestarzałego sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

##### 5.1.3.1.4. Zbiórka i transport odpadów budowlanych

Należy stworzyć możliwość zamówienia przez mieszkańców pojemników na selektywne gromadzenie odpadów budowlanych, które powinny już na placu budowy być segregowane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

W celu maksymalizacji odzysku surowców wtórnych niezbędne jest prowadzenie prac demontażowych w sposób pozwalający na selektywne gromadzenie odpadów i usunięcie zanieczyszczeń już w miejscu ich powstawania. Dotyczy to w szczególności:

- drewna odpadowego: wydzielenie drewna impregnowanego,

- drewna odpadowego uzyskanego z demontażu okien: usunięcie okuć stalowych i gwoździ,

- szkła uzyskanego z demontażu okien: usunięcie kitu,

- wymieszanego gruzu i materiałów z rozbiórki: segregacja na placu rozbiórki.

Transportem odpadów budowlanych powinny zajmować się wytwórcy tych odpadów (np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe) bądź też specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

##### 5.1.3.1.5. Zbiórka i transport odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w
                            grupie odpadów komunalnych

Do odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych można zaliczyć m.in.:

- zużyte i przeterminowane baterie oraz akumulatory;

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

- przepracowane oleje, smary, itp.;

- środki czyszczące;

- lakiery, rozpuszczalniki, impregnaty itp.;

- środki ochrony roślin;

- inne chemikalia (np. pochodzenia hobbystycznego);

- świetlówki, stare termometry rtęciowe itp.;

- złom elektroniczny (np. lodówki zawierające chlorowcowane węglowodory).

Ponieważ zawierają one substancje, które stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, w celu minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko powinny podlegać segregacji oraz przetworzeniu, utylizacji lub składowaniu w sposób bezpieczny dla środowiska. Odpady niebezpieczne, jeśli nie są wysegregowane z odpadów komunalnych, to poza zagrożeniem dla środowiska, przysparzają problemów w utylizacji odpadów komunalnych. Przykładem są tu zużyte i przeterminowane baterie, które zawierają metale ciężkie, takie jak rtęć, kadm, ołów, mangan i cynk. Jeżeli są deponowane, to w wyniku korozji obudowy należy się liczyć z uwolnieniem metali ciężkich oraz innych substancji szkodliwych, które przenikają do składowiska i pojawiają się w odciekach. Wysoka zawartość tych związków w wodach przeciekowych zagraża środowisku i podnosi znacznie koszty oczyszczania. Metale ciężkie zawarte w bateriach i innych odpadach szkodliwych stwarzają także trudności przy kompostowaniu odpadów organicznych. W wyniku korozji lub nieszczelności obudowy wydostają się na zewnątrz, zanieczyszczając kompost. W efekcie końcowym może się on stać zupełnie bezużyteczny. Ten problem jest szczególnie widoczny w przypadku, gdy zbiórka odpadów organicznych nie jest prowadzona oddzielnie.

Odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska stanowią ilościowo niewielką część odpadów komunalnych, ale wpływają bardzo negatywnie na środowisko. Poddanie ich tradycyjnej zbiórce selektywnej do pojemników mogłoby stworzyć zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Dlatego system ich zbiórki należy zwykle opierać na nieco innych zasadach, niż w przypadku innych odpadów komunalnych. Musi on uwzględniać m.in.:

- bezpieczeństwo zbiórki;

- zapewnienie odbioru do utylizacji lub składowania na składowisku dla odpadów niebezpiecznych;

- dogodność w użytkowaniu dla mieszkańców;

- bezpieczeństwo transportu;

- darmowy odbiór.

Na terenie powiatu krośnieńskiego zaleca się następujące sposoby zbiórki odpadów niebezpiecznych:

wariant I

Zaleca się zorganizowanie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON). Takie punkty będą przyjmowały bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Lokalizacja GPZON będzie określona przez gminy. Powinny być one łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców. Według KPGO i WPGO zaleca się stworzenie co najmniej jednego punktu na terenie każdej z gmin. Jednak tworzenie takiej ilości GPZON w powiecie jest nieuzasadniona. W roku 2011 (zgodnie z zakładanymi celami) 53 % ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zostanie wysegregowana ze strumienia odpadów komunalnych, to oznacza, że w mniejszych gminach do GPZON będzie trafiać ok. 3 t odpadów niebezpiecznych rocznie, a w początkowej fazie ich funkcjonowania (do 2006 roku) zaledwie 1,2 tony. Roczny koszt eksploatacji jednego zakładu, to ok. 63 600 zł. Dlatego proponuje się stworzenie 2 GPZON w Gubinie i Krośnie Odrz. i uzupełnienie zbiórki odpadów niebezpiecznych wariantem II, opisanym poniżej. Zebrane odpady powinny trafiać do zakładu. Należy rozważyć mozliwość połączenia GPZON ze stacjami przeładunkowymi w celu zmniejszenia kosztów inwetsycyjnych. Koszt budowy GPZON powinny ponieść wszytskie gminy z terenu powiatu (np. na mocy założonego związku gmin). Dokładny opis GPZON zamieszczono w punkcie 10.7.

 wariant II

Odpady niebezpieczne są regularnie odbierane przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowany będzie specjalny samochód z pojemnikami, objeżdżający w określone dni roku obszar całego powiatu krośnieńskiego. Odpady będą trafiały bezpośrednio do zakładu utylizacji albo też do GPZON. Koszt zakupu MPZON powinny ponieśc wszytskie gminy z terenu powiatu.

Dokładny opis takiego sposobu zbiórki odpadów niebezpiecznych zamieszczono w punkcie 10.8.

Dodatkowo zaleca się zorganizowanie zarówno na terenach wiejskich jak i miejskich zbiórki odpadów niebezpiecznych przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. Władze komunalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. Specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.

Na przykład na stacjach benzynowych, w warsztatach samochodowych proponuje się zorganizowanie punktów gromadzenia akumulatorów.

Miejsca, w których na terenie powiatu prowadzona jest zbiórka odpadów niebezpiecznych, to:

- Polski koncern Naftowy Orlen S.A. w Szczecinie

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania na stacji paliw nr 1555 w krosnie Odrz. odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe).

- Hurtownia „C.H.O.S” Gubin

zezwolenie na prowadzenie działaności w zakresie zbierania odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

- PHU „Avah” Gubin

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (akumulatory i baterie ołowiowe) na terenie sklepu.

- Sklep motoryzacyjny P. Klichowicz Krosno Odrz.

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

- Firma motoryzacyjna „WEPA motor” Krosno Odrz.

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

- „Agromarket” Krosno Odrz.

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

- Sklep Motoryzacyjny R. Szarkowicz Krosno Odrz.

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu.

- Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa – Składnica Maszyn Rolniczych w Krośnie Odrz.

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie składnicy,

- Firma Usługowo-Handlowa „Batter-Pol” T. Garbarczyk Dąbrowa Górnicza

Zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe) na terenie sklepu przy ul. Żymierskiego 61 w Krośnie Odrz. i przy ul. Kunickiego 2a w Gubinie.

Dodatkowo można zorganizować np. dwa razy do roku akcję zbierania baterii, akumulatorów. Aby taka akcja była skuteczna należałoby ją dobrze nagłośnić. Poza tym zbiórkę odpadów niebezpiecznych można prowadzić  "na zawołanie".

Przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich powinny być gromadzone w aptekach zobowiązanych do przyjmowania tego rodzaju odpadów niebezpiecznych od mieszkańców. Odpady powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Miejsca gromadzenia odpadów farmaceutycznych nie powinny być miejscami ogólnie dostępnymi ze względu na możliwość spożycia przez dzieci bądź nieodpowiedzialne dorosłe osoby przeterminowanych lekarstw. Mieszkańcy będą mogli wyrzucać odpady tylko w godzinach otwarcia apteki.

Obecnie na terenie powiatu znajduje się około 38 zakładów opieki zdrowotnej i przychodni oraz kilkanaście aptek. W każdym z tych obiektów proponuje się ustawienie po jednym pojemniku na przeterminowane lekarstwa. Za ustawienie pojemników na przeterminowane lekarstwa na terenie zakładów opieki zdrowotnej powinny być odpowiedzialne gminy. Miejsce ustawienia takiego pojemnika należy oznaczyć jaskrawym napisem i tabliczką informacyjną na temat odpadów jakie mają być w nim gromadzone. Firma, która posiada zezwolenie na usuwanie i transport odpadów medycznych, to:

-    „Geppo” s.c. Nowa Sól

Zezwolenie na usuwanie i transport do 12 t/a odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności służb medycznych oraz związanych z nimi badań. Firma prekazuje je do unieszkodliwienia w Spalarni Odpadów w wojewódzkim szpitalu w Gorzowie.

Prace związane z usuwaniem, unieszkodliwianiem oraz składowaniem odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska wymagają wykwalifikowanej obsługi i zachowania odpowiednich środków ostrożności, obowiązujących dla tego typu substancji.

Poniżej przestawiono sposoby zbiórki odpadów niebezpiecznych wytworzonych w strumieniu odpadów komunalnych w Niemczech i Holandii jako wzorcowe dla powiatu krośnieńskiego:

Stuttgard (Niemcy)

Odpady niebezpieczne zbierane są poprzez Mobliny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Poza tym sklepy sprzedające niektóre artykuły zawierające odpady niebezpieczne zobowiązane są do ich odbioru po zużyciu, zwykle pod warunkiem przedstawienia kwitu kasowego, stwierdzającego ich nabycie w danym sklepie. Dotyczy to zwłaszcza opakowań po olejach mineralnych i akumulatorów, a także baterii, które można oddać jednak tylko w nielicznych sklepach. Do usuwania olejów samochodowych i ropy do silników diesla są upoważnione warsztaty samochodowe oraz specjalna służba landu Badenii-Wirtembergii. Lodówki i zamrażarki zbierane są osobno przy wywózce starego sprzętu domowego i mebli w okresach co 6 miesięcy. Jest to około 14 000 sztuk rocznie. Ich złomowanie podlega specjalnym przepisom w związku z podpisaniem przez Niemcy międzynarodowej umowy o ochronie warstwy ozonu. Płyn chłodniczy i olej z silników wysysane są oddzielnie z każdej lodówki i zamrażarki za pomocą specjalnych urządzeń zainstalowanych w samochodzie wyspecjalizowanej firmy. Gąbki izolacyjne (przeważnie poliuretan) są usuwane, sproszkowywane i przerabiane na nowe wyroby. Szafy lodówek i zamrażarek są zgniatane i złomowane. Wszystkie koszty tej operacji pokrywa Urząd Gospodarki Odpadami. Wynosiły one w roku 1994 ok. 100 DM za każdą lodówkę.

Monachium (Niemcy)

Odbiór odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych odbywa się specjalnym samochodem, który kursuje w poszczególnych dzielnicach 2 razy w miesiącu.

O możliwościach pozbywania się tych odpadów informują placówki ochrony środowiska, urząd ochrony środowiska, a nawet centra handlowe. Odpady niebezpieczne dostarczane mogą być również przez mieszkańców do zbiornic stacjonarnych. W zbiornicach tych odbiera się nieodpłatnie do 10 kg odpadów.

Stosowane są ponadto inne metody zbiórki odpadów niebezpiecznych:

- baterie zbierane są w szkołach, urzędach, sklepach ze sprzętem elektrycznym i zbiornicach odpadów wielkogabarytowych,

- akumulatory zbierane są w zbiornicach odpadów wielkogabarytowych,

- zużyte oleje przyjmowane są nieodpłatnie w miejscach ich sprzedaży oraz w zbiornicach (do 10 l),

- przeterminowane leki zbierane są w aptekach,

- lodówki przyjmowane są w zbiornicach odpadów wielkogabarytowych lub też bezpośrednio z mieszkania właściciela, po uprzednim zgłoszeniu w oddziale gospodarki odpadami urzędu miejskiego.

Breda (Holandia)

Każde gospodarstwo domowe wyposażono w odpowiedni pojemnik. Cztery razy do roku odpady te, mieszkańcy osobiście dostarczają do specjalnego samochodu, który zatrzymuje się w ściśle określonych punktach. Nie praktykuje się pozostawiania pojemników z odpadami niebezpiecznymi na ulicy ze względu na to, że odpady te są często silnie toksyczne i mogłyby stanowić zagrożenie dla mieszkańców i środowiska.

##### 5.1.3.1.6. Plan redukcji ilości odpadów komunalnych biodegradowalnych 
                            kierowanych na składowisko

Oddzielenie części biodegradowalnych z odpadów trafiających na składowisko jest jednym z priorytetów w gospodarce odpadami. Aby możliwa była selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych, już w gospodarstwach domowych muszą być one gromadzone w oddzielnych pojemnikach.

Proponuje się następujące rozwiązania:

- popularyzację kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie w przypadku terenów wiejskich i miejskich z jednorodzinną zabudową

Korzyści wynikające z kompostowania przydomowego to:

- zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko;

- brak kosztów po stronie gminy, (jeśli nie akcji informacyjnej i dofinansowania budowy kompostowników);

- brak problemów ze zbytem kompostu;

- uzyskanie kompostu o wysokiej jakości w porównaniu z kompostownią centralną;

- brak konieczności transportu kompostu do odbiorcy.

Należy przekonywać społeczność do zalet jakie niesie ze sobą indywidualne kompostowanie odpadów organicznych. Można tu stosować różnego rodzaju preferencje i doradztwo dla osób podejmujących tego typu działalność.

Na początku należałoby zastosować pewne instrumenty finansowe dla zwiększenia zainteresowania tą forma unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych (zwłaszcza na terenach wiejskich). W pewnym stopniu materiały niezbędne do wykonania kompostownika mogłyby być dostarczane przez gminę. Osoby kompostujące odpady we własnym zakresie mogłyby mieć zniżki za wywóz odpadów. Należałoby przeszkolić ludzi na temat najlepszych sposobów kompostowania odpadów i rodzaju odpadów nadających się do tego rodzaju przeróbki. Można wskazać możliwość odsprzedawania dobrej jakości kompostu rolnikom bądź innym zainteresowanym (n. p. gminna kompostownia może skupować kompost od indywidualnych dostawców). Gospodarstwom kompostującym odpadki należy rozdać ulotki informacyjne na temat wykorzystania uzyskanego kompostu. Przykładowa treść ulotki została zamieszczona poniżej:

”Jak wykorzystać kompost z odpadów domowych”

Kompostu należy używać tylko na powierzchni gleby - nie przekopuj go.

Rozsadzanie młodych roślin – 20 – 30% kompostu zmieszać z 70 – 80% ziemi;

Kwiaty doniczkowe - 20 – 30% kompostu zmieszać z 70 – 80% ziemi;

Grządki warzywne – płytko rozprowadzić na powierzchni grządki warstwą o grubości 1 – 2 cm lub też 1 – 3 kg/1 m2 jesienią lub wiosną. Dokarmianie można prowadzić też w sezonie wegetacyjnym;

Trawnik – na wiosnę rozprowadzić ok. 1 kg na 1 m2 trawnika i przysypać lekko zwiędłą trawą;

Grządki z kwiatami – płytko rozprowadzić jesienią lub wiosną ok. 1 kg na 1 m2 grządki.

-     Selektywną zbiórkę odpadów biodegradowalnych

Proponuje się trzy warianty prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych:

wariant I

Każde z gospodarstw domowych, które nie kompostuje odpadów we własnym zakresie, będzie otrzymywać worek foliowy na odpadki organiczne. Raz w tygodniu worki te są odbierane z gospodarstw domowych i wywożone na gminną kompostownię pryzmową. Należy przynajmniej w pierwszej fazie wdrażania tego systemu zastosować instrumenty finansowe jak n.p. zniżka za wywóz odpadów, możliwość odbioru pewnej ilości kompostu z kompostowni bez ponoszenia opłat. Selektywna zbiórkę bioodpadów zaleca się połączyć z selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną według wariantu I lub II (punkt 5.1.3.1.1).

wariant II

Na terenie wsi lub miasta ustawione będą pojemniki w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych. Aby otrzymać dobry jakościowo kompost, musi być zapewniony, już w fazie zbiórki, odpowiedni wstępny przebieg procesu kompostowania. Oznacza to, że ważny jest możliwie największy udział procesów tlenowych w procesach rozkładu substancji organicznej. Konstrukcja pojemników do zbiórki bioodpadów powinna być więc taka, żeby zagwarantować dobre napowietrzanie oraz możliwość odciekania substancji płynnych i zbierania się ich w dolnej części pojemnika. Pojemniki na bioodpady powinny być opróżniane ze względów sanitarnych raz na 1 - 2 tygodni w zależności od warunków (np. atmosferycznych, pór roku itp.). Należy też wziąć pod uwagę, że z powodu zagniwania i strat wilgoci waga bioodpadu zmniejsza się po tygodniu przeciętnie o ok. 20%. Pojemnik na bioodpady powinien być dobrze zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi. Odpady będą wywożone na gminne bądź powiatową kompostownię.

wariant III (uzupełniający)

Mieszkańcy sami, własnym środkiem transportu będą przywozić odpady do kompostowni. Konieczne byłoby tu zastosowanie instrumentów finansowych. Przywożący odpady, będą dostawać (bez ponoszenia opłat) kompost bądź (i) będą mieć zniżkę za wywóz odpadów.

Podsumowanie:
- tereny wiejskie

Na terenach wiejskich ilość odpadów organicznych trafiających do strumienia odpadów komunalnych jest znacznie mniejsza niż w miastach. Należy liczyć się z tym przy planowaniu wielkości pojemników na tego rodzaju odpadki. Najbardziej zasadne jest propagowanie z zastosowaniem różnych instrumentów finansowych wśród ludzi zamieszkujących wsie kompostowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie. Równolegle zaleca się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadków organicznych według wariantu I i kompostowanie ich na gminnej kompostowni, która została szczegółowo opisana w rozdziale 10 (punkcie 10.2.) niniejszego opracowania. Wariant I pozwala na wyegzekwowanie od ludzi selektywnej zbiórki odpadków organicznych ze względu na korzyści jakie mogą z tego czerpać. Poza tym poprzez taką zbiórkę można uzyskać nie zanieczyszczony odpad, który po tlenowej przeróbce da dobrej jakości kompost, będący cennym nawozem nadającym się do sprzedaży indywidualnym odbiorcom bądź do wykorzystania w celu podniesienia jakości gleb. Kompost może być także wykorzystany do plantacji roślin do celów energetycznych. Poza tym należy umożliwić mieszkańcom dowóz odpadów we własnym zakresie do kompostowni (wariant III). Nie zaleca się stosowanie wariantu II, gdyż z doświadczeń wynika, iż odpad z kubłów jest mocno zanieczyszczony i uzyskany z niego kompost ma niską jakość, a poza tym niewielka ilość mieszkańców wrzuca bioodpady  do pojemników. Koszt prowadzenia tego rodzaju selektywnej zbiórki odpadów organicznych jest dość wysoki  ze względu na konieczność zakupu pojemników i wysokie koszty transportu.

- tereny miejskie

Na terenach miejskich zaleca się zastosowanie wariantu II wraz z propagowaniem kompostowania odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Należy się liczyć z tym, że na etapie wdrażania tego systemu odpad może być zanieczyszczony. Dlatego taki sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadków organicznych musi być połączony z intensywną i efektywną edukacją ekologiczną społeczeństwa.

Ze względu na atrakcyjność i zalety kompostowania na indywidualnych posesjach, gmina powinna na odpowiednio długi czas przed decyzją o budowie kompostowni centralnej propagować kompostowanie przydomowe. Pozwala to ograniczyć ilość bioodpadów zawożonych do kompostowni centralnej, obniżając jednocześnie jej wielkość. Aby ustalić, jaka część bioodpadów w gminie może być kompostowana przydomowo, należy prowadzić ciągłą obserwację, która określałaby stan obecny i pozwalała przewidzieć rozwój sytuacji w przyszłości.

W jednej z gmin holenderskich uzyskano zmniejszenie ogólnej ilości odpadów o 8%, co wynikało z tego, że aż 23% społeczeństwa kompostowało bioodpady we własnym zakresie. W dążeniu do podobnych wyników niezbędna jest edukacja i bieżące informowanie mieszkańców o zaletach i korzyściach kompostowania we własnym zakresie.

#### 5.1.3.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów

##### 5.1.3.2.1. Pozyskane selektywnie odpady opakowaniowe (metal, szkło, plastik, 
                            makulatura itp.)

Pozyskane selektywnie na terenach wiejskich odpady będą (w przypadku wariantu I i II) trafiały do gminnych magazynów, a z nich będą bezpośrednio trafiały do zakładów recyklingu. W tym przypadku magazyn będzie pełnił również rolę stacji przeładunkowej surowców wtórnych. W przypadku miasta Gubin i gminy Krosno Odrzańskie gminne magazyny surowców wtórnych będą stanowić stacje przeładunkowe zaopatrzone w prasy do odpadów. W przypadku wariantu III prowadzeni selektywnej zbiórki odpadów, odpady (ze względu na przewidywany duży stopień zanieczyszczenia) będą musiały być wcześniej skierowane na linie do segregacji będące elementem wspomagającym dla selektywnego gromadzenia odpadów. Odpady mogą być segregowane w:

wariant I

w istniejących Zakładach Zagospodarowywania Odpadów.

Przynależność gmin do poszczególnych ZZO została zaproponowana w punkcie 5.1.3.2.8.3.
Transport surowców do ZZO będzie się wiązał z budową stacji przeładunkowych w celu:
 
- zmniejszenia objętości surowców wtórnych

Stacja przeładunkowa powinna być wyposażona w urządzenia do prasowania i zgniatania odpadów, co pozwoli zmniejszyć ich objętość, a tym samym koszty transportu.

- zmniejszenia kosztów transportu

Jeśli chodzi o surowce wtórne, to odległości do odbiorcy są zwykle dość duże i mogą ulegać zmianie w przypadku zmiany odbiorcy. Z tych względów należy dążyć do przewożenia jednorazowo odpowiednio dużych ilości odpadów.

- gromadzenia surowców wtórnych

Ponieważ niektóre z surowców uzyskuje się podczas selektywnej zbiórki w stosunkowo niewielkich ilościach (dotyczy to np. metali), należy je magazynować do momentu odtransportowania do odbiorcy. 
 
wariant II

w stacjach przeładunkowych.

Surowce po doczyszczeniu będą trafiały do recyklerów.
Stacje przeładunkowe w tym przypadku powinny być dodatkowo zaopatrzone w:
- w urządzenia do prasowania i zgniatania odpadów, co pozwoli zmniejszyć ich objętość, co jest wymagane przez większość odbiorców (zwłaszcza huty i papiernie),

- sortownie zebranych materiałów wtórnych, gdyż w wielu przypadkach odbiorcy wymagają, aby dostarczany surowiec był o wysokim stopniu czystości. Dosortowanie jest z tego względu konieczne.

Proponowana lokalizacja stacji przeładunkowych, to Krosno Odrz. i Gubin.  Stacje przeładunkowe zostały omówione w punkcie 10.4.

##### 5.1.3.2.2. Odpady tekstylne

Pozyskane odpady tekstylne powinny trafiać bezpośrednio do zakładów specjalizujących się w odzysku odpadów tekstylnych bądź do ZZO skąd zostaną przekazane do wyspecjalizowanych zakładów, a następnie będą kierowane do sprzedaży (odzież mało zużyta) lub przerabiane na częściowo, wykorzystywane (po rozwłóknieniu) do produkcji np. wyrobów włókienniczych, mas papierniczych, tektury, papy. Stacje przeładunkowe mogą stanowić magazyny tego rodzaju odpadów.

##### 5.1.3.2.3. Odpady wielkogabarytowe

Proponuje się stworzenie na terenie powiatu Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych. Zakład mógłby skupować odpady wielkogabarytowe nie tylko z terenu powiatu krośnieńskiego, ale także z sąsiednich powiatów. Przy odpowiedniej organizacji takiego obiektu możliwe byłoby pozyskiwanie środków na finansowanie innych sektorów gospodarki odpadami (np. koszty prowadzenia selektywnej zbiórki, kompostowani itp.). Na trenie zakładu demontowane byłyby odpady wielkogabarytowe i uzyskane w ten sposób komponenty byłyby segregowane w specjalnie do tego przeznaczonych boksach czy pojemnikach. Pozyskane w ten sposób surowce wtórne byłyby sprzedawane recyklerom. Pozostałe odpady nie nadające się do recyklingu będą kierowane do unieszkodliwiania. Decyzja o lokalizacji zakładu będzie należała do lokalnych decydentów.
Wszystkie odpady wielkogabarytowe zebrane z terenu powiatu powinny trafiać do ww zakładu. Dokładniejszy opis zakładu zamieszczono w rozdziale 10 (punkcie 10.1.).

Zaleca się aby obiekt ten stworzyć w połączeniu z zakładem demontażu wyeksploatowanych pojazdów istniejącym na terenie powiatu (po uzyskaniu zgody właściciela.

Dopóki na terenie powiatu nie będzie istniał zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpady tego rodzaju będą trafiały do pobliskich ZZO i tam będą demontowane na odpowiednich stanowiskach.

##### 5.1.3.2.4. Odpady budowlane

Zaleca się aby zebrane odpady budowlane trafiały do gminnych punktów gromadzenia gruzu. Omawiane punkty można połączyć z gminnymi kompostowniami w celu zmniejszenia kosztów inwestycyjnych. Proponuje się wykorzystanie do recyklingu przewoźnego zakładu do kruszenia i przesiewania, który będzie obługiwał poszczególne gminy powiatu. Otrzymany materiał powinien być wykorzystany do celów budowlanych (frakcja 20-80 mm jako kruszywo budowlane) oraz rekultywacji składowisk (frakcja <20 mm). Koszt zakupu przewoźnego zakładu powinny ponieść wszystkie gminy powiatu krośnieńskiego. W przypadku braku środków na mobilny zakład do odzysku gruzu budowlanego zaleca się aby zgromadzony gruz przekazywać frimom zajmującym się jego odzyskiem.

##### 5.1.3.2.4. Odpady niebezpieczne wytwarzane w strumieniu odpadów  
                             komunalnych

Odpady niebezpieczne z miejsc powstawania i magazynowania powinny być  dostarczane odbiorcom zajmującym się ich unieszkodliwianiem. Firmy zajmujące się odbiorem odpdadów niebezpiecznych na terenie powiatu, to:

PPHU „Abba-Ekomed” sp. z o.o. Toruń (akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne),

„LECH” (skupuje lampy fluorescenceyjne, baterie i akumulatory, płyny hamulcowe),

Philips Lightining Poland S.A. w Pile (neutralizuje lampy fluorescencyjne),

Huta Orzeł Biały w Bytomiu (akumulatory),

A.L.V. “Link” Wałbrzych (akumulatory, baterie, elektrolity)

PH „Uniwer” Zielona Góra (akumulatory, baterie),

PPHU „Rodpol” Nowa Wieś (akumultory),

PH „Felis” Wrocław (lampy fluorescencyjne),

„Hydrobudowa Śląsk” S.A. Mikołów (lampy fluorescencyjne),

„Wastrol” sp. z o.o. Poznań (lampy fluorescencyjne),

„Tempeks” Poznań (lampy fluorescencyjne),

„Maja” sp. z o.o. Warszawa (lampy fluorescencyjne),

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RPR w Zielonej Górze (lampy fluorescencyjne),

„C.H.O.S.S.C.” Hurtownia Smarów i Olejów w Gubinie (przepracowane oleje),

„Eko-gas” Jelenia Góra (oleje odpadowe),

BSC „Ekopal” Szczecin (odpady zgrup 03,04,05,07,08,12,13,14,16,18,19),

„Lech” Rąpice (oleje odpadowe),

CPN (substancje ropopochodne),

Sp. z o.o. Siutac –Polska (usuwanie i unieszkodliwianie zanieczyszczeń olejowych i tłuszczowych przy użyciu preparatów z powierzchni zanieczyszczonych gleb, powierzchni utwardzonych, części maszyn, powierzchni wody),

„Renower” Kędzierzyn Koźle (substancje ropopochodne),

PKN S.A. Zakład Produktów Naftowych w Czerwieńsku (olej przepracowany),

PPHU „Ral” sp. z o.o. Poznań (przepracowane oleje),

„Lant” Leszno Górne (oleje, odpady niebepieczne zawierające subst. ropopochodne, gleba zanieczyszczona subst. niebezpiecznymi),

„Merck” Warszawa (zużyte opakowania po chemikaliach),

Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „Nowista” Bielsko-Biała (chemikalia),

„Lobbe” sp. zo.o. Dąbrowa Górnicza (odpady ze stosowania i obrotu farb i lakierów),

Ze względu na to, iż (zgodnie z informacjami zawartymi w PGO dla woj. lubuskiego, 2003) na terenie kraju baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak jest odpowiedniej technologii proponuje się, aby do czasu uruchomienia technologii odzysku i unieszkodliwienia w/w odpadów składować je selektywnie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

##### 5.1.3.2.5. Odpady biodegradowalne

Proponuje się aby odpady biodegradowalne były kompostowane. Założono dwa warianty dotyczące miejsca i sposobu kompostowania odpadów organicznych.

wariant I

Zaleca się zbudowanie powiatowej pryzmowej kompostowni biodegradowalnych odpadów komunalnych. Kompostowanie będzie odbywać się w pryzmach przerzucanych z systemem odbioru odcieków. Opis kompostowni przedstawiono w rozdziale 10 (punkcie 10.2). Do kompostowni będą trafiały odpady biodegradowlane z selektywnej zbiórki oraz odpady zielone (z pielęgnacji terenów zielonych) z terenu powiatu.
Kompostownia może dodatkowo skupować kompost od mieszkańców prowadzących kompostowanie odpadków organicznych we własnym zakresie. Kompost będzie odsprzedawany zainteresowanym i wykorzystywany do rekultywacji bądź plantacji roślin do celów energetycznych (zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla powiatu krośnieńskiego).
Lokalizacja omawianej kompostowni powinna być określona przez władze lokalne.

wariant II

Proponuje się zorganizowanie gminnych kompostowni odpadów. Każda gmina będzie kompostowała odpady organiczne z selektywnej zbiórki i odpadki zielone w pryzmach przerzucanych.
Kompostownia może dodatkowo skupować kompost od mieszkańców prowadzących kompostowanie odpadków organicznych we własnym zakresie. Kompost będzie odsprzedawany zainteresowanym i wykorzystywany do rekultywacji bądź plantacji roślin energetycznych.
Lokalizacja kompostowni powinna być określona przez poszczególne gminy.

W przypadku wariantu I i II zaleca się zastosowanie systemu odbioru odcieków z kompostownika i wykorzystania ich jako nawozu.

Zaleca się stworzenie gminnych kompostowni ze względu na to, iż istotny problem mogłoby stwarzać zwożenie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych z całego powiatu w jedno miejsce.

##### 5.1.3.2.6. Zmieszane odpady komunalne i pozostałe po selektywnej zbiórce

###### 5.1.3.2.6.1. Istniejące Zakłady Zagospodarowywania Odpadów (ZZO) na 
                                  terenie województwa

Zebrane odpady (do momentu powstania na terenie powiatu ZZO planowanego do wybudowania przez związek gmin „Odra-Nysa-Bóbr”) zaleca się kierować do Zakładów Zagospodarowywania Odpadów (ZZO). Obecnie istniejące ZZO na terenie województwa znajdują się w:
- Długoszynie,
- Gorzowie Wlkp.
- Zielonej Górze.

   Analiza zdolności przerobowych powyższych zakładów wykazała, że są one aktualnie niedociążone (tab. 60 ).

Tab. 60. Stopień wykorzystania instalacji gospodarki odpadami.

| Zakład | Wyszczególnienie | Sortowanie | Kompostowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze | Przerób aktualny (Mg/rok) | 3 059 | 16 000* |
|  | Moce nominalne (Mg/rok) | 12 000 | 16 000* |
|  | Stopień wykorzystania (%) | 25,5 | 100 |
| Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie | Przerób aktualny (Mg/rok) | 34 740 | 4 200** |
|  | Moce nominalne (Mg/rok) | 40 750 | 7 000** |
|  | Stopień wykorzystania (%) | 85,3 | 60,0 |
| Zakład Segregacji odpadów CZG – 12 w Długoszynie | Przerób aktualny (Mg/rok) | 15 000 | 0 |
|  | Moce nominalne (Mg/rok) | 40 000 | 2 000 |
|  | Stopień wykorzystania (%) | 37,5 | 0,0 |
| Razem | Przerób aktualny (Mg/rok) | 52 799 | 10 600*** |
|  | Moce nominalne (Mg/rok) | 92 750 | 13 400*** |
|  | Stopień wykorzystania (%) | 56,9 | 79,1 |
|  | Odpady organiczne do zagospodarowania w instalacjach (bez papieru) |  | 12 550 – 42 750 |

* odpady komunalne niesegregowane

** - odpady biodegradowalne

*** - dla odpadów biodegradowalnych

###### 5.1.3.2.6.2. Planowane Zakłady Zagospodarowywania Odpadów (ZZO) na 
                                 terenie województwa

Na terenie województwa planowana jest budowa ZZO  w miejscowościach:
- Marszów,
- Nowe Kurowo,
- gmina Gubin.
Należy podkreślić, że związek gmin planujących budowę ZZO na terenie gminy Gubin jest dopiero w rejestracji.

###### 5.1.3.2.6.3. Składowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z 
                            terenu powiatu

wariant I

Po uwzględnieniu istniejących i planowanych ZZO oraz istniejących składowisk odpadów na terenie bądź w okolicach powiatu, proponuje się aby do czasu powstania na terenie powiatu ZZO większość odpadów była wywożona do ZZO w Długoszynie, Zielonej Górze i Marszowie (planowane powstanie ZZO w Marszowie rok 2005 – 2008). Proponowana przynależność poszczególnych gmin do ZZO przedstawiono poniżej:

- Gmina i miasto Gubin
Gmina i miasto Gubin będą obsługiwane przez planowany ZZO w Marszowie. Dopóki zakład nie zostanie oddany do eksploatacji zaleca się składowanie odpadów w Drzeńsku Małym. 

- Gmina Dąbie
Gmina Dąbie będzie obsługiwana przez ZZO w Zielonej Górze. 

- gmina Krosno Odrzańskie
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z gminy, Krosno Odrzańskie wstępnie zawarło umowy z ZZO w Długoszynie i tam planuje składować i unieszkodliwiać odpady. W przypadku zmiany decyzji Urzędu Gminy w Krośnie Odrz. zaleca się unieszkodliwianie odpadów w ZZO w Zielonej Górze ze względu na mniejszą odległość od gminy Krosno Odrz..

- gmina Bytnica
Gmina Bytnica będzie obsługiwana przez ZZO w Zielonej Górze.

- gmina Maszewo
Gmina Maszewo będzie obsługiwana przez ZZO w Długoszynie.
 
- gmina Bobrowice
Gmina Bobrowice będzie nadal wywozić odpady na składowisko odpadów w Klępinie k. Nowogrodu Bobrzańskiego, w budowie którego uczestniczyła w ramach Związku Nadbobrzańskich Gmin Ekologicznych. 

Przynależność poszczególnych gmin do poszczególnych obiektów gospodarki odpadami zestawiono w tabeli 61.

Tab. 61. Proponowana przynależność poszczególnych gmin do poszczególnych obiektów gospodarki odpadami.

| Gmina | Miejsce składowania i unieszkodliwiania odpadów |
| --- | --- |
| Gubin (gm. i m.) | Docelowo – ZZO Marszów tymczasowo – składowisko w Drzeńsku Małym |
| Dąbie | ZZO w Zielonej Górze |
| Krosno Odrz. | ZZO w Długoszynie bądź w Zielonej Górze |
| Bytnica | ZZO w Zielonej Górze |
| Maszewo | ZZO w Długoszynie |
| Bobrowice | składowisko odpadów w Klępinie |

Ostateczny wybór przynależności do konkretnego obiektu zależeć będzie od decyzji władz lokalnych.

Zaleca się budowę dwóch stacji przeładunkowych na terenie powiatu w Gubinie i Krośnie Odrz. Stacje przeładunkowe powinny dodatkowo umożliwiać przeładunek i magazynowanie odpadów surowcowych. Dwa proponowane warianty stacji przeładunowych do przeładunku odpadów surowcowych opisano w punkcie 5.1.3.2.1., a wymogi co do umiejscowienia i wyposażenia w rozdziale 10 (punkt 10.4).

Lokalizację istniejących i planowanych ZZO oraz przynależność gmin do poszczególnych obiektów zagospodarowywania odpadów obrazuje załącznik 8.

wariant II

Związek gmin „Odra-Nysa-Bóbr” (opisany w p. 3.6.) planuje budowę zakładu gospodarowania odpadami na terenie powiatu krośnieńskiego i rozpoczęcie jego eksploatacji ok. 2007 roku. W momencie powstania ww obiektu zaleca się aby wszystkie odpady z terenu powiatu trafiały do niego. Proponuje się budowę dwóch stacji przeładunkowych.

Ostateczny wybór miejsca składowania odpadów z poszczególnych gmin powinien zależeć od władz lokalnych. Każda z gmin powinna w oparciu o ocenę możliwości finansowych i rachunek ekonomiczny z uwzględnieniem obowiązującego ustawodastwa i wymogów ochrony środowiska, podjąć decyzję co do sposobu rozwiąznia problemu unieszkodliwiania odpadów z jej terenu.

### 5.1.4. Działania niezbędne do prawidłowego zarządzania systemem gospodarki 
                odpadami

#### 5.1.4.1.  Prawo lokalne

Prawo lokalne w zakresie utrzymania czystości i porządku stanowi podstawę prawną postępowania z odpadami komunalnymi osób prywatnych i przedsiębiorstw, a to z kolei stwarza warunki do wdrożenia planu gospodarki odpadami, eksploatacji systemów zbierania, transportu , odzysku i unieszkodliwiania odpadów, egzekwowania przepisów i ewentualnych sankcji za ich przestrzeganie. Wdrożenie np. systemów zbierania odpadów stanie się obowiązujące jedynie przy jednoczesnym wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa lokalnego. Podobnie nie będzie można egzekwować opłat za użytkowanie systemu gospodarki odpadami na podstawie samego planu gospodarki odpadami nie popartego odpowiednimi przepisami prawa lokalnego poprzedzonymi korzystnym wynikiem referendum w sprawie przejęcia obowiązków przez gminy. Zaleca się dla każdej z gmin przygotowanie szczegółowego programu przygotowania regulaminu dotyczącego utrzymania czystości i porządku. Informacje o uchwaleniu regulaminu należy podać do publicznej wiadomości, a także przekazać określonym grupom uczestników systemu. Regulamin obowiązuje wytwórców odpadów. Działalność wykonawców regulują umowy i posiadane decyzje administracyjne. Nowelizację regulaminu należy wprowadzać w miarę potrzeb. Regulamin powinien być przygotowany przez osoby o dużym doświadczeniu zarówno w zakresie prawa jak i w zakresie systemów gospodarki odpadami. Ze względu na to, iż opracowanie regulaminu jest czynnością czasochłonną, a regulaminy dla kilku gmin mogą być identyczne lub bardzo podobne, można przygotować dokument ramowy do wykorzystania przez grupę gmin. Regulaminy powinny opisywać szczegółowo wszystkie sposoby gromadzenia, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązujące w danej gminie.

#### 5.1.4.2. Analiza struktury organizacyjnej

Gminy i powiat powinny przeanalizować strukturę organizacyjną  i inne związane z nią zagadnienia w zakresie gospodarki odpadami, np.:
- który wydział będzie odpowiedzialny za realizację planowanych zadań,
-  która jednostka będzie wykonywała w przyszłości obowiązki eksploatacyjne uwzględniając zaangażowanie sektora prywatnego,
- czy należy wprowadzić istotne zmiany organizacyjne jak np. stworzenie niezależnego wydziału w ramach struktury,
- jakie obowiązki i prawa powinny zostać przekazane temu wydziałowi.

#### 5.1.4.3. Analiza możliwości współpracy z sektorem prywatnym

Analiza realizacji celów i zadań wynikających z niniejszego opracowania powinna uwzględniać możliwości współpracy sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 roku (Dz.U. 132, poz. 622) na prowadzenie przez podmioty inne niż gminne jednostki organizacyjne działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców muszą uzyskać zezwolenie od wójta (burmistrza). Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu zezwolenia. Podmiot ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez zakład prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów. Jeżeli podmiot, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków,  wójt (burmistrz) powinien wezwać go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli podmiot mimo wezwania nadal narusza te warunki, wójt (burmistrz) może cofnąć, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

#### 5.1.4.4. Analiza możliwości współpracy międzygminnej

Ze względu na to, iż większość gmin ma ograniczone możliwości finansowe i infrastrukturalne należy rozpatrzyć zasadność zainicjowania współpracy międzygminnej. Konkretna postać tej współpracy  będzie zależeć od postawionych celów i od politycznej woli władz lokalnych. Gminy mogą się organizować w związkach, porozumieniach lub założyć spółki akcyjne.

Obecnie istnieje związek gmin „Odra-Nysa-Bóbr”, który powstał w dniu13 XII 2002 roku w celu wykonania zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W skład związku wchodzą gminy:

gmina wiejska Gubin

gmina miejska Gubin

gmina Krosno Odrz.

gmina Maszewo

gmina Bytnica

gmina Brody

gmina Bobrowice

gmina Dąbie.

Możliwe jest, że do związku przystąpią jeszcze gminy z terenu Niemiec.

Zadaniem związku jest:

- planowanie i realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa systemu gospodarki odpadami i Zakładu Utylizacji Odpadów”,

- reprezentowanie wspólnych interesów członków związku w sprawach współpracy komunalnej z samorządami terytorilanymi innych gmin poprzez działania zmierzające do nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi, zawieranie porozumień i umów o współpracy gospodarczej, podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska.

- Pozyskiwanie środków finansowych na realizację inicjatyw proekologicznych,

- Inicjowanie działań Gmin w zakresie ochrony środowiska,

- Reprezentowanie wspólnych interesów gmin, szczególnie w zakresie realizacji zadań związanych z ekologią.

#### 5.1.4.5. Ustanowienie sprawnego mechanizmu zwrotu nakładów

Należy  ustanowić i egzekwować sprawny mechanizm zwrotu nakładów skłaniający użytkowników  do finansowania systemu gospodarki odpadami w całości lub przynajmniej w znaczącej jego części. Jedynie sprawny mechanizm zwrotu nakładów, w miarę możliwości zarządzany przez instytucję publiczną umożliwi zbieranie funduszy i uzyskanie kredytów na przyszłe inwestycje w sektorze gospodarki odpadami.

#### 5.1.4.6. Doskonalenie kadr

Nowoczesne planowanie gospodarki odpadami w wielu aspektach przedstawia nowe koncepcje, a co za tym idzie stawia nowe wyzwania administracji publicznej i urzędnikom. Istotne są kompetencje pracowników wydziałów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami i ich doskonalenie zawodowe. Edukacja i szkolenia mogą uwzględniać następujące tematy i dziedziny:
- edukacja ogólna łącznie z kursami językowymi,

- szkolenia w zakresie ogólnych zasad planowania i problemów związanych z planowaniem gospodarki odpadami,

- rozwiązania technologiczne dla sektora odpadowego (systemy transportu w tym przeładunku odpadów, instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów),
- kwestia uczestnictwa sektora prywatnego łącznie z dokumentacją i procedurami przetargowymi, oceną ofert i wyborem wykonawcy, negocjacje umowy, monitoring kontraktu i działania uzupełniające, monitoring wykonywania umowy i działania uzupełniające,
- kontrola działalności i planowanie, eksploatacja instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- kwestie zarządzania – systemy rachunkowe, zatrudnienie, powoływanie zespołów, podział obowiązków,
- kwestie polityki – rozpowszechnianie informacji, konsultacje społeczne, zrozumienie i zatwierdzanie planu gospodarki odpadami, zaangażowanie społeczeństwa w proces planowania.

## 5.2. Odpady inne niż komunalne w tym z sektora gospodarczego

Zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa, udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów z sektora gospodarczego w 2010 roku, powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do 1990 roku. Dlatego też działania podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady powinny w jak największym stopniu zmierzać do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania tych odpadów. Zgodnie z Polityką Ekologiczną  Państwa należy promować wdrażanie nowych technologii „mało odpadowych” i „bezodpadowych”, metod czystej produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców.

W najbliższym czasie należy spodziewać się spadku ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów u ich wytwórców. Z drugiej jednak strony ujawnione zostaną odpady wytwarzane przez przedsiębiorstwa, które jak dotąd nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa).

### 5.2.1. Cele do osiągnięcia w sektorze odpadów innych niż komunalne w tym z sektora 
             gospodarczego

W dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach 2003 – 2011 następujących celów:

1. Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

2. Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów.

3. Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

### 5.2.2. Kierunki działań

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji.

- Wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów.

- Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów

- Dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań europejskich zawartych w znowelizowanych krajowych aktach prawnych oraz do wytycznych zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa.

- Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub nieprawidłowego składowania.

- Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB.

### 5.2.3. Plan działań w gospodarce odpadami inymi niż komunalne w tym z sektora  
                gospodarczego

#### 5.2.3.1. Grupa 01 – Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu,

#### fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

W powiecie krośnieńskim odpady z tej grupy mają marginalne znaczenie.

Najkorzystniejsze dla środowiska jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów „u źródła” poprzez wprowadzenie technologii mało- i bezodpadowych. W przypadku odpadów grupy 01 powstających przy poszukiwaniu, wydobywaniu i przeróbce kopalin zastosowanie takiej technologii jest ograniczone. W związku z powyższym należy dążyć do jak największego wykorzystania gospodarczego powstających odpadów, a pozostałą część należy składować w sposób bezpieczny dla środowiska zgodnie z wprowadzonym nowym ustawodawstwem. Wykorzystanie i składowanie odpadów grupy 01 związane jest ściśle z rejonem powstawania.

Powstające na terenie powiatu odpady z grupy 01 mogą mieć następujące zastosowanie:

1. Na powierzchni ziemi, np.:

- do niwelacji terenu

- do robót inżynieryjnych

- do produkcji materiałów budowlanych

- wysyłane do innych odbiorców

- składowane na zwałowiska

2. Pod ziemią, np.:

- do podsadzki hydraulicznej

- do podsadzki suchej

Największe ilości odpadów tej grupy zużywane są w robotach inżynierskich i niwelacyjnych oraz robotach górniczych, niewielki procent wykorzystuje się do produkcji materiałów budowlanych.

#### 5.2.3.2. Grupa 02 – Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, 
             rybołóstwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

Głównym wytwórcą odpadów grupy 02 w powiecie krośnieńskim jest rolnictwo i zakłady przetwórstwa żywności. Obecnie w powiecie duża część odpadów z tej grupy jest ich wykorzystanie do produkcji paszy i nawozów. Problem stanowią natomiast opakowania po pestycydach, które z małych gopsodarstw rolnych trafiają w dużj mierze do strumienia odpadów komunalnych.

Dla zoptymalizowania gospodarki odpadami  należącymi do grupy 02 proponuje się przyjąć następujące cele strategiczne:

- Efektywne wykorzystania odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno – spożywczym w produkcji rolnej.

- Wykorzystanie odpadów do produkcji pełnowartościowych wyrobów.

- Stosowanie efektywnych metod  gospodarki odpadami wraz z wprowadzaniem nowych technologii produkcji i przetwórstwa.

- Skuteczne wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów stanowiących materiał wysokiego ryzyka (HRM).

- Stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących wspólne zadania w zakresie odzysku lub efektywnego unieszkodliwiania odpadów.

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów agrochemikaliów zawierających substancje niebezpieczne (przy organizacji selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w strumieniu odpadów niebezpiecznych).

Działania mające na celu racjonalizację gospodarki odpadami powiny być podejmowane przez samodzielne podmioty gospodarcze.

Do działań priorytetowych, którym należałoby zapewnić wszechstronne wsparcie należy zaliczyć:

- Wprowadzanie do procesów produkcyjnych zagęszczania odpadów płynnych dla zmniejszenia ich objętości i uciążliwości;

- Kompostowanie odpadowej biomasy

#### 5.2.3.3. Grupa 03 – Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, 
                      masy celulozowej, papieru i tektury

Odpady tej grupy są wytwarzane głównie przez frimę Hardex, a pozostała część w mniejszych zakładach produkcyjno-usługowych.

Odpady z przetwórstwa drewna i produkcji mebli i płyt nie stanowią obecnie istotnego problemu w zakresie gospodarki odpadami w powiecie krośnieńskim. Znaczna większość wytwarzanej ilości tych odpadów jest spalana.

Celem działań w zakresie gospodarki odpadami jest tu minimalizacja ich wytwarzania oraz rozwijanie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania. Kierunki działań obejmują:

- rozwijanie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych,

- dążenie do przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii,

- bezwzględne stosowanie termicznego przekształcania odpadów drzewnych zawierających m.in. impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne, w odpowiednich instalacjach.

#### 5.2.3.4. Grupa 04 – Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

W powiecie krośnieńskim odpady przemysłu skórzanego i tekstylnego są wytwarzane w małych ilościach. Odpady tej grupy powstają w zakładach produkujących obuwie i odzież, a także w garbarniach.

Przyjmuje się następujące cele w gospodarce odpadami z grupy 04:

- minimalizacja wytwarzania odpadów

- rozwijanie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania.

Należy bezwzględnie poddawać procesowi odzysku bądź unieszkodliwiania całości odpadów  tej grupy.

#### 5.2.3.5. Grupa 05 – Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu
                      ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

Odpady z grupy 05 powstają na terenie powiatu krośnieńskiego w stosunkowo małych ilościach. Odpady te powinny być przekazywane specjalistycznym firmom.

#### 5.2.3.6. Grupa 06 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania  
                       produktów przemysłu chemii nieorganicznej

Na terenie powiatu krośnieńskiego nie są wytwarzane odpady grupy 06.

#### 5.2.3.7. Grupa 07 – Odpady z produkcji, przygotowania, obgrotu i stosowania 
                     produktów przemysłu chemii organicznej

Obecnie na terenie powiatu krośnieńskiego nie są wytwarzane odpady grupy 07.

#### 5.2.3.8. Grupa 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania

#### powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, 
                    szczeliw i farb drukarskich

W powiecie odpady należące do tej grupy, powstają w firmach produkcyjnych i usługowych, a także w małych lakierniach i drukarniach. Ze względu na rozproszenie źródeł powstawania tej grupy odpadów w powiecie, konieczne jest stworzenie możliwości zapewnienia zgodnego z wymogami ochrony środowiska gromadzenia, transportu i unieszkodliwiania tych odpadów.

Możliwe sposoby minimalizacji ilości powstających odpadów oraz ograniczania stopnia ich szkodliwości dla zdrowia i środowiska to m.in.:

-zastępowanie tradycyjnych materiałów malarskich farbami wodnymi i wyrobami lakierniczymi o wysokiej zawartości substancji stałych,

- stosowanie farb proszkowych oraz materiałów malarskich utwardzanych radiacyjnie,

- ograniczanie  stosowania  materiałów  malarskich  zawierających  rozpuszczalniki organiczne,

- stosowanie małoodpadowych technik nanoszenia farb i lakierów (malowanie bez rozpylania farby, stosowanie kabin natryskowych),

- polepszanie jakości powierzchni materiałów przeznaczonych do powlekania,

- odzysk i ponowne używanie materiałów malarskich,

- właściwe utrzymanie i kontrola procesu malowania,

- stosowanie resztek farb do gruntowania i malowania pokryć malarskich mniej cennych,

- minimalizacja zmian farb i lakierów,

- stosowanie wymiennych kontenerów farb,

- stosowanie precyzyjnych dozowników i mieszarek do farb,

- odpowiednie magazynowanie materiałów,

- dbałość o poprawną konserwację poszczególnych procesów.

#### 5.2.3.9. Grupa 09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

Odpady tej grupy powinny być zbierane w ramach systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych omówionego w rozdz. 5.1.3.1.1.4. W związku z szybkim rozwojem nowych technik fotograficznych (cyfrowych) można się spodziewać w przyszłych latach ograniczenia strumienia odpadów tej grupy o około 50 %. Większość odpadów tej grupy to odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne.

#### 5.2.3.10. Grupa 10 – Odpady z procesów termicznych

W powiecie krośnieńskim odpady tej grupy powstają w przyzakładowych, lokalnych i szkolnych kotłowniach.

Należy dążyć do  ograniczania nośników energii pierwotnej jakim są paliwa węglowe. W powiecie krośnieńskim duża część kotłowni węglowych (zwłaszcza szkolnych) została już przekształcona na  kotłownie olejowe bądź gazowe. W związku z tym ilość odpadów z tej grupy  maleje i należy się spodziewać, że przez najbliższe lata nadal będzie maleć.

Należy promować w powiecie modernizowanie procesów technologicznych spalania i oczyszczania gazów odlotowych oraz dążenie do maksymalnego wykorzystanie produktów spalania jako komponentów lub surowców w innych działach gospodarki.

Odpady z termicznego spalania paliw powinny być wykorzystywane w produkcji cementu, materiałów budowlanych, wyrobów ceramicznych, kruszyw lekkich, do budowy dróg, niwelacji terenów.

W przemyśle materiałów budowlanych wykorzystywane mogą być popioły lotne i żużle paleniskowe ze spalania węgla kamiennego. Odpady te mogą być stosowane do produkcji wyrobów ściennych i stropowych.

Popioły lotne ze spalania węgla, żużle i mieszanki popiołowo - żużlowe można wykorzystać również do:

- budowy nasypów i obwałowań  komunikacyjnych,

- jako podbudowy drogowe i kolejowe,

- do niwelacji i rekultywacji terenów.

Należy stwarzać warunki dla wykorzystanie w pierwszym rzędzie produktów odpadowych przed naturalnymi surowcami. W celu zmniejszenia ilości popiołów i żużli należy nadal promować przekształcanie kotłowni opalanych węglem na kotłownie wykorzytsujące energie z innych źródeł energii. Należy także stopniowo eliminować niskosprawne kotłownie lokalne.

#### 5.2.3.11. Grupa 11 – Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali 
                                           oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali 
                                           nieżelaznych

W powiecie krośnieńskim odpady tej grupy są przekazywane specjalistycznym firmom do unieszkodliwiania.

Należy dążyć do minimalizacji powstawania odpadów tej grupy. Ilości powstających zużytych olejów i emulsji z obróbki metali mogą być zmniejszone poprzez stosowanie olejów emulgujących o lepszej jakości i poprzez stosowania w zakładach procedur obejmujących konserwację urządzeń, oczyszczanie płynów z zanieczyszczeń itp. w celu wydłużenia okresu ich użytkowania. Ponadto istotna jest standaryzacja stosowanych w danym zakładzie płynów

chłodzących w celu ułatwienia ich recyklingu.

Zadania:

- rozwijanie metod i technik minimalizacji odpadów powstających w wyniku kształtowania

oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych,

- zwiększenie odzysku odpadów takich jak zużyte ścierniwo, szlamy z mechanicznej obróbki powierzchni, odpady spawalnicze, zużyte elektrody.

#### 5.2.3.12. Grupa 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki
                         powierzchni metali i tworzyw sztucznych

W gospodarowaniu odpadami z tej grupy należy:

- rozwijać metody i techniki minimalizacji odpadów powstających w wyniku kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych (wprowadzanie nowych technologii),

- dążyć do odzysku odpadów, które są deponowane na składowiskach.

#### 5.2.3.13. Grupa 13 – Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw ( z wyłączeniem
                        olejów jadalnych oraz grup 05 i 12)

Ta grupa odpadów powstajacą w większych w zakładach produkcyjnych, usługowych powiatu jest przekazywana specjalistycznym firmom.
Oleje odpadowe powstające w drobnych przesiębiorstwach powinny być gromadzone w gminnych punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON). Podstawowym wyposażeniem tych punktów powinny być kontenery o pojemności 600 do 1400 litrów. W przypadku problemu z lokalizacją GPZON, funkcję punktu zlewu olejów może pełnić stacja paliwowa po uzyskaniu zezwolenia ze starostwa powiatowego. Funkcję takiego punktu mogą też pełnić warsztaty samochodowe posiadające decyzje na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Innymi elementami systemu zbiórki olejów przepracowanych na terenie powiatu powinny być duże, średnie, małe zakłady przemysłowe i stacje obsługi samochodów posiadające własne zbiorniki na oleje odpadowe-przepracowane i podpisane umowy z podmiotami mającymi zezwolenia i prowadzącymi zbiórkę olejów odpadowych-przepracowanych oraz bazy zbiórki  będące własnością podmiotów trudniących się zbiórką i transportem olejów odpadowych przepracowanych na określonym terenie. Firmy prowadzące taką działalność powinny spełniać określony standard techniczny i organizacyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa w postępowaniu z olejami przepracowanymi oraz dawać gwarancję wykonania przyjętych na siebie zobowiązań.

Wszystkie zebrane oleje powinny być przekazywane odbiorcom (firmy zajmujące się odbiorem tego rodzaju odpadów na terenie powiatu zostały wymienione w punkcie 3.3.2.).

#### 5.2.3.14. Grupa 14 – Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i
                       propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

Na terenie powiatu nie są wytwarzane w znaczących ilościach odpady z tej grupy.

#### 5.2.3.15. Grupa 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 
                        materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach

System zagospodarowania odpadów opakowaniowych (15 01) omówiono w rozdz. 5.1.1.3. Pozostałe odpady z grupy 15, takie jak sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach powinny być unieszkodliwiane na zasadach obecnych (składowanie, spalanie).

#### 5.2.3.16. Grupa 16 – Odpady różne nie ujęte w innych grupach

##### 5.2.3.16.1. Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (16 01 04)

W powiecie rocznie około 512 –640 wraków samochdowych jest wycofywanych z eksplotacji. Należy spodziewać się w przyszłych latach znacznego wzrostu tej podgrupy odpadów. Wszystkie pojazdy powinny być przekazywane w całości do punktów odbioru (auto-złomy) lub bezpośrednio do stacji demontażu skąd przekazywane będą autoryzowanym

instalacjom przetwórczym. Obowiązek przekazania samochodu do takiej placówki powinien

spoczywać na ostatnim właścicielu samochodu, który uzyska „certyfikat zniszczenia”, jedyny

dokument, uprawniający do wyrejestrowania samochodu.

Stacje demontażu powinny:

- prowadzić ewidencję przyjmowanych samochodów wycofanych z eksploatacji do

demontażu,

- prowadzić sprzedaż części zamiennych uzyskanych z demontażu,

- gromadzić i przygotowywać do transportu do specjalistycznych przedsiębiorstw

zajmujących się recyklingiem: karoserii samochodowych, przepracowanych olejów,

płynów hamulcowych i chłodniczych, akumulatorów, opon, itp.

Dla prawidłowej gospodarki pojazdami wycofanymi z eksploatacji niezbędne jest stworzenie warunków o charakterze prawnym, organizacyjnym i technicznym do powstania systemu zbiórki, wykorzystania i unieszkodliwiania powstających odpadów motoryzacyjnych. Ogólna koncepcja organizacji zbiórki i sposobu postępowania z WP na terenie  powiatu obejmuje:

- stałe uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem z wyeksploatowanymi samochodami i możliwościach zagospodarowania odpadów z WP,

- wytypowanie punktów odbioru samochodów (POS) stanowiących pierwsze ogniwo w łańcuchu recyklingu samochodów, decydujące o jego poziomie i będących również elementem logistyki zabezpieczającym żądany spływ WP do stacji demontażu,

- zlokalizowanie wyspecjalizowanej stacji demontażu WP, wyposażonej w technologie demontażu, spełniających wymogi ochrony środowiska, w których dokonywany byłby pełny demontaż samochodów oraz przygotowanie części i materiałów do odbioru przez przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami. W powiecie istnieje już stacja zajmująca się demontażem WP. Należy rozpatrzyć możliwość jej rozbudowy.

Opis technologiczny stacji demontażu WP zamieszczono w punkcie 10.6.

System postępowania z WP z terenu powiatu krośnieńskiego rozważono w dwóch wariantach:

I wariant

- WP (odbierane w całości) będą gromadzone w punktach odbioru samochodów (POS), mogą to być obecnie działające auto-złomy. W punktach tych nie odbywa się demontaż WP, są natomiast wydawane zaświadczenia o przyjęciu samochodu do złomowania. WP odbierane są przez stację demontażu.

- W stacji prowadzi się technologię pozbawioną głębokiego demontażu WP, wymontowuje się tylko części i zespoły przydatne do sprzedaży oraz odpady niebezpieczne. Stacja współpracuje z punktami POS lub może bezpośrednio odbierać pojazdy samochodowe od ostatnich właścicieli.

- Częściowo zdemontowane samochody po ich uprzednim osuszeniu i spłaszczeniu karoserii transportuje się do przedsiębiorstwa posiadającego strzępiarki karoserii (tzw. młyny), w których podczas strzępienia dokonuje się automatycznej selekcji złomu i pozostałych materiałów tzw. frakcji lekkiej. Frakcje lekkie mogą być wykorzystywane jako wsad do pieców, dając w efekcie odzysk energetyczny.

II wariant

Organizacja systemu recyklingu polegałby na tym, że:

-  WP (odbierane w całości) były by  gromadzone w punktach odbioru samochodów (auto-złomy), w których przeprowadzany byłby demontaż części i materiałów nadających się do bezpośredniego użycia, renowacji lub dalszej przeróbki (np. części z tworzyw sztucznych, akumulatory, opony, szkło).

-  Przekazany do stacji demontażu wrak byłby suszony, całkowicie demontowany, a posegregowany materiał, rozdrobniany lub sprasowywany byłby odbierany przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa  zajmujące się recyklingiem. Realizując te czynności stacja demontażu będzie w świetle obowiązującego prawa wytwórcą odpadów z WP, i odpowiadać będzie za poziom recyklingu samochodów oraz ochronę środowiska naturalnego w miejscach swojego działania.

Proponuje się aby zadaaptować już istniejącą stację demontażu WP i poszerzyć ją o możliwość demontażu odpadów wielkogabarytowych. Recykling uzyskanych surowców powinien odbywać się w istniejących na terenie powiatu i województwa instalacjach, jedynie materiały, części i elementy, których odzysk na terenie województwa jest niemożliwy powinny być gromadzone i odbierane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się zagospodarowywaniem tych odpadów.

##### 5.2.3.16.2. Zużyte opony (16 01 03)

Zużyte opony powinny być selektywnie zbierane i przekazywane do Zakładu Recyklingu Opon w Krośnie Odrz. „ABC Recykling”. Opony mogą być zbierane przez warsztaty samochodowe, wulkanizacyjne, na stacjach benzynowych itp. na terenie powiatu.

Na terenach wiejskich opony mogłyby być zbierane przez osobę zajmującą się zbiórką odpadów surowcowych. Opony trafiałyby do magazynu odpadów na terenie gminy i odbierane byłyby przez firmę zajmującą się recyklingiem opon. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że firma ABC Recykling może odbierać większe ilości opon własnym transportem.

##### 5.2.3.16.3. Podgrupa 16 02 – Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Podstawowym zadaniem w gospodarce odpadami elektrycznymi jest organizacja zbiórki urządzeń zawierających elementy elektryczne i elektroniczne. Zbiórka ta powinna przebiegać dwuetapowo:

- od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu, lub bezpośrednio do zakładów demontażu

W Planie zaleca się, aby odpady te były rozmontowywane w proponowanym zakładzie demontażu odpadów wielkogabarytowych. W przypadku gdyby zakład nie został stworzony odpady te mogą być rozmontowywane w stacjach dmontażu zorganizowanych przy Zakładach Zagospodarowania Odpadów wyposażonych w wyspecjalizowane instalacje.

##### 5.2.3.16.4. Podgrupa 16 04 – Odpady materiałów wybuchowych

W powiecie krośnieńskim istnieją dwie jednostki wojskowe.

W procesie ich funkcjonowania powstają odpady materiałów wybuchowych jako :

- odpadowa amunicja,

- odpadowe wyroby pirotechniczne,

- inne materiały wybuchowe.

Aktualnie w kraju są instalacje, które posiadają odpowiednie technologie oraz pozwolenia formalnoprawne na prowadzenie odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów materiałów wybuchowych.

W celu usprawnienia gospodarki odpadami materiałów wybuchowych należy wykonać w resorcie obrony narodowej:

- plan gospodarki odpadami materiałów wybuchowych,

- zorganizować centralny monitoring powstawania odpadów materiałów wybuchowych i ich odzysku i unieszkodliwiania,

- nowelizację resortowych przepisów prawnych dotyczących odpadów materiałów wybuchowych zgodnie z ustawą o odpadach.

##### 5.2.3.16.5. Podgrupa 16 06 – baterie i akumulatory

Ta podgrupa odpadów wytwarzana przez większe przedsiębiorstwa powiatu krośnieńskiego powinna być przekazywana specjalistycznym firmom. Spis firm obsługujących firmy powiatu w zbiórce m.in. tych odpadów został zamieszczony w punkcie 3.3.2.

Ta część odpadów wytwarzana przez mieszkańców powiatu i drobne przedsiębiorstwa powinna być zbierana i unieszkodliwiana zgodnie z wariantami opisanymi w punktach 5.1.3.1.4. i 5.1.3.2.4. W powiecie obecnie podpisana umowę na zbiórkę tej grupy odpadów mają natsępujące sklepy i stacje benzynowe:

- Hurtownia „C.H.O.S” Gubin,

- Polski koncern Naftowy Orlen S.A. w Szczecinie (na terenie stacji paliw w Krośnie Odrz.),

- PHU „Avah” Gubin,

- Sklep motoryzacyjny P. Klichowicz Krosno Odrz.,

-  Firma motoryzacyjna „WEPA motor” Krosno Odrz.,

-  „Agromarket” Krosno Odrz.,

- Sklep Motoryzacyjny R. Szarkowicz Krosno Odrz.,

- Składnica Maszyn Rolniczych w Krośnie Odrz.,

- sklep przy ul. Żymierskiego 61 w Krośnie Odrz. i przy ul. Kunickiego 2a w Gubinie.

##### 5.2.3.16.6. Podgrupa 16 07 – Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych i 
                              cystern  transportowych (z wyjątkiem grup 05 12)

System gospodarki odpadami podgrupy 16 07 zawierającymi ropę naftową lub jej produkty i inne substancje niebezpieczne powinien polegać na zorganizowanej zbiórce i transporcie do instalacji unieszkodliwiania. Odpady może odbierać i unieszkodliwiać firma wykonująca usługę czyszczenia zbiorników magazynowych oraz cystern samochodowych i kolejowych.

Odpady powinny być przyjmowane do termicznego unieszkodliwiania przez instalacje mające wolne moce przerobowe (w woj. lubuskim Centrum Usług Proekologicznych Sektora Naftowego CPN EKOSERWIS Sp. z o.o. w Czerwieńsku).

##### 5.2.3.16.7. Podgrupa 16 08 – Zużyte katalizatory

Zużyte katalizatory powinny być pozyskiwane poprzez:

organizację sieci skupu zużytych katalizatorów poprzez sieć autoryzowanych serwisów,

wymontowywanie i gromadzenie w stacjach demontażu WP.

#### 5.2.3.17. Grupa 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
                        budowlanych oraz drogowych

W sektorze remontowo-budowlanym nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania powstawania odpadów „u źródła” przy wykonywaniu prac budowlanych i remontowych. Warunkiem minimalizacji gromadzenia jest wprowadzenie systemu gospodarowania odpadami, którego elementami są:

- zbiórka,

- transport,

- zagospodarowanie.

Odpady zawierające azbest (podgrupa 17 06) powinny być unieszkodliwiane poprzez składowanie. Ten sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymaganiami prawnymi oraz środowiskowymi. W przypadku budowy nowego składowiska na terenie powiatu, należy przystosować je do składowania na nim odpadów z tej grupy. Należy wcześniej przeprowadzić dokładne rozeznanie co do ilości odpadów zawierających azbest powstajacych w powiecie. Na etapie tworzenia ninejszego Planu próbowano oszacować ilość odpadów wytworzonych w 2002 roku w powiecie. Uzyskano informacje od firmy „Kastor”, która prowadziła działalność tylko na terenie gminy Bobrowice skąd w I połowie 2003 wywiozła 5,13 ton odpadów zawierających azbest. Z terenu powiatu odpady te trafiają również na składowisko odpadów zawierających azbest w Gorzowie (Chruścik). Z informacji uzyskanych od właściciela tego składowiska wynika, iż w roku 2002 i 2003 nie trafiły odpady z terenu powiatu krośnieńskiego.

Na terenie powiatu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oznaczonych kodem 17 06 05 (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) ma firma

„Kastor” Tomasz Janiszewski Leszno Górne

#### 5.2.3.18. Grupa 18 – Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych 
                        oraz związanych z nimi badań

Podstawowym celem gospodarki odpadami tej grupy jest minimalizacja ilości odpadów wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania (na drodze termicznego przekształcania) poprzez pierwotną segregację u źródła powstawania. Przeważająca część (od 75 do 90%) odpadów powstających w placówkach służby zdrowia ma charakter komunalny. Pozostałości te, w trakcie powstawania, gromadzenia, transportu, czy składowania nie powodują (istotnych) zagrożeń biologicznych bądź chemicznych. Nie wymagają też żadnych zabiegów dezynfekcyjnych poprzedzających ich recykling lub unieszkodliwienie. Powinny być traktowane tak jak odpady powstające w gospodarstwie domowym. Zgodnie z założeniami II Polityki Ekologicznej Państwa oraz ustawą o odpadach składowana powinna być tylko ta część odpadów komunalnych, której nie udało się ponownie wykorzystać.

Drugim celem jest eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.

Odpady tej grupy powinny być przekazywane specjlistycznym firmom.

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011:

1. Minimalizacja ilości powstawania odpadów.

2. Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.

3. Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

Odpady powstające w szpitalach, przychodniach lekarskich, gabinetach lekarskich i weterynaryjnych proponuje się gromadzić w następujący sposób:
- teren szpitali, ZOZ i dużych lecznic
Odpady powinny być gromadzone w jednakowych pojemnikach lub workach papierowych wyłożonych specjalną folią o pojemności 20 l
- prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne
Odpady powinny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów medycznych.
Odpady pochodzenia medycznego powinny być zbierane przynajmniej trzy razy w tygodniu i przekazywane specjlistycznym firmom.

#### 5.2.3.19. Grupa 19 – Odpady z instalacji i urządzeń służących zgospodarowaniu
                        odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i do celów 
                         przemysłowych

##### 5.2.3.19.1. Proponowany system gospodarki osadami ściekowymi

Zgodnie z wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami podstawowe cele do osiągnięcia w gospodarce, komunalnymi osadami ściekowymi wynikają z celów ochrony środowiska i są następujące:

- Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.

- Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Na podstawie wyżej określonych celów opracowano natępujące warianty postępowania z osadami ściekowymi:

wariant I

Osady ściekowe z terenu powiatu zgodnie z priorytetem produkcji energii odnawialnej (opisanym w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu krośnieńskiego), będą wykorzystywane do celów nawozowych plantacji roślin energetycznych ( np.trzcina pospolita, trzcina chińska, wierzba, olcha). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych osady muszą być poddawane systematycznym badaniom obejmującym badania:

- pH,

- suchej masy (%),
- zawartości substancji organicznej (% s.m.),
- zawartości azotu ogólnego, w tym amonowego (% s.m.),
- zawartości fosforu ogólnego (% s.m.),
- zawartości wapnia i magnezu (% s.m.),
- zawartościmetali ciężkich (w mg/kg s.m.)
- obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella,
- liczba żywych jaj pasożytów jelitowych ascaris sp., Trichuris sp., Toxacara sp. 
    Badania komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni, wyrażonego liczbą równoważnych mieszkańców (LRM), nie rzadziej niż:

1) raz na sześć miesięcy - przy LRM do 10.000;

2) raz na cztery miesiące - przy LRM powyżej 10.000 do 100.000;

3) raz na dwa miesiące - przy LRM ponad 100.000.

Dodatkowo co 5 lat należy na gruntach, na których są stosowane osady, wykonywać badania objemujące:

- odczyn pH,
- zawartość metali ciężkich,
- zawartość fosforu przyswajalnego. 

wariant II

Ustabilizowne osady ściekowe na podstawie umów z pojedynczymi odbiorcami przekazywane będą do rolniczego wykorzystania. Wytwórca osadów ściekowych zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych, wykonywać badania osadów ściekowych z częstotliwością raz na sześć miesięcy przy RLM do 10.000, raz na cztery miesiące przy RLM powyżej 10.000 do 100.000 i raz na dwa miesiące - przy RLM ponad 100.000 oraz badania gruntów, na których są wykorzystywane osady raz do roku. W rolnictwie można stosować osady w postaci:

- płynnej (tylko metodą iniekcji lub natryskiwania – w tym hydroobsiewu),
- ziemistej (osad należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni gruntu i niezwłocznie z nim zmieszać).

Komunalne osady ściekowe nie mogą być wykorzystywane podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
Osady ściekowe mogą być wykorzystywane na obszarach, które nie stanowią:
- parków narodowych i rezerwatów przyrody i innych terenów objętych pozostałymi szczególnymi formami ochrony przyrody (jeżeli osady zostały wytworzone poza tymi terenami,
- wewnętrznych terenów ochrony pośredniej i stref ochronnych źródeł i ujęć wody,
- pasa gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,

- terenów zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,

- terenów czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,

- gruntów o dużej przepuszczalności, to jest luźnych słabogliniastych oraz piasków gliniastych lekkich, jeżeli poziom wód gruntowych sięga do 1,5 m od powierzchni gruntu,
- gruntów rolnych o spadku przekraczającym 10%,
- terenów wychodni warstw wodonośnych,
- gruntów, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,

- gruntów przeznaczonych po uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym (w ciągu 18 m-cy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów),

- gruntów wykorzystywanych na pastwiska i łąki,

- gruntów wykorzystywanych do uprawy pod osłonami.

W tabeli 62 przedstawiono dawki osadów ściekowych jakie powinno się stosować przy wykorzystywaniu ich do nawożenia.

Tab. 62. Dawki komunalnych osadów ściekowych.

| Lp. | Cel wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych | Dawka komunalnych osadów ściekowych w Mg suchej masy/ha | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rolnictwo | do 10 dawka w ciągu 5 lat | zabieg jednokrotny lub dwukrotny |
| 2 | Rekultywacja: | gruntów na cele rolne | 200 zależnie od pożądanej zawartości substancji organicznej w gruncie (do 3%) | zabieg jednokrotny z jedno- lub wielorazowym wprowadzaniem osadu do gruntu |
|  |  | terenów na cele nierolne | do 200 | zabieg jednokrotny z jedno- lub wielorazowym wprowadzaniem osadu do gruntu |
| 3 | Dostosowanie do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | do 200 | zabieg jednokrotny z jedno- lub wielorazowym wprowadzaniem osadu do gruntu |
| 4 | Uprawa roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | do 250 dawka na pierwsze 3 lata | zabiegi wielokrotne |
|  |  | do 10 dawka w kolejnych dalszych latach |  |
| 5 | Uprawa roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz | do 250 dawka na pierwsze 3 lata | zabiegi wielokrotne |
|  |  | do 10 dawka w kolejnych dalszych latach |  |

wariant III

Osady ściekowe będą deponowane na składowiskach odpadów bądź kompostowane wraz z odpadami organicznymi. Powstały w ten sposób kompost będzie wykorzystywany na potrzeby zieleni miejskiej oraz w rekultywacji składowisk i terenów poprzemysłowych, albo do nawożenia plantacji roślin energetycznych, o których mowa w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu krośnieńskiego.

Osady ściekowe po odpowiednim przygotowaniu mogą zostać wykorzystane do okresowego przesypywania odpadów na składowisku.

Ze względu na to, iż podczas przeprowadzania wywiadu zauważono w niektórych gminach, że często pracownicy nie wiedzą jak zagospodarowywane są osady ściekowe, proponuje się założenie systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych.

Podsumowanie:
Z powyżej przedstawionych wariantów nie zaleca się rolniczego wykorzystywania osadów ściekowych (zwłaszcza z miejskich oczyszczalni ścieków) do produkcji roślin do celów spożywczych między innymi ze względu na wysokie koszty badań osadów i gruntów, na których są stosowane. Komunalne osady ściekowe poza metalami ciężkimi, zawierają także inne mikrozanieczyszczenia, które powodują, że plony nawożone osadami, są gorszej jakości i mogą zagrażać zdrowiu ludzi. Poza tym pozyskanie odbiorców osadów ściekowych jest trudne, a sposób w jaki często prowadzone jest rozprowadzanie osadów powoduje, że mieszkańcy sąsiednich terenów skarżą się na nieprzyjemne zapachy.
Zaleca się natomiast wykorzystywanie osadów do nawożenia plantacji roślin do energetycznego wykorzystania, gdyż taki sposób zagospodarowania tej grupy odpadów rozwiązałby problem gospodarki osadami z oczyszczalni ścieków z terenu powiatu. Zalecane jest także stosowanie osadów ściekowych do rekultywacji terenów zdegradowanych i składowisk odpadów. Konieczne jest zwiększenie kontroli nad zagospodarowaniem osadów na oczyszczalniach ścieków. Wytwórcy komunalnych osadów ściekowych muszą uzyskać zezwolenie lub złożyć informację o wytwarzanych odpadach i to na nich ciąży obowiązek zagospodarowywania osadów ściekowych.

#### 5.2.3.20. Sposób postępowania z niektórymi składnikami grup odpadów

PCB – Krajowe przepisy prawne definiują PCB w następujący sposób: “PCB – rozumie się

przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 % wagowołącznie”.

PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu lub poddawanie ich procesom odzysku.

PCB występują w kilku grupach odpadów. Mogą stanowić składnik olejów hydraulicznych i elektorizolatorów,  wyeksploatowanych pojazdów jak i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ze względu na dużą szkodliwość i uciążliwość PCB zarówno dla środowiska jak i zdrowia ludzi, zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie urządzenia i instalacje zawierających te substancje. PCB powinny zostać przekazane specjalistycznym firmom.

Aktualnie w Polsce unieszkodliwianie ciekłych odpadów z PCB można zrealizować jedynie w Zakładach ANWIL S.A. we Włocławku, które eksploatują od 1998 r. instalację odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych oraz w Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Na terenie kraju brak jest instalacji niszczenia złomowanych kondensatorów z PCB. Możliwe jest unieszkodliwienie kondensatorów z PCB poza granicami kraju. Zbiórką i nadzorem nad przewozem do spalarni w zakładach TREDI we Francji zajmuje się firma POFRABAT.

# 6. Sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów nie spełniających wymagań ochrony środowiska

Część składowisk tzw. „dzikich” na terenie powiatu została już zrekultywowana. Wciąż jednak istnieje jeszcze 14 składowisk nie mających uregulowanej tożsamości prawnej, które nie spełniają wymagań ochrony środowiska. „Dzikie” składowiska powstają często tam, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do pojemników na odpady. Innym powodem ich powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców. Nielegalne składowiska mają negatywny wpływ na środowisko, tym bardziej, że mogą się na nich znajdować niebezpieczne odpady budowlane (np. płyty azbestowe, resztki farb i lakierów, oleje), odpady z rzemiosła (np. oleje) i opakowania po pestycydach. Istotne jest, aby nie dopuszczać do powstawania nowych miejsc nielegalnego składowania odpadów. Nielegalne składowiska zgodnie z prawem ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. należy zamknąć i zrekultywować.
   Ponadto na terenie powiatu istnieją dwa prawnie unormowane składowiska, które jednak nie odpowiadają wymogom stawianym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Do 2009 roku powinny zostać zamknięte i będą musiały zostać zrekultywowane.

## 6.1. Sposób rekultywacji składowisk

W rekultywacji składowisk wyróżniamy etap rekultywacji technicznej i biologicznej:

Do podstawowych zadań rekultywacji technicznej zaliczamy:

- uporządkowanie terenów przyległych do składowiska,

- ukształtowanie skarp i wierzchowiny,

- techniczne zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przenikaniem do nich odcieków z rekultywowanego składowiska,

- zabezpieczenie przed niekontrolowaną emisją gazu wysypiskowego,

- wykonanie rekultywacyjnej warstwy glebotwórczej,

- końcowe uporządkowanie terenu, rozbiórka infrastruktury technicznej i uporządkowanie terenów przyległych.

W rekultywacji stosuje się następujące rozwiązania techniczne:

Uszczelnienie powierzchni składowiska

Uszczelnienie czaszy składowiska można dokonywać wieloma sposobami, łącząc jednocześnie ten zabieg z rekultywacją. Przy przyjęciu określonego rozwiązania i sposobu przykrycia należy pamiętać o jego osiadaniu w czasie. Im młodsze składowisko, tym większe osiadanie i większe odkształcenia powierzchni.

Uszczelnienia boczne

Uszczelnienia boczne składowisk mają na celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia wód podziemnych przez odcieki migrujące ze składowiska. Uszczelnienie polega na utworzeniu pod składowiskiem szczelnej bariery, zabezpieczającej zarówno przed wydostaniem się odcieków na zewnątrz, jak i napływem wód podziemnych do wnętrza składowiska.

Odgazowanie składowisk:

Drenaże poziome:

Wykonywane są w postaci warstwy mineralnej z rurami odgazowującymi, zlokalizowanymi nad uszczelnieniem dna składowiska lub pod uszczelnieniem powierzchni składowiska. Składają się z perforowanych rur odgazowujących układanych w mineralnej warstwie drenażu gazowego lub z warstwy odgazowującej wykonanej z geokompozytu.

Drenaże pionowe:

Drenaże pionowe składają się z odpowiednio wykonanych studzienek lub szybów posadowionych na podsypce fundamentowej wykonanej na warstwie uszczelnienia dna składowiska. Studzienki lub szyby wykonuje się z rur perforowanych o średnicy 160 ÷ 200 mm, otoczonych przepuszczalną kolumną ze żwiru o uziarnieniu 16/32 mm lub np. ze specjalnych bloczków ceglanych z otworami w obramowaniu z geosiatki lub przesuwnej rury obsadowej o średnicy 1000 mm zamkniętej pokrywą. Po zamknięciu składowiska przewody są zamykane głowicą. Tego typu rozwiązania są stosowane w przypadku nowych składowisk i nadbudowywane w czasie eksploatacji.

Przykrycie skarp

Bardzo istotne w rekultywacji jest właściwe zabezpieczenie skarp. Przy nadmiernym spływie wód powierzchniowych na skarpach może wystąpić erozja wodna, powodująca wymywanie warstwy rekultywacyjnej oraz wysianych nasion. W celu zabezpieczenia skarp stosuje się różne umocnienia wykonane z materiałów naturalnych i sztucznych.

Zaleca się przeprowadzić rekutywację składowisk w powiecie krośnieńskim w następujący sposób:
 - należy wykonać w taki sposób wierzchnią warstwę składowiska, aby w jak największym stopniu ograniczyć infiltrację wód opadowych do warstwy odpadów;

- ostatnią warstwę odpadów powinny stanowić czyste odpady komunalne. Kształtuje się je w formie czaszy ze spadkiem do środka na zewnątrz (około 3 %), co ma na celu umożliwienie swobodnego spływu wód opadowych;

- na składowisku powinno być wykonane ujęcie biogazu, stąd też należy wykonać szczelne przykrycie składowiska np. nieprzepuszczalną geomembraną z tworzywa sztucznego. Membrana dodatkowo będzie zabezpieczać rośliność wegetującą na wierzchniej warstwie humusu przed szkodliwym działaniem biogazu,

- do ochrony folii oraz w charakterze przekładek rozdzielających warstwy gruntu stosuje się tkaniny geosyntetyczne

Kolejność warstw jakie zaleca się stosować ilustruje rys. 3.

Rys. 3.  Budowa warstwy przykrywjącej składowisko odpadów komunalnych.

- należy uformować skarpy , a następnie obsiać je mieszanką traw i obsadza krzewami i drzewami.

Do rekultywacji można stosowć komposty nawet gorszej jakości bądź odwodnione osady ściekowe zmieszane z ziemią uprawną.

Na koronie składowisk odpadów nie mogą być wykonywane przez okres 50 lat od dnia zamknięcia składowiska, budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, chyba, że z ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej wynikać będzie, że prowadzenie na składowisku odpadów tych prac nie spowoduje zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska.
Tereny zdewastowane przez składowiska odpadów po pewnym czasie samoistnie pokrywają się roślinnością. Taki niekontrolowany proces można podzielić na trzy etapy. W pierwszym, na zdegradowanym terenie pojawiają się rośliny najbardziej odporne na skrajne i negatywne warunki siedliskowe (komosa, podbiał, starzec lepki), w drugim etapie pojawiają się przede wszystkim trawy, a w trzecim roślinność drzewiasta i krzewiasta. Proces samoistnego zarastania składowisk może trwać nawet do 60-70 lat. Można jednak przyspieszyć ten proces, nasadzając różnego rodzaju roślinność na terenie byłego składowiska.

## 6.2. Monitoring składowisk w fazie poeksploatacyjnej

Przez okres 30 lat  (od daty uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska) należy prowadzić stały monitoring zamkniętych składowisk odpadów, polegający na:
- badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie składowiska odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego lub procedury zamknięcia składowiska odpadów wskazano stację meteorologiczną reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów

- pomiarze poziomu wód podziemnych;

- kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery
- badaniu parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych i gazie składowiskowym.

Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalną częstotliwość badań wód powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu składowiskowego w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów określa tabela 63.

Tab. 63. Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań w poszczególnych fazach ekploatacji.

| Mierzony parametr | Częstotliwość |
| --- | --- |
| Wielkość przepływu wód powierzchniowych | co 6 miesięcy |
| Skład wód powierzchniwoch |  |
| Objętość wód odciekowych |  |
| Skład wód odciekowych |  |
| Poziom wód podziemnych |  |
| Skład wód podziemnych |  |
| Emisja gazu składowiskowego |  |
| Skład gazu składowiskowego |  |

Jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia składowiska odpadów wynika, że składowisko nie oddziałuje na środowisko, właściwy organ może zmniejszyć częstotliwość badań poszczególnych parametrów wskaźnikowych, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata, a dla przewodności elektrolitycznej właściwej nie rzadziej niż raz na rok. Szczegółowe informacje na temat monitoringu składowisk w fazie poeksploatacyjnej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

## 6.3. Harmonogram realizacji zamykania składowisk odpadów nie  spełniających

## wymagań ochrony środowiska

Likwidacja i uporządkowanie nielegalnych składowisk odpadów powinno zostać przeprowadzone w I etapie wprowadzania kompleksowego systemu gospodarki odpadami. 
W tabeli 64 przedstawiono proponowany harmonogram rekultywacji składowisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska.

Tab. 64. Harmonogram rekultywacji składowisk na terenie powiatu

| Rok | Składowisko | Instytucje odpowiedzialne za rekultywację składowisk |
| --- | --- | --- |
| 2004 | Gmina Dąbie: Szczawno- gmina posiada projekt rekultywacji składowiska Gmina Bytnica: Dobrosułów | Gmina Dąbie Gmina Bytnica |
| 2005 | Gmina Gubin: Grabice Gmina Dąbie: Lubiatów, Trzebule Gmina Bytnica: Budachów, Grabin Gmina Bobrowice: Prądocinek Gmina Krosno Odrzańskie: Łochowice | Gmina Gubin Gmina Dąbie Gmina Bytnica Gmina Bobrowice Zarządca i UG Krosno Odrz. |
| 2006 | Gmina Gubin: Drzeńsk Mały Gmina Dąbie: Kosierz Gmina Bytnica: Struga, Bytnica | PUM i UG Gubin Gmina Dąbie Gmina Bytnica |
| 2007 | Gmina Bytnica: Gryżyna, Drzewica Gmina Dąbie: Połupin | Gmina Bytnica Gmina Dąbie |

Kolejność rekultywacji poszczególnych „dzikich” składowisk zależy od decyzji gmin, w gestii których leży to zadanie. W tabeli 65 nie uwzględniono rekultywacji „dzikich” składowisk w Jaromirowciach i Bronkowie, gdyż ich rekultywacaj zostanie przeprowadzona w b.r.

Składowisko odpadów w Drzeńsku Małym powinno zostać zamknięte, a następnie zrekultywowane do 2009 roku, chyba że jego pojemność zostanie wcześniej wyczerpana. Z Przeglądu Ekologicznego wykonanego dla tego składowiska wynika, że jego pojemność zostanie wyczerpana w najbliższych 3-4 latach. Z WPGO dla woj.. lubuskiego wynika, że planowane jest jego zamknięcie na rok 2005. Składowiska przyjmujące dziennie ponad

10 t/d (bądź o pojemności całkowitej powyżej 25 000 ton) do 2006 roku muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane, wymagane ustawą z dn. 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62, poz.627) i rozporządzeniem do niniejszej ustawy z dn. 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz.1055). Ze względu na to, iż omawiane składowisko zalicza się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elmentów przyrodniczych albo środowiska jako całości w przypadku planowania jego eksploatacji wykraczającej poza 2006 rok będzie musiało uzyskać pozwolenie zintegrowne.

Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji istniejących „dzikich” składowisk. W celu oszacowania objętości odpadów zdeponowanych na składowisku należy wyznaczyć rzędne dna składowiska (z archiwalnych podkładów, a w przypadku ich braku z wykonanych otworów geologicznych) i odjąć je od wartości uzyskanych z dokonanych pomiarów geodeyjnych. Następnie gminy powinny zdecydować czy odpady powinny być usunięte z miejsca składowiska (n.p. jeśli znajdują się na prywatnej działce, przeszkadzają w prawidłowym poruszaniu się po drodze) czy też mogą zostać na danym terenie. W przypadku zdecydowania się na usunięcie złoża z terenu należy przewieźć je na składowisko o uregulowanym statusie prawnym. Należy zbadać wpływ składowiska na środowisko, a następnie wybrać kierunek jego rekultywacji. Teren po rekultywacji powinien być wkomponowany w otaczający go krajobraz i nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego.

Prawnie unormowane składowiska znajdujące się na terenie powiatu, zostaną zamknięte i zrekultywowane po wydaniu decyzji o zamknięciu składowiska.

## 6.4. Instytucje odpowiedzialne za realizację zamykania i rekultywację składowisk

Zgodnie z art. 102 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dn 27 kwietnia 2001 roku za rekutlywację terenu, na którym znajduje się składowisko powodujące „zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu” jest zobowiązany przeprowadzić władający tym terenem. W przypadku gdy władający powierzchnią ziemi wykaże, iż zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, zostało dokonane po dniu objęcia przez niego władania, przez wskazany podmiot, to obowiązek rekultywacji spoczywa na tym podmiocie. Jeżeli zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie terenu odbyło się za zgodą lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do ich rekultywacji solidarnie ze sprawcą.

Z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu porządku i czystości w gminach” wynika, iż za likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu odpowiedzialne sa gminy.
W wyjątkowych wypadkach rekultywacji dokonuje starosta. Ma to miejsce jeżeli podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej przeprowadzenie (wówczas koszty rekultywacji ponosi podmiot). Starosta jest również zobowiązany do przeprowadzenia rekultywcji gdy nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji albo egzekucja okazała się bezskuteczna gdy zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej lub gdy z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej dokonanie rekultywacji dokonuje starosta. W tych wypadkach koszty rekultywacji ponosi władający powierzchnią ziemi, a obowiązek poniesienia kosztów rekultywacji, ich wysokość oraz sposób uiszczenia określa, w drodze decyzji, starosta.

# 7. Zadania strategiczne obejmujące okres 8 lat

## 7.1. Odpady komunalne

Kierując się głównym celem strategicznym gospodarki odpadami z sektora komunalnego na lata 2004-2011, który brzmi:

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania

wyodrębiono następujące zadania strategiczne:

1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu

   W najbliższym okresie, zorganizowaną zbiórką odpadów powinni być objęci wszyscy mieszkańcy powiatu. Realizację tych zadań powinno prowadzić się poprzez zapewnienie wszystkim mieszkańcom odbioru odpadów z posesji. Jednak główny problem w realizacji tego celu wynika z niechęci ludności (zwłaszcza z terenów wiejskich) do korzystania z tego rodzaju usług. Często wynika, to z dużego stopnia zubożenia mieszkańców wsi, których nie stać na miesięczne opłaty związane z wywozem odpadów bądź z nieświadomości o zagrożeniach jakie niesie ze sobą spalanie odpadów w piecach bądź deponowanie ich w niedozwolonych do tego miejscach. Należy zastosować w tym przypadku instrumenty prawne i egzekwować od mieszkańców konieczność korzystania ze zorganizowanej zbiórki odpadów. Ze realizację zadania odpowiedzialne są gminy.

2. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie

minimalizacji wytwarzania odpadów

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa należy prowadzić poprzez działania edukacyjno-informacyjne, które powinny być szczególnie skierowane na dzieci i młodzież, gdyż to one będą tworzyć nowe społeczeństwo w nadchodzących latach, od którego będzie zależała realizacja zamierzonych celów w dziedzinie gospodarki odpadami. Proces zmiany dotychczasowego postępowania społeczeństwa jest procesem długotrwałym, dlatego aby zapewnić wysoką skuteczność edukacji i kształtownia świadomości społecznej należy zapewnić:

- ciągłość (informacje musz być udostepniane przez długi czas),

- rozpoznanie (podobne znaki rozponawcze – logo we wszytskich rodzjach mediów),

- różnorodność (łączenie różnych rodzajów mediów i form przekazu),

- skoncentrowane wykorzystanie różnych mediów (wykorzystanie mediów lokalnych skupiających się na wybranych grupach odbiorców),

- profesjonalizm (wykorzystanie zawodowych dziennikarzy i pracowników branży reklamowej),

- wizualizacja (materiały pisemne muszą być wzbogacone obrazem),

- wyzwanie dla odbiorcy (informacje powinny zmuszać odbiorcę do myslenia),

- zaangażowanie innych zainteresowanych stron (szkoły, stowarzyszenia),

- drobne darmowe usługi dla mieszkańców (np. darmowy kompost),

- dialog z mieszkańcami,

- kontrola i wizyty powtórne w wybranych miejscach, jeśli pojawią się problemy.

Edukacja społeczna powinna być prowadzona:

- w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych, średnich,

- za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),

- za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp.

Ze realizację zadania odpowiedzialne są gminy.

3. Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów zarówno na terenach

miejskich jak i wiejskich

Na terenie powiatu należy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Pozwala to na zmniejszenie balastu dopadów trafiających na składowisko i odzysk surowców wtórnych. 
Selektywna zbiórka powinna dotyczyć nie tylko odpadów opakowaniowych, ale także odpadów niebezpiecznych, biodegradowalnych, budowlanych, tekstylnych i wielkogabarytowych.

Ze realizację zadania odpowiedzialne są gminy.

4. Osiągnięcie w roku 2011 zakładanych limitów odzysku i recyklingu

poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 51%,

- opakowania ze szkła: 46%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 31%,

- opakowania metalowe: 46%,

- opakowania wielomateriałowe: 31%,

- odpady wielkogabarytowe: 53%

- odpady budowlane: 42%

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 53 %.

Ze realizację zadania odpowiedzialne są gminy.

5. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 64% wszystkich odpadów

komunalnych (w stosunku do roku 1995)

Dzięki segregacji ilość odpadów deponowanych na składowiskach ulegnie zmniejszeniu. Do roku 2011 planuje się, że w wyniku selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych, biodegradowalnych, budowlanych, tekstylnych, wielkogabarytowych,
uzyska się zmniejszenie o 35% ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach w ten sposób żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50 - 60%. Jest to wskaźnik bardzo znaczący, biorąc pod uwagę, że koszty budowy nowych składowisk są bardzo wysokie i ciągle rosną. Ich budowa powoduje poza tym duże trudności np. jeśli chodzi o lokalizację, odpowiednie zabezpieczenie środowiska.

Ze realizację zadnia odpowiedzialne są gminy.

6. Skierowanie w roku 2011 na składowiska nie więcej niż 74% (wagowo)

całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
    (w stosunku do roku 1995)

Jednym z priorytetów jest wyliminowanie bioodpadów ze strumienia odpadów trafiających na składowiska. Pozwala to zmniejszyć negatywne oddziaływanie składowiska na środowisko, gdyż m.in. zmniejsza się ilość i skład odcieków, ilość gazu wysypiskowego. Dodatkowo uciążliwość zapachowa składowiska także jest mniejsza. Do osiągnięcia wyżej przedstawionego celu należy przede wszystkim popularyzować kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie w przypadku terenów wiejskich i miejskich z jednorodzinną zabudową. Odpady biodegradowalne z pozostałych gospodarstw , powinny być selektywnie zbierane. Należy wybudować gminne kompostowanie bioodpadów, na którą będą  trafiały slektywnie zebrane bioodpady z gospodrstw domowych i odpady z pielęgancji terenów zielonych.

Ze realizację zadnia odpowiedzialne są gminy.

7. Zlikwidowanie i zrekultywowanie wszystkich tzw. dzikich składowisk

   Nielegalne składowiska mają negatywny wpływ na środowisko, tym bardziej, że mogą się na nich znajdować niebezpieczne odpady budowlane (np. płyty azbestowe, resztki farb i lakierów, oleje), odpady z rzemiosła (np. oleje) i opakowania po pestycydach. Istotne jest, aby nie dopuszczać do powstawania nowych miejsc nielegalnego składowania odpadów, a istniejące na bieżąco likwidować i rekultywować.

Ze realizację zadnia odpowiedzialne są gminy.

8. Zlikwidowanie do roku 2009 składowisk w Drzeńsku Małym i Łochowicach jako nie spełniających wymogów ochrony środowiska

Istniejące na terenie powiatu składowiska w Drzeńsku Małym i Łochowicach nie

odpowiadają wymaganiom stawianym przez rozporządzenie Ministra Środowiska z  dn. 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.
Do podstawowych elementów technicznych w jakie powinny być wyposażone nowoczesne składowiska należy zaliczyć:

- Uszczelnienie (w tym izolacja syntetyczna)

- System drenażu

- Zewnętrzny system rowów drenażowych

- Instalacja do odprowadzania biogazu

- Instalacja do wykorzystania lub spalania biogazu

- Pas zieleni (co najmniej 10 m)

- Urządzenie do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt

- Waga,

- Zbiornik na odcieki lub instalacja do odprowadzania ich do kanalizacji

- System wyłapujący odpady wynoszone przez wiatr,

- Sieć piezometrów.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Drzeńsku Małym z wyżej

wymienionych elementów posiada tylko uszczelnienie naturalne i wagę dlatego też na mocy

obowiązujących przepisów prawnych (w przypadku uzyskania do 2006 roku pozwolenia

zintegrowanego) mogłoby być eksploatowane do 2009 roku. Jednak zgodnie z danymi z Przeglądu Ekologicznego dla  omawianego składowiska jego pojemność ulegnie wyczerpaniu za około 2-3 lata, a wg danych z WPGO planowana data jego zamknięcia to 2005 rok.

Eksploatacja składowiska odpadów w Łochowicach zostanie zakończona do końca 2004 roku co wynika  z pozwoleń jakie posiada to składowisko oraz ze względu na wyczerpanie się jego objętości

Ze realizację zadania odpowiedzialne są gminy, na terenie których znajdują się składowiska oraz zarządcy tych składowisk.

9. Budowa powiatowego zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych o

funkcji ponadlokalnej

Proponuje się stworzenie na terenie powiatu Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych w miarę możliwości w połączeniu z istniejącym Zakładem demontażu Wyeksploatowanych Pojazdów. Zakład mógłby skupować odpady wielkogabarytowe nie tylko z terenu powiatu krośnieńskiego, ale także z sąsiednich powiatów. Przy odpowiedniej organizacji takiego obiektu możliwe byłoby pozyskiwanie środków na finansowanie innych sektorów gospodarki odpadami (np. koszty prowadzenia selektywnej zbiórki, kompostowani itp.).

Ze realizację zadania odpowiedzialne są gminy.

10. Budowa przez związek gmin Odra-Nysa-Bóbr składowiska odpadów

Związek gmin „Odra-Nysa-Bóbr” na planuje budowę składowiska odpadów na terenie powiatu. Lokalizacja składowiska nie została jeszcze ostatecznie ustalona. W momencie powstania omawianego składowiska wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu powiatu będą trafiać na ninejsze składowisko. Będące w planach składowisko odpadów będzie musiało zostać zbudowane w sposób zgodny z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003 r. w sprawie szczegóowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61, poz. 549).

Za realizację zadania odpowiedzialny jest związek gmin Odra-Nysa-Bóbr.

11. Organizacja zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Należy poprzez zawarcie umów ze sklepami bądź utworzenie punktów zbierania zorganizować system zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych od indywidualnych wytwórców.
Za realizację zadania odpowiedzialne są gminy.

## 7.2. Odpady inne niż komunalne wraz z odpadami z sektora gospdarczego

Na podstawie założonych celów do osiągnięcia w latach 2004 – 2011 w dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego, które brzmią:

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

wyodrębiono następujące zadania strategiczne:

1. Systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji. 

W celu zminimalizowania ilości powstających odpadów z sektora gospdarczego należy dążyć do wprowadzania beodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji.

2. Wprowadzenie metod i technologii „czystej produkcji” powodującej zmniejszenie ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów.

3. Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów

4. Dostosowanie gospodarki odpadami do wymagań europejskich zawartych w znowelizowanych krajowych aktach prawnych oraz do wytycznych zawartych w II Polityce Ekologicznej Państwa.

5. Wyeliminowanie nieprawidłowego unieszkodliwiania w tym także nielegalnego lub nieprawidłowego składowania.

Powyższe zadania powinny być realizowane przez Starostwo Powiatowe w drodze wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów przez przedsiębiorstwa, zatwierdzania programów gospodraki odpadami niebezpiecznymi, akceptowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, wstrzymywania działalności wytwórców odpadów działających niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gopodarki odpadami niebepiecznymi lub naruszających obowiązujące przepisy prawne, a także poprzez prowadzenie działalności kontrolnej w celu wyegzekwowania posiadania przez przedsiębiorstwa wszystkich niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami oraz aktualnych umów ze specjalistycznymi firmami na transport i unieszkodliwianie odpadów. Ponadto przez wójtów i burmistrzów, którzy w drodze decyzji mogą nakazać posiadaczowi odpadów usunięcieich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. W realizacji ninjeszego zadania powinien uczestniczyć także WIOŚ poprzez przeprowdzanie kontroli (m.in. przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska) oraz poprzez podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środwiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środwiska.

6. Dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB

Polichlorowane bifenyle występują w kilku grupach odpadów. Mogą stanowić składnik olejów hydraulicznych i elektorizolatorów,  wyeksploatowanych pojazdów jak i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ze względu na dużą szkodliwość i uciązliwość PCB zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie urządzenia i instalacje zawierające te substancje.

Zadanie to leży w gestii posiadacza odpadu, a instytucją egzekwującą to powinno być Satorstwo Powiatowe i WIOŚ.

7. Rozpatrzenie konieczności przystosowania do składowania odpadów zawierających azbest planowanego przez związek gmin „Odra-Nysa-Bóbr” ZZO w gminie Gubin.

Przy projekcie planowanego ZZO należy rozważyć stworzenie kwatery na składowanie bądź magazynowanie odpadów zawierających azbest. W tym celu nalży dokładnie oszacować ilość odpadów zawierających azbest powstających w powiecie krośnieńskim i mogących powstawać w przyszłych latach.

Obecnie unieszkodliwaniem odpadów na terenie powiatu zajmuje się firma „Kastor” Leszno Górne, która działa na terenie gminy Bobrowice. Z danych uzyskanych od firmy wynika, iż w pierwszej połowie 2003 roku z terenu gminy wywiezionych zostało 5,13 ton odpadów zawierających azbest (w postaci płyt konstrukcyjnych falistych). Ponadto odpady zawierające azbest powstajace na terenie powiatu są wywożone do Gorzowa Wlkp. Do firmy Chruścik, która posiada składowisko odpadów zawierających azbest. Z informacji uzyskanych od właściciela tego składowiska wynika, iż w roku 2002 i 2003 nie trafiły tam odpady z terenu powiatu krośnieńskiego.

Za zadanie odpowiedzialny  jest związek gmin „Odra-Nysa-Bóbr”.

8. Organizacja właściwej gospodarki osadami ściekowymi

W powiecie znaczna część osadów jest zagospodarowywana w sposób nieuregulowany.

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu osadów ściekowych na środowisko i zdrowie ludzi, należy zwiększyć stopień kontroli obrotu nimi. Poza tym należy dążyć do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach.

Za realizację zadania odpowiedzialni są właściciele oczyszczalni ścieków.

# 8. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres 4 lat, koszty implementacji i możliwości finansowania PGO

## 8.1. Finansowanie zamierzonych celów

Zakres przewidywanych inwestycji obejmujących nie tylko obiekty infrastruktury, ale także maszyny i urządzenia stanowiące środki trwałe (samochody specjalistyczne, maszyny i urządzenia, pojemniki) powinien być przedmiotem studium wykonalności poszczególnych inwestycji. Celem tej analizy jest określenie realności wykonania zamierzonych przedsięwzięć zarówno pod kątem ich sfinansowania, jak i konsekwencji finansowych wdrożenia, a więc poziomu niezbędnych do pokrycia kosztów eksploatacji cen usług.

### 8.1.1. Sposoby pokrywania kosztów inwestycyjnych

Koszty inwestycji mogą być pokrywane z następujących źródeł:

- opłaty odbiorców usług - stanowią dość pewne źródło środków finansowych pod warunkiem, że ich poziom pozwala na pokrycie całości kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych w skali roku;

- środki własne budżetów gmin - jest to najtańszy, bo bezzwrotny, dotacyjny środek finansowy. Konieczne jest uwzględnienie tego typu wydatków w budżetach gmin, co powoduje, że wydatki takie muszą być odpowiednio wcześniej planowane (najpóźniej jesienią na kolejny rok);

- dotacje ze źródeł zewnętrznych - dotacje ze źródeł krajowych, głównie z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska; dotacje ze źródeł zagranicznych mają znaczenie marginalne;

- pożyczki z funduszy celowych i kredyty preferencyjne - są podstawowym źródłem środków na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska w warunkach polskich. Pożyczek udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na zbliżonych zasadach fundusze wojewódzkie. Przedsięwzięcia finansowane przez NFOŚiGW muszą spełniać następujące kryteria:

- zgodność z polityką ekologiczną państwa,

- efektywności ekologicznej,

- efektywności ekonomicznej,

- uwarunkowań technicznych i jakościowych,

- zasięgu oddziaływania,

- wymogów formalnych.

Samorządy terytorialne mogą uzyskiwać pożyczki na pokrycie kosztów 70% zadania. Znaczna część pożyczki może zostać umorzona po zrealizowaniu inwestycji w planowanych terminie. Najniższe możliwe do uzyskania oprocentowanie wynosi 0,2 kredytu refinansowego.

Preferencyjne kredyty, bez możliwości umorzeń, oferuje Bank Ochrony Środowiska. Dla gmin kredyty przyznawane są na poziomie 0,2 stopy kredytu refinansowego. Okres spłaty do 4 lat. W obu instytucjach finansowych odsetki są płatne od momentu uruchomienia kredytu.

Pożyczki i preferencyjne kredyty są zazwyczaj udzielane na krótkie okresy - do kilku lat. Powoduje to znaczne skumulowanie kosztów finansowych obsługi zadłużenia, skutkujące znaczną podwyżką cen usług (jeżeli koszty finansowe są ich elementem) lub dużymi wydatkami z budżetu gmin.

- komercyjne kredyty bankowe - ze względu na duże koszty finansowe związane z oprocentowaniem, kredyty komercyjne nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy.

- emisja obligacji komunalnych - emisja papierów wartościowych jest jeszcze jednym sposobem zadłużania w celu pozyskania kapitału. Obligacje mogą być emitowane w przypadku, jeżeli dają szansę pozyskania środków taniej niż kredyty bankowe, a pożyczki preferencyjne nie są możliwe do pozyskania.

- udział kapitałowy lub akcyjny - polega na objęciu udziałów finansowych w przedsięwzięciu inwestycyjnym przez podmioty prywatne lub publicznych inwestorów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne).

### 8.1.2. Sposoby pokrywania kosztów eksploatacyjnych

Koszty eksploatacyjne mogą być pokrywane z następujących żródeł:

Podstawowym źródłem przychodów są opłaty za wywóz odpadów i opłaty za ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwienia. Uzupełniającymi źródłami przychodów są wpływy z tytułu sprzedaży materiałów i surowców:

- surowców wtórnych,

- kompostu,

- energii ze spalania odpadów,

- biogazu ze składowiska.

Coraz częściej za przychody uważa się również uniknięte koszty transportu, składowania lub przerobu odpadów w efekcie działań związanych z minimalizacją i unikaniem powstawania odpadów (akcje edukacyjne).

Prawidłowo przyjęta i stosowana cena usuwania i składowania odpadów powinna uwzględniać:

- pokrycie całości kosztów związanych z bieżącą, technologiczną i organizacyjną eksploatacją elementów gospodarki odpadami,

- pokrycie kosztów finansowych inwestycji jako zwrot zobowiązań zaciągniętych przy - realizacji inwestycji (spłata odsetek, rat kapitałowych, wykup obligacji),

- rozsądny zysk przedsiębiorstw realizujących usługi.

Ponadto, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628), cena przyjęcia odpadów na składowisko powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów (art. 61). Należy również uwzględnić opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska – umieszczenie odpadów na składowisku.

Koszty segregacji (odzysku) surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych mogą być:

- dofinansowane z budżetów gminnych,

- dodatkowym elementem cenotwórczym opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko lub ich odzysk /unieszkodliwienie - koszty w tym przypadku są ponoszone bezpośrednio na wytwórców odpadów (mieszkańców i jednostki organizacyjne).

### 8.1.3. Inne źródła finansowania PGO

Wśród możliwych do zastosowania innych źródeł finansowania działań można zasygnalizować:

- opłaty produktowe - opłaty nakładane na produkty obciążające środowisko np. opakowania, baterie, świetlówki. Wpływy z tego tytułu będą przeznaczane na wspomaganie i dofinansowanie systemu recyklingu (Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638),

- opłaty depozytowe - obciążenia nakładane na produkty, podlegające zwrotowi w momencie przekazania tego produktu do recyklingu lub unieszkodliwienia (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

Zgodnie z art. 29 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 638), wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu. W terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70% zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom. Z kolei Wojewódzkie fundusze, w terminie do dnia 31 maja, przekazują gminom (związkom gmin) powyższe środki.

Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach, składanych przez gminy.

Pozostałe środki zgromadzone na rachunku bankowym Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 
2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

### 8.1.4. Wybrane źródła finansowania PGO

#### 8.1.4.1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Fundusze ekologiczne są najbardziej znanym i wykorzystywanym źródłem dotacji i preferencyjnych kredytów dla podmiotów podejmujących inwestycje ekologiczne. Wpływa to na: ilość środków finansowych jaką dysponują fundusze, warunki udostępniania środków finansowych pożyczkobiorcą oraz procedury dochodzenia do uzyskania finansowego wsparcia funduszu. Bliskość funduszy i ich regionalny charakter (fundusze wojewódzkie) ma także znaczenie dla ich wyróżnienia w gronie inwestorów ekologicznych.

##### 8.1.4.1.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale też uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, unieszkodliwianie i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

##### 8.1.4.1.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do roku 1993 wojewódzkie fundusze, nie posiadając osobowości prawnej, udzielały wyłącznie dotacji na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na obszarze własnych województw. W 1993 roku fundusze te otrzymały osobowość prawną, co umożliwiło im udzielanie, obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych.

Podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (28,8% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOŚiGW mogą być także środki z tytułu:

- posiadania udziałów w spółkach,

- odsetek od udzialanych pożyczek,

- emisji obligacji,

- zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

- zaciągania kredytów,

- oprocentowania rachunków bankowych i lokat,

- wpłat z innych funduszy,

- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,

- świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,

- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

##### 8.1.4.1.3. Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i  Gospodarki

##### Wodnej

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są gminny oraz powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGA i PFOŚiGW). Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

- Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
   Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowych funduszy (zgodnie z poś, art.407) przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami.

- Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na dochód GFOŚiGW składa się:

- Całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest zarząd gminy.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

- Realizacje przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

- Wspieranie działań zapobiegających powstawanie odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach.

Istnieje duże prawdopodobieństwo,  że fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przestaną funkcjonować w najbliższych latach.

#### 8.1.4.2. Ekofundusz

Geneza Ekofunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące wierzycielami Polski, podjął decyzję o redukcji polskiego długu o 50%, pod warunkiem spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też ewentualną dalszą, 10% redukcję długu, pod warunkiem przeznaczenia go na uzgodniony cel. Z kolei Rząd Polski zaproponował, aby te dodatkowe 10% długu można było przeznaczyć na wsparcie przedsięwzięć w ochronie środowiska.

Zgodnie ze statutem środki Ekofunduszu (www.ekofundusz.org.pl) mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

- zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów cieplarnianych),

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium Polski,

- zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego,

- zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się również gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

W momencie wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej, Ekofundusz zakończy swoją działalność.

#### 8.1.4.3. Banki

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych. Kredyt preferencyjny powstał w Banku Ochrony Środowiska w wyniku współpracy z NFOŚiGW, który pokrywa ze środków finansowych różnice między oprocentowaniem kredytu komercyjnego i preferencyjnego. Zasady ustalenia warunków i zasad finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przez BOŚ, są zblizone do tych jakie obowiązują w NFOŚiGW. Maksymalna kwota kredytu wynosi 200 000 zł (lecz nie więcej niż 50% wartości przedsięwzięcia), a okres realizacji wynosi do 18 m-cy od daty podpisania przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 7 lat, a oprocentowanie w stosunku rocznym 8%.
Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy (www.worldbank.org) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com).

#### Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału są one w stanie wnieść wiedzę menadżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych (green equity funds) na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menadżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

#### 8.1.4.5. Programy pomocowe Unii Europejskiej

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych, jak i współpracy bilateralnej, są :

- ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego

- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych

- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych  - - stosownie do standardów europejskich,

- transfer know-how

##### 8.1.4.5.1. SAPARD

Program SAPARD – Przedakcesyjny Instrument Wsparcia Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development).

Fundusz SAPARD przeznaczony jest dla krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej na pomoc w stymulowaniu rozwoju obszarów, ułatwienie procesu integracji sektora rolnego z UE oraz płynne włączenie rolnictwa krajów kandydujących w system Wspólnej Polityki Rolnej i Strukturalnej UE.

Termin realizacji wyznaczono na lata 2000 – 2006, zaś maksymalny roczny budżet dla Polski wynosi 168,7 mln euro. Wkład ze strony Unii Europejskiej może wynieść nie więcej niż 75% ogólnej sumy wydatków publicznych, pozostałe 25 % to wkład ze strony polskiej.

Celem programu jest wsparcie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w okresie przedakcesyjnym. Maksymalny roczny budżet dla Polski 168,7 mln euro. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 1999 roku, program może wspierać następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje w gospodarstwach rolnych,

- poprawę przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych,

- poprawę struktur kontroli jakości, kontroli weterynaryjnej i kontroli zdrowia roślin na rzecz jakości artykułów żywnościowych i ochrony konsumenta,

- wprowadzanie metod produkcji rolnej zmierzających do ochrony środowiska naturalnego oraz krajobrazu wiejskiego,

- rozwój i dywersyfikację działalności gospodarczej,

- wprowadzenie systemu zastępstw w gospodarstwach rolnych oraz systemu usług w systemie zarządzania gospodarstwami,

- tworzenie grup producenckich,

- odnowę i rozwój wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich,

- poprawę struktury obszarowej oraz scalanie gruntów,

- tworzenie i aktualizowanie systemu rejestru gruntów,

- doskonalenie szkolenia zawodowego,

- rozwój i ulepszenie infrastruktury na obszarach wiejskich,

- gospodarkę zasobami wodnymi w rolnictwie,

- leśnictwo i zalesianie obszarów rolnych, inwestycje w prywatnych gospodarstwach leśnych oraz przetwórstwo i marketing produktów leśnych,

- pomoc techniczną na rzecz środków działań objętych programem.

Sposób wykorzystania programu w Polsce został określony w Programie operacyjnym programu SAPARD. Zgodnie z tym dokumentem priorytetowymi środkami działania programu SAPARD w Polsce będą:

- poprawa przetwórstwa i marketingu produktów rolnych i rybnych,

- inwestycje w gospodarstwach rolnych,

- rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich,

- różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Przewidziano także uzupełniające środki działania obejmujące: pilotażowe projekty dotyczące ochrony środowiska na terenach rolniczych oraz zalesiania, szkolenie zawodowe: pomoc techniczną (doradczą) na rzecz środków objętych programem.

Rozpoczęcie programu SAPARD planowane było na początek 2000 roku, jednak wobec opóźnienia wydania aktu wykonawczego, precyzującego zasady finansowe programu, został wprowadzony dopiero w czerwcu 2002 roku. Zasady te są zbliżone do stosowanych w Europejskim Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w części dotyczącej gwarancji rolnych. Instytucją realizującą program SAPARD w Polsce jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencji tej powierzona została zarówno funkcja implementacyjna, jak i płatnicza. Funkcja implementacyjna polega przede wszystkim na prowadzeniu akcji informacyjnej, zbieraniu, opiniowaniu i selekcji propozycji przedsięwzięć przewidzianych do finansowania w ramach programu. Funkcja płatnicza polega na zarządzaniu finansami programu, dokonywaniu płatności i rozliczeń z beneficjentami programu z jednej strony oraz – za pośrednictwem Narodowego Funduszu – z Komisją Europejska z drugiej. Zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Komisję Europejską agencja płatnicza musi być poddana procesowi akredytacji , który ma zapewnić, że wypełnione zostaną wszystkie warunki dotyczące zarządzania finansowego i kontroli finansowej ustanowione przez Komisję.

Program SAPARD w odróżnieniu od innych programów pomocy przedakcesyjnej, ma być realizowany w sposób w pełni zdecentralizowany. Oznacza to m.in. , ze Komisja Europejska sprawuje kontrolę ex-post zamiast ex-ante. Oznacza to także, ze Komisja Europejska nie będzie decydowała  o wyborze poszczególnych przedsięwzięć finansowych w ramach programu. Będzie natomiast prowadziła kontrolę poprawności wydatkowania środków oraz realizacji programu – zgodnie z zasadami – po fakcie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odpowiednie wydatki nie będą refundowane przez Komisję.

##### 8.1.4.5.2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w rozwoju przedsiębiorczości na wsi spełnia rolę znaczącą. ARiMR bierze udział we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej poprzez:

- dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa

realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa

- realizację przedsięwzięć objętych branżowym programem restrukturyzacji i modernizacji produkcji mięsa

- wspieranie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych tworzących nowe, stałe miejsca pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich oraz gminach miejsko-wiejskich gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej

- wspieranie rozwoju usług mechanizacyjnych w ramach realizacji branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn rolniczych

- udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalności agroturystycznej w gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa

- pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych

- dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

##### 8.1.4.5.3. CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju

##### Technologicznego

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. w gospodarce odpadami.

W programie tym może wziąć udział każda osoba prawna, przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branży itp.

Aby uzyskać grant w ramach tego programu należy przede wszystkim mieć ideę innowacyjnego rozwiązania, następnie założyć konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wejdą tez firmy z krajów UE i złożyć wniosek według wymogów Komisji Europejskiej.

Instytucje, tworzące konsorcjum, muszą zapewnić wykonanie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania zamierzonego celu, od badań, poprzez prezentację wynik, transfer technologii, wdrożenie, promocję w mediach.

Dofinansowanie projektów wdrożeniowych ze środków 6 PR. kształtuje się na poziomie ok. 35 %.

Szczegółowe informacje na temat tego programu można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.

##### 8.1.4.5.4.Programy bilateralne

Do niedawna jeszcze istniało szereg programów dwustronnych, w ramach których możliwe było uzyskanie wsparcia zarówno na projekty inwestycyjne, jak i doradcze. Założeniem wszystkich tych programów była intensywna pomoc w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w związku z akcesją do Unii Europejskiej.

Krajami udzielającej tej pomocy były m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja i.in. Po wygaśnięciu strategii pomocy obejmującej najczęściej okres do 2000 r większość tych krajów podjęła decyzję o całkowitym zaniechaniu lub stopniowym zmniejszaniu rozmiaru i zakresu tego rodzaju współpracy z Polską. Np. Szwecja nie przewidziała w ogóle nowych projektów i wspierania dodatkowych sektorów. Możliwe jest uruchamianie tylko małych projektów komplementarnych z działaniami w tych obszarach, które już wcześniej biły finansowane przez stronę szwedzką.

Na zasadzie indywidualnych porozumień między Landami i województwami lub powiatami polskimi działa współpraca niemiecko – polska, np. Województwo Śląskie – rząd Płn. Nadrenii-Westfalii i.in.  Współpraca t najczęściej przyjmuje formę tworzenia spółek Joint-Venture do wspólnego realizowania określonych przedsięwzięć.

Utworzenie spółki JV. z doświadczonym i dysponującym dobrym zapleczem technicznym i finansowym partnerem zagranicznym mogłoby też być opcją wzmocnienia pozycji i szansą rozwoju działalności dla firm z województwa małopolskiego, np. zajmujących się zbiórką i unieszkodliwianiem odpadów.

W dalszym ciągu można ubiegać się jeszcze o wsparcie ze strony Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska (DEPA), wspierającej gminy polskie np. we wdrażaniu selektywnej zbiórki surowców wtórnych (dostawy kontenerów itp.), nie mniej program pomocy dla Polski kończy się także w grudniu 2003 .

Informacji na temat programów ISPA i bilateralnych udziela m.in. NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a, Warszawa lub Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, ul. Bagatela 14, Warszawa.

##### 8.1.4.5.5. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straci możliwość korzystania z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyska dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska. Trudno dziś powiedzieć, na jakich zasadach będą funkcjonować te fundusze po wejściu Polski do Unii Europejskiej (zapowiadane jest ich przeobrażenie), niewątpliwie jednak nadal będą pełniły rolę silnego instrumentu pomocowego, zapewniającego kierowanie dużych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska i zadania realizowane w tym zakresie szczególnie przez samorządy terytorialne.

Unia Europejska (UE) przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności (FS). Na lata 2004 - 2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie 13,8 mld EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane działania strukturalne będą ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane środki inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. EURO (13,8 mld z funduszy strukturalnych UE, ok. 6,2 mld EURO krajowe środki publiczne i ok. 3 mld. z sektora prywatnego, jeżeli będzie beneficjentem funduszy europejskich). Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez:

- część środowiskową Funduszu Spójności  – 2,6 - 3,1 mld EURO (2,1 mld EURO wkład UE),

- Sektorowy Program Operacyjny: Ochrona środowiska i gospodarka wodna – 643 mln EURO (516 mln EURO środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ERDF),

- inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin.

Priorytetem 3 FS jest racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Przewidziana kwota środków finansowych na ten priorytet z UE wynosi 390,2 mln EURO (przy założeniu 19 % udziału środków krajowych). Fundusze te ukierunkowane będą na finansowanie konkretnych inwestycji, których wyniki są zgodne z zapisami Dyrektywy Rady 91/156/EEC.

Priorytetem 2 w Sektorowym Programie Operacyjnym - Ochrona środowiska i gospodarka wodna jest Ochrona środowiska na obszarach zanieczyszczonych. Działanie 4 dotyczy zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W ramach tego priorytetu realizowane będą zadania, których nie można dofinansować z Funduszu Spójności. Wsparcie finansowe dotyczyć będzie, także podmiotów niepublicznych. Na ten priorytet przeznaczono 127 mln EURO.

W ramach ZPORR wsparcie zostanie udzielone szerokiej gamie projektów z zakresu ochrony środowiska. Pomoc z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów. Wydatki w ramach działań wyniosą nie więcej niż 633,1 mln EURO, z tego wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych wyniesie 411,56 mln EURO, z czego ok. 70 % zostanie przeznaczone na ochronę wód i gospodarkę wodną. W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczający wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody i glebę poprzez:

- modernizację istniejących wysypisk komunalnych,

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownie, spalarnie),

- wprowadzenie na szeroką skalę systemu powtórnego zagospodarowania odpadów,

- regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk.

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Wartą zainteresowania formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności.

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce. Wkracza on coraz bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na zakup potrzebnego sprzętu lub który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do wzięcia kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest bardziej niż kredyt uniwersalną i elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

Finansowaniem ochrony środowiska w Polsce interesuje się coraz więcej banków i funduszy inwestycyjnych. Rozwija się też pomoc zagraniczna, dzięki której funkcjonuje w Polsce wiele fundacji ekologicznych. Poszukiwane są też nowe instrumenty ekonomiczno – finansowe w ochronie środowiska, takie jak opłaty produktowe czy ekoobligacje.

Inwestorzy w zakresie ochrony środowiska mogą więc liczyć na to, że system finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce będzie rozwijał się nadal, oferując coraz szersze formy finansowania i coraz większe środki finansowe, przeznaczane na wsparcie działań służących ochronie środowiska w naszym kraju.

## 8.2. Harmonogram realizacji przedsięwzięć na okres 4 lat i koszty realizacji 
          zamierzonych celów

Poniżej przedstawiony (tab. 65) harmonogram realizacji ma charakter orientacyjny i powinien podlegać bieżącej weryfikacji przez operatora systemu.

Tab. 65. Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych

| Opis przedsięwzięcia | Adresaci działań | Lata realizacji | Koszty w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Działania pozainwestycyjne |
| Opracowanie sprawozdania z realizacji PGO | Zarząd Powiatu | 2004-2007 |  |  | 2 |  |
| Weryfikacja PGO na lata 2008 - 2011 | Zarząd Powiatu | 2007 |  |  |  | 30 |
| Opracowanie i zatwierdzenie gminnych Planów Gospodarki Odpadami | gminy | do VI 2004 | 70 |  |  |  |
| Współpraca przy opracowaniu Wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania | Starosta | 2003-2004 |  |  |  |  |
| Wspieranie działań dotyczących rozwoju ponadgminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi | Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |  |  |  |  |
| Działania edukacyjne | Gminy, Starostwo Powiatowe, przedsiębiorstwa | Zadanie ciągłe | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Organizacja systemu recyklingu wyeksploatowanych pojazdów | przedsiębiorstwa | 2004 |  |  |  |  |
| Organizacja zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych wytwarzanych w strumieniu odpadów komunalnych | Przedsiębiorstwa i gminy | 2004 |  |  |  |  |
| Opis przedsięwzięcia | Adresaci działań | Lata realizacji | Koszty w tys. zł |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Propagowanie kompostowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców we własnym zakresie | gminy | Zadanie ciągłe | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Opracowanie systemu kontroli uczestniczenia w zorganizowanym odbiorze odpadów i wdrażanie systemu | Gminy | 2004 |  |  |  |  |
| Inwentaryzacja tzw. „dzikich” składowisk | gminy | 2004 | 10 |  |  |  |
| Zbadanie jakości osadów ściekowych celem określenia możliwości ich wykorzystania do celów rolniczych i in. | Wytwórcy osadów ściekowych | Zadanie ciągłe | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Uwzględnianie wprowadzenia bezodpadowych i małoodpadowych technologii produkcji przy wydawaniu zezwoleń na wytwarznie i unieszkodliwianie odpadów | Starosta, WIOŚ | Zadanie ciągłe |  |  |  |  |
| Egzekwowanie realizacji zaleceń wydawanych w zezwoleniach i zintensyfikowanie kontroli realizacji programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą | Starosta, WIOŚ | Zadanie ciągłe |  |  |  |  |
| Zawarcie wstępnych umów z recyklerami i wyszukanie ewentualnych partnerów we wprowadzaniu selektywnej zbiórki na terenach miejskich i wiejskich | gminy | 2004 |  |  |  |  |
| Opis przedsięwzięcia | Adresaci działań | Lata realizacji | Koszty w tys. zł |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Opracowanie i uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku (prawa lokalnego) | gminy | 2004 |  |  |  |  |
| Suma: | 103 | 22 | 23 | 51 |
| Działania inwestycyjne |
| Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców * | Podmioty gospodarcze, mieszkańcy | 2004-2006 | 70 | 70 | 70 |  |
| Organizacja i prowadzanie selektywnej zbiórki odpadów surowcowych u źródła | gminy | Zadanie ciągłe | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Gminy, podmioty gospodarcze | Zadanie ciągłe |  |  |  | 60 |
| Budowa GPZON (dwa punkty) w połączeniu ze stacjami przeładunkowymi w Gubinie i Krośnie Odrz. | wszystkie gminy powiatu | 2004-2005 | 70,5 | 70,5 |  |  |
| Budowa składowiska odpadów przez związek gmin Odra-Nysa-Bóbr | Związek celowy | 2007-2010 |  |  |  | 3 000 |
| Zakup kontenera do organizacji PZON | wszystkie gminy powiatu | 2004 | 20 |  |  |  |
| Opis przedsięwzięcia | Adresaci działań | Lata realizacji | Koszty w tys. zł |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Zbiórka odpadów niebezpiecznych | gminy | Zadanie ciągłe | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Monitoring składowisk w Drzeńsku Małym i Łochowicach w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej | Zarządcy składowisk | Zadanie ciągłe | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Transport odpadów komunalnych do ZZO | Gminy, frimy wywozowe | Zadanie ciągłe |  | 170 | 340 | 340 |
| Zorganizowanie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych | Gminy | Zadanie ciągłe |  |  | 100 | 115 |
| Budowa planowanego Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych | gminy | 2006 |  |  | 250 |  |
| Budowa 2 stacji przeładunkowych w Gubinie i Krośnie Odrz. | Gminy | 2004 | 250 |  |  |  |
| Budowa gminnych kompostowni z wyposażeniem wraz z punktami magazynowania gruzu budowlanego | gminy | 2005 |  | 202 |  |  |
| Zakup mobilnego zakładu do przetwarzania gruzu budowlanego w kruszywo | gminy | 2005 |  | 250 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia | Adresaci działań | Lata realizacji | Koszty w tys. zł |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Organizacja selektywnej zbiórki odpadów budowlanych | Gminy, firmy wywozowe | Zadanie ciągłe |  |  | 70 | 70 |
| Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Łochowicach | Zarządca składowiska, UG Krosno Odrz. | 2005 |  | 100 |  |  |
| Rekultywacja wszystkich „dzikich” składowisk na terenie powiatu | gminy | 2004-2007 | 195 | 234 | 117 | 117 |
| Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Drzeńsku Małym | PUM, UG Gubin | 2006 |  |  | 100 |  |
| Suma: | 1060,5 | 1551,5 | 1612 | 4267 |
| Suma kosztów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych | 1163,5 | 1573,5 | 1635 | 4318 |
| Razem: 8 690 000 zł |

* na koszt objęcia zorgaznizowanym odbiorem odpadów wszystkich mieszkańców powiatu składa się głównie koszt zakupu pojemników na odpady. Szacuje się, że około 7060 mieszkańców powiatu nie korzysta z usług firm wywozowych. Założono, że przeciętna rodzina liczy około 4 osoby, ilość rodzin nie objętych zorganizowanym odbiorem odpadów pomnożono przez koszt jednego pojemnika na odpady o pojemności 120 l (120 zł).

# 9. Analiza opcji ekonomicznych realizacji zamierzonych celów i szacunkowe koszty realizacji PGO

## 9.1. Analiza opcji ekonomicznych proponowanych wariantów prowadzenia selektywnej zbiórki

Przy obliczaniu ilości odpadów surowcowych uwzględniono równie odpady powstające w obiektach infrastruktury.

Koszt prowadzenia selektywnej zbiórki na terenie miast

Na terenie miast selektywna zbiórka odpadów odbywa się w kontenerach ustawionych w sąsiedztwie w tzw. centrach zbiórki. Odpowiednio oznaczone pojemniki na wybrane użyteczne składniki odpadów są ustawiane w kilku miejscach na terenie miasta.

Obliczony poniżej koszt zbiórki odpadów surowcowych (tab. 66) zawiera już koszt pojemników i dodatkowo uwzględnia koszty ich regularnego opróżniania.

Tab. 66. Koszt zbiórki surowców wtórnych z terenu miast.

| Miasto | Ilość odpadów [t] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | 762,7 | 45 | 34 321,5 |
| Gubin | 1163,7 | 45 | 52 366,5 |
| Razem: | 1926,4 | Razem: | 86 688 |

Do obliczeń przyjęto koszt jednostkowy na podstawie KPGO, i założono planowany odzysk surowców wtórnych na lata 2004-2006. Surowce będą trafiały do stacji przeładunkowych, a następnie będą odbierane bądź transportowane do recyklerów bądź też transportowane do przynależnych im ZZO. W przypadku bezpośredniego odbioru przez recyklerów koszt transportu będzie możliwy do oszacowania po zawarciu umów z recyklerami i uzgodnieniu zasad współpracy.

W celu oszacowania kosztów transportu surowców wtórnych z terenu miast do przyporządkowanych gminom ZZO w tab. 67. oszacowano średnią odległość poszczególnych gmin do ZZO.

Tab. 67. Średnia odległość miast powiatu od przyporządkowanych ZZO.

| Miasto | Przyporządkowany ZZO | Średnia odległość |
| --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | Zielona Góra (propnowany) Długoszyn (deklarowany przez gminę) | 44 68 |
| Miasto Gubin | Marszów (planowany) | 54 |

W oparciu o jednostkowy koszt transportu z KPGO w tab. 68 obliczono koszt transportu surowców wtórnych.

Tab. 68. Koszt transportu surowców wtórnych powstających na terenie miast do ZZO.

| Miasto | Przyporządkowany ZZO | Koszt jednostkowy [zł/t/km] | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | Zielona Góra (propnowany) Długoszyn (deklarowany przez gminę) | 0,60 0,60 | 762,7 | 20 135 31 118 |
| Miasto Gubin | Marszów (planowany) | 0,60 | 1163,7 | 37 704 |

W tabeli 69 zestawiono koszty zbiórki i transportu odpadów surowcowych zebranych z terenu miast powiatu.

Tab. 69. Zestawienie kosztów zbiórki i transportu z miast powiatu.

| Miasto | Koszt zbiórki [zł/rok] | Koszt transportu [zł/rok] | Suma [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | 34 321,5 | 31 118 (ZG-20 135) | 65 439(ZG-54 456) |
| Gubin | 52 366,5 | 37 704 | 90 070 |
| Suma: | 86 688 | 61 518 (ZG-57 839) | 155 509(ZG-144 526) |

W tabeli w nawiasach podano koszt w przypadku transportu odpadów surowcowych do ZZO w Zielonej Górze.

Koszt prowadzenia selektywnej zbiórki na wsiach powiatu krośnieńskiego

wariant I

Na terenach wiejskich selektywna zbiórka jest prowadzona u źródła czyli w gospodarstwach domowych za pomocą worków foliowych. Koszty zakupu worków powinna ponosić gmina lub służby komunalne. W worku gromadzone są szkło kolorowe i białe, tworzywa sztuczne, metale i makultaura. Z terenu gminy worki odbierane są tanim środkiem transportu (np. bryczka, ciągnik) i wywożone do magazynu odpadów zlokalizowanego na terenie każdej gminy, w którym surowce są magazynowane. Przybliżony koszt zakupu worków foliowych dla mieszkańców wsi przedstawiono w tabeli 70. Do obliczeń założono, że średnio rodzina składa się z 4 osób, a koszt worka wynosi ok. 10 gr. Przyjęto, że surowce będą odbierane raz w tygodniu, w związku z czym w miesiącu jedna rodzina będzie zużywać 4 worki.

Tab. 70. Przybliżony koszt zakupu worków foliowych dla mieszkańców gmin.

| Gmina | Liczba mieszkańców | Koszt miesięczny [zł] | Koszt roczny [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. (wsie) | 6214 | 620 | 7 440 |
| Gmina Gubin | 7528 | 750 | 9 000 |
| Dąbie | 5215 | 520 | 6 240 |
| Bytnica | 2709 | 270 | 3 240 |
| Bobrowice | 3266 | 330 | 3 960 |
| Maszewo | 3063 | 310 | 3 720 |
| Razem: | 27 995 | 2800 | 33 600 |

Do obliczonej powyżej rocznej kwoty należy dodać rezerwę (5 %) w związku z czym koszt zakupu worków należy oszacować na 35 280 zł.

W tabeli 71 obliczono koszty zbiórki surowców wtórnych z terenu powiatu.

Tab. 71. Koszty zbiórki surowców wtórnych.

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. (wsie) | 430,1 | 20 | 8602 |
| Gmina Gubin | 392,9 | 20 | 7858 |
| Bobrowice | 169,8 | 20 | 3396 |
| Bytnica | 137,2 | 20 | 2744 |
| Dąbie | 267,5 | 20 | 5350 |
| Maszewo | 156,1 | 20 | 3122 |
| Razem: | 1553,6 | Razem: | 31 072 |

Koszt jednostkowy został przyjęty na podstawie obliczeń własnych ze względu na specyfikę zaproponowanego sposobu selektywnej zbiórki. Założono, że procent odzyskanych surowców w przypadku tego wariantu osiągnie ok. 60 % w pierwszych 2 latach prowadzenia selektywnej zbiórki , a następnie będzie wzrastał.

W rozpatrywanym wariancie surowce zebrane selektywnie z terenu wsi trafiają do gminnych magazynów i stamtąd są odbierane przez recyklerów czy organizacje odzysku ewentualnie dowożone transportem własnym. W związku z powyższym, koszty transportu będą ograniczone tylko do trasnportu plastiku do sprasowania (do jednej ze stacji przeładunkowych). W przypadku konieczności transportu surowców do recyklerów jego koszt będzie możliwy do oszacowania po zawarciu wstępnych umów z odbiorcami.

Szacunkowy koszt jednostkowy budowy gminnego magazynu odpadów surowcowych, to ok. 60 000 zł, co daje łączny koszt ok. 240 000 zł, gdyż gmina Krosno Odrz. będzie posiadała stację przełądunkową, a gmina Gubin będzie mogła korzystać ze stacji w mieście Gubin.

W tabeli 72 zestawiono łączny koszt proponowanego wariantu.

Tab. 72. Łączny koszt proponowanego wariantu.

| Koszty eksploatacyjne: |
| --- |
|  | Koszt [zł/rok] |
| Koszt zakupu worków | 35 280 |
| Koszt zbiórki surowców wtórnych | 186 581 |
| Koszt transportu | Do oszacowania po zawarciu umów z recyklerami |
| Suma:221 861 Średnio dla pojedynczej gminy: 36 976 |
| Koszty inwestycyjne: |
|  | Koszt [zł] |
| Budowa gminnych magazynów | 240 000 |
| Suma: | 240 000 |

wariant II

Z terenów wiejskich odpady skupowane są przez objazdowe punkty skupu surowców wtórnych. Odpady są segregowane w gospodarstwach domowych. Objazdowy skup jest zaopatrzony w wagę i boksy na posegregowane odpady. Koszty objazdowych punktów zbiórki surowców wtórnych będą ponoscić gminy. Koszty zbiórki odpadów surowcowych przedstawiono w tabeli 73.

Tab. 73. Koszty zbiórki surowców wtórnych.

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. (wsie) | 464,2 | 20 | 9284 |
| Gmina Gubin | 415,0 | 20 | 8300 |
| Bobrowice | 179,4 | 20 | 3588 |
| Bytnica | 145 | 20 | 2900 |
| Dąbie | 282,6 | 20 | 5652 |
| Maszewo | 164,9 | 20 | 3298 |
| Razem: | 1651,1 | Razem: | 33 022 |

Koszt jednostkowy został przyjęty na podstawie obliczeń własnych ze względu na specyfikę zaproponowanego sposobu selektywnej zbiórki. Do obliczenia ilości odpadów surowcowych założono 70 % odzysk.

W rozpatrywanym wariancie surowce zebrane selektywnie z terenu wsi trafiają do gminnych magazynów i stamtąd są odbierane przez recyklerów czy organizacje odzysku ewentualnie dowożone transportem własnym. W związku z powyższym, koszty transportu będą ograniczone tylko do transportu plastiku do sprasowania (do jednej ze stacji przeładunkowych, które będą zaopatrzone w prasę). W przypadku konieczności transportu surowców do recyklerów jego koszt będzie możliwy do oszacowania po wyborze danego odbiorcy.

Szacunkowy koszt jednostkowy budowy gminnego magazynu odpadów surowcowych, to ok. 60 000 zł, co daje łączny koszt ok. 240 000 zł, gdyż gmina Krosno Odrz. będzie posiadała stację przeładunkową, a gmina Gubin będzie mogła korzystać ze stacji w mieście Gubin.

W tabeli 74 przedstawiono łączny koszt proponowanego wariantu.

Tab. 74. Łączny koszt proponowanego wariantu.

| Koszty eksploatacyjne: |
| --- |
|  | Koszt [zł/rok] |
| Koszt zbiórki surowców wtórnych | 33 022 |
| Koszt transportu | Do oszacowania po zawarciu umów z recyklerami |
| Suma:23 022 Średnio dla pojedynczej gminy:3837 |
| Koszty inwestycyjne: |
|  | Koszt [zł] |
| Budowa gminnych magazynów | 240 000 |
| Suma: | 240 000 |

wariant III prowadzenia slektywnej zbiórki odpadów

Selektywna zbiórka odpadów z terenu wsi i miast odbywa się w kontenerach ustawionych w sąsiedztwie w tzw. centrach zbiórki. Odpowiednio oznaczone pojemniki na wybrane użyteczne składniki odpadów są ustawiane w kilku miejscach na terenie wsi lub miasta.

W tabeli oszacowano koszty zbiórki surowców z terenu powiatu w oparciu o koszt jednostkowy z KPGO.

W tabeli 75 przedstawiono koszt zbiórki surowców wtórnych z terenu powiatu.

Tab. 75. Koszt zbiórki surowców wtórnych z terenu powiatu.

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. -miasto -gmina | 762,7 224,6 | 45 90 | 34321 20 214 |
| Miasto Gubin | 1163,7 | 45 | 52 366 |
| Gmina Gubin | 201,0 | 90 | 18 090 |
| Bobrowice | 87,0 | 90 | 7830 |
| Bytnica | 70,2 | 90 | 6318 |
| Dąbie | 136,8 | 90 | 12 312 |
| Maszewo | 79,8 | 90 | 7182 |
| Razem: | 2725,8 |  | 158 634 |

Do obliczenia ilości odpadów przyjęto planowany odzysk surowców wtórnych na lata 
2004-2006. Koszt zbiórki odpadów surowcowych obejmuje koszt postawienia pojemników i regularnego wywozu.

Surowce zebrane z terenu powiatu będą trafiały do stacji przeładunkowych. Proponuje się dwa warianty dalszego postępowania z odpadami. Mogą być odbierane lub transportowane do recyklerów bądź też transportowane do ZZO. W celu oszacowania kosztów transportu surowców wtórnych z terenu miast do przyporządkowanych gminom ZZO należy oszacować średnią odległość gmin do przyporządkowanym ich ZZO, co zrobiono w tabeli 76.

Tab. 76. Średnia odległość gmin powiatu do przyporządkowanych im ZZO.

| Gmina | Przyporządkowany ZZO | Średnia odległość |
| --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | Zielona Góra (proponowany) Długoszyn (deklarowany przez gminę) | 44 68 |
| Miasto Gubin | Marszów (planowany ZZO) | 54 |
| Gmina Gubin | Marszów (planowany ZZO) | 54 |
| Bobrowice | Klępina | 30 |
| Bytnica | Zielona Góra | 55 |
| Dąbie | Zielona Góra | 35 |
| Maszewo | Długoszyn | 62 |

W przypadku bezpośredniego odbioru odpadów surowcowych ze stacji przeładunkowych przez recyklerów koszt transportu będzie możliwy do oszacowania po zawarciu umów z recyklerami i uzgodnieniu zasad współpracy. Koszt transportu odpadów surwcowych do ZZO przedstawiono w tabeli 77. Jednostkowy koszt transportu przyjęto na podstawie KPGO.

Tab. 77. Koszt transportu surowców wtórnych zebranych na terenie gmin do ZZO.

| Miasto | Przyporządkowany ZZO | Koszt jednostkowy [zł/t/km] | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | Zielona Góra Długoszyn (deklarowany przez gminę) | 0,60 0,60 | 987,3 | 26 065 40 282 |
| Miasto Gubin | Marszów (planowany) | 0,60 | 1163,7 | 37 704 |
| Gmina Gubin | Marszów (planowany ZZO) | 0,60 | 201,0 | 6512 |
| Bobrowice | Klępina | 0,60 | 87,0 | 1566 |
| Bytnica | Zielona Góra | 0,60 | 70,2 | 2317 |
| Dąbie | Zielona Góra | 0,60 | 136,8 | 2873 |
| Maszewo | Długoszyn | 0,60 | 79,8 | 2969 |
| Razem: | 2725,8 | 80 005 (ZG-94 222) |

Poniżej w tabeli 78 zestawiono koszty zbiórki i transport odpadów surowcowych zebranych na terenie gmin powiatu krośnieńskiego.

Tab. 78. Zestawienie kosztów zbiórki i transportu z terenu powiatu.

| Gmina | Koszt zbiórki [zł/rok] | Koszt transportu [zł/rok] | Suma [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Miasto Gubin | 52 366 | 37 704 | 90 070 |
| Gmina Gubin | 18 090 | 6512 | 24 602 |
| Krosno Odrz. | 54 535 | Długoszyn: 40 282 Zielona Góra: 26 065 | Długoszyn:94 817 Zielona Góra:80600 |
| Bobrowice | 7830 | 1566 | 9396 |
| Bytnica | 6318 | 2317 | 8635 |
| Dąbie | 12 312 | 2873 | 15 185 |
| Maszewo | 7182 | 2969 | 10 151 |
| Suma: | 158 634 | Długoszyn: 94 222 Zielona Góra: 80 005 | Długoszyn:252 856 Zielona Góra:238 639 |

W tabeli 79 obliczono koszt sortowania odpadów surowcowych.

Tab. 79. Koszt sortowania odpadów surowcowych.

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | 987,3 | 60 | 59 238 |
| Miasto Gubin | 1163,7 | 60 | 69 822 |
| Gmina Gubin | 201,0 | 60 | 12 060 |
| Bobrowice | 87,0 | 60 | 5220 |
| Bytnica | 70,2 | 60 | 4212 |
| Dąbie | 136,8 | 60 | 8208 |
| Maszewo | 79,8 | 60 | 4788 |
| Razem: | 2725,8 |  | 163 548 |

## 9.2. Koszty transportu, zbiórki i składowania odpadów komunalnych

Na tym etapie planowania należy skutecznie założyć, jaka część odpadów komunalnych będzie deponowana w postaci balastu na składowisku. Jest to w dużej mierze uzależnione od zastosowanych metod zbiórki, segregacji, kompostowania oraz od popytu na surowce wtórne i produkty przetwórstwa odpadów. Zaznaczyć należy, iż prawidłowa i efektywna gospodarka odpadami polega na tym aby jak najmniejsza ilość odpadów była unieszkodliwiana poprzez składowanie, a jak najwięcej z nich trafiało poprzez odzysk do dalszego wykorzystania.  Na koszty transportu wpływa wiele czynników. Najważniejsze z nich to:

- wielkość obszaru, z którego zbierane są odpady;

- struktura tego obszaru (typ zabudowy, infrastruktura, topografia terenu);

- przyzwyczajenia ludności (poprawność segregacji);

Dlatego też przyjęto, że zgodnie z celem na lata 2004 – 2006 na składowiskach będzie deponowane 76% wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych. Założono, że wszyscy mieszkańcy będą objęci zorganizowanym odbiorem odpadów. Obliczone koszty zbiórki zestawiono w tabeli 80.

Tab. 80. Koszt zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych z terenu powiatu.

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. -miasto -gmina | 4135,3 1120,2 | 25 50 | 103 382 56 010 |
| Miasto Gubin | 5920 | 25 | 148 000 |
| Gmina Gubin | 1287,3 | 50 | 64 365 |
| Bobrowice | 558,1 | 50 | 27 905 |
| Bytnica | 451 | 50 | 22 550 |
| Dąbie | 879 | 50 | 43 950 |
| Maszewo | 513,1 | 50 | 25 655 |
| Razem: | 14 864 |  | 491 818 |

W tabeli 81 obliczono koszt transportu odpadów komunalnych pozostałych po selektywnej zbiórce.

Tab. 81. Koszt transportu odpadów komunalnych pozostałych po selektywnej zbiórce z terenu gmin do ZZO.

| Miasto | Przyporządkowany ZZO | Średnia odległość [km] | Koszt jednostkowy [zł/t/km] | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | Zielona Góra Długoszyn (deklarowany przez gminę) | 44 68 | 0,50 0,50 | 5255,5 | 115 621 178 687 |
| Miasto Gubin | Marszów (planowany) | 54 | 0,50 | 5920 | 159 840 |
| Gmina Gubin | Marszów (planowany ZZO) | 54 | 0,50 | 1287,3 | 34 757 |
| Bobrowice | Klępina | 30 | 0,50 | 558,1 | 8372 |
| Bytnica | Zielona Góra | 55 | 0,50 | 451 | 12 402 |
| Dąbie | Zielona Góra | 35 | 0,50 | 879 | 15 382 |
| Maszewo | Długoszyn | 62 | 0,50 | 513,1 | 15 906 |
| Razem: | 14 864 | ZG-362 280 Dług.-425 346 |

W tabeli 82 zestawiono koszty zbiórki i transportu odpadów komunalnych pozostałych po selektywnej zbiórce z terenu powiatu.

Tab. 82. Zestawienie kosztów zbiórki i transportu odpadów komunalnych z terenu gmin powiatu.

| Gmina | Koszt zbiórki [zł/rok] | Koszt transportu [zł/rok] | Suma [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | 159 392 | ZG - 115 621 Długoszyn -178 687 | ZG-275 013 Dług.-338 079 |
| Miasto Gubin | 148 000 | 159 840 | 307 840 |
| Gmina Gubin | 64 365 | 34 757 | 99 122 |
| Bobrowice | 27 905 | 8372 | 36 277 |
| Bytnica | 22 550 | 12 402 | 34 952 |
| Dąbie | 43 950 | 15 382 | 59 332 |
| Maszewo | 25 655 | 15 906 | 41 561 |
| Suma: | 491 817 | ZG-362 280 Dług.-425 346 | ZG-854 097 Dług.-917 163 |

W tabeli 83 obliczono koszty składowania odpadów komunalnych.

Tab. 83. Koszty składowania odpadów komunalnych

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | 5255,5 | 40 | 210 220 |
| Miasto Gubin | 5920 | 40 | 236 800 |
| Gmina Gubin | 1287,3 | 40 | 51 492 |
| Bobrowice | 558,1 | 40 | 22 324 |
| Bytnica | 451 | 40 | 18 040 |
| Dąbie | 879 | 40 | 35 160 |
| Maszewo | 513,1 | 40 | 20 524 |
| Razem: | 14 864 | 594 560 |

## 9.3. Koszty zbiórki odpadów biodegradowalnych

Koszt zbiórki odpadów biodegradowalnych przedstawiono w tabeli . Jednostkowy koszt zbiórki odpadów przyjęto na podtsawie KPGO. Trudno oszacować ile odpadów będzie gromadzonych selektywnie. Dlatego przyjęto do obliczeń odzysk zakładany na lata

2004-2006 czyli 83 %. W tych 83 % założono, że około 20 % odzyskanych odpadów, to te kompostowane we własnym zakresie przez mieszkańców powiatu. Obliczenia zestawiono w tabeli 84.

Tab. 84. Koszt zbiórki odpadów biodegradowalnych.

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. -miasto -gmina | 687,26 81,46 | 40 80 | 27 490 6517 |
| Miasto Gubin | 983,67 | 40 | 39 347 |
| Gmina Gubin | 93,88 | 80 | 7510 |
| Bobrowice | 40,58 | 80 | 3246 |
| Bytnica | 32,8 | 80 | 2624 |
| Dąbie | 63,91 | 80 | 5113 |
| Maszewo | 37,3 | 80 | 2984 |
| Razem: | 2020,88 | 94 831,6 |

## 9.4. Koszty zbiórki i wywozu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
          wielkogabarytowych i budowlanych

Poniżej w tabeli 85 zamieszczono obliczenia kosztów zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych. Ponieważ ilość odpadów wielkogabarytwoych będzie zależała od sposobu prowadzenia zbiórki i jej skuteczności dlatego przy obliczaniu ilośći odpadów przyjęto planowany prcent odzysku w latach 2004-2006 odpadów wielkogabarytowych czyli 26 %.

Tab. 85. Koszty zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | 93 | 80 | 7440 |
| Miasto Gubin | 96 | 80 | 7680 |
| Gmina Gubin | 30 | 80 | 2400 |
| Bobrowice | 13 | 80 | 1040 |
| Bytnica | 10,5 | 80 | 840 |
| Dąbie | 20 | 80 | 1600 |
| Maszewo | 12 | 80 | 960 |
| Razem: | 274,5 21 960 |

W tabeli 86 na podstawie jednostkowego kosztu z KPGO obliczono koszt odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych.

Tab. 86. Koszt odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych.

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt odzysku i unieszk. [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | 93 | 164 | 15252 |
| Miasto Gubin | 96 | 164 | 15744 |
| Gmina Gubin | 30 | 164 | 4920 |
| Bobrowice | 13 | 164 | 2132 |
| Bytnica | 10,5 | 164 | 1722 |
| Dąbie | 20 | 164 | 3280 |
| Maszewo | 12 | 164 | 1968 |
| Razem: | 274,5 45 018 |

Poniżej w tabeli 87 zamieszczono obliczenia kosztów zbiórki i wywozu odpadów budowlanych. Ponieważ ilość odpadów budowlanych będzie zależała od sposobu prowadzenia zbiórki i jej skuteczności dlatego przy obliczaniu ilośći odpadów przyjęto planowany procent odzysku w latach 2004-2006 odpadów budowlanych czyli 20 %.

Tab. 87. Koszty zbiórki i wywozu odpadów budowlanych

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | 156 | 50 | 7800 |
| Miasto Gubin | 147 | 50 | 7350 |
| Gmina Gubin | 61 | 50 | 3050 |
| Bobrowice | 26 | 50 | 1300 |
| Bytnica | 21 | 50 | 1050 |
| Dąbie | 41,5 | 50 | 2075 |
| Maszewo | 24 | 50 | 1200 |
| Razem: | 476,5 23 825 |

W tabeli 88 na podstawie jednostkowego kosztu z KPGO obliczono koszt odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych.

Tab. 88. Koszt odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych.

| Gmina | Ilość odpadów [t/rok] | Koszt jednostkowy [zł/t] | Koszt odzysku i unieszk. [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz. | 156 | 122 | 19032 |
| Miasto Gubin | 147 | 122 | 17934 |
| Gmina Gubin | 61 | 122 | 7442 |
| Bobrowice | 26 | 122 | 3172 |
| Bytnica | 21 | 122 | 2562 |
| Dąbie | 41,5 | 122 | 5063 |
| Maszewo | 24 | 122 | 2928 |
| Razem: | 476,5 58 133 |

## 9.5. Koszt zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów  
          komunalnych

W projekcie Planu proponuje się zbieranie odpadów niebepiecznych za pomocą pojazdu przystosowanego do zbiórki tego typu odpadów. Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w grupie odpadów komunalnych w powiecie krośnieńskim obliczono poniżej w tabeli .

Do obliczeń kosztów zbiórki odpadów niebezpiecznych z terenu powiatu założono, że 22 % odpadów będzie selektywnie zebranych. W tabeli 89 przedstawiono koszty zbiórki odpadów niebezpiecznych z terenu gmin powiatu.

Tab. 89. Koszty zbiórki odpadów niebezpiecznych z terenu gmin powiatu.

| Gmina | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych [t/rok] | Jednostkowy koszt zbiórki [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz | 11,4 | 200 | 2280 |
| Miasto Gubin | 12,1 | 200 | 2420 |
| Gmina Gubin | 3,4 | 200 | 680 |
| Bobrowice | 1,4 | 200 | 280 |
| Bytnica | 1,2 | 200 | 240 |
| Dąbie | 2,3 | 200 | 460 |
| Maszewo | 1,3 | 200 | 260 |
| Razem: | 33,1 | Razem: | 6620 |

Koszt odzysku i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych podano w tabeli 90. Jednostkowy koszt został ustalony na podstawie KPGO.

Tab. 90. Koszty odzysku i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z terenu gmin powiatu.

| Gmina | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych [t/rok] | Jednostkowy koszt odzysku i unieszkodliwienia [zł/t] | Koszt zbiórki [zł/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Krosno Odrz | 11,4 | 636 | 7250 |
| Miasto Gubin | 12,1 | 636 | 7696 |
| Gmina Gubin | 3,4 | 636 | 2162 |
| Bobrowice | 1,4 | 636 | 890 |
| Bytnica | 1,2 | 636 | 763 |
| Dąbie | 2,3 | 636 | 1463 |
| Maszewo | 1,3 | 636 | 827 |
| Razem: | 33,1 | Razem: | 21 051 |

## 9.6. Koszty budowy kompostowni

Zaleca się budowę kompostowni w pryzmach dynamicznych ze względu na stosunkowo niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne z jednoczesną możliwością uzyskania kompostu o dobrej jakości. Stosowanie takich metod kompostowania jak kompostowanie rzędowe, tunelowe, komorowe, kontenerowe czy metoda Bricollare są uzasadnione ekonomicznie tylko przy obiektach budowanych na znacznie większą ilość mieszkańców niż zamieszkałych w powiecie krośnieńskim. Koszty niezbędnego wyposażenia kompostowni, to ok. 112 000 zł. Składają się na nie następujące urządzenia:

- ciągnik (o mocy 60 kW) – 70 000 zł,

- rębak (do gałęziówki) – 17 000 zł,

- koparko-ładowarka (cyklop) – 25 000 zł.

Zaleca się kupno jednego zestawu wyposażenia, który obsługiwałby kolejno gminne kompostownie. Koszt zakupu omawianego wyposażenia powinny ponieść wszytskie gminy z terenu powiatu ( np. na mocy wcześniej utworzonego związku gmin). Budowa powiatowej kompostowni, to koszt wyokości ok. 50 000 zł, a gminnej to 10 000 zł. Należy rozważyć możliwość połączenia gminnych kompostowni z punktem magazynowania gruzu budowlanego, co pozwoli zmniej szyć koszty inwestycyjne. W tym wypadku koszty budowy gminnej kompostowni zwiększą się o około 5000 zł. W przypadku gminy Gubin i miasta Gubin zaleca się stworzenie jednego obiektu dla obu gmin w celu zmniejszenia kosztów. W tym przypadku koszty budowy i eksploatacji kompostowni powinny ponieść obie gminy.

Dla porównania koszt budowy kompostowni kontenerowej o przepustowości 2000 t/rok dla powiatu krośnieńskigo wyniósłby 2 mln zł (wg danych z KPGO). Co jest znacznie większą inwestycją w porównaniu z proponowanym rozwiązaniem.

Aby zmniejszyć koszty budowy kompostowni należy zainwestować w informowanie mieszakńców o możliwości kompostowania we własnym zakresie i korzyściach z tego płynących, a także w refundowanie w pewnym stopniu budowy kompostowników. Takie działania pozwolą na zmniejszenie powierzchni budowanej kompostowni, a także zmniejszą koszty związane z transportem odpadków organicznych.

## 9.7. Koszty budowy zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych

Ilość odpadów wielkogabarytowych powstających w powiecie krośnieńskim, to 1050 ton na rok. W roku 2006 planowana ilość pozyskanych odpadów wielkogabarytowych, to 274,5 t/a.   Dlatego też przepustowość zakładu założono na 500 t/rok. Zaleca się ze względów ekonomicznych połączyć omawiany zakład ze stajcą demontażu wyeksploatowanych pojazdów już istniejącą na terenie powiatu. Jednostkowy koszt budowy Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych wynosi (na podstawie KPGO) 500 zł/t przepustowości więc koszt jego realizcji wyniesie ok. 250 000 złotych.

W przypadku konieczności budowy zakładu wraz z nową stacją demontażu WP koszt wynosiłby ok. 1,25 mln zł (koszt wyposażenia stacji demontażu WP, to ok. 1mln zł.).

## 9.8. Koszty budowy stacji przeładunkowej

Ze względów ekonomicznych, aby zoptymalizować koszty transportu surowców wtórnych, zasadne jest zbudowanie stacji przeładunkowych, co pozwoli na:

- Zmniejszenie objętości surowców wtórnych

Stacja przeładunkowa powinna być wyposażona w urządzenia do prasowania i zgniatania odpadów. Zmniejsza to ich objętość i jest wymagane przez większość odbiorców (zwłaszcza huty i papiernie).

- Zmniejszenie kosztów transportu

Jeśli chodzi o surowce wtórne, to odległości do odbiorcy są zwykle dość duże i mogą ulegać zmianie w przypadku zmiany odbiorcy. Z tych względów należy dążyć do przewożenia jednorazowo odpowiednio dużych ilości odpadów.

- Konieczność dosortowania surowców wtórnych

Na stacji przeładunkowej można jednocześnie zorganizować dosortowywanie zebranych materiałów wtórnych. W wielu przypadkach odbiorcy wymagają, aby dostarczany surowiec był o wysokim stopniu czystości. Dosortowanie jest z tego względu konieczne.

- Gromadzenie surowców wtórnych

Ponieważ niektóre z surowców uzyskuje się podczas selektywnej zbiórki w stosunkowo niewielkich ilościach (dotyczy to np. metali), należy je magazynować do momentu odtransportowania do odbiorcy.

Porównanie kosztów transportu bezpośredniego i transportu z przeładunkiem w zależności od ilości transportowanych odpadów pokazuje rysunek 4.

| koszty transportu bez stacji przeładunkowej koszty transportu ze stacją przeładunkową z uwzględnieniem kosztów stacji przeładunkowej Q punkt graniczny opłacalności ekonomicznej obu przedsięwzięć. |  |
| --- | --- |

Rys. 4. Porównanie kosztów transportu bezpośredniego i transportu z przeładunkiem w zależności od ilości transportowanych odpadów.

Przy analizie opłacalności budowy stacji przeładunkowej należy brać pod uwagę całościowe korzyści wynikające z jej istnienia, jak np. możliwość uzyskania surowca wysokiej jakości, co wpływa na jego atrakcyjność na rynku, a tym samym na jego cenę.

Koszt inwestycyjny budowy dwóch stacji przeładunkowych dla powiatu krośnieńskiego, to 300 000 zł (150 000 zł jedna). Ze względów ekonomicznych proponowana lokalizacja stacji przeładunkowych, to Krosno Odrzańskie i Gubin, ze względu na to, iż powstaje tam najwięcej odpadów i w przypadku innej lokalizacji stacji koszt transportu odpadów z terenu Krosna Odrz. i Gubina byłby najwyższy. Koszt budowy stacji przeładunkowych powinny ponieść wszystkie gminy, które będą korzystać ze stacji.

## 9.9. Koszt budowy i eksploatacji GPZON

Według KPGO koszt budowy jednego GPZON, to 70 500 zł, a roczny koszt eksploatacji wynosi średnio 31 800 zł. W projekcie Planu proponuje się stworzenie jedynie dwóch GPZON ze względu na to, iż budowanie takiego obiektu w każdej z gmin byłoby nieuzasadnione ze względu na małe ilości odpadów, które trafiałyby do nich (w niektórych gminach trochę ok. 3 ton rocznie). W związku z powyższym ogólny koszt stworzenia proponowanych dwóch GPZON w powiecie, to 141 000 zł, a roczny koszt ich eksplotacji, to 63 600 zł. Ze względów ekonomicznych proponuje się połączenie GPZON wraz z planowanymi stacjami przeładunkowymi.

Koszt zakupu pojazdu do zbiórki odpadów niebezpiecznych , to wartość ok. 200 000 zł, a specjalnego kontenera na hakowiec, to 20 000 zł.

## 9.10. Koszt przewoźnego zakładu do kruszenia i przesiewania gruzu budowlanego

Zaleca się aby zebrane odpady budowlane trafiały do gminnych punktów gromadzenia gruzu. Omawiane punkty zaleca się połączyć z gminnymi kompostowniami. Koszt zorganizowania przy kompostowni takiego punktu, to wartośc ok. 5 000 zł. Proponuje się wykorzystanie do recyklingu przewoźnego zakładu do kruszenia i przesiewania, który będzie obługiwał poszczególne gminy powiatu.

Koszt zakupu przewoźnego zakładu, to wartość 250 000 zł.

# 10. Analiza opcji technologicznych

## 10.1. Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych

Zebrane odpady wielkogabarytowe każdego rodzaju będą demontowane na stanowiskach znajdujących się na terenie zakładu. Wydzielone surowce wtórne (głównie metale) będą sprzedawane.
 Stanowiska znajdujące się na terenie będą wyposażone w:

- Stanowiska ślusarskie,

- Instalację do odsysania płynów chłodniczych i olejów,

- Zestaw do cięcia gazowego,

- Kontenery na odzyskane materiały,

- Pojemniki do przechowywania odpadów ciekłych,

- Prasy do metalu,

- Rozdrabniarki do tworzyw sztucznych.

Odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory małogabarytowe, kondensatory, instalacje zawierające oleje i freony) będą kierowane do unieszkodliwiania. Składniki niebezpieczne, takie jak freon i oleje powinny być magazynowane w szczelnych zbiornikach. W tabeli 91  podano informacje dotyczące ilości freonów i olejów w sprzęcie chłodniczym, które mogą być pomocne przy planowaniu wielkości pojemników na płyny.

Tab. 91. Zawartość mediów w agregacie chłodniczym oraz w izolacji termicznej

| Medium | Zakres | Przeciętnie |
| --- | --- | --- |
| Ilość oleju w sprężarce agregatu chłodniczego (ml) | 320 - 370 | 350 |
| Ilość freonu R 12 w agregacie chłodniczym (g) | - | 100 |
| Ilość freonu R 11 w izolacji termicznej | 180 - 350 | 300 |

Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powstałych w zakładzie powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie. Do przechowywania odpadów niebezpiecznych powinno się stosować odpowiednie urządzenia magazynowe:

- Dla odpadów w postaci stałej - zadaszone wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zasieki naziemne dla odpadów składowanych luzem, wykonane z materiału odpornego na korozyjne działanie składników odpadów.

- Dla odpadów w postaci ciekłej - wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zbiorniki naziemne zamknięte dla odpadów przepompowywanych z cystern transportowych oraz innych zbiorników przewoźnych.

- Dla odpadów w postaci past i szlamów - wiaty magazynowe dla pojemników z odpadami, zadaszone zbiorniki naziemne otwarte z materiałów odpornych na korozyjne działanie składników odpadów.

Proponuje się połączenie omawianego zakładu z jednym z istniejących na terenie powiatu Zakładów Demontażu WP.

## 10.2. Gminna kompostownia odpadów biodegradowalnych

Zaleca się kompostowanie odpadów organicznych w pryzmach przerzucanych. W wyniku regularnego przerzucania materiału zapewnia się dopływ tlenu i wody do kompostowanej masy, a także ujednorodnienie materiału, poprawienie jego struktury i rozdrobnienie. Częstotliwość przerzucania (z doświadczeń własnych) powinna wynosić raz na miesiąc.  Taki sposób kompostowania wymaga urządzenia (np. ładowarki czy przerzucarki) do przerzucania pryzm. W przypadku budowy powiatowej kompostowni odpadów należałoby wybudować plac kompostowy o powierzchni ok. 1600 m2. W przypadku gminnych kompostowni ich powierzchnia będzie odpowiednio mniejsza. Plac należy uszczelnić folią PEHD grubości 
1,5 mm. Na folii należy usypać warstwę żwiru z drenażem do odprowadzania odcieków. Nastepnie należy usypać warstwę piasku, na której zaleca się ułożyć płyty betonowe np. ażurowe zbrojone. Odcieki należy odprowadzać do zbiornika betonowego (najlepiej zastosować istniejące na rynku gotowe osadniki dwukomorowe). Zakłada się kompostowanie odpadów w trzech pryzmach o szerokości podstawy 4,5 m, wysokości 1,5 m i długości 50 m.

Na wyposażenie kompostowni składają się następujące urządzenia:

- ciągnik (o mocy 60 kW),

- rębak (do gałęziówki) zł,

- koparko-ładowarka (cyklop).

Istnieje wiele innych możliwości  kompostowania, jak np. kompostowanie w pryzmach statycznych. Ten rodzaj przeróbki chociaż najtańszy i najprostszy jest nie polecany, ze względu na nienajlepszą jakość uzyskiwanego kompostu i emisję uciążliwych dla otoczenia odorów. Poza tym istnieją jeszcze inne metody kompostowania jak kompostowanie w pryzmach ze sztucznym napowietrzaniem, kompostowanie rzędowe i tunelowe, kontenerowe, komorowe i in. Nie polecono żadnych z wymienionych metod ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne i ekploatacyjne. Poza tym budowa niektórych z tych kompostowni jest ekonomicznie uzasadniona tylko dla jednostek o znacznie większej liczbie mieszkańców niż ma to miejsce w powiecie krośnieńskim.

Zaproponowany sposób kompostowania został przedstawiony w oparciu o własne doświadczenia, z których wynika, iż jest on w zupełności zadawalający zarówno pod względem wysokości kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych jak i jakości uzyskiwanego kompostu.

W przypadku połączenia gminnych kompostowni z gminnymi punktami magazynowania gruzu budolwanego na terenie kompostowni należy wydzielić plac, najlepiej o betonowym podłożu i zadaszony. Ze względu na problem pylenia gruzu należałoby teren, na którym będzie magazynowany odpad osłonić ekranem.

## 10.3. Gminne magazyny surowców wtórnych

Gminny magazyn powinien być zaopatrzony w boksy bądź pojemniki na wysegregowane surowce wtórne. Dostarczenie surowca odbywa się przy pomocy ciągnika bądź bryczki. W magazynie powinna być zainstalowana waga dla kontroli ilości surowca. Magazyn powinien być zaopatrzony w stanowisko do dosortowywania odpadów.
   Usytuowanie i organizacja magazynu powinny zapewniać jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska i ludzi. Trzeba przy tym zapewnić takie podstawowe elementy, jak siatka ogrodzeniowa (zapobiega również roznoszeniu papierów przez wiatr po okolicy), wybetonowana lub wyłożona płytami betonowymi powierzchnia, izolacja od gruntu w celu uniknięcia ewentualnych przecieków do podłoża. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych. Należy rozpatrzyć zasadność zaopatrzenia przynajmniej jednego z gminnych magazynów w urządzenie do prasowania odpadów.

Struktura magazynu:

- wjazd

- część rozładunku (wiata);

- część do składowania poszczególnych frakcji (wiata);

- część segregacji (wiata);

- urządzenia do prasowania i rozdrabniania odpadów (w razie możliwości finansowych);

- część załadunku odpadów;

- składowisko dla wysegregowanych zanieczyszczeń;

## 10.4. Stacje przeładunkowe

Stacja przeładunkowa ma za zadanie zapewnić wykonywanie trzech podstawowych operacji:

1. Odbiór odpadów i jego rozładunek

Dostarczenie odpadów odbywa się najczęściej przy pomocy pojazdów komunalnych, chociaż mogą być też dopuszczone pojazdy prywatne lub pojazdy firmowe. Na stacji powinna być zainstalowana waga dla kontroli ilości odpadów. Jeżeli dopuszczone są pojazdy prywatne lub firmowe, to stacja musi być dodatkowo wyposażona w kasę.

2. Przygotowanie surowca (dosortowanie, prasowanie, czasowe magazynowanie)

Przygotowanie odpadów surowcowych (dosortowanie, prasowanie surowca itp.). Wymaga to dostatecznej ilości miejsca na składowanie, manewry pojazdów oraz przeprowadzenie innych koniecznych operacji.

3. Załadunek i odtransportowanie odpadów do odbiorcy (ZZO ,zakładu przetwórczego).

Wszystkie czynności w ramach stacji przeładunkowej muszą odbywać się w sposób nie kolidujący ze sobą.

Usytuowanie i organizacja stacji przeładunkowej powinny zapewniać jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska. Trzeba przy tym zapewnić takie podstawowe elementy, jak siatka ogrodzeniowa (zapobiega również roznoszeniu papierów przez wiatr po okolicy), wybetonowana lub wyłożona płytami betonowymi powierzchnia, izolacja od gruntu w celu uniknięcia ewentualnych przecieków do podłoża. Na stacji przeładunkowej niezbędny jest poza tym ciągły dozór, którego zadaniem jest koordynacja pracy i nadzorowanie poprawności eksploatacji stacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych. W przypadku powstawania dużych ilości odcieków istnieje potrzeba ich ujmowania i oczyszczania.

Struktura stacji przeładunkowej:

- wjazd: budka strażnika, waga,

- część rozładunku (wiata);

- część do składowania poszczególnych frakcji (wiata);

- część segregacji (wiata);

- urządzenia do prasowania i rozdrabniania odpadów;

- część załadunku odpadów;

- składowisko dla wysegregowanych zanieczyszczeń;

- pomieszczenia socjalne, biurowe, urządzenia sanitarne itp.

Schemat transportu odpadów wtórnych przy ich segregacji:

- surowce wtórne trafiają do stacji przeładunkowej, gdzie są sortowane, magazynowane i odwożone do odbiorcy;

- odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska trafiają do miejsca ich utylizacji;

- odpady resztkowe i wielkogabarytowe po wysortowaniu zawartych w nich odpadów szkodliwych dla środowiska trafiają na wysypisko.

W przypadku połączenia stacji z GPZON należy dodatkowo stworzyć na terenie stacji :

- punkt przyjmowania odpadów niebezpiecznych (odpowiedni stół i waga),

magazyn opakowań,

- punkt pakowania i rejestracji odpadów,

- magazyn spedycyjny.

Pomieszczenia powinny posiadać instalację wywiewną (odciągową), z odpowiednio zabezpieczonym (poprzez filtr) wyrzutem spalin do atmosfery. Należy do niej podłączyć również te pojemniki (beczki) z odpadami, które przy otwieraniu mogą wydzielać szkodliwe wyziewy (np. beczki z substancjami ropopochodnymi). Ponadto należy zastosować się do zaleceń podanych w punkcie 10.7.

## 10.5. Transport odpadów

Istnieje na rynku duża różnorodność urządzeń służących do opróżniania pojemników. Ważnym kryterium przy wyborze urządzenia jest minimalna emisja pyłów, zapachu, hałasu itp. podczas opróżniania pojemników. Do zbiórki niektórych frakcji (dotyczy to szczególnie makulatury i tworzyw sztucznych) korzystne jest stosowanie pojazdów z urządzeniami ubijającymi. Pozwalają one na 2 - 4 krotne zwiększenie ilości transportowanego surowca. Jeżeli stosowany jest przy tym tzw. system ślimakowy, to odpady te są dodatkowo rozdrabniane i mieszane, co stanowi dużą przeszkodę przy ewentualnym późniejszym sortowaniu. Jest to natomiast korzystne, jeśli chodzi o zbiórkę bioodpadów z przeznaczeniem do kompostowania.

## 10.6. Stacja demontażu wyeksploatowanych pojazdów

W powiecie istnieje już stacja demonatżu WP. Na wypadek gdyby zaistniała konieczność budowy nowej Stacji Demontażu WP poniżej zamieszczono jej opis.

Działalność stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów

W stacji demontażu WP mają miejsce następujące operacje technologiczne:

- dostawa i wyładunek zużytych pojazdów samochodowych,

- magazynowanie przejściowe pojazdów,

- usuwanie substancji niebezpiecznych, zawartych w samochodzie,

- demontaż i segregacyjny odzysk materiałów,

- oczyszczenie i przygotowanie materiałów do transportu,

- przejściowe magazynowanie materiałów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania,

- magazynowanie i sprzedaż części zamiennych.

Stacja demontażu musi ponadto wypełniać obowiązki nałożone ustawą Prawo o ruchu drogowym, ustawą o odpadach i ustawą Prawo Ochrony Środowiska. W związku z tym, stacja powinna zapewnić sprawne przyjmowanie wszystkich samochodów wycofanych z eksploatacji, w celu ich złomowania, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska i wystawiać świadectwo złomowania ich właścicielom bądź innym osobom upoważnionym do przekazania samochodu.

W wyniku demontażu zużytych samochodów, powstają m.in. odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Wiąże się to z niebepieczeństwem skażenia ziemi i wód gruntowych metalami cięzkimi, produktami ropopochodnymi itp. pochodzącymi m.in. z przepracowanych olejów, płynów hamulcowych, chłodniczych, płynów do spryskiwania szyb, elektrolitów z akumulatorów, paliwa. Zagrożenie stanowią również substancje gazowe, a zwłaszcza freon z instalacji klimatyzacyjnych oraz gazy z instalacji napędowej. Ważnym problemem jest również nadmierna emisja hałasu, wywołana działaniem urządzeń pneumatycznych i mechanicznych. Redukcję tych zagrożeń osiągnąć można przez stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych, zapewniających prowadzenie efektywnego ekologicznie i ekonomicznie procesu recyklingu. Do najważniejszych rozwiązań należą:

- wykonanie zabezpieczeń przed negatywnym oddziaływaniem odpadów na środowisko,

- wyposażenie stacji w specjalistyczne urządzenia i narzędzia,

- wykonanie linii technologicznej demontażu, zapewniającej maksymalny odzysk odpadów i podzespołów oraz minimalizację odpadów kierowanych na składowiska,

- przygotowanie wytworzonych odpadów na surowce wtórne i organizacja rynku odbiorców.

Uwzględniając wymienione powyżej obowiązki i aspekty ekologiczne, związane z działalnością stacji demontażu, inwestycja ta powinna być projektowana i realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami ochrony środowiska.

Technologia procesu demontażu zużytych pojazdów samochodowych

Technologia wykonywania demontażu zużytych samochodów powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający opłacalność przedsięwzięcia. W tym celu należy określić przepustowość stacji demontażu, wyposażenie w narzędzia i urządzenia, zakres demontażu (,,głębokość"), a także porozumienie z odbiorcami odpadów-surowców wtórnych, dotyczące wymagań i sposobu odbioru materiałów.

Na opłacalność przedsięwzięcia mają wpływ przede wszystkim takie czynniki, jak:

- pozyskanie samochodów do demontażu,

- koszt ich pozyskania oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw,

- koszt demontażu: robocizna, energia, środki trwałe, opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za unieszkodliwianie odpadów,

- głębokość demontażu,

- przychód ze sprzedaży części zamiennych i materiałów do dalszego przetwórstwa,

- koszty transportu złomu metalowego i niemetalowego do hut (w przypadku wariantu I - młyna strzępiącego).

Pierwszym etapem w procesie demontażu jest usunięcie wszystkich substancji niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie pożarowe i wybuchowe oraz zagrożenie dla środowiska. Należą do nich:

- akumulatory i zbiorniki płynnego gazu,

- poduszki powietrzne,

- paliwa, przepracowane oleje i innego rodzaje płyny, zawarte w samochodach,

- filtry olejowe,

- elementy zawierające rtęć,

- okładziny hamulcowe z azbestem,

- urządzenia klimatyzacyjne zawierające związki freonowe jako czynnik chłodniczy.

Dalszy demontaż zużytych samochodów powinien odbywać się w sposób zapewniający prawidłową gospodarkę odpadami na terenie stacji. Dotyczy to:

- minimalizacji ilości odpadów, uzyskanej przez wymontowanie ze zużytego samochodu części i zespołów samochodowych, nadających się do ponownego użycia bezpośrednio lub po dokonaniu ich regeneracji,

- maksymalnego odzysku materiałów, uzyskanego na drodze selekcji i segregacji wytworzonych odpadów ze zużytego samochodu,

- prawidłowego unieszkodliwiania pozostałych odpadów, z wyłączeniem tych odpadów, dla których nie istnieją ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione technologie recyklingu bądź odzysku energii.

Zdemontowana karoseria przekazywana jest do młyna strzępiącego lub do hut. Złom karoseryjny, wysyłany do hut, nie może być zanieczyszczony powyżej dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń (zazwyczaj do 2% masy złomu). Technologia demontażu samochodów powinna uwzględniać również logistykę całego procesu recyklingu, której celem jest minimalizacja czasu i kosztów zbiórki odpadów, magazynowania i transportu materiałów oraz ich sprzedaży.

Projektowanie stacji demontażu samochodów

Projektowana stacja demontażu musi spełniać swoje podstawowe funkcje i wymagania z zakresu ochrony środowiska. Pierwszym etapem procesu inwestycyjnego jest uzgodnienie lokalizacji stacji. Powinna ona być zgodna z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto teren stacji należy ogrodzić płotem i pasem zieleni. Na jej obszarze powinny być wydzielone następujące obiekty:

- plac parkingowy o nawierzchni utwardzonej, nieprzepuszczalnej dla cieczy, z systemem odwodnienia i oczyszczania wód opadowych,

- plac składowy o nawierzchni utwardzonej, na którym czasowo gromadzone będą opony i złom karoserii samochodowych oraz kontenery z odpadami; karoserie i opony należy składować w sposób uporządkowany,

- budynek hali demontażu z pomieszczeniem biurowym i socjalnym, ze stanowiskami demontażowymi w hali demontażu, usytuowanymi na podłożu utwardzonym i nieprzepuszczalnym dla cieczy, z odprowadzeniem wody do urządzenia oczyszczającego lub usytuowaniem nad szczelną wnęką betonową, zabezpieczoną kratą na poziomie podłoża, z możliwością okresowego odpompowywania ewentualnych wycieków płynów,

- magazyn odpadów niebezpiecznych, w którym magazynowane są w szczelnych, oddzielnie oznakowanych zbiornikach, płyny eksploatacyjne; zbiorniki te powinny być umieszczone w miejscu zadaszonym i ogrodzonym, na szczelnym podłożu betonowym w kształcie tacy, o pojemności co najmniej równej pojemności największego ze zbiorników; akumulatory z kolei należy składować w szczelnym kwasoodpornym pojemniku, znajdującym się w wydzielonym, zadaszonym i ogrodzonym pomieszczeniu, którego podłoże i ściany powinny być wyłożone materiałem odpornym na działanie kwasów,

- magazyn odpadów, w którym odzyskane w drodze demontażu odpady, przeznaczone na surowce wtórne, powinny być segregowane i gromadzone w oznakowanych pojemnikach; po ich napełnieniu, odpady transportuje się do dużych kontenerów, ustawionych na zewnątrz hali; odpady przeznaczone do unieszkodliwienia przez składowanie należy gromadzić w zamykanych kontenerach, dostosowanych do mechanicznego załadunku,

- magazyn części zamiennych, gdzie gromadzone są zdemontowane części, przeznaczone do sprzedaży; część magazynowa powinna być wyposażona w regały, a podłoże musi być zabezpieczone przed ewentualnymi wyciekami płynów eksploatacyjnych z zespołów, przeznaczonych do ponownego użycia; jeżeli podłoże nie jest szczelne, to należy pod regałami ustawić tacki lub uformować pojemniki na ewentualne wycieki.

Wyposażenie techniczne stacji

Stacja demontażu musi być obowiązkowo wyposażona w specjalistyczne urządzenia do usuwania płynów eksploatacyjnych, które to urządzenia zabezpieczają przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi przez wyciekające płyny, zapobiegają groźbie pożaru i umożliwiają selekcjonowanie i bezpieczne gromadzenie usuniętych z samochodu paliw, olejów i innych rodzajów płynów eksploatacyjnych. Konieczne są również narzędzia i urządzenia do wykonywania sprawnego i bezpiecznego demontażu samochodu: obrotnica, podnośnik samochodowy, wózki widłowe, przecinaki do blachy, nożyce, szarpaki, urządzenia do zginania, demontażu szyb, zderzaków itp. Końcowym etapem procesu demontażu jest prasowanie karoserii w prasach hydraulicznych.

## 10.7. Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Zasady funkcjonowania i organizację Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oparto o rozwiązania przyjęte w „Kompleksowym programie gospodarki odpadami niebezpiecznymi w rejonie Polski południowej” (Kraków, 2002).

Podstawowe zadanie GPZON polega na odbieraniu odpadów niebezpiecznych od mieszkańców określonego rejonu oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Wzorcowy Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych składa się z:

- zadaszonego przedsionka z kontenerami na odpady,

- punktu przyjmowania odpadów niebezpiecznych (odpowiedni stół i waga),

- pomieszczenia rejestracji odpadów i magazynu środków dezynfekujących,

- strefy kontroli i sprawdzania odpadów,

- magazynu opakowań,

- punktu pakowania i rejestracji odpadów,

- magazynu spedycyjnego,

- pomieszczeń biurowych i sanitarno-bytowych dla personelu.

Wyposażenie takiego punktu stanowią:

- kontenery specjalne,

- beczki (kontenery) na odpady niebezpieczne,

- pojemniki na specyficzne odpady ciekłe.

W  Gminnym Punkcie należy umieścić pojemniki (kontenery) na następujące odpady niebezpieczne:

- baterie rtęciowe i kadmowo-niklowe,

- zużyte oleje,

- rozpuszczalniki,

- farby i lakiery,

- aerozole,

- przeterminowane lekarstwa,

- środki ochrony roślin,

Pomieszczenia Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych powinno posiadać instalację wywiewną (odciągową), z odpowiednio zabezpieczonym (poprzez filtr) wyrzutem spalin do atmosfery. Należy do niej podłączyć również te pojemniki (beczki) z odpadami, które przy otwieraniu mogą wydzielać szkodliwe wyziewy (np. beczki z substancjami ropopochodnymi).

Obiekt taki powinien posiadać odpowiedniej jakości nawierzchnię betonową uniemożliwiającą penetrację rozlanych cieczy do gleby. Teren należy odpowiednio ogrodzić i chronić w sposób ciągły (całodobowo).

Powierzchnia obiektu powinna wynosić ok. 1,5 ÷ 2 arów. Zatrudnienie – 1 osoba.

Zaleca się zastosowanie jako pomieszczenie do przyjmowania odpadów małego kontenera (tzw. biurowca), który należy osadzić na podmurówce i doprowadzić do niego niezbędne

media.

## 10.8. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Na podstawie doświadczeń z wielu państw zachodnich (np. Holandii, Niemiec) proponuje się, aby jednym ze sposobów pozyskania odpadów niebezpiecznych od mieszkańców był samochód wyposażony w odpowiednie pojemniki na odpady niebezpieczny. Zbiórka odpadów prowadzona byłaby tym systemem przez odpowiednio wyszkolony personel (kierowca, ewentualnie pomocnik). Samochód ten, objeżdżałby w określone dni obsługiwany teren. Według ustalonego harmonogramu zatrzymywałby się on w wyznaczonych miejscach. Odbiór odpadów niebezpiecznych prowadzony byłby od mieszkańców bezpłatnie.

Proponuje się wykorzystanie do tego celu specjalnego kontenera, ładowanego na samochód ciężarowy – hakowiec, który jest na wyposażeniu przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Częstotliwość objazdu ustalona będzie dla każdego obsługiwanego obszaru indywidualnie. W powiecie ten sposób zbiórki odpadów będzie wykorzystywany do zbiórki odpadów niebezpiecznych z gmin, na terenie których nie zostaną stworzone GPZON. W ten sposób zebrane odpady będą trafiały do GPZON.

Poniżej omówiono zasady zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców w Niemczech i Holandii przy pomocy ww. samochodu jako propozycję dla powiatu krośnieńskiego.

Stuttgard (Niemcy)

W roku 1994 Urząd Gospodarki Odpadami wprowadził do ruchu specjalnie zaprojektowany Umweltmobil. Jest to dużych rozmiarów samochód ciężarowy (naczepa), wyposażony w schodki chronione przed deszczem, prowadzące do umieszczonego w bocznej ścianie okna, w którym odbierane są przynoszone odpady i substancje. Wewnątrz samochodu umieszczone są dwupoziomowo (z podnośnikiem hydraulicznym) 30 - 200 litrowe pojemniki podzielone na 44 typy szkodliwości odpadów. Osobny pojemnik przystosowany jest do przechowywania 200 zużytych świetlówek. Wydzielono pomieszczenie na składowanie specjalnie szkodliwych lub nie zidentyfikowanych substancji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy załodze, w pojeździe znajdują się dwa prysznice umożliwiające umycie w razie wypadku. Urząd wymaga, aby przynoszone przez mieszkańców odpady umieszczone były w zamkniętych pojemnikach nie większych niż 5 litrów lub 5 kilogramów oraz zaopatrzone w napisy deklarujące ich zawartość. Rocznie zbiera się w ten sposób około 160 ton odpadów.

Monachium (Niemcy)

Odbiór odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych odbywa się specjalnym samochodem, który kursuje w poszczególnych dzielnicach 2 razy w miesiącu. Jednorazowa odbierana ilość odpadu może wynosić do 25 kg. Pojazd ten odbiera następujące odpady niebezpieczne:

- środki ochrony roślin i środki owadobójcze,

- stare farby i lakiery (do 25 kg),

- rozpuszczalniki i odpady zawierające substancje rozpuszczające (np. benzyna, alkohol metylowy, rozpuszczalniki, wywabiacze, środki czyszczące, aceton, itp.),

- odpady zawierające oleje, filtry oleju, szlamy oleiste, smary techniczne, woski, środki konserwujące i ochraniające podłoże,

- środki dezynfekcyjne, środki konserwujące i chroniące drewno,

- chemikalia laboratoryjne i trucizny (w małych ilościach),

- odpady z zawartością rtęci (np. termometry, przełączniki, świetlówki, lampy rtęciowe),

- baterie (o ile to możliwe podzielone wg. rodzaju),

- kwasy, zasady, sole, chemikalia (np. fotograficzne),

- domowe środki czyszczące np. do sanitariatów, kąpieli przedmiotów srebrnych, środki piorące,

- zbiorniki po aerozolach,

- kosmetyki,

- azbest (małe ilości, nie należy ich rozdrabniać lecz zapakować w folię) i urządzenia domowe zawierające azbest,

- kondensatory zawierające PCB,

- przeterminowane leki.

Program rozkładu przejazdu i postoju drukowany jest przez urząd miejski i jest dla każdego dostępny. Odbiór odpadów jest bezpłatny.

Pojazd nie odbiera:

- zużytych olejów,

- akumulatorów samochodowych,

- płyt azbestowo-cementowych,

- gaśnic i urządzeń gaśniczych,

- butli gazowych,

- amunicji i środków wybuchowych,

- padliny zwierzęcej,

- odpadów niebezpiecznych z przedsiębiorstw i drobnej wytwórczości.

Breda (Holandia)

Każde gospodarstwo domowe wyposażono w odpowiedni pojemnik. Cztery razy do roku odpady niebepieczne mieszkańcy osobiście dostarczają do specjalnego samochodu, który zatrzymuje się w ściśle określonych punktach. Nie praktykuje się pozostawiania pojemników z odpadami niebezpiecznymi na ulicy ze względu na to, że odpady te są często silnie toksyczne i mogłyby stanowić zagrożenie dla mieszkańców i środowiska.

## 10.9. Gminne punkty gromadzenia

Zebrany z terenu gmin gruz budowlany będzie trafiał do gminnych punktów gromadzenia gruzu. Zaleca się punkty te połączyć z gminnymi kompostowniami. Punkt powienien umożliwiać rozładunek odpadów, magazynowanie ich, załadunek i segregację odpadów.

# 11. Wnioski z analizy oddziaływania Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu krośnieńskiego na środowisko

Zasadniczymi elementami Projektu Planu Gospodarki Odpadami, których realizacja przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń i uciążliwości dla środowiska powiatu krośnieńskiego związanych z gospodarką odpadami są:

- wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych,

- zmniejszenie masy odpadów biodegradowalnych usuwanych na składowiska w wyniku odzysku,

- przetwarzanie wszystkich odpadów przed składowaniem,

- zamykanie składowisk nie spełniających odpowiednich warunków dotyczących ich lokalizacji i wyposażenia

- likwidacja tzw. „dzikich składowisk”

- rekultywacjia zamykanych składowisk,

- minimalizacja masy odpadów do składowania,

- wykorzystanie osadów ściekowych do nawożenia roślin, poprawy struktury gruntów, do rekultywacji składowisk,

- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i od drobnych wytwórców (zakłady rzemieślnicze i usługowe), a następnie ich odrębne unieszkodliwianie w specjalnych instalacjach,

- objęcie zorganizowaną zbiórką wszystkich mieszkańców powiatu,

- kształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców powiatu.

Obecnie podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie jest ich składowanie. Odpady deponowane są na 16 składowiskach, z których żadne nie spełnia wymogów stawianych przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Dlatego jednym z zadań ninijeszego opracowania jest zamykanie i rekultywcja praktycznie wszystkich istniejących składowisk w powiecie krośnieńskim. Istniejące „dzikie” składowiska na terenie powiatu krośnieńskiego mają charakter i zasięg lokalny, ograniczony nierzadko do terytorium jednej gminy lub nawet jej części. Składowiska te nie posiadają żadnych zabezpieczeń chroniących środowisko przed odpadami, a także podstawowego wyposażenia zapewniającego właściwą eksploatację, monitoring ilości dostarczanych i składowanych odpadów oraz monitoring oddziaływania na środowisko. Również prawnie unormowane składowiska z terenu powiatu nie są odpowiednio wyposażone. Brak powszechnie prowadzonego monitoringu utrudnia ocenę oddziaływania tych składowisk na środowisko. Ze wszystkich składowisk w powiecie tylko to w Łochowicach jest w pewnym stopniu monitorowane, posiada ono system piezometrów, a z przeprowadzanych okresowych badań wynika, że woda gruntowa pobrana z piezometrów wykazywała parametry odpadowiadające klasie II b czystości wody.

Należy oczekiwać, że zwłaszcza „dzikie” składowiska znajdujące się na terenie powiatu krośnieńskiego powodują zanieczyszczenie wszystkich elementów środowiska, w tym przede wszystkim wód podziemnych. Będące w trakcie eksploatacji lub nieprawidłowo zrekultywowane składowiska odpadów są zasilane wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. W przypadku niewłaściwej lokalizacji mogą się do nich dostawać również wody powierzchniowe i podziemne. Część wód opadowych paruje, część spływa po powierzchni, a część wraz z wodą dostarczaną z odpadami i pochodzącą z rozkładu substancji organicznej migruje przez składowisko, wzbogacając się w związki rozpuszczalne, tworząc ścieki zwane odciekami. W przypadku braku właściwych zabezpieczeń oraz przy niekorzystnym układzie warunków hydrogeologicznych, odcieki te mogą być przenoszone w warstwach wodonośnych na znaczne odległości powodując w nich wzrost ilości substancji rozpuszczonych, zwłaszcza nieorganicznych (chlorki, siarczany, wodorowęglany, węglany sodu, wapnia, magnezu i potasu, azot amonowy) i w dużo mniejszym stopniu organicznych (oznaczanych jako BZT5, ChZT). Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych mogą zawierać ponadto liczne organizmy chorobotwórcze, w tym m. in. bakterie zakażeń jelitowych (duru brzusznego, paraduru, czerwonki, biegunek u dzieci), gruźlicy, tężca, zgorzeli gazowej, wąglika, błonicy oraz wirusy, np. żółtaczki zakaźnej, choroby Heinego-Medina, a także enterowirusy i adenowirusy. Najczęściej jednak spotykanymi mikroorganizmami chorobotwórczymi występującymi w odciekach są pałeczki Salmonella typhi i Salmonella paratyphi.

Stopień zagrożenia wód podziemnych przez odcieki zależy m.in. od następujących czynników:

- charakteru podłoża, na którym następuje składowanie,

- rodzaju uszczelnienia składowiska,

- położenia i wahań zwierciadła wody gruntowej,

- wieku składowiska.

Zanieczyszczenia bakteriologiczne i zawiesiny mogą przemieszczać się na stosunkowo nieduże odległości od składowiska. Zasięg przenikania bakterii uzależniony jest od okresu przeżywalności ich w warstwie wodonośnej i od drogi przepływu wody podziemnej w tym czasie. Przyjmuje się, że mogą one docierać na odległość od kilkunastu do 100 m od składowiska. Na większe odległości przedostają się natomiast zanieczyszczenia chemiczne w postaci jonowej. Ich obecność notuje się nawet w odległości kilku kilometrów od składowisk. Zanieczyszczenie wód na terenie wokół składowisk może się utrzymywać przez co najmniej kilkanaście lat, a w skrajnych przypadkach należy się liczyć nawet z okresem 50 letnim.
   W przypadku składowisk w Drzeńsku Małym i Łochwicach, kontrolowane są odpady na nich deponowane. W przypadku „dzikich” składowisk gromadzone są na nich różne rodzaje odpadów i nie tylko komunalnych. W Bytnicy wg danych uzyskanych z UG, deponowane są zużyte lodówki najprawdopodobniej przez jeden ze sklepów z używanym sprzętem AGD, na jednym z „dzikich” składowisk zaobserwowano, że składowane są osady ściekowe. Należy się spodziewać właściwie wszystkich rodzajów odpadów na tych składowiskach. Wody podziemne w ich rejonie mogą być zanieczyszczone przez bardzo wiele różnych substancji chemicznych często bardzo niebezpiecznych dla środowiska wodnego. Eksploatacja składowisk prowadzi także do zanieczyszczenia gleb i roślin wokół składowisk. Może do tego dochodzić w trakcie dowozu i wyładunku odpadów, niewłaściwej eksploatacji składowiska (pylenie), przy nieprawidłowym odprowadzaniu wód ze składowiska, a także w wyniku rozprzestrzeniania się gazu wysypiskowego. W przypadku, gdy składowisko graniczy z gruntami rolnymi należy również wziąć pod uwagę fakt, iż na podwyższoną zawartość metali ciężkich w glebie ma wpływ nie tylko składowisko, ale i stosowanie nawozów (np. nawozy fosforowe mogą być źródłem kadmu, a wapniowe i wapniowo-magnezowe cynku, ołowiu i kadmu). Nieprawidłowe składowanie odpadów stanowi jeden z czynników mogących powodować chemiczną degradację gleb, która z reguły ma charakter trwały. W miejskich odpadach komunalnych znajduje się od 3,7 do 7 % tych metali. W przypadku nieprawidłowego składowania odpadów, do środowiska glebowego przedostawać się mogą takie metale ciężkie jak:

- rtęć (np. ze świetlówek, termometrów i baterii),

- srebro (np. z odczynników fotograficznych),

- ołów (np. z przedmiotów lutowanych i malowanych minią, ze szkła ołowiowego i kryształowego, z glazury  wyrobów garncarskich),

- selen, kadm, kobalt, chrom, miedź, mangan (np. z  kolorowego PCV, kolorowego szkła, polew emalierskich i elementów dekoracyjnych fajansów i porcelany),

- cynk (np. ze złomu cynku, mosiądzu, z wyrobów ocynkowanych).

Największe ryzyko skażenia gleb wiąże się z zanieczyszczeniem Cd, Cr, Cu Hg, Pb i Zn. W warunkach gleb zdegradowanych w niskim stopniu, metale te podlegają na ogół silnej sorpcji przez mineralne oraz organiczne składniki glebowe i akumulowane są w poziomach powierzchniowych. Gleba odgrywa w przyrodzie rolę buforowego zbiornika zanieczyszczeń chemicznych, wprowadzanych do biosfery wskutek technicznej działalności człowieka. Zakłócenie w funkcjonowaniu złożonego systemu procesów glebowych, może niekorzystnie wpłynąć na przyrodniczy obieg pierwiastków, ograniczyć lub zwiększyć ich przyswajalność dla roślin, a także przyśpieszyć ich transport do wód. Tereny wokół składowisk są w sposób szczególny zagrożone sanitarnie. Mogą one być miejscem okresowego lub stałego występowania w glebie jaj pasożytów jelitowych, patogennych bakterii, grzybów chorobotwórczych i ich zarodników. Na skażenie mikrobiologiczne gleb wokół składowisk największy wpływ ma osadzanie przenoszonych drogą powietrzną bioaerozoli powstających na powierzchni świeżych odpadów i deponowanych na składowiskach osadów ściekowych. Zanieczyszczenie gleb mikroorganizmami chorobotwórczymi może być również wynikiem ich rozprzestrzeniania przez dzikie ptactwo, gryzonie, muchy i inne owady.

Do patogennych bakterii mogących bytować w glebie należą:

- laseczki tlenowe(Bacillus anthracis - laseczki wąglika) oraz laseczki beztlenowe,

- Clostridium tetani - laseczki tężca i Clostridium botulinum - laseczki jadu kiełbasianego,

- pałeczki jelitowe z rodzaju Salmonella (pałeczki durowe i rzekomodurowe),

- pałeczki jelitowe z rodzaju Shigella (pałeczki czerwonki).

Tereny wokół składowisk mogą być także miejscem okresowego lub stałego występowania w glebie cyst pierwotniaków chorobotwórczych oraz jaj pasożytów jelitowych jak np. Ascaris lumbricoides.

Wyniki badań imisji zanieczyszczeń gazowych w powietrzu wokół składowisk komunalnych wykazują niewielki zasięg rozprzestrzeniania tych zanieczyszczeń wraz z gazem składowiskowym. Praktycznie, już na granicy większości składowisk, stężenia amoniaku, siarkowodoru, czy innych analizowanych gazów nie przekraczają wartości dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym. Emisje pyłu ze składowisk mogą powodować wzrost stężenia pyłu zawieszonego oraz opadu pyłu w bezpośrednim sąsiedztwie składowisk, na ogół w odległościach do ok. 100 m.

W powietrzu atmosferycznym wokół składowisk mogą się znajdować mikroorganizmy takie jak bakterie, grzyby, promieniowce. Wyniki badań wskazują na dużą zmienność poziomu i zasięgu mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza wokół składowisk, związaną głównie z warunkami meteorologicznymi (wilgotność powietrza, temperatura, prędkość wiatru), wielkością składowisk oraz jakością ich eksploatacji. Najczęściej obserwowany jest podwyższony poziom stężenia grzybów i promieniowców w powietrzu, jednak te ostatnie pochodzą często także z innych źródeł niż składowiska (powierzchnia ziemi, grunty orne).

Zamknięcie i prawidłowe zrekultywowanie składowisk istniejących na terenie powiatu pozwoli znacznie zmniejszyć ich uciążliwość dla środowiska i wyeliminować w dużym stopniu wyżej opisane niekorzystne oddziaływanie na środowisko o zdoriwe ludzi.

Niniejszy projekt zakłada, że wszystkie odpady powinny być składowane w instalacjach spełniających obecne wymogi ochrony środowiska, a wszystkie nowopowstające składowiska na terenie powiatu powinny posiadać odpowiednie wyposażenie, co jest podstawowym elementem zmniejszenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Wykaz elementów jakie powinny posiadać składowiska odpadów zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr.61, poz. 549).

Do podstawowych elementów technicznych w jakie powinny być wyposażone nowoczesne składowiska należy zaliczyć:

- Uszczelnienie (w tym izolacja syntetyczna)

- System drenażu

- Zewnętrzny system rowów drenażowych

- Instalacja do odprowadzania biogazu

- Instalacja do wykorzystania lub spalania biogazu

- Pas zieleni (co najmniej 10 m)

- Urządzenie do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt

- Waga,

- Zbiornik na odcieki lub instalacja do odprowadzania ich do kanalizacji

- System wyłapujący odpady wynoszone przez wiatr,

Sieć piezometrów.

Rozwiązanie techniczne zabezpieczenia podłoża, tj. uszczelnienie wraz z drenażem odcieków jest najważniejszym elementem składowiska, decydującym o jego oddziaływaniu na wody podziemne. Jest to jednocześnie jedyny element wyposażenia technicznego składowiska, który nie może zostać naprawiony lub zmodernizowany podczas jego eksploatacji. Wszystkie inne elementy składowisk, jak: odgazowanie, wyposażenie w sprzęt techniczny (waga, kompaktor, monitoring, pas zieleni otaczający składowisko), zaplecze techniczno-socjalne mogą być uzupełnione bez żadnych problemów. Z tego względu stawiane są tak wysokie wymagania lokalizacji składowisk odpadów komunalnych w aspekcie obecności naturalnej bariery geologicznej, tj. warstwy trudnoprzepuszczalnego gruntu mineralnego oraz o maksymalnej wartości współczynnika wodoprzepuszczalności. Jeśli brak jest naturalnej bariery geologicznej należy wprowadzić sztuczną barierę w postaci warstwy gruntu mineralnego. Niezależnie od naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej, wymagane jest zastosowanie sztucznej geomembrany, np. z PEHD lub maty bentonitowej.

Składowiska, które nie spełniają wyżej opisanych wymagań i nie mogą być do nich dostosowane, mogą być eksploatowane najpóźniej do 31 grudnia 2009 roku. W przypadku składowisk podzielonych na kwatery, kolejno budowane i eksploatowane, oznacza to, że nowe kwatery powinny być budowane z zachowaniem wymagań, które są zawarte w omawianym rozporządzeniu. Obecnie eksploatowane kwatery będą z reguły wypełnione i zamknięte przed 31 grudnia 2009. Należy tu ponadto zauważyć, że Polska uzyskała 3-letni okres przejściowy na dostosowanie składowisk do wymagań dyrektywy składowiskowej, tj. do końca 2012 roku.

Zgodnie z ustawą o odpadach, składowiska odpadów komunalnych zaliczane są do składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Ustawa ta wymaga, aby składowiska odpadów spełniały wymagania odpowiednie do klasy składowiska. Składowiska komunalne przyjmujące powyżej 10 ton odpadów na dobę lub mające ponad 25.000 ton depozytu zaliczane są do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego.

Minimalizacja wytwarzania odpadów i ich składowania (m.in. poprzez ich segregację, jak największy odzysk, przetwarzanie wszystkich odpadów przed składowaniem), a także zmniejszanie udziału, w odpadach unieszkodliwianych poprzez składowanie substancji organicznej, wpłynie  na zredukowanie zapotrzebowania na tereny pod składowiska co pozwoli zmniejszyć emisję gazów i odcieków ze składowisk oraz zmniejszyć ich uciążliwość i zagrożenia dla ludności (zwłaszcza w wyniku zmniejszenia emisji odorów i emisji mikrobiologicznych do powietrza atmosferycznego, ograniczenia hałasu podczas transportu odpadów na składowiska oraz pracy maszyn), także stężenia substancji organicznych oraz związków azotowych w odciekach będą mniejsze, co ma istotny wpływ na obniżenie kosztów oczyszczania i usuwania odcieków.

W powiecie krośnieńskim część osadów ściekowych jest składowana, co należy ocenić jako zjawisko negatywne. Zawarta w osadach ściekowych substancja organiczna, w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń może przyczyniać się do zanieczyszczenia wszystkich elementów środowiska. W projekcie planu wskazuje się, że postępowanie z wytworzonymi osadami powinno być wielokierunkowe, zależne od ich składu oraz uwarunkowań lokalnych. To przyczyni się do wyeliminowania szkodliwego wpływu na środowisko, a nawet pozowli porawić jego walory. Zaleca się następujące metody postępowania z osadami ściekowymi:

- kompostowanie wraz z substancją organiczną,

- rolnicze wykorzystanie,

- wykorzystanie w celach nawozowych roślin energetycznych,

- wykorzystanie odpowiednio spreparowanych komunalnych osadów ściekowych do okresowego przesypywania odpadów na składowisku, na potrzeby zieleni miejskiej czy w rekultywacji składowisk i terenów poprzemsyłowych.

Zorganizowaną zbiórką odpadów w powiecie objętych jest od 50 do 95 % mieszkańców poszczególnych gmin. Na taki wynik ma wpływ słabo zorganizowana zbiórka na terenach wiejskich, ale przede wszystkim niechęć ludności (zwłaszcza z terenów wiejskich) do korzystania z tego rodzaju usług. Często wynika, to z dużego stopnia zubożenia mieszkańców wsi, których nie stać na miesięczne opłaty związane z wywozem odpadów bądź z nieświadomości ekologicznej. Stąd też nie odbierane odpady w większości trafiają do środowiska w sposób niekontrolowany (spalanie, deponowanie na tzw. dzikich wysypiskach) powodując jego zanieczyszczenie. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów). Poprzez objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu i kształtowanie prośrodowiskowych postaw mieszkańców weliminuje się te niekorzystne dla środowiska zjawiska.

Przewidywane, znaczące oddziaływanie na środowisko zadań i przedsięwziąć zawartych w projekcie planu gospodarki odpadami w przypadku gdy ich realizacja mogłaby się wiązać z potencjalnym znaczącym oddziaływaniem na środowisko podlegać będą postępowaniu w sprawie oceny ich oddziaływania na środowisko. Rodzaje tego typu przedsięwzięć określone zostały w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490).

W zakresie gospodarki odpadami, konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko występuje dla następujących rodzajów przedsięwzięć:

- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych,

- instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne przy zastosowaniu procesów termicznych lub chemicznych, z wyłączeniem instalacji spalających gaz wysypiskowy, słomę lub odpady z mechanicznej obróbki drewna, instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

- składowiska odpadów obojętnych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przyjmujące nie mniej niż 20 ton odpadów na dobę.

Dla pozostałych przedsięwzięć konieczność sporządzenia raportu jest określana przez organy administracji prowadzące postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:

- poletek osadowych, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha,

- instalacji do magazynowania złomu żelaznego, w tym złomowania wraz z sortowaniem i wstępnym przerobem złomu, na powierzchni nie niższej niż 0,5 ha,

- instalacji do unieszkodliwiania odpadów z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności lub odpadów z autoklawowania,

- zbierania odpadów niebezpiecznych.

Ponadto dla instalacji, które mogą powodować znaczące oddziaływania na środowisko w ustawie Prawo ochrony środowiska, wprowadzono obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego, uwzględniającego w jednym dokumencie warunki prowadzenia działalności związane z ochroną środowiska. Lista instalacji, dla których uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne została określona w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). Wśród wymienionych instalacji znajdują się następujące w zakresie gospodarki odpadowej:

- instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg na dobę,

- instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o zdolności przetwarzania ponad 3 Mg na godzinę,

- instalacje do unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, odpadów innych niż niebezpieczne, o zdolności przetwarzania ponad 50 Mg na dobę,

- instalacje do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 Mg odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 Mg.

# 12. Wdrożenie

## 12.1. Zasady zarządzania systemem

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w powiecie krośnieńskim powinno wynikać:

- Z ustawowo określonego zakresu zadań powiatu i gmin,

- Z zadań określonych w Planie Gospodarki Odpadami, zaopiniowanych  przez Zarząd Województwa oraz organy wykonawcze gmin z terenu powiatu oraz uchwalonych Radą Powiatu Krośnieńskiego.

Ponadto, Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z całym systemem planowania na obszarze powiatu, zwłaszcza z:

- Programem Ochrony Środowiska (którego jest integralną częścią),

- Strategią zrównoważonego rozwoju powiatu krośnieńskiego do 2015 roku,

- Strategią rozwoju województwa lubuskiego.

### 12.1.1. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji i    
 samorządów w zakresie gospodarki odpadami

#### 12.1.1.1. Zadania gmin

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pod pojęciem właścicieli nieruchomości rozumie się w świetle omawianej ustawy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2, ust.1 pkt.4).

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3.2.):

Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji, własnych lub z innymi gminami:

- instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

stacji zlewnych,

- instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez:

- zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

- Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałają z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

- Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i opracowywania planu sieci kanalizacyjnej.

- Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

- Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

- Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGA). Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Na dochód GFOŚiGW składa się:

- Całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest zarząd gminy.

Dochody te mogą być wykorzystane na m.in.:

- Dotowanie i kredytowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.

- Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

- Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

#### 12.1.1.2. Zadania powiatów

Ustawą o samorządzie powiatowym (z dnia 5 czerwca 1998 Dz.U.nr 91 poz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:

- Ochrony środowiska i przyrody.

- Administracji architektoniczno-budowlanej.

- Geodezji, kartografii i katastru.

- Utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

- Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny.

Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### 12.1.2. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

Zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o odpadach, projekt planu powiatowego podlega zaopiniowaniu przez:

- Zarząd województwa,

- Organy wykonawcze gmin z terenu powiatu.

Zarząd województwa opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem wojewódzkim. Z kolei organy wykonawcze gmin z terenu powiatu, poprzez opiniowanie Planu powiatowego mają wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim obszarze, w kontekście współpracy międzygminnej i działań ponadlokalnych już na etapie tworzenia Planu. Równocześnie „zabezpieczają” one swoje interesy lokalne.

### 12.1.3. Aktualizacja planów

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż co 4 lata.

### 12.1.4. Raportowanie wdrażania planów

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie przez zarząd powiatu co 2 lata sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami. Sprawozdanie jest składane radzie powiatu i powinno zawierać ocenę realizacji zadań zawartych w niniejszym Planie Gospodarki Odpadami.

Efekty realizacji Planu w największej mierze zależą od stopnia zaangażowania i dotyczą jego wykonawców, czyli władz gmin i powiatów oraz kierownictwa podmiotów gospodarczych.

## 12.2. Monitoring gospodarki odpadami w powiecie (w zakresie wytwarzania i 
            gospodarowania odpadami)

Aby można było analizować stan gospodarki odpadami w powiecie  konieczne jest zapewnienie, aby wszystkie jednostki zobligowane do posiadania określonych zezwoleń czy pozwoleń (w zakresie gospodarowania odpadami) rzeczywiście je posiadały i spełniały wszystkie warunki określone w tych decyzjach administracyjnych. System ma także zapewnić spełnianie wymogów prawnych i obowiązujących norm. Na podstawie zbiorczych zestawień danych uzyskanych od posiadaczy odpadów i informacji uzyskanych od wojewodów i starostów, marszałek województwa będzie prowadzić wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem zezwoleń udzielonych w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarki odpadami (na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. ). Marszałek przygotuje też raport wojewódzki i przekaże go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Główne zadania związane z monitoringiem, kontrolą i egzekwowaniem przepisów to:

- monitoring i kontrola instalacji gospodarki odpadami,

- monitoring i kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów)

zajmujących się gospodarowaniem odpadami,

- monitoring i kontrola instalacji nie wymagających zezwoleń,

- monitoring i kontrola przemieszczania pewnych rodzajów odpadów,

- monitoring i kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów,

- identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań,

- egzekwowanie przepisów w związku z niedotrzymaniem warunków

posiadania pozwoleń lub złamaniem wymogów czy obowiązujących norm.

Skuteczny system monitoringu, kontroli i egzekwowania przepisów powinien:

- jasno określać uprawnienia do przeprowadzania kontroli i egzekwowania

przepisów,

- wprowadzać wystarczająco surowe sankcje skłaniające do przestrzegania

przepisów,

- mieć do dyspozycji wystarczający, posiadający odpowiednie kwalifikacje i

umotywowany personel,

- posiadać odpowiednie zasoby techniczne (sprzęt itp.),

- posiadać sprecyzowane i odpowiednio udokumentowane systemy i procedury

operacyjne,

- posiadać kompleksowe systemy przechowywania, zapisywania i uzyskiwania

danych i informacji.

Brak wyżej wymienionych elementów systemu monitoringu utrudni lub wręcz

uniemożliwi wdrożenie ustalonej polityki i wykonanie zadań zaplanowanych w ramach budowy systemu gospodarki odpadami. Ustawa o odpadach stanowi, że wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem oraz zbieraniem i transportem odpadów na prowadzenie tej działalności wymagają zezwolenia albo zgłoszenia

(w zależności od rodzaju i ilości odpadów, którymi gospodarują) wydanego przez starostę, a w przypadku odpadów komunalnych (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) przez organ wykonawczy gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta). Rutynowy monitoring stanu gospodarki odpadami i kontrola posiadaczy odpadów powinny obejmować regularne wizyty przedstawicieli uprawnionych organów kontrolnych. Zasady przeprowadzania kontroli powinny być zgodne z Prawem ochrony środowiska (ustawa z

dn. 27  kwietnia 2001 r, Dz.U. 01.62.627). Władze powiatu powinny współuczestniczyć i wykorzystywać zbierane w tym systemie informacje.

## 12.3. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Przebieg realizacji Planu musi być systematycznie kontrolowany. Podstawą właściwego systemu oceny realizacji PGO powinien być dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Głównym celem monitoringu jest usprawnienie procesów zarządzania Planem. Poniżej w tabeli 92 przedstawiono wskaźniki monitorowania PGO.

Tab. 92.  Wskaźniki monitorowania planu.

| L.p. | Wskaźnik | Stan wyjściowy |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok |
| 2 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na wysypiskach | % |
| 3 | Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach | % |
| 4 | Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów | % |
| 5 | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych / 1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok |
| 6 | Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych | % |
| 7 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i komunalnopodobnych | % |
| 8 | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | zł/rok |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | liczba / opis |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, | liczba / opis |

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania informacji:

- Pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być opracowane przez odpowiednie służby.

- Pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz na 4 lata. Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej. Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do Urzędów Gmin, Miast czy Powiatu.

Ocena efektywności realizacji Planu Gospodarki Odpadami powinna powstawać w oparciu o analizę wskaźników grupy A i B oraz ocenę realizacji corocznego planu działań w aspekcie:

- oceny organizacyjnego i finansowego realizowania zadań,

- przyczyn cząstkowego wykonania zadań zaplanowanych lub przyczyn zaniechania realizacji zadania,

- ustalenia narzędzi optymalizujących realizację zadań na rok następny,

- określenia zakresu merytorycznego zadań na rok następny wraz z oceną ich przygotowania organizacyjnego i finansowego.

Aktualizowanie planu powinno odbywać się w oparciu o tę ocenę.

# 13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

W 2002 roku  w powiecie krośnieńskim powstało prawie 20 000 ton odpadów podobnych do tych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, a wywiezionych na wysypiska zostało prawie 10 000 ton. Ilość odpadów, które zostały wytworzone w fabrykach i zakładach w powiecie to 49 262 ton. Z czego większość została ponownie wykorzystana, a pozostała część unieszkodliwiona bez wywożenia na wysypiska.Większość zmieszanych odpadów zebranych z terenu powiatu z posesji mieszkańców trafia na składowiska odpadów w Łochowicach bądź w Drzeńsku Małym. Żadne z tych składowisk nie jest wystarczająco bezpieczne dla środowiska. W gminach powiatu od 50 – 95 % mieszkańców korzysta z usług firm, które wywożą odpady.   Niewielka część odpadów wytwarzanych przez mieszkańców i podobnych do nich jest wykorzystywana do wytworzenia nowych produktów. W większości gmin selektywna zbiórka nie została jeszcze rozpoczęta. Na terenie powiatu istnieje 14 dzikich wysypisk. Najwięcej, bo aż 7, znajduje się na terenie gminy Bytnica.

Większość osadów powstających w oczyszczalniach ścieków w powiecie krośnieńskim trafia na wysypiska. Podstawowym problemem w gminach powiatu, jest często brak kontroli nad postępowaniem z osadami i oczyszczalnie prowadzą obrót i gospodarowanie osadami „na własną rękę”. To powoduje pogorszenie stanu środowiska i zagraża zdrowiu mieszkańców.
 
W powiecie należy dążyć do tego aby wytwarzać jak najmniej odpadów, a te wytworzone, w jak największym stopniu wykorzystywać do wytwarzania nowych  produktów, a jeżeli jest to niemożliwe, to unieszkodliwiać je tak aby jak najmniej szkodzić środowisku. Dlatego mieszkańcy powiatu muszą segregować odpady w sposób zalecany przez ich gminy. Osobno powinno się zbierać odpady takie jak plastik, szkło (kolorowe i białe), papier i tektura, metale, a także odpady, które zawierają bardzo szkodliwe substancje (m.in. baterie, lekarstwa, termometry, akumulatory i in.). Ta ostatnia grupa będzie zbierane przez samochód, który będzie objeżdżał wszystkie miejscowości powiatu, a dodatkowo mieszkańcy będą mogli przynosić tego rodzaju odpady do magazynów, które będą się znajdowały w Krośnie i Gubinie. Również niektóre z tych odpadów mieszkańcy będą mogli przekazywać do sklepów zajmujących się ich odbiorem, których lista będzie do wglądu w Urzędach Gmin.
 Poza tym zalecane jest aby mieszkańcy powiatu, którzy mają wystarczająco miejsca zrobili przy domach kompostowniki i tam kompostowali poza odpadami z ogródków również resztki jedzenia. Segregowanie odpadów przez mieszkańców powiatu pozwoli na zmniejszenie opłat jakie ponoszą za wywóz śmieci dlatego, że ilość odpadów które będą trfiały do kubłów będzie mniejsza w związku z czym rzadziej będą musiały być wywożone. Pozostali mieszkańcy, którzy nie będą mogli kompostować odpadów będą zobowiązani do gromadzenia ich w domach w osobnych pojemnikach i wyrzucania ich w miejsce wyznaczone przez ich gminę bądź będą one odbierane raz w tygodniu przez przeznaczonego do tego pojazdy. Te odpady wraz z odpadami z terenów miejskich będą trafiać na kompostownię, która będzie się znajdowć na terenie każdej gminy. Mieszkańcy będą mogli także sami przywozić ten rodzaj odpadów na kompostownię.

Wszyscy mieszkańcy powiatu będą musieli przekazywać odpady wytworzone przez siebie firmom, które zbierają je z terenu ich miejscowości. Wszystkie „dzikie’ wysypiska na terenie powiatu zostaną zamknięte, a teren na którym się obecnie znajdują zostanie przywrócony do stanu w jakim się znajdował zanim został zniszczony przez wyrzucanie tam odpadów.

Dwa duże składowiska na terenie powiatu tj. w Drzeńsku Małym i Łochowicach zostaną zamknięte do roku 2005. Odpady zebrane z powiatu będą trafiały na duże składowiska, które nie zgrażają środwisku tak bardzo jak te w Drzeńsku Mł. i Łochowicach do czasu dopóki w powiecie nie powstanie nowe składowisko planowane do wybudowania. Każda z gmin ma przyporządkowane konkretne składowisko w województwie. Aby transport odpadów do tych składowisk był tańszy w powiecie zostaną wybudowane dwie stacje przeładunkowe.
Odpady, które nie mieszczą się w ustawionych na terenie gmin kubłach na śmieci będą zbierane kilka razy w roku. W tym czasie na terenie powiatu będą wystawiane na tydzień duże pojemniki, do których mieszkańcy będą mogli wyrzucać m.in. dywany, meble, pralki, lodówki. Dodatkowo mieszkańcy będą mogli zamówić telefonicznie kubeł na duże odpady, który po zapełnieniu zostanie zabrany przez firme wywozową. Odpady powstające w trakcie remontów i budowy będzie można gromadzić (wrzucając do różnych pojemników osobno np. drewno, plastik, metale, gruz) w pojemnikach, które każdy z mieszkańców będzie mógł zamówić telefonicznie w razie potrzeby.

Aby mieszkańcom powiatu łatwiej było segregować odpady i postępować z odpadami, które wytwarzają oraz aby mogli zrozumieć jakie zagrożenia dla środowiska, w którym żyją jak i dla nich samych niesie niewłaściwe postępowanie z odpadami,  w powiecie będzie prowadzona akcja informacyjna pomagająca mieszkańcom wspólnie chronić środowisko jak i ich własne zdrowie. W tym samym celu w szkołach i przedszkolach powiatu będą prowadzone lekcje na temat właściwego postępowania z odpadami.

Zużyte samochody mieszkańcy powinni oddawać do wyznaczonych przez ich gminy punktów odbioru. To pozwoli na uzyskanie ze zniszczonego samochodu surowców do wytwarzania nowych produktów i zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem na środowisko jak i zdrowie ludzi niebezpiecznych substancji jakie zawierają samochody. 
 Wszystkie odpady powstające w fabrykach i zakładach znajdujących się na terenie powiatu będą  w jak najwięszkym stopniu stosowane do ponownego wykorzystania, a pozostała część będzie unieszkodliwiana.