Załącznik nr 1

Formularz cenowy

Wyposażenie pracowni montażu i obsługi maszyn i urządzeń

Zaleca się załączenie zdjęć, rysunków i innych informacji opisujących oferowane urządzenia

| DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I INNEGO WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI OBRÓBKI RĘCZNEJ I MASZYNOWEJ, PRACOWNI BUDOWY I EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRACOWNI DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, parametry, rozwiązania równoważne, wymiary, kolor, przeznaczenie itd. | Opis Wykonawcy – konieczny do zaakceptowania oferty | Cena netto | VAT % | Cena brutto | Producent -konieczny do zaakceptowania oferty | Numer katalogowy (jeśli posiada) | Ilość |
|  | Podnośnik diagnostyczny Parametry techniczne: udźwig 5000kg wysokość unoszenia 2100mm szerokość najazdu 820mm długość najazd 4000mm napięcie 380V |  |  |  |  |  |  | 1 komplet |
|  | Analizator spalin zintegrowany z dymomierzem Cechy urządzenia: Pomiar koncentracji CO, CO2, HC, O2, NOx Pomiar współczynnika nadmiaru powietrza Lambda Pomiar prędkości obrotowej silnika Pomiar temperatury silnika Wbudowana drukarka 24 kol. Automatyczne odprowadzenie kondensatu Automatyczna informacja o zużyciu czujnika tlenu Automatyczne zerowanie Czas nagrzewania 10 min Natężenie przepływu gazu 4l/min Układ pomiarowy Sensors AMB 2 Temperatura pracy 5-40 oC Zasilanie 230 V ( opcja 12 V Wymiary: 434x190x291mm Nowy analizator na rynku wprowadzany do obrotu na podstawie dyrektywy MID. Analizator wyposażony w komorę pomiarową IR firmy SENSORS AMB II, pomiar tlenu ogniwem elektrochemicznym Parametry techniczne: Badany składnik, Zakres pomiarowy, Rozdzielcść CO, 0-9.99 %, 0,01 % CO2, 0-19.9 %, 0,1 % HC, 0-19.999 ppm, 1 ppm O2, 0-25.00 %, 0,01 % |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  | Refraktometr tester płynu chłodniczego elektrolitu |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  | Rolki do badań hamulców. Urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o dmc. do 3,5t. /Cert ITS/ RHO-6(ciągników rolniczych, przyczep i motorowerów/motocykli) - max nacisk na oś 2 tony - moc silników 2x 3kW - średnica obręczy koła samoch./motocykl. 10-28''/10-16'' - średnica/długość/rozstaw rolek 230/660/420mm - prędkość rolek 5 km/h - zakres pomiarowy 0-6 kN - typ pomiaru automatyczny /ręczny - automatyczne załączanie i wyłączanie pracy rolek - elementy urządzenia zabezpieczone powłoką galwaniczną wyposażenie standardowe: - nakładki motocyklowe z oprogramowaniem; - bezprzewodowy miernik siły nacisku na pedał hamulca; |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |
|  | Zestaw ściągaczy do łożysk kół zębatych pasowych Profesjonalny zestaw ściągaczy do: Łożysk, Kół zębatych, Kół pasowych Wałków i innych |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |
|  | zestaw ściągaczy do sworzni ściągacz 23,28,34mm otwór 23 mm wysokość 55 mm otwór 28 mm wysokość 55 mm otwór 34 mm wysokość 63 mm |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |
|  | Dźwignie do rozłączania przegubów kulowych |  |  |  |  |  |  | 3 szt |
|  | Ściągacz udarowy 4,0 kg |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |
|  | Wartość brutto razem |  |