OR.272.00041.2020		Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOPOSAŻENIE SZKÓŁ

W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 
W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM”

Zadanie: Wyposażenie IT wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim 

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim
Miejsce dostawy: Szkolna 1 66-600 Krosno Odrzańskie

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, parametry, rozwiązania równoważne, wymiary, kolor, przeznaczenie itd. | Dodatkowe wymagania (np. montaż, instalacja, szkolenie z obsługi , wniesienie itd. | Dodatkowe wymogi , certyfikaty, normy itp. | Termin dostawy | Miejsce dostawy (dokładnie adres, nr pracowni itd.) | Nazwa pracowni, kierunek kształcenia, | Nazwa szkoły | ilość | Cena jednostkowa brutto | Ilość x cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera: wkrętaki płaskie 2,5; 3; 4 i krzyżowe PH1; PH2; PH3, szczypce proste wydłużone. |  |  |  | ZSP 66-60000 Krosno Odrz. Ul. Szkolna 1 Gab. 25 | Pracownia montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - technik informatyk | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH | 5 |  |  |
| 2. | Karta graficzna: - złącze PCI-E, - min. 512 MB pamięci, - wyjścia HDMI oraz D-SUB |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 3. | Napęd DVD z nagrywarką: - złącze SATA, - nagrywanie płyt CD-R(W), DVD-R(W) Zapis min: DVD±R - 22x, | Musi być inna mieć inne parametry niż nagrywarka w pkt.4. |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 4. | Napęd DVD z nagrywarką: - złącze SATA, - nagrywanie płyt CD-R(W), DVD-R(W) Zapis min: DVD±R - 24x, | Musi być inna mieć inne parametry niż nagrywarka w pkt.3. |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 5 | Dysk twardy - złącze SATA, - format 3,5", - pojemność 1TB |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 6. | Dysk twardy - złącze SATA, - format 2,5", - pojemność min. 480GB |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 7. | Pamięć RAM DDR-4 DIMM, min. 2666 MHz, 4 GB | Pamięci z pkt. 7 i 8 muszą się różnić parametrami |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 8. | Pamięć RAM DDR-4 DIMM, min. 3200 MHz, 4 GB |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 9. | Karta sieciowa bezprzewodowa PCI-E Złącze PCI-E, IEEE 802.11n (300 MBit/s), 2,4 GHz |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 10. | Karta sieciowa bezprzewodowa USB Złącze USB 2.0, IEEE 802.11ac (600 MBit/s), 5 GHz |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 11. | Karta sieciowa przewodowa PCI-E Złącze PCI-E, standard Gigabit ethernet (1000BASE-T) |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 12. | Karta sieciowa przewodowa USB Złącze USB 2.0, standard Fast ethernet (100BASE-T) |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 13. | Adapter BlueTooth - złącze USB, - klasa Bluetooth min. 4.0 |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 14. | Zasilacz ATX - standard ATX 2.2, - min. 500 W, - złącza: min. 5xSATA, min. 2xMolex, min. 1xPCI-E, min. 1x FDD, min. 1x4/8 EPS 12V, min. 1x MPC 20+4, min. 1x6/8 PEG, min. 1x6 PCI-E. |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 15. | Obudowa HDD 3,5” - interfejs: USB 3.0, - na dysk twardy 3,5” |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 16. | Mata antystatyczna + opaska - min. 500x600mm z opaską ESD i przewodami. |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 17. | Listwa zasilająca - min. 5 gniazd, z ochroną przeciwprzepięciową |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 18. | Obudowa komputera - obudowa ATX bez zasilacza, - wykonana ze stali, - możliwość montażu dysków bez użycia śrub, - wyprowadzony na przedni panel złącze usb 3.0, - zasilacz montowany na dole obudowy. - obudowa musi posiadać możliwość podłączenia dodatkowych wentylatorów: przedniego, tylnego, górnego i bocznego. |  | Gwarancja mn. 36 miesięcy |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 19. | Płyta główna - standard uATX/ATX, - min. 2 złącza PCI-E x16, - min. 2 x PCI-E x1, - min. 4x USB 3.0, - min. 2 x DDR-4, - wyjście HDMI - obsługa procesora z pozycji 20. |  | gwarancja min. 36 miesięcy |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 20. | Procesor - min. 2 rdzenie/4 wątki, - wersja BOX z wentylatorem - wbudowana karta graficzna - obsługiwany przez płytę główną z pozycji 19. |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 21. | Monitor - LCD min. 23,5", - rozdzielczość min.1920 x 1080px, - złącza: min. HDMI oraz DSUB |  | min. 3 lata gwarancji |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 22. | Klawiatura - USB, czarna |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 23. | DRUKARKA 3D ze skanerem - urządzenie pracujące w technologii FFF (FUSED FILAMENT FABRICATION) o maksymalnym rozmiarze wydruku min. 200 x 200 x 190 mm. - drukarka wyposażona jest w wbudowany moduł skanujący, który umożliwia odtworzenie dowolnego obiektu. |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 1 |  |  |
| 24. | Drukarka USB - laserowa - format min. A4 - interfejs USB min. 2.0, - podajnik min. 250 arkuszy A4 |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 3 |  |  |
| 25. | Mysz komputerowa - interfejs: USB, - optyczna |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 26. | Przewód USB - 1,5m | 1,5 m |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 27. | Przewód HDMI - 1m | 1 m |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 28. | Pendrive - min. 32 GB - interfejs: USB 3.0 - zapis min. 50MB/s, - odczyt min. 100 MB/s |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 29. | Pendrive - min. 64 GB - interfejs: USB 3.0 - metalowy |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 30. | System operacyjny - Windows 10 PRO, 64 bit |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 31. | Toner do drukarki | Musi odpowiadać drukarce z pkt. 24 |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 3 |  |  |
| 32. | Papier do drukarki - format: A4 |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 6 ryz |  |  |
| 33. | Drukarka atramentowa - format: A4 - dedykowana do wydruku fotografii - min. 6 kolorów atramentu: C+M+Y+B+LC+LM |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 1 |  |  |
| 34. | Komplet pojemników z tuszem do drukarki atramentowej | Musi odpowiadać drukarce z pkt. 33 |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 1 |  |  |
| 35. | Papier do drukarki - fotograficzny, błyszczący - 50 arkuszy - gramatura min. 200g/m2 - format 10x15cm - | Musi odpowiadać drukarce z pkt 33 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 36. | Projektor multimedialny z uchwytem i przewodem: - rozdzielczość min. 1280 x 800 (WXGA) - technologia: DLP - jasność min. 3600 lm - kontrast min. 20 000:1 - żywotność lampy: min. 5 000 h (tryb normalny), min. 8 000 h (tryb eco) - wejścia: HDMI oraz DSUB Uchwyt sufitowy: - maksymalna wysokość min. 65 cm, - regulacja pochylenia min. +/-15° - możliwość ukrycia przewodów, Przewód HDMI: - standard: HDMI 2.0 - długość min. 15m. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 37. | Wkrętaki płaskie 2,5;3,5;4 i krzyżowe PH1,PH2,PH3, Szczypce proste wydłużone |  |  |  | Gab23 | Pracownia projektowania lokalnych sieci komputerowych - technik informatyk | j.w. | 5 |  |  |
| 38. | Multimetr uniwersalny - pomiar napięć AC i DC, rezystancji, prądów AC i DC, ciągłości obwodu |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 39. | Tester LAN RJ-45 z pomiarem długości kabla, odległości do uszkodzenia i mapą połączeń |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 40. | Karta sieciowa Wi-Fi interfejs: PCI-express x1, - standard: 802.11n, - odłączalne anteny |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 41. | PRINT SERVER z portem USB i RJ-45 |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 42. | Switch zarządzalny z możliwością separacji (izolacji) i agregacji portów, Typ obudowy: Do szaf RACK Zarządzanie: Zarządzalny L2 Dostęp: Przeglądarka WWW (GUI) Wiersz poleceń (CLI): SNMP v1/v2c/v3 Architektura sieci: Gigabit Ethernet Całkowita liczba portów: min. 8 Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - min. 8 szt. SFP – min. 2 szt. Console port - min. 1 szt. microUSB Console Port - min. 1 szt. Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 i IEEE 802.3 u IEEE 802.3 x IEEE 802.3 z IEEE 802.3 ab IEEE 802.3 ad IEEE 802.1 d IEEE 802.1 p IEEE 802.1 s IEEE 802.1 w IEEE 802.1 Q IEEE 802.1 x Rozmiar tablicy MAC:8 k Ramka Jumbo: 9,216 B Liczba grup VLAN: 4096 Algorytm przełączania: Store-and-forward Szybkość przekierowań pakietów: min. 14,9 Mb/s Przepustowość: min. 20 Gb/s Bufor pamięci: min. 4 MB Warstwa przełączania: 2 Materiał obudowy: Metal Maksymalny pobór mocy: 8,4 W Dodatkowe informacje: Automatyczna negocjacja szybkości połączeń Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wysokość: maks. 44 mm Szerokość: maks. 294 mm Głębokość: maks. 180 mm Dołączone akcesoria: Kabel zasilający Elementy montażowe Stopki gumowe |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 6 |  |  |
| 43. | Mata i opaska antystatyczna |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 44. | Listwa ochronna przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem - min. 5 gniazd |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 45. | Drukarka laserowa - format A4, - interfejs: usb min. 2.0, - podajnik min. 150 arkuszy A4, - wydajność – min. 15 str. A4/min |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 46. | Przewód UTP miedziany (CU) kat. min. 5e 305 m |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 4 |  |  |
| 47. | Wtyczki 8P8C (RJ-45) |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 2500 |  |  |
| 48. | Moduł gniazda Keystone RJ-45 wraz z gniazdem naściennym 2xRJ-45 |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 30 |  |  |
| 49. | Przełącznik zarządzalny 24-porty Typ obudowy: Do szaf RACK Zarządzanie: Zarządzalny L2 Dostęp: Przeglądarka WWW (GUI), Wiersz poleceń (CLI), SNMP v1/v2c/v3, RMON, Telnet Architektura sieci: Gigabit Ethernet Całkowita liczba portów: min. 28 Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - min. 24 szt., SFP - 4 szt., Console port - min. 1 szt., microUSB Console Port - min. 1 szt. Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 i IEEE 802.3 u IEEE 802.3 x IEEE 802.3 z IEEE 802.3 ab IEEE 802.3 ad IEEE 802.1 d IEEE 802.1 p IEEE 802.1 s IEEE 802.1 w IEEE 802.1 Q IEEE 802.1 x Rozmiar tablicy MAC: 8k Ramka Jumbo: 10,240 B Liczba grup VLAN: 4096 Szybkość przekierowań pakietów: min. 35,7 Mb/s Przepustowość: min. 48 Gb/s Warstwa przełączania: 2 Materiał obudowy: Metal Maksymalny pobór mocy: 19,2 W Wysokość: max 44 mm Szerokość: max 440 mm Głębokość: max 220 mm |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 50. | Patchpanel 24 x RJ-45 |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 51. | Patchcord 0,25 m |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 40 |  |  |
| 52. | Patchcord 0,5 m |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 40 |  |  |
| 53. | Patchcord 1 m |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 40 |  |  |
| 54. | Patchcord 1,5 m |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 40 |  |  |
| 55. | Patchcord 2 m |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 40 |  |  |
| 56. | Monitor - LCD min. 23,5", - rozdzielczość min.1920 x 1080, - złącza HDMI oraz DSUB |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 4 |  |  |
| 57. | Toner do drukarki | Do drukarki laserowej z p. 45 |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 5 |  |  |
| 58. | Papier do drukarki A4 - ryza |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 6 ryz |  |  |
|  |  |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. |  |  |  |
| 59. | Zestaw komputerowy - Procesor: - taktowanie rdzenia: min. 3.2 GHz (4.1 GHz w trybie turbo) - liczba rdzeni fizycznych: min. 6 - liczba wątków: min. 12 - pamięć podręczna: min. 10 MB - wersja BOX z wentylatorem - Płyta główna: - typ obsługiwanej pamięci: min. DDR4-2666 MHz, - liczba banków pamięci: min. 2 x DIMM - maksymalna wielkość pamięci RAM: min. 32 GB - wewnętrzne złącza: SATA III (6 Gb/s) - min. 4 szt. M.2 - min. 1 szt. PCIe 3.0 x16 - min. 1 szt. PCIe 2.0 x1 - min. 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 1 szt. USB 2.0 - min. 2 szt. Złącze COM - min. 1 szt. Front Panel Audio Złącze wentylatora 4 pin - 1 szt. - zewnętrzne złącza: DVI-D - min. 1 szt. HDMI - min. 1 szt. RJ45 (LAN) - min. 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 4 szt. USB 2.0 - min. 2 szt. PS/2 - min. 2 szt. Audio jack - min. 3 szt. - Obsługa RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10 - Pamięć RAM: - 2x8GB - częstotliwość: min. 3200MHz, - opóźnienia: max. CL16 - Dysk SSD: - interfejs: m.2 PCIe NVMe - pojemność: min. 512GB - Napęd DVD z nagrywarką: - złącze SATA, - nagrywanie płyt CD-R(W), DVD-R(W) - Obudowa: - Wyprowadzone złącza na przednim panelu: - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min. 2 szt. - Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt. - Wejście mikrofonowe – min. 1 szt. - Dodatkowe właściwości: - System aranżowania kabli - Otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor - Montaż zasilacza na dole obudowy - Filtry antykurzowe - Wyjmowana klatka HDD - Zdejmowany przedni panel - Możliwość montażu chłodzenia wodnego - Zasilacz: - Moc: min. 450 W - Standard: ATX - Certyfikat: min. 80 PLUS - Złącza: - CPU 4+4 (8) pin - min. 1 szt. - PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - min. 1 szt. - MOLEX 4-pin - min. 2 szt. - SATA - min. 4 szt. - EPS12V 24-pin - min. 1 szt. - Karta graficzna: - Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0 - Pamięć: min. 2 GB - Rodzaj pamięci: GDDR5 - Szyna pamięci: min. 64-bit - Taktowanie pamięci: min. 6000 MHz - Taktowanie rdzenia: min. 1227 MHz (min. 1468 MHz w trybie Boost) - Typ chłodzenia: Aktywne - Rodzaje wyjść: HDMI - min. 1 szt., DVI - min. 1 szt. - Pobór mocy (TDP): maks. 30 W |  |  |  | Gab.26 | Pracownia tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - technik informatyk |  | 17 |  |  |
| 60. | System operacyjny Windows 10 PRO PL x64 |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 17 |  |  |
| 61. | Pakiet oprogramowania biurowego: - Microsoft Office 2019 Professional Plus PL - licencja EDU na 17 stanowisk |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 62. | Monitor 23,5” - rozmiar matrycy min. 23.5” - min. 1 x HDMI - rozdzielczość min. FullHD (1920x1080) - proporcje obrazu: 16:9 - podświetlenie matrycy w technologii LED - czas reakcji GtG max. 8ms - kąty widzenia min. 170/170 stopni (pion/poziom). |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 17 |  |  |
| 63. | Klawiatura USB |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 17 |  |  |
| 64. | Mysz USB - kolor: czarna, |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 17 |  |  |
| 65. | Przewód HDMI - 1m |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 17 |  |  |
|  | Przełącznik zarządzalny 24-porty Typ obudowy: Do szaf RACK Zarządzanie: Zarządzalny L2 Dostęp: Przeglądarka WWW (GUI), Wiersz poleceń (CLI), SNMP v1/v2c/v3, RMON, Telnet Architektura sieci: Gigabit Ethernet Całkowita liczba portów: 28 Złącza: RJ-45 10/100/1000 Mbps - 24 szt., SFP - 4 szt., Console port - 1 szt., microUSB Console Port - 1 szt. Obsługiwane standardy: IEEE 802.3 i IEEE 802.3 u IEEE 802.3 x IEEE 802.3 z IEEE 802.3 ab IEEE 802.3 ad IEEE 802.1 d IEEE 802.1 p IEEE 802.1 s IEEE 802.1 w IEEE 802.1 Q IEEE 802.1 x Rozmiar tablicy MAC: 8k Ramka Jumbo: 10,240 B Liczba grup VLAN: 4096 Szybkość przekierowań pakietów: 35,7 Mb/s Przepustowość: 48 Gb/s Warstwa przełączania: 2 Materiał obudowy: Metal Maksymalny pobór mocy: 19,2 W Wysokość: 44 mm Szerokość: 440 mm Głębokość: 220 mm |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 1 |  |  |
| 66. | Głośnik Bluetooth - złącza: Jack 3,5mm, AUX - kolor: czarny |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 10 |  |  |
| 67. | Laptop z systemem operacyjnym - Procesor: min. 4 rdzenie, min. 8 wątków, taktowanie: min. 2.10–3.70 GHz, min. 6 MB cache najwyższego poziomu - Pamięć RAM: min. 8 GB (SO-DIMM DDR4, min. 2400MHz) - Dysk: min. 256 GB, SSD M.2 PCIe - Typ ekranu: Matowy, LED, IPS - Przekątna ekranu: 14,0" - Rozdzielczość: 1920 x 1080px (FullHD) - Wbudowane głośniki stereo - Wbudowane dwa mikrofony - Kamera internetowa min. 1.0 Mpix - Łączność: - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) - Moduł Bluetooth - Złącza: - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 1 szt. - USB Typu-C - min. 1 szt. - HDMI - min. 1 szt. - USB 2.0 - min. 1 szt. - Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - min. 1 szt. - Pojemność baterii, min. 4-komorowa, min. 3665 mAh - Kolor dominujący: Srebrny - Czytnik linii papilarnych - Podświetlana klawiatura - Dodatkowe informacje: - Aluminiowa pokrywa matrycy - Aluminiowe wnętrze laptopa - Wielodotykowy, intuicyjny touchpad - Białe podświetlenie klawiatury - Czujnik Halla - Szyfrowanie TPM - Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa) |  |  |  | Gab. 30 | Technikum – studio fotograficzne |  | 4 |  |  |
| 68. | Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office 2019 Standard - licencja Edu |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 4 |  |  |
| 69. | Projektor multimedialny z uchwytem i przewodem: - rozdzielczość min. 1280 x 800 (WXGA) - technologia: DLP - jasność min. 3600 lm - kontrast min. 20 000:1 - żywotność lampy: min. 5 000 h (tryb normalny), min. 8 000 h (tryb eco) - wejścia: HDMI oraz DSUB Uchwyt sufitowy: - maksymalna wysokość min. 65 cm, - regulacja pochylenia min. +/-15° - możliwość ukrycia przewodów, Przewód HDMI: - standard: HDMI 2.0 - długość min. 15m. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 70. | Zestaw komputerowy - Procesor: - Taktowanie rdzenia: min. 3.6 GHz (min. 4.0 GHz w trybie turbo) - Liczba rdzeni fizycznych: min. 4 rdzenie - Liczba wątków: min. 4 wątki - Pamięć podręczna: min. 6 MB - Zintegrowany układ graficzny, - Pobór mocy (TDP): maks. 65 W - Chłodzenie w zestawie - Płyta główna: - Typ obsługiwanej pamięci (min.): DDR4-2666 MHz DDR4-2400 MHz DDR4-2133 MHz - Typ obsługiwanej pamięci OC (min.): DDR4-3200 MHz DDR4-3066 MHz DDR4-3000 MHz DDR4-2933 MHz DDR4-2800 MHz DDR4-2666 MHz Liczba banków pamięci: min. 2 x DIMM - Wewnętrzne złącza: SATA III (6 Gb/s) - min. 4 szt. M.2 - min. 1 szt. PCIe 3.0 x16 - min. 1 szt. PCIe 2.0 x1 - min. 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 1 szt. USB 2.0 - min. 2 szt. Złącze COM - min. 1 szt. Front Panel Audio Złącze wentylatora 4 pin - min. 1 szt. - Zewnętrzne złącza: DVI-D - min. 1 szt. HDMI - min. 1 szt. RJ45 (LAN) - min. 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 4 szt. USB 2.0 - min. 2 szt. PS/2 - min. 2 szt. Audio jack - min. 3 szt. - Wsparcie dla RAID - Pamięć RAM: - 2x8GB - częstotliwość: min. 3000MHz, - opóźnienia: max. CL16 - Dysk SSD: - interfejs: m.2 PCIe NVMe - pojemność: min. 256GB - Napęd DVD z nagrywarką: - złącze SATA, - nagrywanie płyt CD-R(W), DVD-R(W) - Obudowa: - Wyprowadzone złącza na przednim panelu: - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 2 szt. - Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. - Wejście mikrofonowe - 1 szt. - Dodatkowe właściwości: - System aranżowania kabli - Otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor - Montaż zasilacza na dole obudowy - Filtry antykurzowe - Wyjmowana klatka HDD - Zdejmowany przedni panel - Możliwość montażu chłodzenia wodnego - Zasilacz: - Moc: min. 450 W - Standard: ATX - Certyfikat: min. 80 PLUS - Złącza: - CPU 4+4 (8) pin - min. 1 szt. - PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - min. 1 szt. - MOLEX 4-pin - min. 2 szt. - SATA - min. 4 szt. - EPS12V 24-pin - min. 1 szt. |  |  |  | Gab. 22 | Branżowa szkoła I stopnia - Pracownia komputerowa – mechanik pojazdów samochodowych, klasy wielobranżowe |  | 17 |  |  |
| 71. | System operacyjny Windows 10 PRO PL |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 17 |  |  |
| 72. | Pakiet oprogramowania biurowego Office 2019 Standard PL EDU - licencja na 17 stanowisk |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 1 |  |  |
| 73. | Monitor 23,5” - rozmiar matrycy min. 23.5” - min. 1 x HDMI - rozdzielczość min. FullHD (1920x1080) - proporcje obrazu: 16:9 - podświetlenie matrycy w technologii LED - czas reakcji GtG max. 8ms - kąty widzenia min. 170/170 stopni (pion/poziom). |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 17 |  |  |
| 74. | Klawiatura USB |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 17 |  |  |
| 75. | Mysz USB |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 17 |  |  |
| 76. | Przewód HDMI 1m |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 17 |  |  |
| 77. | Projektor multimedialny z uchwytem i przewodem: - rozdzielczość min. 1280 x 800 (WXGA) - technologia: DLP - jasność min. 3600 lm - kontrast min. 20 000:1 - żywotność lampy: min. 5 000 h (tryb normalny), min. 8 000 h (tryb eco) - wejścia: HDMI oraz DSUB Uchwyt sufitowy: - maksymalna wysokość min. 65 cm, - regulacja pochylenia min. +/-15° - możliwość ukrycia przewodów, Przewód HDMI: - standard: HDMI 2.0 - długość min.15m. |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. |  |  |  |
| 78. | Laptop z systemem operacyjnym - Procesor: min. 2 rdzenie, min. 4 wątki, min. 2.60–3.50 GHz, min. 5 MB cache - Pamięć RAM: min. 8 GB (SO-DIMM DDR4, min. 2400MHz) - Dysk SSD: min. 256 GB, M.2 PCIe - Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA - Typ ekranu: Matowy, LED - Przekątna ekranu: min. 15,6" - Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080px (Full HD) - Dźwięk: Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon - Kamera internetowa: min. 0.3 Mpix - Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth - Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - min. 2 szt. HDMI 1.4 - min. 1 szt. Czytnik kart pamięci - min. 1 szt. USB 2.0 - min. 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - min. 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - min. 1 szt. - Pojemność baterii: min. 4000 mAh - Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) |  |  |  | - gab.15 | Technik ekonomista - Pracownia rachunkowości |  | 6 |  |  |
| 79. | Pakiet biurowy Office 2019 Standard Edu – licencja na 6 stanowisk |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 1 |  |  |
| 80. | Listwa instalacyjna 40x20x2000mm |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 25 |  |  |
| 81. | Acces Point - CPU: 600Mhz - RAM: 128MB - Porty: 5x Gigabit Ethernet, 1x USB 2.0 - Power Jack: 8-30V DC - Wireless standard: 802.11b/g/n - Zysk anteny: 2x wbudowana antena dookólna o zysku 2.5 dBi - PoE: 8-28V DC on Ether1 - Maks. pobór mocy: 7 W |  |  |  | j.w. | j.w. | j.w. | 1 |  |  |
| 82. | Projektor multimedialny z uchwytem i przewodem: - rozdzielczość min. 1280 x 800 (WXGA) - technologia: DLP - jasność min. 3600 lm - kontrast min. 20 000:1 - żywotność lampy: min. 5 000 h (tryb normalny), min. 8 000 h (tryb eco) - wejścia: HDMI oraz DSUB Uchwyt sufitowy: - maksymalna wysokość min. 65 cm, - regulacja pochylenia min. +/-15° - możliwość ukrycia przewodów, Przewód HDMI: - standard: HDMI 2.0 - długość min. 15m. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 83. | Drukarka laserowa - format A4, - interfejs: usb min. 2.0, - podajnik min. 150 arkuszy A4, - wydajność – min. 15 str. A4/min |  |  |  | - gab.38 | Technik fotografii i multimediów -Gabinet języka zawodowego |  | 1 |  |  |
| 84. | Toner do drukarki | Do drukarki laserowej z p. 83 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 85. | Papier do drukarki - ryza |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zapotrzebowanie dla osób niepełnosprawnych  - nie wskazano, ale zamawiany sprzęt oraz oprogramowanie nie uniemożliwiają pracy osobom niepełnosprawnym;  uwzględnia ich potrzeby .

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy