SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOPOSAŻENIE SZKÓŁ

W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM”

| DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I INNEGO WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI OBRÓBKI RĘCZNEJ I MASZYNOWEJ, PRACOWNI BUDOWY I EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRACOWNI DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, parametry, rozwiązania równoważne, wymiary, kolor, przeznaczenie itd. | Dodatkowe wymagania (np. montaż, instalacja, szkolenie z obsługi , wniesienie itd. | Dodatkowe wymogi , certyfikaty, normy itp. | Termin dostawy | Miejsce dostawy (dokładnie adres, nr pracowni itd.) | Nazwa pracowni, kierunek kształcenia, | Nazwa szkoły | Ilość |
|  | Wiertarka stołowa maksymalna średnica wiercenia w stali - 25 mm, całkowita wysokość - 1680 mm, wymiary stołu 475x425, moc silnika 1,1 kW, zasilanie 230/400V 3 faz 50 Hz, zakres obrotów od 110 - 2880 obr/ min, waga 144 kg, stożek wrzeciona MK3 | Wniesienie do pracowni, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej, technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 szt. |
|  | Szlifierka taśmowa pion poziom tarczowa rozmiar taśmy:min.1220x150mm, rozmiar tarczy: min.225mm, moc silnika: min.550W | Wniesienie do pracowni, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej, technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 szt. |
|  | Szlifierka ostrzałka Moc silnika 250W , masa 9 kg, Prędkość obr wrzeciona 2800 obr/min. dwie ściernice dostarczane wraz ze szlifierką, zasilanie 230 V | Wniesienie do pracowni, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej, technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 3 szt. |
|  | Zestaw standardowych narzędzi traserskich: rysiki szt. 3, przymiary szt. 3, cyrkle szt. 3, macki szt. 3, płyta, traserska szt. 1 , kątownik traserski szt. 3, suwmiarka traserska szt. 3, wykonane ze stali narzędziowej | Wniesienie do pracowni, | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej, technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 komplet |
|  | Zestaw narzędzi skrawających komplet noży tokarskich, komplet frezów palcowych i tarczowych: Noże tokarskie wg PN: 1. NNZa-b szt. 2, 2. NNZc-d szt.2, 3. NNBc-d szt. 2, 4. NNPd 2 szt, 5. NNBk-m 2 szt, 6. NNBe-f szt 2, 7. NNPa-c szt 2, 8. NNWa szt 2, 9. NNUa szt. 2, 10. NNWc szt 2. Zestaw frezów do metalu od Ø3 do Ø20 | Wniesienie do pracowni, | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej, technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 komplet |
|  | Zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych zestaw mikrometrów od 0 do 100mm, mierniki zegarowe wymiennymi końcówkami od 5 do 100mm, | Wniesienie do pracowni, | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia obróbki ręcznej i maszynowej, technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 komplet |
|  | Podnośnik kolumnowy udźwig: min. 3,5 tony, wysokość unoszenia: min. 1900mm, szerokość między kolumnami: 2800mm kolumny połączone linką, ramiona 3-częściowe, długość ramion 720-1350mm moc silnika: min. 2,6kW | Wniesienie do pracowni, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 2 szt. |
|  | Montażownica do kół osobowych custor zakres zewnętrznego mocowania felg 12 – 22 '' zakres wewnętrznego mocowania felg 14 – 26 '' max średnica koła 1050 mm zakres zasilania pneumatycznego 8 – 12 bar prędkość podczas pomiaru 7 obr/min siła nacisku odpiekacza 2800 kg wymiary max 1550 x 1740 x 2170 Moc silnika 0,75 kW Zasilanie 3x400 V | Wniesienie do pracowni, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 szt. |
|  | Wyważarka monitorowa do kół pojazdów do 3,5t zasilanie 230 V 50 Hz, zakres średnic wyważanych felg 10 - 30 '', dokładność sygnalizacji punktu niewyważenia 3°, zakres szerokości wyważanych felg 2 – 15'', maksymalna waga wyważanego koła 70 kg, ilość programów ALU 5 + 2 (easy), waga urządzenia 80 kg, moc silnika 0,25 kW, czas pomiaru 7 s, maksymalny błąd wyważenia 1g | Wniesienie do pracowni, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 szt. |
|  | Przyrząd do ustawiania świateł wyposażenie Pomiar prawidłowości ustawienia świateł mijania, drogowych oraz przeciwmgłowych, pomiar światłości świateł drogowych, pomiar odchylenia strumienia świateł w płaszczyźnie poziomej, precyzyjny system pozycjonowania soczewki oparty na 8 łożyskowanych rolkach poruszających się po kolumnie, cyfrowy wyświetlacz wyświetlający wynik w kilokandelach, możliwość regulacji obniżenia świateł przy pomocy pokrętła w zakresie 0 - 4 %, łatwy i szybki odczyt zmierzonych parametrów | Wniesienie do pracowni, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia diagnostyki samochodowej, technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 szt. |
|  | Systemy diagnostyki elektroniki pojazdowej zasilanie interfejsu z pojazdu 12-32V, łączność przewodowa poprzez wirtualne RS232 poprzez złącze USB, łączność bezprzewodowa poprzez bluetooth o zasięgu do 30 m , Obsługiwane protokoły komunikacyjne: Kody błyskowe, K, L, ISO-9141-2, ISO14230, CANISO11898-2, ISO11898-3, SAE J1850VPW, SAE J2534-1, Temperatura robocza 0-50 stopni C, temperatura przechowywania -20-60 stopni C, w standardzie aktywowane oprogramowanie IDC4 Pluc CAR (zestaw instrukcji serwisowych i pomocy technicznych dla początkującego serwisu i nie tylko) w przypadku szkół dożywotnia aktualizacja oprogramowania - gratis | Wniesienie do pracowni, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia diagnostyki samochodowej, technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 szt. |
|  | Tester do akumulatorów 6-12 V cyfrowy z drukarką, najniższe i najwyższe wartości prądu rozruchu CCA - EN 40-2000A -IEC30-1500 A -DIN25-1300A SAE 40-2000 A | Wniesienie do pracowni, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat/deklaracja zgodności z Polską lub Europejską Normą, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-16:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, parter, Warsztaty szkolne | Pracownia diagnostyki samochodowej, technik pojazdów samochodowych | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 szt. |