Załącznik nr 4 do SIWZ, sprawa nr OR.272.00033.2017

Zadanie nr 1

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH/OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot  zamówienia:  – Łóżko porodowe – 2 szt.

Producent: …………………………………………

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model/Typ | PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 2 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 3 | Certyfikaty | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Autoryzowany serwis | TAK/PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 5 | Całkowita długość łóżka 2100 mm (+/- 5 mm) | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Całkowita szerokość łóżka 1000 mm (+/- 5 mm) | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 550 mm – 800 mm (+/- 10 mm) | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie 0-70° (+/- 2°) | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie min. 12° | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Funkcje elektryczne wybierane za pomocą ręcznego pilota przewodowego lub nożnego pilota przewodowego | TAK/ PODAĆ |  | Ręczny pilot przewodowy – 10 pkt Nożny pilot przewodowy – 0 pkt |
| 11 | Dodatkowe zasilanie bateryjne z akumulatora 24V min. 1,2Ah | TAK/ PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 12 | Funkcja CPR w segmencie oparcia pleców | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Materace zdejmowalne dla każdego elementu leża nieprzemakalne i nadające się do dezynfekcji. Do wyboru kolor niebieski, granatowy, zielony, seledynowy, różowy lub beżowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Materacyk dla noworodka w dolnej części łóżka Do wyboru kolor niebieski, granatowy, zielony, seledynowy, różowy lub beżowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | 4 podwójne koła o średnicy 150 mm, w tym jedno kierunkowe | TAK |  | Bez punktacji |
| 16 | Centralna blokada kół. Pedał blokady po obu stronach łóżka | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | Dopuszczalne obciążenie minimum 160 kg | TAK/ PODAĆ |  | 180 kg lub więcej – 10 pkt Od 160 kg do 179 kg – 0 pkt |
| 18 | Odejmowane szczyty wykonane z tworzywa ABS | TAK |  | Bez punktacji |
| 19 | Poręcze boczne wykonane z tworzywa ABS, składane wzdłuż ramy leża | TAK |  | Bez punktacji |
| 20 | Leże wyposażone w listwy boczne na wyposażenie | TAK |  | Bez punktacji |
| 21 | Rama łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Osłona tworzywowa na podstawie łóżka | TAK |  | Bez punktacji |
| 22 | Wyposażenie: podkolanniki, podpórki rąk, podpórki stóp, wieszak kroplówki, uchwyt do pozycji kucznej, miska ze stali nierdzewnej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 23 | Szkolenie i instalacja Gwarancja min.24 miesiące | TAK TAK |  | Bez punktacji |
| Wymagania pozostałe: |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Rok produkcji nie starszy niż 2017 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 3 | Instrukcja w j. polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 5 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 6 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 7 | Czas reakcji serwisu 48 godz. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |

Zadanie nr 2

Przedmiot  zamówienia:  – Uniwersalny stół operacyjny ginekologiczny z napędem elektrohydraulicznym – 1 szt.

Producent: …………………………………………

Model/typ: …………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacji ginekologicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK |  | Jeden przycisk do zmiany orientacji – 10 pkt Dwa przyciski do zmiany orientacji – 0 pkt |
| 3 | Funkcje stołu uzyskiwane ręcznie (mechanicznie): - nachylenie segmentu oparcia pleców - wypiętrzenie ławeczki nerkowej - przesuw wzdłużny blatu | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Możliwość wykonania pozycji flex/reflex poprzez ręczne opuszczenie / podniesienie oparcia pleców oraz elektrohydraulicznie wykonanej funkcji Trendelenburga lub anty-Trendelenburga | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii. Panel od strony głowy pacjenta, zapewniający dostęp do niego z obu stron stołu | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK |  | Jeden przycisk do zmiany orientacji – 10 pkt Dwa przyciski do zmiany orientacji – 0 pkt |
| 7 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Długość stołu z blatem min. 2100 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 9 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 10 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego (na wszystkich segmentach) | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Zakres regulacji wysokości z materacem min. od 730 do 1080 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 12 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 450 do 850 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 13 | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 14 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 15 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 16 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 250 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 17 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (system blokowania cierny – nie dopuszcza się blokowania na zasadzie zębatki) Podnóżki mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski montażowe, gdzie w siedzisku znajduje się jarzmo na którym mocuje się sworzeń umieszczony w górnej części przegubu podnóżka. System z dodatkowym blokowaniem za pomocą pokręteł dociskowych które podnoszą język blokujący w przegubie Nie dopuszcza się podnóżków mocowanych do segmentu siedziska poprzez mechanizm oparty na wewnętrznym gnieździe oraz okrągłym trzpieniu wpustowym. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 18 | Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy o szerokości blatu - dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 150 mm o podziale 1:3 i 2:3 - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 19 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami | TAK |  | Bez punktacji |
| 20 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y | TAK, PODAĆ |  | Podstawa w kształcie litery „T” – 10 pkt Podstawa w kształcie litery „Y” – 0 pkt |
| 21 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją | TAK |  | Bez punktacji |
| 22 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 23 | Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną (dołączyć do oferty potwierdzenie producenta materacy). Materace płaskie bez zagłębień które mogą powodować zsuwanie się pacjenta utrudniające jego pozycjonowanie na blacie stołu Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 24 | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 25 | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg | TAK |  | Bez punktacji |
| 26 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości. | TAK |  | Bez punktacji |
| 27 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| 28 | Możliwość wykonywania zdjęć RTG przy pomocy tacy uniwersalnej umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie | TAK |  | Bez punktacji |
| 29 | - przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 320 mm | TAK, PODAĆ |  | 320 – 0 pkt. >320 – 10 pkt. |
| 30 | - możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym | TAK |  | Bez punktacji |
| 31 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - podpórka pod rękę prosta - wieszak kroplówki - ekran anestezjologiczny - przystawka ginekologiczna (miska) montowana w miejsce podnóżka - podkolanniki (1kpl) Wszystkie wyposażenia muszą posiadać uchwyty niezbędne zamontowanie do stołu. Konstrukcja uchwytów umożliwiająca ich założenie zarówno wzdłuż listwy jak i „od góry” listwy (montaż na listwę pomiędzy 2 inne wcześniej zamontowane uchwyty bez konieczności ich demontowania) | TAK |  | Bez punktacji |
| 32 | Szkolenie i instalacja | TAK TAK |  | Bez punktacji |
| Wymagania pozostałe: |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Rok produkcji nie starszy niż 2017 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 3 | Instrukcja w j. polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 5 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 6 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 7 | Czas reakcji serwisu 48 godz. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |

Przedmiot  zamówienia:  – Uniwersalny stół operacyjny ogólnochirurgiczny z napędem elektrohydraulicznym – 1 szt.

Producent: …………………………………………

Model/typ: …………………………………………

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych współpracujący z wyposażeniem dodatkowym | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Funkcje stołu uzyskiwane przy pomocy siłowników elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym: - regulacja wysokości - przechył boczny - przechył wzdłużny - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku Pilot wyposażony we wskaźniki diodowe naładowania baterii i przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK |  | Jeden przycisk do zmiany orientacji – 10 pkt Dwa przyciski do zmiany orientacji – 0 pkt |
| 3 | Funkcje stołu uzyskiwane ręcznie (mechanicznie): - nachylenie segmentu oparcia pleców - wypiętrzenie ławeczki nerkowej - przesuw wzdłużny blatu | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Możliwość wykonania pozycji flex/reflex poprzez ręczne opuszczenie / podniesienie oparcia pleców oraz elektrohydraulicznie wykonanej funkcji Trendelenburga lub anty-Trendelenburga | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Dodatkowy panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie ze wskaźnikami diodowymi naładowania baterii. Panel od strony głowy pacjenta, zapewniający dostęp do niego z obu stron stołu | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Panel wyposażony w przycisk zmiany orientacji ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków | TAK |  | Jeden przycisk do zmiany orientacji – 10 pkt Dwa przyciski do zmiany orientacji – 0pkt |
| 7 | Zasilanie bateryjne 24 V z urządzeniem ładującym wbudowanym w podstawę stołu | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Długość stołu z blatem min. 2100 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 9 | Całkowita szerokość blatu min. 550 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 10 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego (na wszystkich segmentach) | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Zakres regulacji wysokości z materacem min. od 730 do 1080 mm | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 12 | Zakres regulacji oparcia pleców min. od - 450 do 850 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 13 | Zakres regulacji podgłówka min od - 450 do 450 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 14 | Regulacja przechyłu bocznego min +/- 300 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 15 | Regulacja przechyłu wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 400 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 16 | Zakres regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 250 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 17 | Podnóżki z możliwością rozchylenia o min. 180° (system blokowania cierny – nie dopuszcza się blokowania na zasadzie zębatki) Podnóżki mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski montażowe, gdzie w siedzisku znajduje się jarzmo na którym mocuje się sworzeń umieszczony w górnej części przegubu podnóżka. System z dodatkowym blokowaniem za pomocą pokręteł dociskowych które podnoszą język blokujący w przegubie Nie dopuszcza się podnóżków mocowanych do segmentu siedziska poprzez mechanizm oparty na wewnętrznym gnieździe oraz okrągłym trzpieniu wpustowym. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 18 | Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy składający się z następujących segmentów: - podgłówek płytowy o szerokości blatu - dwuczęściowy segment oparcia pleców z regulacją wypiętrzenia klatki piersiowej – wypiętrzenie na wysokość min. 150 mm o podziale 1:3 i 2:3 - segment lędźwiowym - segmenty nóg dwuczęściowy | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 19 | Regulacja segmentów podgłówka oraz segmentów nóg z wykorzystaniem sprężyn gazowych ułatwiających regulację segmentami | TAK |  | Bez punktacji |
| 20 | Dobre własności jezdne stołu dzięki min. 3 kołom jezdnym umieszczonym w podstawie. Podstawa w kształcie litery T lub Y | TAK, PODAĆ |  | Podstawa w kształcie litery „T” – 10 pkt Podstawa w kształcie litery „Y” – 0pkt |
| 21 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 4 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu – stopki z regulacją | TAK |  | Bez punktacji |
| 22 | Elementy konstrukcyjne zewnętrzne stołu oraz osłony wykonane ze stali nierdzewnej, ewentualnie silikonowe osłony przegubu – nie dopuszcza się obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiałów niż stal nierdzewna | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 23 | Miękkie, antystatyczne, bezszwowe materace o grubości min. 50 mm, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stołu. Materace z warstwą antybakteryjną (dołączyć do oferty potwierdzenie producenta materacy). Materace płaskie bez zagłębień które mogą powodować zsuwanie się pacjenta utrudniające jego pozycjonowanie na blacie stołu Nie dopuszcza się materacy mocowanych do blatu za pomocą rzepów. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 24 | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 25 | Masa stołu nie przekraczająca 250 kg | TAK |  | Bez punktacji |
| 26 | Stół gwarantujący możliwość wykonywania zdjęć RTG pacjenta na całej długości blatu oraz umożliwiający monitorowanie pacjenta ramieniem C na całej jego długości. | TAK |  | Bez punktacji |
| 27 | Konstrukcja blatu przezierna dla promieni RTG na całej długości bez poprzecznych przeszkód utrudniających wykonywanie zdjęć RTG i monitorowanie pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| 28 | Możliwość wykonywania zdjęć RTG przy pomocy tacy uniwersalnej umieszczanej i przesuwanej w tunelu w blacie | TAK |  | Bez punktacji |
| 29 | - przesuw wzdłużny blatu wynoszący min. 320 mm | TAK, PODAĆ |  | 320 – 0 pkt. >320 – 10 pkt |
| 30 | - możliwość zamiany segmentów nóg z podgłówkiem płytowym | TAK |  | Bez punktacji |
| 31 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - podpórka pod rękę prosta - wieszak kroplówki - ekran anestezjologiczny Wszystkie wyposażenia muszą posiadać uchwyty niezbędne zamontowanie do stołu. Konstrukcja uchwytów umożliwiająca ich założenie zarówno wzdłuż listwy jak i „od góry” listwy (montaż na listwę pomiędzy 2 inne wcześniej zamontowane uchwyty bez konieczności ich demontowania) | TAK |  | Bez punktacji |
| 32 | Szkolenie i instalacja | TAK TAK |  | Bez punktacji |
| Wymagania pozostałe: |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Rok produkcji nie starszy niż 2017 | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 3 | Instrukcja w j. polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 5 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 6 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |
| 7 | Czas reakcji serwisu 48 godz. | TAK, PODAĆ |  | Bez punktacji |

W kolumnach parametr wymagany i punktacja:

- Sformułowanie „TAK” oznacza bezwzględny wymóg

- Sformułowanie „podać” oznacza konieczność podania wymaganych informacji.

W przypadku, gdy zaoferowany parametr uzyskał wartość graniczną, nie otrzymuje punktów za wartość największą/najmniejszą.

Wymagania graniczne oznaczają wartości minimalne lub maksymalne do spełnienia (dotyczy pozycji podlegających ocenie i „bez punktacji”).

W pozycjach podlegających ocenie wykonawca otrzyma dodatkowe punkty:

- za wartości wyższe, przy wartości granicznej minimalnej;

- za wartości niższe, przy wartości granicznej maksymalnej.

Nie spełnienie wymagań granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Miejscowość ................................ data ........................

.............................................................................

pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej