Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOPOSAŻENIE SZKÓŁ

W RAMACH PROJEKTU PN.: „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM”

Dostawa sprzętu IT i sprzętu fotograficznego na potrzeby szkół kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim

I część: Dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, parametry, rozwiązania równoważne, wymiary, kolor, przeznaczenie itd. | Dodatkowe wymagania (np. montaż, instalacja, szkolenie z obsługi , wniesienie itd. | Dodatkowe wymogi , certyfikaty, normy itp. | Miejsce dostawy (dokładnie adres, nr pracowni itd.) | Nazwa pracowni, kierunek kształcenia, | Nazwa szkoły | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą, myszą (jednostka centralna z możliwością odtwarzania plików grafiki rastrowej, wektorowej i filmów). Komputery przeznaczone są do tworzenia internetowych projektów multimedialnych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Procesor Liczba rdzeni/wątków: min. 4/4 Taktowanie: min. 3.2GHz Pamięć podręczna L1: min. 4 x 32 KB min. 4 x 32 KB Pamięć podręczna L2: min. 4 x 256 KB Pamięć podręczna L3: min. 6 MB Zintegrowany układ graficzny: Tak Szybkość magistrali: min. 8 GT/s DMI3 TDP [W]: maks. 65 Karta graficzna Ilość pamięci RAM: min. 6 GB Rodzaj pamięci RAM: min. GDDR5 Szyna danych [bit]: min. 192 Typ złącza: PCI Express x16 Taktowanie rdzenia [MHz]: min. 1594 Taktowanie pamięci [MHz]: min. 8100 Rozdzielczość: min. 7680 x 4320 Złącza: min: 1x DVI-D, 1x HDMI, 3x DisplayPort Liczba obsługiwanych monitorów: min. 4 Płyta główna Karta dźwiękowa zintegrowana: Tak Liczba kanałów karty dźwiękowej: 7.1 Karta sieciowa: 10/100/1000 Złącza na tylnym panelu: min.1x D-Sub (VGA) min.1x DVI-D min.1x HDMI min.1x RJ-45 2x PS/2 min.2x USB 2.0 min.3x wyjście audio min.4x USB 3.0 Pamięć RAM Wielkość pamięci RAM: min. 16GB Taktowanie [MHz]: min. 2133 Opóźnienie: maks. 14CL Dysk HDD min. 1 TB Dysk SSD min. 120 GB SSD Zasilacz Moc [W]: min. 640 Obudowa Złącza na przednim panelu: min. 1x Audio, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 Kolor: czarny Napęd optyczny Nagrywarka DVD Monitor Przekątna ekranu [cal]: 24 Proporcje wymiarów matrycy: 16:9 Ekran: Płaski Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Typ matrycy: TN (TFT) Rodzaj podświetlenia: LED Czas reakcji [ms]: maks. 1 Odchylenie poziome [kHz]: 30 - 80 Odchylenie pionowe [Hz]: 55 - 75 Częstotliwość odświeżania [Hz]: min. 75 Rozmiar plamki [mm]: maks. 0.277 Jasność [cd/m2]: maks. 250 Kontrast: min. 1000:1 Kąt widzenia [stopnie]: min. 160 (pion), 170 (poziom) Podstawowe złącza: min. 1 x Analogowe (D-Sub), 1 x Cyfrowe (DVI-D), 1 x Cyfrowe (HDMI) Dodatkowe złącza: min. 1 x Mini jack Wbudowane głośniki. Kolor czarny. Klawiatura Interfejs: USB Konstrukcja: diody funkcyjne, niski profil klawiszy Komunikacja z komputerem: przewodowa Kolor: czarny Mysz Rodzaj myszy: Optyczna Interfejs: USB Komunikacja z komputerem: Przewodowa Czułość: min. 800 dpi Rolka przewijania: 1 rolka, Kolor: czarny Oprogramowanie (system operacyjny, komercyjny, najnowsza wersja) Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania + nośnik. Oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim; 2. możliwość instalacji wersji 32 bity lub 64 bity; 3. możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji oprogramowania poprzez internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta oprogramowania z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne; 4. możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora Zamawiającego; 5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 6. zintegrowana z oprogramowaniem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 7. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: - menu, - odtwarzacz multimediów, - pomoc, - komunikaty systemowe, 8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim; 9. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); 10. funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 11. możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiany jest zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność oprogramowania lub aplikacji; 12. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania oprogramowania, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe; 13. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do oprogramowania, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; 14. praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 15. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna oprogramowania; 16. system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 17. zintegrowany z oprogramowaniem moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; 18. wbudowany system pomocy w języku polskim; 19. możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 20. wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 21. mechanizmy logowania w oparciu o: - login i hasło, - karty z certyfikatami (smartcard), - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM); 22. wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5; 23. wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu; 24. wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec; 25. wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26. wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 27. wsparcie dla JScript; 28. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 29. zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; 30. możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. Licencja musi być udzielona na czas nieokreślony. Klucz licencyjny oprogramowania musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu. | Jednostki centralne mają być zmontowane, gotowe do podłączenia. Komputery mają być wyposażone w zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny. Płyty z systemem operacyjnym mają być dołączone do zestawu. | Jednostka centralna Certyfikat CE Monitor Certyfikaty ergonomii TCO TUV-GS Normy promieniowania CE (Unia Europejska) Zarządzanie energią Energy Star VESA DPMS Klawiatura Mocna konstrukcja, trwałe klawisze, łatwe do czytania. Zastosowana technologia Plug and Play Mysz Zastosowana technologia Plug and Play | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21. | Fototechnik Pracownia multimedialna/ Studio foto. Pracownia obróbki obrazu . | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 20 |
| 2. | Skaner płaski służący do zamiany obrazów, zdjęć z postaci analogowej do cyfrowej w wysokiej rozdzielczości. Parametry skanowania Rozdzielczość optyczna [dpi]: min. 4800 Maksymalny format dokumentu: A4 Kodowanie koloru [bit]: wejście min. 48 bit, wyjście min. 48 bit Parametry techniczne Układ optyczny: Sensor CCD lub CMOS Przystawka do slajdów: tak Wspierane systemy operacyjne Windows 7, 8, 10 Interfejs: USB 2.0 | Wniesienie; skanery powinny posiadać załączone na płycie CD oprogramowanie (sterowniki), aby były gotowe po zainstalowaniu do używania. Powinny być wyposażone w zasilacz sieciowy, przewód USB, instrukcję obsługi w języku polskim. Powinien wspierać systemy operacyjne Windows 7, 8, 10 Pro lub równoważny. | Zastosowane technologie: -Energy Star -Przetwornik CCD lub CMOS -ReadyScan -TWAIN -WIA | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.25 | Fototechnik Pracownia multimedialna. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 2 |
| 3. | Słuchawki do pracy przy obróbce dźwięku. Informacje podstawowe Typ: Zamknięte Specyfikacja Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 20 Pasmo przenoszenia maks. [Hz]: 20000 Czułość [dB/mW]: min. 105 Wtyk: 3.5 mm Długość przewodu [m]: 1,5 – 2 | Wniesienie |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.25. | Fototechnik Pracownia obróbki obrazu, Pracownia multimedialna. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 40 |
| 4. | Drukarka sieciowa kolorowa. Stanowi ona wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego i wyposażenia do kształcenia w zawodzie Rodzaj: Kolorowa Typ: atramentowa Obsługiwane formaty: min.A4, A5 Wspierane systemy operacyjne: Windows 7, 8, 10 Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: min. 1200 x 1200 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: min. 1200 x 1200 Obciążenie [str/mies]: min. 30000 Automatyczny druk dwustronny: Tak (duplex) Złącza Interfejs : min. USB 2.0 Praca w sieci : Wbudowana karta sieci przewodowej Techniczne Pamięć: min. 256 MB (RAM) | -wniesienie; - drukarka powinna posiadać załączone na płycie CD oprogramowanie (sterowniki), aby były gotowe po podłączeniu do używania. Powinny być wyposażone w zasilacz sieciowy . Powinna wspierać systemy operacyjne Windows 7, 8, 10 Pro. Instrukcja obsługi w języku polskim. |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.25. | Fototechnik Pracownia multimedialna. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 3 |
| 5. | Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym. Stanowi on standardowe wyposażenie pracowni komputerowe. Na zajęciach z grafiki wymagany jest sprzęt wyższej jakości, aby zachował barwy i ostrość. Parametry: Technologia: DLP Rozdzielczość optyczna: min. 1280 x 800 Proporcje obrazu: 16 : 10 Jasność: 3200 - 3400 lm Kontrast: min. 25000 : 1 Regulacja jasności i ostrości Złącza wejścia/wyjścia: USB 2.0 - min. 1 szt., VGA in (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. Composite video (RCA) - 1 szt. Wejście audio - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. Głośniki: tak Wyposażony w uchwyt sufitowy Parametry uchwytu Odległość projektora od sufitu w zakresie: 40-100 cm. 4 regulowane ramiona montażowe. Waga obciążenia nie mniej niż 10 kg. Regulacja projektorem w każdej płaszczyźnie. | - wniesienie, - dodatkowa żarówka do rzutnika, Śruby/kołki do montażu uchwytu. |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.25 | Fototechnik Pracownia multimedialna, Pracownia obróbki obrazu | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 2 |
| 6. | Pamięć przenośna USB 3.0 min 100 MB/s. Przeznaczona jest do pracy przy obróbce dźwięku i obrazu. Stanowi podstawowe wyposażenie pracowni komputerowej. Na zajęciach zawodowych wymagany jest sprzęt najwyższej jakości i dużej pojemności. Parametry Interfejs: USB 3.0 Pojemność: min. 64 GB Minimalna prędkość odczytu: 100 MB/s | Wniesienie, |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.25 | Fototechnik Pracownia multimedialna. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 3 |
| 7. | Kabel USB Przeznaczony jest on do przesyłania danych. Parametry Standard: USB 3.0 Końcówka 1: USB 3.0 A końcówka 2: USB 3.0 B - Długość: 2-3 m - Zastosowanie: transmisja danych | Wniesienie |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.25. | Fototechnik Pracownia multimedialna. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 3 |
| 8. | Pakiet biurowy na 30 stanowisk Oferowany pakiet biurowy musi spełniać minimalnie poniższe wymagania: • Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, • Typ oprogramowania: komercyjne, • Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, • W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), • Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, • Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: – edytor tekstu, – arkusz kalkulacyjny, – narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, – narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, – narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), – narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: • edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, • wstawianie oraz formatowanie tabel, • wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, • wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), • automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, • automatyczne tworzenie spisów treści, • formatowanie nagłówków i stopek stron, • sprawdzanie pisowni w języku polskim, • śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, • określenie układu strony (pionowa/pozioma), • wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: • tworzenie raportów tabelarycznych, • tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, • tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, • tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), • obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, • tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, • wyszukiwanie i zmianę danych, • wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, • nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, • formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, • zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: • przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, • drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, • zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, • nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, • opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, • umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, • umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, • odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, • możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, • prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych: • tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, • tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, • edycję poszczególnych stron materiałów, • podział treści na kolumny, • umieszczanie elementów graficznych, • wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, • płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, • eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, • wydruk publikacji, • możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): • pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, • filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, • tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, • automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, • tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, • oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, • zarządzanie kalendarzem, • udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, • przeglądanie kalendarza innych użytkowników, • zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, • zarządzanie listą zadań, • zlecanie zadań innym użytkownikom, • zarządzanie listą kontaktów, • udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, • przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, • możliwość przesyłania kontaktów | Wniesienie |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.25. | Fototechnik Pracownia multimedialna. Pracownia obróbki obrazu. Technik ekonomista Pracownia ekonomiczna | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 1 licencja wielostanowiskowa (zbiorcza) lub 30 licencji jednostanowiskowych |
| 9. | Drukarka fotograficzna Parametry Technologia druku: atrament rozdzielczość druku w kolorze: min. 5760 x 1440 dpi szybkość druku mono: min. 5 str./min. szybkość druku kolor: min. 5 str./min. rozmiar nośnika: maks. A4 interfejs: USB 2.0 , Wi-Fi ilość pojemników z tuszem: 6 szt. | Wniesienie; drukarka powinna być wyposażone w niezbędne sterowniki znajdujące sie na płytach CD. |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21. | Fototechnik Pracownia obróbki obrazu. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 4 |
| 10. | Ploter Parametry Jakość drukowania Minimalna grubość linii: 210 mm Rozdzielczość: min. 2400 x 1200 DPI Obsługa papieru Szerokość nośników: min. 610 Grubość nośnika: 0.3 mm Maksymalny obszar wydruku: A1 (594 x 841 mm) Średnica zewnętrzna rolki: min. 100 mm Rolka papieru: Tak Technologia druku Kolor: Tak Typy mediów Papier powlekany: Tak Film zwijany: Tak Formaty środków Rozmiary seri A ISO (A0…A9): A1,A2,A3,A4 Maksymalna długość roli: 45.7 m Łączność Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Fast Ethernet, USB 2.0, WiFi Pojemność pamięci wewnętrznej: min. 1024 MB | Wniesienie; drukarka powinna być wyposażona w niezbędne sterowniki znajdujące się na płytach CD. |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21 | Fototechnik Pracownia obróbki obrazu. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 1 |
| 11. | Skaner fotograficzny Parametry Parametry skanowania Rozdzielczość optyczna [dpi]: min. 6400 x 9600 Maksymalny format dokumentu : A4 Kodowanie koloru [bit]: 48 Kolor: 48 bit Kolor: wejście 48bit Kolor: wyjście 48 bit Parametry techniczne Układ optyczny: Sensor CCD lub CMOS Przystawka do slajdów: tak Wspierane systemy operacyjne: Mac OS Windows 7, 8, 10 Interfejs: min. USB 2.0 | Wniesienie; skaner powinien być wyposażone w niezbędne sterowniki znajdujące sie na płytach CD. |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21. | Fototechnik Pracownia obróbki obrazu. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 4 |
| 12. | Tablet graficzny Parametry Informacje podstawowe Interfejs: USB Inne Dostosowany dla osób prawo i lewo ręcznych Pióro czułe na nacisk; bezprzewodowe; bezbateryjne Fizyczne Kolor: Czarny Min. obszar roboczy [mm]: 216 x 135 mm Min. rozdzielczość [dpi]: 2540 Min. szybkość odczytu [punkty/s]: 133 Funkcje Wspierane systemy operacyjne: Mac OS x 10.6.x Windows 7, 8, 10 Załączone wyposażenie: Kabel USB Pióro Wkłady do pióra | Wniesienie; tablet powinien być wyposażony w niezbędne sterowniki. |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21. | Fototechnik Pracownia obróbki obrazu. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 4 |
| 13. | Mikrofon kierunkowy pojemnościowy Mikrofon pojemnościowy Charakterystyka: Kierunkowy, charakterystyka: super-kardioidalna Pasmo przenoszenia: 30 - 20 000 Hz Czułość: -33dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz Stosunek sygnał / szum: ≥80dB Impedancja wyjścia: ≥280Ω (48V)≥380Ω (1,5V) PAD switch: -10dB, 0dB Zasilanie: zasilanie: 1x bateria 1.5V AA/R6 lub 48V phantom Złącze: symetryczne, 3.5mm stereo mini-jack (w zestawie kabel z przejściówką do 6,35mm 3-pin XLR) Filtr: Włączany filtr górnoprzepustowy | Wniesienie; |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21 | Fototechnik Pracownia multimedialna. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 4 |
| 14. | Mikrofon zwykły Parametry techniczne: - do wszystkich zadań od śpiewania do przemówień, - nadaje się do wielu aplikacji audio, - podwójne złącze mini-jack pozwalające na monitorowanie, - metalowa obudowa, - może być montowany na zwykłym statywie mikrofonowym - dostarczany z aplikacjami dla wokalistów i piszących piosenki, - obsługiwany przez wiele aplikacji na Ios i android, - typ: elektretowy, - charakterystyka kierunkowa: kardioidalna, - odpowiedź częstotliwościowa: 100 Hz — 15 kHz, - maks. SPL: 120 dB, - THD: 3% @ 120 dB, 1 kHz, - wbudowany wiatrochron. | Wniesienie; |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21 | Fototechnik Pracownia multimedialna. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 1 |
| 15. | Mikrofon krawatowy Mikrofon - pojemnościowy, elektretowy -Charakterystyka kierunkowa: dookólna -Pasmo przenoszenia: 35Hz~18kHz -Czułość: -30dB +/- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz -Stosunek sygnał/szum: >74 dB -Złącze: 3.5mm stereo mini-jack + adapter mini USB -min. Długość kabla: 1.2m -min. Długość adaptera: 11cm | Wniesienie; . |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Gab.21. | Fototechnik Pracownia multimedialna. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 2 |
| 16. | Laptop z systemem operacyjnym przekątna ekranu LCD min. 15.6 cali min. rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli procesor min. 1.7 GHz, 3 MB Cache wielkość pamięci RAM min. 4 GB ilość rdzeni min. 2 szt. wolne gniazda pamięci 1 szt. rodzaj dysku twardego magnetyczny (tradycyjny) pojemność dysku magnetycznego min. 1000 GB napęd optyczny DVD+/-RW DL dedykowana grafika tak pamięć karty graficznej min. 2048 MB wyjścia karty graficznej 1 x wyjście D-Sub 1 x wyjście HDMI typ akumulatora min.3-komorowy karta dźwiękowa min. stereo czytnik kart pamięci SDXC komunikacja Bluetooth LAN 1000 Mbps WiFi IEEE 802.11b/g/n Interfejsy min. 1 x USB 3.0 min.1 x USB 2.0 min. 1 x USB 3.1 typ C wbudowany mikrofon kamera min. 2 Mpix Oprogramowanie (system operacyjny): Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania + nośnik. Oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim; 2. możliwość instalacji wersji 32 bity lub 64 bity; 3. możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji oprogramowania poprzez internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta oprogramowania z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne; 4. możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora Zamawiającego; 5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 6. zintegrowana z oprogramowaniem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 7. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: - menu, - odtwarzacz multimediów, - pomoc, - komunikaty systemowe, 8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim; 9. wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); 10. funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 11. możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiany jest zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność oprogramowania lub aplikacji; 12. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania oprogramowania, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe; 13. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do oprogramowania, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; 14. praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 15. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna oprogramowania; 16. system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 17. zintegrowany z oprogramowaniem moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; 18. wbudowany system pomocy w języku polskim; 19. możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 20. wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 21. mechanizmy logowania w oparciu o: - login i hasło, - karty z certyfikatami (smartcard), - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM); 22. wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5; 23. wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu; 24. wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec; 25. wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 26. wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 27. wsparcie dla JScript; 28. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 29. zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; 30. możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. Licencja musi być udzielona na czas nieokreślony. Klucz licencyjny oprogramowania musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i internetu. | Wniesienie; Laptopy mają być wyposażone w zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny. Płyty z systemem operacyjnym mają być dołączone do zestawu. |  | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Pracownia ekonomiczna, gab 10 | Technik ekonomista Pracownia ekonomiczna. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. | 9 |
| 17. | Kserokopiarka/urządzenie wielofunkcyjne (kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową umożliwiające drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie, maksymalny format druku A4, szybkość kopiowania min. 20 str./min. zmniejszanie i powiększanie kopiowanego dokumentu: 25-400%, funkcja kopiowania wielokrotnego.) |  |  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ul. Szkolna 1 66-600 Krosno Odrzańskie, gab.10 | Pracownia ekonomiczna /Technik ekonomista | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego | 1 |