Dodatek nr 3 do SIWZ

(załącznik nr 2 do oferty)

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

dostawa 2 szt. fabrycznie nowych – rok produkcji 2018/2019 ambulansów sanitarnych typu C o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym z treścią  specyfikacji.

| I. | Warunki ogólne | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| AMBULANS SANITARNY TYPU C |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model/Typ/Marka | podać |  |
| 3. | Rok produkcji: 2018/2019 | podać |  |
| 4. | Pojemność silnika | podać |  |
| 5. | Numer i data wydania świadectwa homologacji | podać |  |
| I. | NADWOZIE |
| 1. | Typ furgon częściowo przeszklony z DMC do max. 3,5 t. | Tak |  |
| 2. | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800 | Tak, podać |  |
| 3. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z łatwo zmywalną tapicerką | Tak |  |
| 4. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do min. 1 szt. plecaków / toreb medycznych umieszczonych w przedziale medycznym (tzw. Podwójny dostęp do plecaków/toreb – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). | Tak |  |
| 5. | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą | Tak |  |
| 6. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby | Tak |  |
| 7. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260o | Tak |  |
| 8. | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny | Tak |  |
| 9.. | Stopień wejściowy do przedziału ładunkowego wewnętrzny stały oraz zewnętrzny | Tak |  |
| 10. | Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu. | Tak |  |
| 11. | Reflektory przeciwmgielne przednie | Tak |  |
| 12. | Kolor biały | Tak |  |
| II | SILNIK |
| 1. | Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) o maksymalnym zużyciu paliwa poniżej 20l/100 km. | Tak |  |
| 2. | Moc silnika min. 160 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm | Tak |  |
| 3. | Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO 5+ lub Euro VI | Tak |  |
| III. | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |
| 1. | Skrzynia biegów min. 6 biegów do jazdy w przód + bieg wsteczny (skrzynia automatyczna – nie tzw. Zrobotozowana) | Tak, podać |  |
| 2. | Napęd na koła przednie lub tylne | Tak |  |
| IV. | ZAWIESZENIE |
| 1. | Zawieszenie ze stabilizatorami osi przedniej i tylnej lub zawieszenie hydropneumatyczne (pneumatyczne) ze stabilizacją | Tak |  |
| 2. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność o manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta | Tak |  |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY |
| 1. | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, | Tak |  |
| 2. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania | Tak |  |
| 3. | Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy np. ESP | Tak |  |
| 4. | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR | Tak |  |
| 5. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA i przerywanym trybem działania świateł STOP w przypadku nagłego hamowania | Tak |  |
| 6. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | Tak |  |
| VI. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1. | Instalacja elektryczna 230 V: - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) - min. 3 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - zabezpieczenie przeciwporażeniowe. | Tak |  |
| 2. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). | Tak |  |
| 3. | Instalacja elektryczna 12V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki . | Tak |  |
| 4. | Grzałka w bloku silnika (układzie chłodzenia silnika) zasilana z sieci 230V (dodatkowe gniazdo zewnętrzne z przewodem zasilającym od długości min. 10,0 m) | Tak, podać |  |
| 5. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. | Tak |  |
| 6. | Alternator o wydajności min. 180 A | Tak, podać |  |
| 7. | Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 90 Ah | Tak |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 1. | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | Tak |  |
| 2. | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy | Tak |  |
| 3. | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach | Tak |  |
| 4. | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | Tak |  |
| 5. | Czujnik zmierzchu i deszczu | Tak |  |
| 6. | Klimatyzacja kabiny kierowcy | Tak |  |
| 7. | Kontrola ciśnienia w oponach | Tak |  |
| VIII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 1. | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik – podać markę i model. | Tak |  |
| 2. | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. Moc grzewcza 2000 W. | Tak |  |
| 3. | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model wentylatora. | Tak |  |
| 4. | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). | Tak |  |
| 5. | Niezależne od pracy i układu chłodzenia silnika ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5.0 kW tzw. Powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia). | Tak |  |
| 6. | Szyberdach | Tak |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |
| 1. | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu, w komorze silnika lub pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem . | Tak |  |
| 2. | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED | Tak |  |
| 3. | W tylnej części pojazdu pojedyncza lampa typu LED, tzw. kogut | Tak |  |
| 4. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | tak |  |
| 5. | Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy otwarciu drzwi . | Tak |  |
| 6. | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu, pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a) | Tak |  |
| 7. | Napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. | Tak |  |
| 8. | Wzór graficzny systemu „PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE” z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. | Tak |  |
| 9. | Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego „P” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. | Tak |  |
| 10. | Nazwa dysponenta jednostki: – po obu stronach pojazdu, ( do uzgodnienia po podpisaniu umowy). | Tak |  |
| 11. | Reflektory zewnętrzne typu LED, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. Reflektory mają mieć możliwość zdalnego gaszenia z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu bazowego . | Tak |  |
| 12. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. | Tak |  |
| X. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 1. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s | Tak |  |
| 2. | W przedziale medycznym głośnik podłączony do radia z wyłącznikiem | Tak |  |
| XI. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1. | Oświetlenie sufitowe rozproszone typu LED w kolorze naturalnym. | Tak |  |
| 2. | Co najmniej 2 sufitowe skupione punkty świetlne nad noszami z regulacją kąta padania światła. | Tak |  |
| 3. | Oświetlenie punktowe blatu roboczego. | Tak |  |
| XII. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1. | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. | Tak |  |
| 2. | Wzmocnione ściany boczne umożliwiające montaż sprzętu medycznego. | Tak |  |
| 3. | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | Tak |  |
| 4. | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia - podać zakres regulacji). Fotel przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. | Tak |  |
| 5. | Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Fotel z systemem przesuwu. Podać markę i model oferowanego fotela. Fotel wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. | Tak |  |
| 6. | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane manualnie (minimalne wymiary mierzone w świetle : wysokość 1800 mm , szerokość 400 mm - - podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789. | Tak |  |
| 7. | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, urządzenie do masażu serca, (dopuszcza się mocowanie w/w elementów w schowku zewnętrznym) - szafka na narkotyki z zamkiem szyfrowym - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). Zabudowa meblowa do uzgodnienia po podpisaniu umowy. | Tak |  |
| 8. | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną( blat roboczy na wysokości min. 100 cm ±10) , z pojemnikami na zużyte igły, strzykawki i z szufladami (min. 2 szt.) - kosz na śmieci . | Tak |  |
| 9. | Miejsce na torbę lekarską lub plecak, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania torby/ plecaka - dostęp do nich ma być zapewniony zarówno z przedziału medycznego, jaki i poprzez prawe drzwi przesuwne | Tak |  |
| 10. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. | Tak |  |
| 11. | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. | Tak |  |
| 12. | Na ścianie lewej szyny wraz z czterema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, ładowarka do baterii defibrylatora/ciśnieniomierz. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | Tak |  |
| 13. | Centralna instalacja tlenowa: - minimum 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej monoblokowe typu panelowego + minimum jedno gniazdo w suficie - dwie butle 10 l - 2 szt. reduktorów do butli stacjonarnych 10 l | Tak |  |
| 14. | Mechaniczna podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). Uwaga. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lawety w której zwolnienie mechanizmu jej wysuwu odbywa się za pomocą linki . | Tak |  |
| 15. | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. | Tak |  |
| 16. | W przedziale medycznym ma być zapewnione miejsce mocowania dodatkowego sprzętu medycznego tj, ssak elektryczny. | Tak |  |
| XIII. | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 1. | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa - gaśnicę - kamizelki odblaskowe - panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego (zależnego od pracy silnika, niezależnego od pracy silnika, postojowego z sieci 230V) i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury | Tak |  |
| 2. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - radioodtwarzacz CD lub MP3 - panel sterujący: informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych) | Tak |  |
| 3. | Kamera cofania | Tak |  |
| 4. | INSTALACJA ELEKTRYCZNO-LOGICZNA POD SYSTEM SWD PRM Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamocowania tabletu oraz drukarki pod system SWD PRM. W kabinie kierowcy, zamontowana stacja dokująca ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R11AH z zasilaczem (adapter, zasilacz oraz stacja dokująca po stronie Wykonawcy). Stacja dokująca zamontowana w sposób zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności kierowcy przez szybę przednią, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi. W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowany uchwyt do drukarki HP Officejet 100 wraz z zasilaczem (podstawa pod drukarkę, zasilacz do drukarki jak i uchwyt drukarki po stronie Wykonawcy). Drukarka zamontowana w sposób umożliwiający jej łatwy demontaż oraz nie utrudniająca pracy na blacie roboczym. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu FM 3000) zakończona wtykami prostymi GPS MCX oraz GSM SMA zlokalizowanymi w miejscu montażu modułu teltoniki. Przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu teltonika (instalacja elektryczno-antenowa). Stacja dokująca połączona z drukarką za pomocą przewodu USB. Dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej. Moduł GPS kompatybilny z systemem SWD PRM. (Tablet, drukarka po stronie Zamawiającego) Do oferty dołączyć potwierdzenie pozytywnie przeprowadzonych dynamicznych badań wytrzymałościowych (wg wymań określonych w normie PN-EN 1789) wykonanych przez jednostkę notyfikowaną. | Tak |  |
| 5. | Wymagany termin gwarancji samochodu bazowego, adaptacji, sprzętu medycznego - min. 24 miesiące | podać |  |
| 6. | Przeglądy okresowe samochodu bazowego, adaptacji, sprzętu medycznego pokrywa Zamawiający | podać |  |
| 7. | Dostawa pojazdów na lawecie | podać |  |
| SPRZĘT MEDYCZNY (SPRZĘT MEDYCZNY MA SPEŁNIAĆ WYMOGI AKTUALNEJ NORMY PN EN 1789 , PN-EN 1865-1 , PN EN 1865-4 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ) |
| XIV. | NOSZE KARETKOWE |
| 1 | Nosze fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Producent | podać |  |
| 2. | Model/Typ/Marka | podać |  |
| 3. | Rok produkcji: 2018/2019 | podać |  |
| 4. | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. | Tak |  |
| 5. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | Tak |  |
| 6. | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. | Tak |  |
| 7. | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. | Tak |  |
| 8. | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej | Tak |  |
| 9. | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Zestaw pasów szelkowe i poprzeczne. | Tak |  |
| 10. | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nieabsorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące | Tak |  |
| 11. | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi składanymi jedną ręką. | Tak |  |
| 12. | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. | Tak |  |
| 13. | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. | Tak |  |
| 14. | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. | Tak |  |
| 15. | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia | Tak |  |
| 16. | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. | Tak |  |
| 17. | Waga noszy max. 23 kg (podać) | Tak, podać |  |
| 18. | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne z elementów związanych z obsługą noszy | Tak |  |
| 19. | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci | podać |  |
| 20. | Możliwość mycia ciśnieniowego. | Tak |  |
| 21. | Max obciążenie dopuszczalne min 227 kg | Tak |  |
| XV. | Transporter noszy głównych |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | Tak, podać |  |
| 5 | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. | Tak |  |
| 6 | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. | Tak |  |
| 7 | Regulacja wysokości w min 7 poziomach. | Tak |  |
| 8 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia | Tak |  |
| 9 | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. | Tak |  |
| 10 | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. | Tak |  |
| 11 | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera | Tak |  |
| 12 | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost (koła kierunkowe) | Tak |  |
| 13 | 4 główne uchwyty transportera | Tak |  |
| 14 | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni | Tak |  |
| 15 | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym, podwyższającym wytrzymałość na ekstremalne obciążenia | Tak |  |
| 16 | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami | Tak |  |
| 17 | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. | Tak |  |
| 18 | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |
| 19 | Możliwość mycia ciśnieniowego. | Tak |  |
| 20 | Max obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. | Tak, podać |  |
| 21 | Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC | Tak, podać |  |
| 22 | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EE | Tak |  |
| 23 | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, certyfikaty, folder – załączyć do oferty. | Tak |  |
| XVI. | DEFIBRYLATOR |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5. | Aparat przenośny | Tak |  |
| 6. | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | Tak |  |
| 7. | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa | Tak |  |
| 8. | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J | Tak |  |
| 9. | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | Tak |  |
| 10. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | Tak |  |
| 11. | Norma IP 44 | Tak |  |
| 12. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak |  |
| 13. | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak |  |
| 14. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | Tak |  |
| 15. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25. | Tak |  |
| 16. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak |  |
| 17. | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | Tak |  |
| 18. | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. | Tak |  |
| 19. | Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | Tak |  |
| 20. | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak |  |
| 21. | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | Tak |  |
| 22. | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA | Tak |  |
| 23. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 24. | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |
| 25. | Alarmy częstości akcji serca | Tak |  |
| 26. | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | Tak |  |
| 27. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. | Tak |  |
| 28. | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie | Tak |  |
| 29. | Ekran kolorowy o przekątnej 8,4”. | Tak |  |
| 30. | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm. | Tak |  |
| 31. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | Tak |  |
| 32. | Transmisja danych. | Tak |  |
| 33. | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | Tak |  |
| 34. | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | Tak |  |
| 35 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | Tak |  |
| 36. | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | Tak |  |
| 37. | Możliwość rozbudowy o moduł IBP | Tak |  |
| 38. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | Tak |  |
| XVII. | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. | Tak |  |
| 6 | System płozowy do transportu pacjenta po schodach. | Tak |  |
| 7 | Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia. | Tak |  |
| 8 | Obrotowe kółka tylne większe i przednie mniejsze | Tak |  |
| 9 | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie. | Tak |  |
| 10 | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach. | Tak |  |
| 11 | 4 koła w tym min 2 obrotowe w zakresie 360°. | Tak |  |
| 12 | Uchylne rączki tylne. | Tak |  |
| 13 | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min. 2 pozycjach. | Tak |  |
| 14 | Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka min. 30°. | Tak |  |
| 15 | Rozstaw zewnętrzny płóz min. 37 cm. | Tak |  |
| 16 | Stabilizator głowy pacjenta. | Tak |  |
| 17 | Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach min. 240x85 mm. | Tak. podac |  |
| 18 | Min. 3 pasy poprzeczne w odróżnieniu kolorystycznym. | Tak |  |
| 19 | Waga krzesełka z systemem płozowym max 14 kg. | Tak, podać |  |
| 20 | Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm. | Tak, podać |  |
| 21 | Możliwość mycia ciśnieniowego | Tak |  |
| 22 | Udźwig min. 227 kg. | Tak, podać |  |
| 23 | Deklaracja zgodności, folder– załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie. | Tak |  |
| 24 | Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC | Tak |  |
| XVIII. | RESPIRATOR TRANSPORTOWY |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg masy ciała | Tak |  |
| 6 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu | Tak |  |
| 7 | Zestaw składa się z respiratora transportowego, butli tlenowej 2l, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA 2m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego | Tak |  |
| 8 | Możliwość zastosowania kompletu respiratora podczas transportu pacjenta ambulansem - mocowanie ścienne spełniające wymogi normy PN-EN 1789 w zakresie odpowiedniego umocowania w trakcie transportu w ambulansie – atest 10 g – załączyć do oferty | Tak |  |
| 9 | Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora | Tak |  |
| 10 | Tryby wentylacji: IPPV i SIMV | Tak |  |
| 11 | Funkcja inhalacji o przepływie min 0-15 l / min realizowana przy zasilaniu tlenem z butli jak i z gniazda zewnętrznego | Tak |  |
| 12 | Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika | Tak |  |
| 13 | Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji | Tak |  |
| 14 | System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta. | Tak |  |
| 15 | Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar | Tak |  |
| 16 | Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy min. 60 % | Tak, podać |  |
| 17 | Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej | Tak |  |
| 18 | Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 3-20 l/min | Tak |  |
| 19 | Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min. 5-40 oddechów/ min. | Tak |  |
| 20 | Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe : wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu | Tak |  |
| 21 | Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 1 rok (podać) | Tak |  |
| 22 | Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami | Tak |  |
| 23 | Temperatura pracy w minimalnym zakresie od: -18°C do + 50°C | Tak |  |
| 24 | Waga respiratora max 1.1 kg | Tak, podać |  |
| 25 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar | Tak |  |
| 26 | Przewód pacjenta – silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl | Tak |  |
| 27 | Zawór pacjenta - z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl | Tak |  |
| 28 | Zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 5-20 cm H2O | Tak |  |
| 29 | Certyfikat – załączyć do oferty | Tak |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą | Tak |  |
| 31 | Folder z dokładnymi parametrami technicznymi -załączyć. | Tak |  |
| 32 | Okres gwarancji min. 12 miesięcy | Tak |  |
| XIX. | SSAK TRANSPORTOWY AKUMULATOROWO-SIECIOWY 1 KPL |
| 1 | Urządzenie typ, model | podać |  |
| 2 | Producent/ Firma | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji – urządzenie fabrycznie nowe | podać |  |
| 5 | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany z sieci 12V DC | Tak |  |
| 6 | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
| 7 | Przewód silikonowy z zaworkiem chroniony przed uszkodzeniem przez elementy obudowy ssaka | Tak |  |
| 8 | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności | Tak |  |
| 9 | Przepływ min 30 l/min | Tak, podać |  |
| 10 | Słój do sterylizacji w autoklawie o pojemność min 1,0 l umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami, dodatkowo ochronna pokrywa zabezpieczająca słój od góry | Tak |  |
| 11 | Skokowo regulowana siła ssania w zakresie -0,1 do -0,8 bar realizowana za pomocą dedykowanych klawiszy | Tak |  |
| 12 | Podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności | Tak |  |
| 13 | Elektroniczny nadzór ciśnienia ssania zapobiegający przypadkowemu zassaniu tkanek miękkich | Tak |  |
| 14 | Pełna informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka | Tak |  |
| 15 | Możliwość sprawdzenia poziomu naładowania baterii bez włączania urządzenia | Tak |  |
| 16 | Kabel do zasilania karetkowego 12V | Tak |  |
| 17 | Płyta ścienna do montażu w karetce zgodna z PN EN 1789 (certyfikat lub deklaracja zgodności potwierdzającą spełnienie parametru) umożliwiająca ładowanie ssaka bezpośrednio po wpięciu do uchwytu | Tak |  |
| 18 | Temperatura pracy od - 5 do 50 ºC | Tak |  |
| 19 | Temperatura przechowywania od - 40 do 70 ºC | Tak |  |
| 20 | Ciężar kompletnego ssaka max 4,8 kg | Tak, podać |  |
| 21 | Czas pracy min 60 min | Tak, podać |  |
| 22 | Żywotność akumulatora min 500 cykli | Tak, podać |  |
| 23 | Ładowanie akumulatora do poziomu 80% max 2 h 40 min +/- 10% Ładowanie akumulatora do poziomu 100% max 4h | Tak, podać |  |
| 24 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza ssaka - opisać | Tak, opisać |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim – przy dostawie | Tak |  |
| XX. | Płachta do przenoszenia |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Płachta do ręcznego przenoszenia pacjentów | Tak |  |
| 6 | Wymiary: minimum 185x70cm | Tak |  |
| 7 | Wykonana z materiału o dużej wytrzymałości i trwałości, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
| 8 | Wyposażona w co najmniej 8 uchwytów do przenoszenia | Tak |  |
| 9 | Nośność: minimum 150kg | Tak, podać |  |
| XXI. | Nosze podbierające |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Nosze umożliwiające podebranie kontuzjowanego pacjenta wprost z podłoża | Tak |  |
| 6 | Łopaty noszy wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, zabezpieczone przed wnikaniem sztucznej krwi, sztucznych płynów ustrojowych | Tak |  |
| 7 | System podwójnego zamka zabezpieczający nosze przed przypadkowym rozdzieleniem łopat przez obsługę lub wyposażone w dodatkowy system zabezpieczający nosze przed rozdzieleniem przypadkowym łopat w trakcie transportu pacjenta | Tak |  |
| 8 | Wielostopniowa regulacja długości | Tak |  |
| 9 | Możliwość złożenia do transportu w połowie długości | Tak |  |
| 10 | Nosze posiadające minimum 6 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia umieszczonych na dłuższej stronie łopat | Tak, podać |  |
| 11 | Nosze umożliwiające montaż systemu unieruchomienia głowy | Tak |  |
| 12 | Posiadające co najmniej 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy | Tak, podać |  |
| 13 | Obciążenie dopuszczalne: co najmniej 150kg | Tak,, podać |  |
| 14 | Waga brutto noszy: maksimum 10kg | Tak, podać |  |
| XXII. | Deska ortopedyczna, z unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi |  |  |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Deska wykonana z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości i trwałości, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
| 6 | Wymiary min: (180x45) | Tak, podać |  |
| 7 | Co najmniej 14 uchwytów na obwodzie deski o wymiarach zapewniających wygodne przenoszenie, nawet w grubych rękawicach | Tak |  |
| 8 | Pasy mocujące pacjenta: ilość pasów: minimum 3; konstrukcja każdego pasa dwuczęściowa; regulacja długości każdego pasa po obu stronach klamry; zapinanie pasów za pomocą „szybkozłączy” | Tak |  |
| 9 | Stabilizator głowy: system klocków, umożliwiający dostęp do tętnicy szyjnej z pasami zabezpieczającymi czoło i brodę; mocowanie stabilizatora do deski | Tak |  |
| 10 | Masa deski: maksimum 8kg | Tak, podać |  |
| 11 | Nośność: minimum 150kg | Tak, podać |  |
| XXIII. | Materac próżniowy |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Materac próżniowy do transportu pacjentów z urazami kręgosłupa, miednicy i urazami wielonarządowymi z dopinaną podłogą zabezpieczającą materac w kontakcie z podłożem | Tak |  |
| 6 | Konstrukcja zapewniająca całkowite unieruchomienie, dopasowanie do ciała pacjenta i uniemożliwiająca załamywanie się materaca podczas przenoszenia pacjenta | Tak |  |
| 7 | Wymiary: co najmniej 200x90cm | Tak, podać |  |
| 8 | Minimum 6 uchwytów do przenoszenia | Tak, podac |  |
| 9 | Minimum 4 poprzeczne, zabezpieczające pacjenta pasy | Tak, podac |  |
| 10 | Materac wykonany z materiału o dużej wytrzymałości i trwałości, łatwego do czyszczenia i dezynfekcji | Tak |  |
| 11 | W zestawie, co najmniej: pompka; torba na materac; zestaw naprawczy. | Tak, podac |  |
| XXIV. | Kołnierz ortopedyczny – 1 kpl. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych (2 szt.), kołnierz ortopedyczny dla dzieci (2szt.) | Tak |  |
| 6 | Wielorazowy, regulowany kołnierz ortopedyczny, zapewniający unieruchomienie szyi i podparcie podbródka i potylicy | Tak |  |
| 7 | Łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych | Tak |  |
| 8 | Wykonany z materiału nie wchłaniającego wody | Tak |  |
| XXV. | Zestaw szyn typu Kramera – 1 kpl. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Zestaw 14-tu szyn różnych rozmiarów typu Kramera do unieruchamiania kończyn | Tak |  |
| 6 | Szyny w zdejmowalnym, miękkim powleczeniu; z możliwością dezynfekcji | Tak |  |
| 7 | W zestawie torba transportowa | Tak |  |
| XXVI. | Szyna wyciągowa dla osoby dorosłej |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Długość regulowana w zakresie 100-130 cm | Tak |  |
| 6 | Możliwość zgięcia szyny zarówno w płaszczyźnie czołowej jak i strzałkowej, co pozwala na założenie szyny zarówno z przodu, jak i z tyłu, bądź nawet boku kończyny | Tak |  |
| 7 | Szerokość min. 25 cm | Tak, podać |  |
| 8 | Waga maksimum 4,5 kg | Tak, podać |  |
| XXVII. | Pompa infuzyjna – 1 kpl. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Jednostrzykawkowa , przeznaczona do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych | Tak |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe oraz sieciowe z instalacji 230V i 12 V w ambulansie ,w komplecie ze wszystkimi akcesoriami do zasilania , czas pracy z akumulatora min. 15 h przy przepływie 5ml/h , automatyczne rozpoznawanie strzykawki , funkcja bolus umożliwiająca szybkie i wielokrotne podawanie pacjentowi dawki uderzeniowej o precyzyjnie ustawionej objętości w dowolnie wybranym momencie infuzji w trybie ręcznym i automatycznym , programowany próg ciśnienia okluzji | Tak, podać |  |
| 7 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | Tak |  |
| 8 | Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji , historia infuzji wraz z biblioteką leków, strzykawka montowana od czoła pompy, rama pompy nie może wysuwać się poza obudowę pompy , dźwiękowe i optyczne sygnalizowanie sytuacji wymagających interwencji personelu | Tak |  |
| 9 | Duży i czytelny wyświetlacz, waga do 3 kg | Tak, podac |  |
| 10 | Jeden podwójny uchwyt do bezpiecznego montażu i transportu pompy w ambulansie posiadający funkcje zasilania pompy i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu. Uchwyt przebadany w teście zderzeniowym | Tak |  |
| 11 | W komplecie: 1 sztuka pompy infuzyjnej, 1 sztuka stacji dokującej z miejscem na dwie pompy | Tak |  |
| XXVIII. | Mankiet do szybkich przetoczeń |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Marka | podać |  |
| 3 | Model | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 6 | Mankiet do ciśnieniowego toczenia płynów infuzyjnych | Tak |  |
| 7 | Wykonany z wytrzymałych materiałów | Tak |  |
| 8 | Przeźroczysta przednia ścianka mankietu zapewniająca pełną widoczność butelki lub worka z płynem z zaczepem do powieszenia na stojaku lub innym punkcie zapewniającym toczenie grawitacyjne | Tak |  |
| 9 | Wbudowany manometr z czytelną skalą przytwierdzony do mankietu oraz klasyczna gruszka z zaworem obrotowym umożliwiając precyzyjną kontrolę i regulację szybkości przepływu | Tak |  |
| 10 | Mankiet przeznaczony do butelek lub worków o pojemności od 500 do 1000 ml | Tak |  |
| XXIX | Deska ortopedyczna pediatryczna |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Do bezpiecznej stabilizacji kręgosłupa i bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona we wbudowane pasy zabezpieczające kodowane kolorami oraz wbudowany system do unieruchomienia głowy | Tak |  |
| 6 | Wbudowane mi. 4 uchwyty do przenoszenia i mocowania na noszach | Tak |  |
| 7 | Pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego, które jest łatwo zmywalne i nienasiąkliwe, przystosowane do dezynfekcji | Tak |  |
| 8 | Przeznaczona dla dzieci w wieku do 10 lat o ciężarze ciała do min. 40 kg | Tak |  |
| 9 | Jest przezierna dla promieni X w stopniu diagnostycznym | Tak |  |
| 10 | Wyposażona w ochronny pokrowiec transportowy, łatwo zmywalny | Tak |  |
| XXX. | Zestaw do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi – 1 kpl. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Marka | podać |  |
| 3 | Model | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 6 | Komplet zawiera: Ciśnieniomierz 1 szt., stetoskop 1 szt., min. 6 mankietów w rozmiarach dla każdej grupy wiekowej | Tak, opisać |  |
| XXXI. | Glukometr |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Marka | podać |  |
| 3 | Model | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub 2019 | Tak |  |
| 6 | Zestaw zawiera glukometr oraz zestaw min. 50 pasków | Tak |  |
| XXXII. | Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury głebokiej |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Marka | podać |  |
| 3 | Model | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 6 | Pomiar temperatury ciała w uchu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt | Tak |  |
| 7 | System informacji zwrotnej: migająca kontrolka oraz sygnał dźwiękowy potwierdzający poprawnie wykonany pomiar | Tak |  |
| 8 | Automatyczne wyłączanie po upływie maksymalnym 30 sek. | Tak, podać |  |
| 9 | Wyraźny, duży wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 10 | Pomiar w stopniach Celsjusza lub Farenheita | Tak, podać |  |
| 11 | Wymienne, jednorazowe osłonki pomiarowe (min. 100 szt.) | Tak |  |
| 12 | Odporność na upadek z wysokości | Tak |  |
| 13 | Zasilanie bateryjne – w komplecie zestaw baterii | Tak |  |
| 14 | Zakres mierzonych temperatur: od 20 do 42,2 °C | Tak |  |
| 15 | Czas pomiaru: maksymalnie 4 sekundy | Tak, podac |  |
| XXXIII. | Kask ratowniczy – 3 szt. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Marka | podać |  |
| 3 | Model | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 6 | Czteropunktowa uprząż z pełną regulacją rozmiaru | Tak |  |
| 7 | Kompatybilność z urządzeniami ochronnymi i komunikacyjnymi | Tak |  |
| 8 | Dobra, dwutorowa wentylacja | Tak |  |
| 9 | Lampka czołowa z kompletem baterii | Tak |  |
| XXXIV. | Zestaw worków resuscytacyjnych |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Marka | podać |  |
| 3 | Model | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Zestaw fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 6 | Worek dla dorosłych (1 szt.), dla dzieci (1 szt.), dla noworodków (1szt.) | Tak |  |
| 7 | Komplet składa się z następujących elementów: − worek samorozprężalny silikonowy, przeźroczysty z ciśnieniową zastawką bezpieczeństwa (z możliwością blokady) − rezerwuar tlenu − przewód zasilający (tlenowy) 2 m − maska twarzowa, której konstrukcja umożliwia swobodny obrót o 360 stopni względem osi łącznika. | Tak |  |
| XXXV. | Ssak ręczny |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Marka | podać |  |
| 3 | Model | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 6 | Przenośny ssak ręczny (nie wymagający dodatkowego źródła zasilania) do szybkiego odsysania płynów, śliny, wydzieliny w trakcie udzielania pomocy doraźnej, zapobiegający pogłębianiu się niedrożności dróg oddechowych | Tak |  |
| 7 | Obudowa wykonana z trwałego i łatwego do utrzymania w czystości tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 8 | Ssak wyposażony w zbiornik z pokrywą o poj. 300÷400ml | Tak |  |
| 9 | Pokrywa wyposażona w zawór przeciwprzelewowy oraz zawór chroniący przed cofaniem się odsysanych treści | Tak |  |
| 10 | Wytwarzanie podciśnienie: co najmniej 500mmHg | Tak, podać |  |
| 11 | Przepływ: co najmniej 15L/min | Tak, podać |  |
| 12 | Ssak wyposażony co najmniej w: 1 końcówkę do odsysania dla dzieci; 1 końcówkę do odsysania dla dorosłych; uniwersalny adapter do podłączenia cewnika do odsysania | Tak, podać |  |
| XXXVI. | Zestaw triage – 1 kpl. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Marka | podać |  |
| 3 | Model | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Zestaw fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 6 | Komplet składa się z: Torby wykonanej z cordury z możliwością noszenia na ramieniu. 80 kart segregacyjnych wraz z plastikowym etui z gumką 20 opasek samozatrzaskowych czerwonych 20 opasek samozatrzaskowych żółtych 20 opasek samozatrzaskowych zielonych 20 opasek samozatrzaskowych czarno-białych Długopis tzw. długopis „ratownika” – do pisania w każdych warunkach | Tak |  |
| XXXVII. | Zestaw do pielęgnacji – 1 kpl. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Zestaw fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 4 | Koc termiczny - 10 sztuk | Tak |  |
| 5 | Prześcieradło jednorazowe – 10 sztuk | Tak |  |
| 6 | Folia/worek na zwłoki – 5 sztuk | Tak |  |
| 7 | Okulary ochronne – 3 sztuki | Tak |  |
| 8 | Nożyczki opatrunkowe typu „ESMARCH” – 1 szt. | Tak |  |
| 9 | Latarka diagnostyczna – 1 szt. | Tak |  |
| 10 | Rękawice ochronne do szczątków - 2 pary | Tak |  |
| XXXVIII | Zestaw do wkłuć doszpikowych – 1 kpl. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Zestaw fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 4 | Komplet składa się z: - napędu do wkłuć doszpikowych wraz z walizką/torbą do przenoszenia - igła doszpikowa dla dorosłych – 3 szt. - igład doszpikowa dla dzieci – 1 szt. | Tak |  |
| XXXIX | Zestaw przeciwoparzeniowy w torbie – 1 kpl. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Zestaw fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 4 | Komplet składa się z opatrunków o różnych rozmiarach, hydrożelu w butelce, bandaży, plastrów, nożyczek. | Tak |  |
| XL | Ciśnieniomierz zegarowy z kpl. mankietów |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Wyposażony w precyzyjny manometr , gruszkę do pompowania wyposażoną w stabilizująca łyżkę , obrotowy zawór spustowy system złącza do mankietów ciśnieniowych typu FlexxiPort lub równoważny, z 10 letnią gwarancją na kalibrację , odporny na upadki z wysokości min 70 cm , w kpl ze stetoskopem | Tak |  |
| 6 | W kpl. zestaw co najmniej 4 mankiety dla dorosłych dzieci I niemowlat z tworzywa sztucznego przystosowanych do sterylizacji ze złaczem typu FlexxiPort lub równoważny | Tak |  |
| XLI | Kamizelka ortopedyczna |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym, wykonana z materiału zmywalnego przystosowana do dezynfekcji , nienasiąkliwa , nieprzyjmująca krwi i brudu wyposażona we wbudowane uchwyty transportowe Wyposażona w komplet pasów zabezpieczających kodowanych kolorem , poduszkę wypełniającą krzywizny ciała , paski stabilizujące głowę min 2 szt. , pokrowiec ochronny , prześwietlalna dla promieni X stopniu diagnostycznym umożliwiającym diagnostykę RTG , obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg , waga kamizelki do 4 kg | Tak |  |
| XLII | Pulsoksymetr z kapnometrem |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Ze wskaźnikiem pomiaru saturacji i pulsu - zakres pomiaru saturacji od 20 do 100% - zakres pomiaru pulsu min od 20 do 300 ppm | Tak, podac |  |
| 6 | Ze wskaźnikiem perfuzji | Tak |  |
| 7 | Czas pracy ciągłej min 80 godzin na zasilaniu bateryjnym dla monitorowania SPO2 lub min 20 godz. dla monitorowania SPO2 i CO2 | Tak, podac |  |
| 8 | Z wyświetlaczem cyfrowym saturacji i pulsu | Tak |  |
| 9 | Z czujnikami wielokrotnego użytku do pomiaru SPO2 typu klips | Tak |  |
| 10 | Z pokrowcem ochronnym wraz z miejscem na akcesoria , z możliwością przypięcia do pasów w noszach | Tak |  |
| 11 | Monitorowanie et CO2 dla pacjentów zaintubowanych , w kpl czujnik wielokrotnego użytku wraz z łącznikiem | Tak |  |
| 12 | Zakres pomiaru EtCO2 min. 0- 75 mmHg | Tak |  |
| 13 | Z zakresem pomiaru respiracji min 2-60 oddechów / min | Tak, podać |  |
| 14 | Zasilanie za pomocą ogólnodostępnych baterii alkalicznych , waga urządzenia gotowego do pracy do 400g | Tak, podać |  |
| XLIII | Plecak ratowniczy |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Marka | podać |  |
| 3 | Model | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 6 | Wielokomorowy (min 5 dużych komór głównych) przeznaczonych do przechowywania i przenoszenia wyposażenia medycznego niezbędnego do pracy w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego. Wymiary minimalne plecaka 60cmx50cmx30cm Wykonany z materiału typu Complan lub równoważny w kolorze czerwonym z elementami odblaskowymi w przedniej i górnej części plecaka , wyposażony w min 3 kieszenie zewnętrzne do przenoszenia podstawowego wyposażenia, z uchwytami do przenoszenia plecaka rozmieszczonymi zarówno w pionie jak i w poziomie , z systemem szelkowym do transportu na plecach , szelki o regulowanej długościSpód plecaka zabezpieczony przed przetarciem , z ampularium na min 80 ampułek o różnej pojemności z możliwością opisania poszczególnego ułożenia leków , z miejsce na min 4 butelki płynów infuzyjnych wraz z aparatami do toczenia płynów oraz z miejscem na mankiet do szybkiej infuzji ciśnieniowej Zestaw min 5 przeźroczystych organizerów umożliwiających segrergacje sprzętu medycznego mocowanych na rzep w komorze głównej z możliwością zmiany ułożenia w zależności od potrzeb | Tak, opisac |  |
| XLIV | Zestaw do zabezpieczania amputowanych kończyn 1 kpl. |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 5 | Zestaw przeznaczony do zabezpieczenia i transportu amputowanych kończyn w wypadku amputacji urazowych w warunkach poza szpitalnych | Tak |  |
| 6 | W skład zestawu wchodzą min 4 pakiety dedykowane do określonych części ciała: palec, dłoń, kończyna górna, kończyna dolna. - pakiet zabezpieczający powinien zawierać minimum: - stazę typu Martin - opaskę do tamowania krwotoków - kleszczyki anatomiczne , chirurgiczne typu PEAN | Tak |  |
| 7 | Zestaw umieszczony w walizce lub torbie | Tak |  |
| XLV | Zestaw laryngoskopów światłowodowych 1 kpl. |  |  |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Marka | podać |  |
| 3 | Model | podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub 2019 | podać |  |
| 6 | Rękojeść 18 mm | Tak |  |
| 7 | Rękojeść 30mm | Tak |  |
| 8 | Zestaw łyżek światłowodowych lub LED typu Macintosh lub równoważny w rozm. 00, 0, 1,2,3,4 oraz łyżka wielorazowego użytku | Tak |  |
| XLVI | Pozostały sprzęt |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2018/2019 | Tak, podać |  |
| 2 | Latarka diagnostyczna | Tak |  |
| 3 | Reflektor punktowy | Tak |  |
| 4 | Stetoskop 2 szt. podać markę i model | Tak |  |
| 5 | Zastawka wytwarzajaca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana lub o stałym ciśnieniu – 2 szt. | Tak |  |
| 6 | Aparat do nebulizacji 2 szt. podać markę i model | Tak |  |
| 7 | Podstawowa torba ratownicza | Tak |  |
| 8 | Torba pediatryczna | Tak |  |
| 9 | Torba opatrunkowa | Tak |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta w przypadku niezgodności lub niewiarygodności zaoferowanych parametrów

.....................................................…						...................…………………….

(miejscowość i data) 							 (pieczęć i podpis Wykonawcy)