OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie pracowni aplikacji internetowych i pracowni urządzeń techniki komputerowej w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Gubinie

| DOSTAWA SZEROKOROZUMIANEGO SPRZĘTU IT: KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWAŃ, ZESTAWÓW INTERAKTYWNYCH, KSEROKOPIAREK, DRUKAREK, DYSKÓW, PROCESORÓW, LAPTOPÓW ZASILACZY, KART PAMIĘCI, ITP. |
| --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, parametry, rozwiązania równoważne, wymiary, kolor, przeznaczenie itd. | Dodatkowe wymagania | Dodatkowe wymogi , certyfikaty, normy itp. | Termin dostawy | Miejsce dostawy (dokładnie adres, nr pracowni itd.) | Nazwa pracowni, kierunek kształcenia | Nazwa szkoły | ilość |
|  | Zestaw komputerowy – Częstotliwość min.3,9GHZ, Ilość rdzeni: min.2, Pamięć podręczna 3-poziomowa Wersja procesora: BOX z dołączonym wentylatorem Płyta główna: Panel tylny: 1x USB typu C, 3x USB 3.1 gen 1, 2x PS/2, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x DVI 8 GB RAM DDR4 Częstotliwość pracy [MHz]: min.2400, Liczba modułów: 1, Napięcie [V]: 1.2, Opóźnienie: max.16 CL, Pojemność: min.8 GB Obudowa z zasilaczem 500W Dysk twardy: Rodzaj dysku : SSD, Pojemność min.256GB, Format: min.2.5", Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt., Technologia S.M.A.R.T. Technologia TRIM Napęd DVD –R W, Karta graficzna: Rodzaj złącza PCI-E x16 3.0 Pamięć 2 GB Rodzaj pamięci GDDR5 Szyna pamięci 64-bit Taktowanie pamięci 6008 MHz Taktowanie rdzenia 1290 MHz (1544 MHz w trybie wysokiej wydajności) Typ chłodzenia Aktywne Rodzaje wyjść HDMI - 1 szt. DVI - 1 szt. Obsługiwane biblioteki DirectX 12 OpenGL 4.5 System operacyjny: Najnowszy stabilny system operacyjny Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim i Angielskim, Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Za-mawiającego, Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiują-cych lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku po-ziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe Udostępnianie modemu, Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. | Wniesienie do pracowni, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I Ipiętro, budynek szkoły | Pracownia aplikacji internetowych, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 17 |
|  | Monitor LCD min. 21” Matryca 21,5 cala, TN, 1920 x 1080 Jasność ekranu 250 cd/m2 Czas reakcji matrycy 5 ms Częstotliwość odświeżania obrazu 75 Hz Kontrast statyczny 1000 :1 | Wniesienie do pracowni, | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I I piętro, budynek szkoły | Pracownia aplikacji internetowych, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 17 |
|  | Klawiatura przewodowa USB Typ klawiatury QWERTY-US Ultra płaska, Interfejs klawiatury USB, Komunikacja klawiatury przewodowa, Ergonomiczny kształt | Wniesienie do pracowni, | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I I piętro, budynek szkoły | Pracownia aplikacji internetowych, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 17 |
|  | Mysz przewodowa USB – Typ myszy: Optyczna, Interfejs myszy: USB, Komunikacja myszy: przewodowa, Rozdzielczość myszy: min.1000dpi, Liczba przycisków myszy: min.3 | Wniesienie do pracowni, niesienie, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I I piętro, budynek szkoły | Pracownia aplikacji internetowych, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 17 |
|  | Dysk zewnętrzny min. 256 GB SSD Dysk SSD – min. 256 GB S-ATA SATA III, Technologia S.M.A.R.T. | Wniesienie do pracowni, niesienie, montaż, instalacja | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I I piętro, budynek szkoły | Pracownia aplikacji internetowych, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 4 |
|  | Tablet graficzny z obsługą GSM CPU min.8 rdzeni , min.1.6 GHz, Pamięć min.16 GB, RAM min.2GB, Ekran min.10,1”, Bluetooth , Wi-Fi , ANT+ , 3G , 2G , 4G | Wniesienie do pracowni, | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I Ipiętro, budynek szkoły | Pracownia aplikacji internetowych, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 |
|  | Przełącznik zarządzalny Parametry: liczba portów 16 szt. , sloty SFP 1000 Mb/s 2 szt., typ zarządzalny , przeznaczenie do szaf RACK 19", obsługiwane protokoły: IEEE 802.3x flowcontrol IEEE 802.3u IEEE 802.3i IEEE 802.3ae IEEE 802.3ab IEEE 802.3ad IEEE 802.1w IEEE 802.1s IEEE 802.1Q IEEE 802.1p , rozmiar tablicy adresów MAC 8192, prędkość magistrali wew. 32 Gb/s, szybkość przekierowań pakietów 23.8 mpps , obsługa VLANów, akcesoria, instrukcja, instalacji, kabel, zasilający, płyta CD, zestaw elementów montażowych | Wniesienie do pracowni | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja 5 lat | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 5 |
|  | Router i modem (ADSL, DSL) funkcje urządzenia: modem ADSL, router ADSL, interfejsy WAN 10/100Mbit, Cable/xDSL (RJ45), ADSL2/2+ (RJ11), ilość portów WAN 1 szt., interfejsy LAN RJ-45 ilość portów LAN 10/100 3 szt , wbudowany przełącznik [switch], złącza 1 x USB 2.0, wbudowany modem ADSL , standard ADSL ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 ¦ ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) ¦ ADSL+: ITU-T G.992.5, obsługiwane protokoły: IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u, wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi, standard IEEE 802.11 g/n/ac, szybkość dla 2.4 GHz 300 Mbps, szybkość dla 5 GHz 867 Mbps, szyfrowanie WPA2, filtrowanie adresów MAC, WPA2-PSK WPA-PSK WPA 64/128-bit WEP, zarządzanie WWW, obsługa VPN (PPTP, L2TP, IPSecPassthrough) ilość połączeń VPN 10, | Wniesienie do pracowni | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja 3 lata | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 5 |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka) – sieciowe Dane techniczne Gwarancja 1 rok w serwisie zewnętrznym typ urządzenie wielofunkcyjne technologia druku laserowa rodzaj:kolorowa maks. rozmiar nośnika A4 pojemność podajnika papieru 250 szt. Drukowanie rozdzielczość druku w czerni 600 x 600 dpi rozdzielczość druku w kolorze 600 x 600 dpi maks. szybkość druku mono 21 str./min. maks. szybkość druku kolor 21 str./min. maksymalne obciążenie 40000 str./mies. minimalne zalecane obciążenie 150 str./mies. obsługiwane języki PCL 5c PCL 6 PCLm PostScript Level 3 URF Komunikacja interfejs Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 Wi-Fi wyświetlacz tak (2.7 cala) Wymiary szerokość 498 mm wysokość 464 mm głębokość 298 mm waga 13.8 kg Pozostałe zainstalowana pamięć 256 MB maks. pojemność pamięć 256 MB prędkość procesora 800 MHz inne cechy w zestawie: przewód USB, wkłady startowe (700 stron w kolorze (błękitny/żółty/purpurowy) i 800 stron w czerni | Wniesienie do pracowni | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja Certyfikaty: CE, FCC, RoHS | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 |
|  | Dysk SSD – min. 480 GB S-ATA Gwarancja 5 lat typ SSD pojemność 500 GB format szerokości 2.5 cala prędkość obrotowa nie dotyczy obr./min. interfejs Serial ATA III sposób zapisywania danych MLC szybkość zapisu 520 MB/s szybkość odczytu 550 MB/s wytrzymałość na wstrząsy w czasie spoczynku 1500 G niezawodność MTBF 15000000 godz. zastosowane technologie S.M.A.R.T. TRIM wysokość 6.8 mm szerokość 69.85 mm długość 100 mm waga 62 g cechy dodatkowe 256-bitowe szyfrowanie danych AES | Wniesienie do pracowni | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja 2 lata | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 16 |
|  | Telefon internetowy Gwarancja 1 rok ilość obsługiwanych kont VoiP 6 kodek szerokopasmowy G.722 kodek wąskopasmowy G.711 funkcje telefonu konferencja powtórne wybieranie numeru połączenia oczekujące przekierowanie rozmów przełączanie rozmów szybkie wybieranie zawieszanie połączeń wyświetlacz LCD tak złącza 1 x micro-jack 2.5 mm 1 x RJ9 2 x RJ45 rozdzielczość wyświetlacza 128 x 64 pikseli długość 220 mm szerokość 198 mm wysokość 30 mm waga 0.68 kg | Wniesienie do pracowni | certyfikat na znak bezpieczeństwa CE, gwarancja 5 lat | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 2 |
|  | Zasilacz UPS moc wyjściowa min.400VA , napięcie wejściowe 230 V, czestotliwość 63 Hz , moc wyjściowa min.240 W , min.8 gniazd, wolnostojący, napięcie wyjściowe akumulatora 230 V , częstotliwość prądu akumulatora 60 Hz , czas podtrzymania min.19 min, czas ładowania max.16 godz., zimny start, sygnalizacja akustyczno - diodowa | Wniesienie do pracowni | certyfikat na znak bezpieczeństwa CE, gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 5 |
|  | Punkt dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej Antena wbudowana x3 Gniazdo antenowe nie posiada Gniazda sieciowe 10/100/1000 x1 Zasilanie 12V DC PoE Charakterystyka Standardy sieciowe IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u Zabezpieczenia 64/128/152-bit WEP filtrowanie adresów MAC IEEE 802.1x WPA WPA-PSK WPA2 Enterprise WPA2-PSK Temperatura pracy [C] 0 - 60 Wilgotność pracy [%] 10 - 90 Fizyczne Wysokość [mm] 37.1 Szerokość [mm] 205.5 Głębokość [mm] 181.5 | Wniesienie do pracowni | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja 5 lat | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 3 |
|  | Tester okablowania Rodzaje testowanego okablowania: RJ-45,RJ-11,BNC, Funkcjonalność: lokalizacja miejsca uszkodzenia, pomiar długości kabla, wykrywanie zwarć, przerw, odwrotnych połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia, dynamiczna kalibracja pomiaru długości kabla, kompensacja temperatury, sygnalizacja dźwiękowa, identyfikacja terminatorów, Testy okablowania: długość kabla, mapa połączeń, szukacz par z generatorem, Testy sieci LAN: ICMP ping, Pomiar długości okablowania: 1 ÷ 2000 m, Ustawienie pojemności elektrycznej mierzonego kabla, Pomiar odległości do uszkodzenia, Ping test: opóźnienie, utracone pakiety, Ergonomia: LCD (320x240 pikseli), automatyczne wyłączenie, długi czas pracy, eksport danych pomiarowych na kartę micro SD, Zasilanie: wbudowany akumulator, ładowanie przez złącze micro USB, Wymiary: 173x92x34 mm (jednostka główna), 183x58x35 (szukacz par), | Wniesienie do pracowni | certyfikat na znak bezpieczeństwa, gwarancja 12 miesięcy | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 |
|  | Szafa dystrybucyjna − szafa 19" 42U min. 800x1000 mm (gł., wys.), drzwi szklane Gwarancja 2 lata wysokość 42 U zastosowanie sieci drzwi przednie Szkło hartowane + LCD drzwi tylnie Stalowe rodzaj szafa RACK 19" waga 150.5 kg wymiary 800 x 1000 x 2130 mm wentylacja tak | Wniesienie do pracowni |  | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 |
|  | GNIAZDO NATYNKOWE KAT.5 2X RJ45 Pojedyncze sieciowe gniazdo natynkowe kategorii 5e, Pół ekranowane kategorii CAT5e - keystonejack, Zawiera elementy do montażu, przeznaczone do montażu modułów Keystone | Wniesienie do pracowni |  | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 10 |
|  | Kabel sieciowy Parametry: typ: szpula zastosowanie do budowy krótkich odcinków sieci lan kategoria 5e (100 Mbit), typ ekranowania UTP, standard linka CCA, długość 30500 cm , kolor szary, dodatkowe informacje: AWG 24 klasa produktu kat. 5e | Wniesienie do pracowni |  | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 1 |
|  | wtyk RJ 45 -paczka zastosowanie: Wtyk zaciskany RJ45 standard RJ45 (paczka =100 szt ) | Wniesienie do pracowni |  | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 10 |
|  | Gniazdo RJ-45 UTP kat 6 | Wniesienie do pracowni |  | 30 dni pn-pt 8:00-14:00 | ul. Pułaskiego 1, 66-620 Gubin, I piętro, budynek szkoły | Pracownia urządzeń techniki komputerowej, technik informatyk | Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie | 50 |